# ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

РЕШЕНИЕ

от 9 декабря 2011 г. № 878

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

"О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ"

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила:

1. Принять технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (прилагается).

2. Утвердить:

2.1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (прилагается);

2.2. Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции (прилагается).

3. Установить:

3.1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 1 июня 2012 года;

3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 15 февраля 2014 года. Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается;

3.3. До 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента.

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года № 386.

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается;

3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, допускается в течение срока годности (срока службы) продукции, установленного в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза.

4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.

5. Российской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации перечней, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и их представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического регламента в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке.

6. Сторонам:

6.1. До дня вступления в силу Технического регламента определить органы государственного контроля (надзора), ответственные за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента, и информировать об этом Комиссию;

6.2. Со дня вступления в силу Технического регламента обеспечить проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением требований Технического регламента с учетом подпунктов 3.2 - 3.4 настоящего Решения.

7. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики              От Республики              От Российской

Беларусь                  Казахстан                  Федерации

(Подпись)                 (Подпись)                  (Подпись)

С.РУМАС                   У.ШУКЕЕВ                  И.ШУВАЛОВ

# Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. № 878

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ

ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ" (ТР ТС 019/2011)

┌────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────┐

│ №  │ Элементы технического │Обозначение│ Наименование стандарта  │Приме-│

│п/п │регламента Таможенного │стандарта. │                         │чание │

│    │        союза          │Информация │                         │      │

│    │                       │    об     │                         │      │

│    │                       │ изменении │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 1  │           2           │     3     │            4            │  5   │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 1. │Пункт 4.2, подпункт 5: │ГОСТ       │ССБТ.             "Одежда│      │

│    │5)             средства│12.4.101-92│специальная           для│      │

│    │индивидуальной   защиты│           │ограниченной  защиты   от│      │

│    │должны  проектироваться│           │токсичных веществ.  Общие│      │

│    │и изготавливаться  так,│           │технические требования  и│      │

│    │чтобы                 в│           │методы испытаний"        │      │

│    │предусмотренных        │           │                         │      │

│    │изготовителем  условиях│           │                         │      │

│    │применения             │           │                         │      │

│    │пользователь        мог│           │                         │      │

│    │осуществлять       свою│           │                         │      │

│    │деятельность,         а│           │                         │      │

│    │средства               │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │сохраняли          свои│           │                         │      │

│    │защитные      свойства,│           │                         │      │

│    │безопасность          и│           │                         │      │

│    │надежность             │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 2. │Пункт   4.2,   подпункт│ГОСТ       │"Взрывобезопасность"     │      │

│    │10:                    │12.1.010-76│                         │      │

│    │10)            средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │использования         в│           │                         │      │

│    │пожаровзрывоопасной    │           │                         │      │

│    │среде,           должны│           │                         │      │

│    │изготавливаться      из│           │                         │      │

│    │материалов,            │           │                         │      │

│    │исключающих            │           │                         │      │

│    │искрообразование       │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 3. │Пункт 4.3, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.010-75│индивидуальной защиты.   │      │

│    │одежды      специальной│           │Рукавицы специальные.    │      │

│    │защитной   и    средств│           │Технические условия";    │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Фартуки            │      │

│    │рук   от   механических│12.4.029-76│специальные.             │      │

│    │воздействий   и   общих│           │Технические условия";    │      │

│    │производственных       │ГОСТ       │ССБТ "Комбинезоны        │      │

│    │загрязнений:           │12.4.099-80│женские для защиты от    │      │

│    │    материалы         и│           │нетоксичной пыли,        │      │

│    │изделия для  защиты  от│           │механических воздействий │      │

│    │проколов         должны│           │и общих производственных │      │

│    │обладать  стойкостью  к│           │загрязнений. Технические │      │

│    │проколу не менее  13  Н│           │условия";                │      │

│    │для  тканей,  не  менее│ГОСТ       │ССБТ "Комбинезоны        │      │

│    │22     Н     -      для│12.4.100-80│мужские для защиты от    │      │

│    │искусственных кож и  не│           │нетоксичной пыли,        │      │

│    │менее  58   Н   -   для│           │механических воздействий │      │

│    │натуральных кож;       │           │и общих производственных │      │

│    │    материалы         и│           │загрязнений. Технические │      │

│    │изделия для  защиты  от│           │условия";                │      │

│    │порезов          должны│ГОСТ       │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │обладать               │12.4.101-93│специальная              │      │

│    │сопротивлением        к│           │для ограниченной защиты  │      │

│    │порезу не менее 2  Н/мм│           │от токсичных веществ.    │      │

│    │для тканей, не менее  6│           │Общие технические        │      │

│    │Н/мм       -        для│           │требования и методы      │      │

│    │искусственных кож и  не│           │испытаний";              │      │

│    │менее  8  Н/мм  -   для│ГОСТ       │ССБТ. "Ткани и материалы │      │

│    │натуральных кож;       │12.4.105-81│для спецодежды сварщиков.│      │

│    │    материалы   средств│           │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │условия";                │      │

│    │рук,    устойчивые    к│ГОСТ       │ССБТ "Костюмы шахтерские │      │

│    │истиранию,       должны│12.4.110-82│для защиты от            │      │

│    │обладать  стойкостью  к│           │механических воздействий │      │

│    │истиранию не менее  500│           │и общих производственных │      │

│    │циклов воздействия  для│           │загрязнений. Технические │      │

│    │тканей, не  менее  1600│           │условия";                │      │

│    │циклов  воздействия   -│ГОСТ       │ССБТ "Халаты женские.    │      │

│    │для искусственных  кож,│12.4.131-83│Технические условия";    │      │

│    │не  менее  7000  циклов│ГОСТ       │ССБТ "Халаты мужские.    │      │

│    │воздействия    -    для│12.4.132-83│Технические условия";    │      │

│    │натуральных    кож    и│ГОСТ       │ССБТ "Плащи мужские для  │      │

│    │стойкостью к истиранию │12.4.134-83│защиты от воды.          │      │

│    │абразивным  камнем   не│           │Технические условия";    │      │

│    │менее    350     циклов│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │воздействия    -    для│12.4.183-91│средств защиты рук.      │      │

│    │трикотажных полотен;   │           │Технические требования"; │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │из  тканей,  устойчивых│82         │контроля качества";      │      │

│    │к   истиранию,   должна│ГОСТ 5007- │"Изделия трикотажные     │      │

│    │обладать  стойкостью  к│87         │перчаточные. Общие       │      │

│    │истиранию не менее  500│           │технические условия";    │      │

│    │циклов воздействия;    │ГОСТ 9998- │"Пленки                  │      │

│    │    разрывная  нагрузка│86         │поливинилхлоридные       │      │

│    │материалов      средств│           │пластифицированные       │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │бытового назначения.     │      │

│    │рук   от   механических│           │Общие технические        │      │

│    │воздействий      должна│           │условия";                │      │

│    │быть не менее 600 Н  по│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │основе и 400 Н по  утку│85         │и смешанные защитные для │      │

│    │для  тканей,  не  менее│           │спецодежды";             │      │

│    │350        Н        для│ГОСТ 15530-│"Парусины и двунитки.    │      │

│    │искусственной кожи,  не│93         │Общие технические        │      │

│    │менее   130    Н    для│           │условия";                │      │

│    │натуральной кожи.      │ГОСТ 16272-│"Пленка                  │      │

│    │Прочность  при  разрыве│79         │поливинилхлоридная       │      │

│    │трикотажных     полотен│           │пластифицированная       │      │

│    │средств  индивидуальной│           │техническая. Технические │      │

│    │защиты      рук      от│           │условия";                │      │

│    │механических           │ГОСТ 18321-│"Статический контроль    │      │

│    │воздействий      должна│73         │качества. Метод          │      │

│    │быть не менее 140 Н;   │           │случайного               │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │отбора выборок штучной   │      │

│    │тканей           одежды│           │продукции";              │      │

│    │специальной для  защиты│ГОСТ 20010-│"Перчатки резиновые      │      │

│    │от         механических│93         │технические. Технические │      │

│    │воздействий      должна│           │условия"                 │      │

│    │быть не менее 400 Н;   │ГОСТ 21790-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │    разрывная нагрузка │2005       │и смешанные одежные.     │      │

│    │швов             одежды│           │Общие технические        │      │

│    │специальной для  защиты│           │условия";                │      │

│    │от         механических│ГОСТ 22336-│"Жилеты спасательные.    │      │

│    │воздействий  и  средств│77         │Технические условия";    │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ 27574-│"Костюмы женские для     │      │

│    │рук   от   механических│87         │защиты от общих          │      │

│    │воздействий      должна│           │производственных         │      │

│    │быть не  менее  250  Н,│           │загрязнений и            │      │

│    │для    материалов     с│           │механических             │      │

│    │меньшей       разрывной│           │воздействий. Технические │      │

│    │нагрузкой разрывная    │           │условия";                │      │

│    │нагрузка    швов     не│ГОСТ 27575-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │должна   быть    меньше│87         │защиты от общих          │      │

│    │разрывной      нагрузки│           │производственных         │      │

│    │материалов;            │           │загрязнений и            │      │

│    │    материалы         и│           │механических             │      │

│    │изделия для  защиты  от│           │воздействий. Технические │      │

│    │нетоксичной        пыли│           │условия";                │      │

│    │должны            иметь│ГОСТ 27643-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │пылепроницаемость     в│88         │защиты от воды.          │      │

│    │зависимости  от  группы│           │Технические условия";    │      │

│    │защиты, но не более  40│ГОСТ 27651-│"Костюмы женские для     │      │

│    │г/м2 и  сохранять  свои│88         │защиты от механических   │      │

│    │пылезащитные   свойства│           │воздействий, воды и      │      │

│    │после  5   стирок   или│           │щелочей. Технические     │      │

│    │химчисток;             │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ 27653-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │                       │88         │защиты от механических   │      │

│    │                       │           │воздействий, воды и      │      │

│    │                       │           │щелочей. Технические     │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ 29057-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │                       │91         │защиты от нетоксичной    │      │

│    │                       │           │пыли. Технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ 29058-│"Костюмы женские для     │      │

│    │                       │91         │защиты от нетоксичной    │      │

│    │                       │           │пыли.                    │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │                       │91         │защиты. Требования к     │      │

│    │                       │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │                       │           │швам";                   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │                       │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты. Общие            │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │                       │           │специального назначения. │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │                       │           │материалов и одежды для  │      │

│    │                       │           │проведений испытаний по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │размеров";               │      │

│    │                       │СТБ 1387-  │ССБТ. Одежда             │      │

│    │                       │2003       │производственная и       │      │

│    │                       │           │специальная. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия      │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Одежда             │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная.             │      │

│    │                       │2001       │Общие технические        │      │

│    │                       │СТБ 916-   │требования               │      │

│    │                       │2009       │"Рукавицы и перчатки     │      │

│    │                       │           │хозяйственные. Общие     │      │

│    │                       │           │технические условия"     │      │

│    │                       │СТ РК      │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │12.4.002-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2010       │технические требования"  │      │

│    │                       │СТ РК 1521-│Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │2006       │защиты работников        │      │

│    │                       │           │железнодорожного         │      │

│    │                       │СТ РК 996- │транспорта.              │      │

│    │                       │97         │Общие положения          │      │

│    │                       │           │Плащ мужской             │      │

│    │                       │СТ РК 997- │водонепроницаемый для    │      │

│    │                       │97         │чабанов. Технические     │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

│    │                       │           │Костюм женский           │      │

│    │                       │           │летний для защиты        │      │

│    │                       │           │чабанов от общих         │      │

│    │                       │           │производственных         │      │

│    │                       │           │загрязнений и            │      │

│    │                       │           │механических             │      │

│    │                       │           │воздействий. Технические │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

│    │                       │СТ РК 998- │Костюм мужской летний    │      │

│    │                       │97         │для защиты чабанов от    │      │

│    │                       │           │общих производственных   │      │

│    │                       │           │загрязнений и            │      │

│    │                       │           │механических             │      │

│    │                       │           │воздействий. Технические │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │ССБТ. Одежда защитная.   │      │

│    │                       │13998-2010 │Защита от механических   │      │

│    │                       │           │воздействий. Фартуки,    │      │

│    │                       │           │брюки и куртки для       │      │

│    │                       │           │защиты от порезов и      │      │

│    │                       │           │ударов ручным ножом.     │      │

│    │                       │           │Технические условия      │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 4. │Пункт 4.3, подпункт 3: │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │    3)           одежда│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │специальная          от│           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │возможного      захвата│           │швам"                    │      │

│    │движущимися     частями│           │                         │      │

│    │механизмов  не   должна│           │                         │      │

│    │иметь внешние  отлетные│           │                         │      │

│    │компоненты  и  обладать│           │                         │      │

│    │разрывной     нагрузкой│           │                         │      │

│    │материалов и швов,  при│           │                         │      │

│    │превышении  которой   в│           │                         │      │

│    │случае          захвата│           │                         │      │

│    │подвергшийся    захвату│           │                         │      │

│    │материал     компоненты│           │                         │      │

│    │или прилегающий  к  ней│           │                         │      │

│    │шов  данного   средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │будет   разрушен    без│           │                         │      │

│    │причинения        вреда│           │                         │      │

│    │пользователю;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 5. │Пункт 4.3, подпункт 5: │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │    5)   в    отношении│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │средств  индивидуальной│           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │защиты      рук      от│           │швам";                   │      │

│    │вибраций:              │ГОСТ 20010-│"Перчатки резиновые      │      │

│    │    средства           │93         │технические. Технические │      │

│    │индивидуальной защиты  │           │условия";                │      │

│    │рук от вибрации  должны│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │исключать контакт  руки│12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │с           вибрирующей│2008       │рук.                     │      │

│    │поверхностью;          │           │Перчатки. Общие          │      │

│    │    максимальная       │           │технические требования.  │      │

│    │толщина ладонной  части│           │Методы испытаний";       │      │

│    │изделия    с   защитной│ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │прокладкой           (в│50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │ненапряженном          │           │защиты. Общие            │      │

│    │состоянии)  не   должна│           │технические условия";    │      │

│    │превышать 8 мм;        │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │    разрывная нагрузка │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │швов  должна  быть   не│           │специального назначения. │      │

│    │менее      250       Н;│           │Технические условия"     │      │

│    │вибропоглощающие       │           │                         │      │

│    │материалы        должны│           │                         │      │

│    │обеспечивать           │           │                         │      │

│    │сохранение             │           │                         │      │

│    │вибропоглощающих       │           │                         │      │

│    │свойств,               │           │                         │      │

│    │предусмотренных        │           │                         │      │

│    │изготовителем,  которые│           │                         │      │

│    │не должны ухудшаться  в│           │                         │      │

│    │случае           потери│           │                         │      │

│    │механической  прочности│           │                         │      │

│    │или    смещения    этих│           │                         │      │

│    │материалов;            │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 6. │Пункт 4.3, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │    7)   в    отношении│12.4.024-76│виброзащитная. Общие     │      │

│    │средств индивидуальной │           │технические требования"; │      │

│    │защиты ног (обуви) от  │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │вибраций:              │12.4.162-85│из полимерных материалов │      │

│    │    обувь        должна│           │для защиты от            │      │

│    │обладать               │           │механических             │      │

│    │эффективностью         │           │воздействий. Общие       │      │

│    │виброзащиты не менее  2│           │технические требования и │      │

│    │дБ     при      частоте│           │методы испытаний";       │      │

│    │вибраций  16  Гц  и  не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │менее 4 дБ при  частоте│12.4.177-89│индивидуальной защиты    │      │

│    │вибраций 31,5 Гц  и  63│           │ног от прокола. Общие    │      │

│    │Гц;                    │           │технические требования и │      │

│    │    другие   требования│           │метод испытания          │      │

│    │к   материалу   подошвы│           │антипрокольных свойств"; │      │

│    │обуви,   к    прочности│ГОСТ 5375- │"Сапоги резиновые        │      │

│    │крепления       деталей│79         │формовые. Технические    │      │

│    │обуви   и   другим   ее│           │условия";                │      │

│    │параметрам  в  условиях│ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила приемки" │      │

│    │воздействия    вибрации│78         │                         │      │

│    │указаны в  подпункте  9│ГОСТ 28507-│"Обувь специальная       │      │

│    │настоящего пункта;     │90         │кожаная для защиты от    │      │

│    │                       │           │механических             │      │

│    │                       │           │воздействий. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │                       │91         │защиты. Требования к     │      │

│    │                       │           │стежкам,строчкам и       │      │

│    │                       │           │швам";                   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │                       │           │специального назначения. │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │                       │12.4.187-97│кожаная для защиты от    │      │

│    │                       │           │общих производственных   │      │

│    │                       │           │загрязнений. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │                       │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты. Общие технические│      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │Обувь. Стандартные       │      │

│    │                       │18454-2006 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытания обуви и ее     │      │

│    │                       │           │элементов";              │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования               │      │

│    │                       │СТБ 1737-  │Обувь производственная и │      │

│    │                       │2007       │специальная для защиты   │      │

│    │                       │           │от общих                 │      │

│    │                       │           │производственных         │      │

│    │                       │           │загрязнений. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия      │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования               │      │

│    │                       │СТ РК 1966-│Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │2010       │защиты. Безопасная       │      │

│    │                       │           │обувь.                   │      │

│    │                       │           │Технические условия      │      │

│    │                       │СТ РК 1972-│Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │2010       │защиты. Профессиональная │      │

│    │                       │           │обувь. Технические       │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 7. │Пункт 4.3, подпункт 9: │ГОСТ       │ССБТ "Сапоги специальные │      │

│    │    9)   в    отношении│12.4.072-79│резиновые формовые,      │      │

│    │средств  индивидуальной│           │защищающие от воды,      │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │нефтяных масел и         │      │

│    │ударов,   проколов    и│           │механических             │      │

│    │порезов:               │           │воздействий. Технические │      │

│    │    обувь             в│           │условия";                │      │

│    │зависимости          от│ГОСТ       │"Обувь специальная       │      │

│    │назначения       должна│12.4.137-84│кожаная для защиты от    │      │

│    │обеспечивать  защиту  и│           │нефти, нефтепродуктов,   │      │

│    │комплектоваться        │           │кислот, щелочей,         │      │

│    │следующими    защитными│           │нетоксичной и            │      │

│    │приспособлениями:      │           │взрывоопасной пыли.      │      │

│    │защитными      носками,│           │Технические условия";    │      │

│    │обеспечивающими  защиту│ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │от  ударов  в  носочной│12.4.162-85│из полимерных материалов │      │

│    │части    энергией    не│           │для защиты от            │      │

│    │менее       5       Дж,│           │механических             │      │

│    │предохранительными     │           │воздействий. Общие       │      │

│    │щитками,               │           │технические требования и │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │методы испытаний";       │      │

│    │от  ударов  в   тыльной│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │части энергией не менее│12.4.177-89│индивидуальной защиты    │      │

│    │3     Дж,     защитными│           │ног от прокола. Общие    │      │

│    │щитками,               │           │технические требования и │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │метод испытания          │      │

│    │от  ударов  в   области│           │антипрокольных свойств"; │      │

│    │лодыжки энергией не    │ГОСТ       │ССБТ. Обувь специальная  │      │

│    │менее       2       Дж,│12.4.187-97│кожаная для защиты от    │      │

│    │надподъемными  щитками,│           │общих производственных   │      │

│    │обеспечивающими защиту │           │загрязнений. Общие       │      │

│    │от ударов в   подъемной│           │технические условия;     │      │

│    │части    энергией    не│ГОСТ 5375- │"Сапоги резиновые        │      │

│    │менее 15 Дж, защитными │79         │формовые. Технические    │      │

│    │щитками,               │           │условия";                │      │

│    │обеспечивающими  защиту│ГОСТ 28507-│"Обувь специальная       │      │

│    │от  ударов  в  берцовой│90         │кожаная для защиты от    │      │

│    │части    энергией    не│           │механических             │      │

│    │менее 1 Дж;            │           │воздействий. Общие       │      │

│    │    обувь  для   защиты│           │технические условия";    │      │

│    │от проколов  и  порезов│ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │должна            иметь│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │проколозащитную        │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │прокладку             и│           │швам";                   │      │

│    │обеспечивать           │ГОСТ Р     │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │сопротивление          │12.4.187-97│кожаная для защиты от    │      │

│    │сквозному проколу -  не│           │общих производственных   │      │

│    │менее 1200 Н;          │           │загрязнений. Общие       │      │

│    │    допускается        │           │технические условия";    │      │

│    │комплектовать     обувь│ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │перечисленными         │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │защитными              │           │защиты. Общие            │      │

│    │приспособлениями,      │           │технические условия";    │      │

│    │обеспечивающими        │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │одновременную    защиту│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │от  нескольких  вредных│           │специального назначения. │      │

│    │механических           │           │Технические условия";    │      │

│    │воздействий;           │СТБ 1737-  │Обувь производственная и │      │

│    │    внутренний    зазор│2007       │специальная для защиты   │      │

│    │безопасности  защитного│           │от общих                 │      │

│    │носка     при     ударе│           │производственных         │      │

│    │энергией  5,  15,   25,│           │загрязнений. Общие       │      │

│    │50, 100, 200 Дж        │           │технические условия;     │      │

│    │должен  быть  не  менее│СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │20 мм;                 │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │    материал    подошвы│           │Общие технические        │      │

│    │обуви  должен  обладать│           │требования;              │      │

│    │прочностью не  менее  2│СТ РК 1966-│Средства индивидуальной  │      │

│    │Н/ммI  и  твердостью не│2010       │защиты. Безопасная       │      │

│    │более  70   единиц   по│           │обувь. Технические       │      │

│    │Шору;                  │           │условия;                 │      │

│    │    прочность          │СТ РК 1972-│Средства индивидуальной  │      │

│    │крепления деталей  низа│2010       │защиты. Профессиональная │      │

│    │с верхом  обуви  должна│           │обувь. Технические       │      │

│    │быть не менее  45  Н/см│           │условия;                 │      │

│    │(кроме   резиновой    и│СТ РК ИСО  │Средства индивидуальной  │      │

│    │полимерной      обуви).│4643-2010  │защиты. Обувь            │      │

│    │Соединения      деталей│           │пластмассовая литая.     │      │

│    │обуви,            кроме│           │Рабочие сапоги из        │      │

│    │соединения    низа    с│           │поливинилхлорида.        │      │

│    │верхом,          должны│           │Технические условия      │      │

│    │обладать прочностью  на│           │                         │      │

│    │разрыв  не  менее   120│           │                         │      │

│    │Н/см;                  │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 8. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │11:                    │12.4.033-95│кожаная для защиты от    │      │

│    │    11)   в   отношении│           │скольжения по зажиренным │      │

│    │средств  индивидуальной│           │поверхностям.            │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │Технические условия";    │      │

│    │скольжения:            │ГОСТ       │ССБТ. Обувь специальная  │      │

│    │    ходовая       часть│12.4.187-97│кожаная для защиты от    │      │

│    │подошвы  обуви   (кроме│           │общих производственных   │      │

│    │резиновой и  полимерной│           │загрязнений. Общие       │      │

│    │обуви) должна  обладать│           │технические условия;     │      │

│    │прочностью  на   разрыв│ГОСТ 5375- │"Сапоги резиновые        │      │

│    │не менее 180 Н/см и  не│79         │формовые. Технические    │      │

│    │должна    снижать    ее│           │условия";                │      │

│    │более   чем    на    25│ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила          │      │

│    │процентов за весь  срок│78         │приемки";                │      │

│    │службы;                │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │    коэффициент  трения│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │скольжения           по│           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │зажиренным             │           │швам";                   │      │

│    │поверхностям     должен│ГОСТ Р     │"ССБТ. Обувь специальная │      │

│    │быть не менее 0,2;     │12.4.187-97│кожаная для защиты от    │      │

│    │    требования        к│           │общих производственных   │      │

│    │материалу       подошвы│           │загрязнений. Общие       │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │технические условия";    │      │

│    │крепления       деталей│ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │обуви   и   другим   ее│50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │защиты. Общие            │      │

│    │подпункте 9  настоящего│           │технические условия";    │      │

│    │пункта;                │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │                       │           │специального назначения. │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования;              │      │

│    │                       │СТБ 1737-  │Обувь производственная и │      │

│    │                       │2007       │специальная для защиты   │      │

│    │                       │           │от общих                 │      │

│    │                       │           │производственных         │      │

│    │                       │           │загрязнений. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия      │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования               │      │

│    │                       │СТ РК 1979-│Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │2006       │защиты. Обувь            │      │

│    │                       │           │специальная для          │      │

│    │                       │           │предотвращения           │      │

│    │                       │           │скольжения. Технические  │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 9. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ. "Строительство.    │      │

│    │13:                    │12.4.087-84│Каски строительные.      │      │

│    │    13)   в   отношении│           │Технические условия";    │      │

│    │средств индивидуальной │ГОСТ       │"Каски шахтерские        │      │

│    │защиты головы (каски   │12.4.091-80│пластмассовые. Общие     │      │

│    │защитные):             │           │технические условия";    │      │

│    │    каски  защитные  не│ГОСТ       │ССБТ. "Каски защитные.   │      │

│    │должны  передавать   на│12.4.128-83│Общие технические        │      │

│    │голову усилие  более  5│           │условия";                │      │

│    │кН  при  энергии  удара│ГОСТ Р     │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │не менее 50 Дж,  а  при│12.4.207-99│Общие технические        │      │

│    │воздействии      острых│           │требования. Методы       │      │

│    │падающих  предметов   с│           │испытаний"               │      │

│    │энергией  не  менее  30│           │                         │      │

│    │Дж      не       должно│           │                         │      │

│    │происходить          их│           │                         │      │

│    │соприкосновение       с│           │                         │      │

│    │головой;               │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │должны     обеспечивать│           │                         │      │

│    │естественную           │           │                         │      │

│    │вентиляцию  внутреннего│           │                         │      │

│    │пространства;          │           │                         │      │

│    │    корпус  каски   при│           │                         │      │

│    │соприкосновении       с│           │                         │      │

│    │токоведущими   деталями│           │                         │      │

│    │должен   защищать    от│           │                         │      │

│    │поражений    переменным│           │                         │      │

│    │током  частотой  50  Гц│           │                         │      │

│    │напряжением  не   менее│           │                         │      │

│    │440  В,  а   в   случае│           │                         │      │

│    │воздействия            │           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │корпус   каски   должен│           │                         │      │

│    │обеспечить  защиту   от│           │                         │      │

│    │термических рисков,  не│           │                         │      │

│    │гореть       и       не│           │                         │      │

│    │плавиться;             │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │должны        сохранять│           │                         │      │

│    │защитные   свойства   в│           │                         │      │

│    │диапазоне   температур,│           │                         │      │

│    │указанном              │           │                         │      │

│    │изготовителем.       На│           │                         │      │

│    │каждую  каску  защитную│           │                         │      │

│    │должна       наноситься│           │                         │      │

│    │неудаляемая  маркировка│           │                         │      │

│    │(в      том       числе│           │                         │      │

│    │гравировка, тиснение  и│           │                         │      │

│    │др.)                или│           │                         │      │

│    │трудноудаляемая        │           │                         │      │

│    │этикетка  с  диапазоном│           │                         │      │

│    │температур,         при│           │                         │      │

│    │которых   каска   может│           │                         │      │

│    │эксплуатироваться,    а│           │                         │      │

│    │также            уровня│           │                         │      │

│    │электроизоляционных    │           │                         │      │

│    │свойств,        символы│           │                         │      │

│    │устойчивости к  боковой│           │                         │      │

│    │деформации  и   брызгам│           │                         │      │

│    │расплавленного  металла│           │                         │      │

│    │(если необходимо);     │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │должны  иметь   систему│           │                         │      │

│    │креплений  на   голове,│           │                         │      │

│    │не          допускающую│           │                         │      │

│    │самопроизвольного      │           │                         │      │

│    │падения или смещения  с│           │                         │      │

│    │головы;                │           │                         │      │

│    │    при  применении   в│           │                         │      │

│    │конструкции    защитных│           │                         │      │

│    │касок    и     каскеток│           │                         │      │

│    │подбородочного   ремня │           │                         │      │

│    │его ширина должна  быть│           │                         │      │

│    │не  менее  10   мм,   а│           │                         │      │

│    │крепежные     механизмы│           │                         │      │

│    │должны разрушаться  при│           │                         │      │

│    │усилии не менее  150  Н│           │                         │      │

│    │и не более 250 Н;      │           │                         │      │

│    │    боковая  деформация│           │                         │      │

│    │каски   защитной    при│           │                         │      │

│    │испытании   допускается│           │                         │      │

│    │не  более  40   мм,   а│           │                         │      │

│    │остаточная - не   более│           │                         │      │

│    │15 мм;                 │           │                         │      │

│    │    система            │           │                         │      │

│    │регулирования          │           │                         │      │

│    │положения         каски│           │                         │      │

│    │защитной на  голове  не│           │                         │      │

│    │должна после наладки  и│           │                         │      │

│    │регулировки            │           │                         │      │

│    │самопроизвольно        │           │                         │      │

│    │нарушаться  в   течение│           │                         │      │

│    │всего           времени│           │                         │      │

│    │использования;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 10.│Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │15:                    │12.4.128-83│Общие технические        │      │

│    │    15)   в   отношении│           │условия";                │      │

│    │средств  индивидуальной│ГОСТ 26584-│"Безопасность дорожного  │      │

│    │защиты    головы     от│85         │движения. Шлемы для      │      │

│    │ударов  о   неподвижные│           │мотоциклистов.           │      │

│    │объекты       (каскетки│           │Технические условия";    │      │

│    │защитные):             │ГОСТ Р     │ССБТ. "Каски защитные.   │      │

│    │    каскетки   защитные│12.4.207-99│Общие технические        │      │

│    │не   должны  передавать│           │требования. Методы       │      │

│    │максимальное усилие  на│           │испытаний";              │      │

│    │голову более 10 кН  при│ГОСТ Р     │ССБТ "Каскетки защитные. │      │

│    │энергии удара не  менее│12.4.245-  │Общие технические        │      │

│    │12,5    Дж,    а    при│2007       │требования. Методы       │      │

│    │соударении  с   острыми│           │испытаний";              │      │

│    │предметами  не   должно│ГОСТ Р     │Единообразные            │      │

│    │происходить            │41.22-2001 │предписания, касающиеся  │      │

│    │соприкосновение  острых│(Правила   │официального утверждения │      │

│    │предметов   с   головой│ЕЭК ООН №  │защитных шлемов и их     │      │

│    │при  энергии  удара  не│22)        │смотровых козырьков для  │      │

│    │менее 2,5 Дж;          │           │водителей и пассажиров   │      │

│    │    каскетки   защитные│           │мотоциклов и мопедов"    │      │

│    │должны     обеспечивать│           │                         │      │

│    │естественную           │           │                         │      │

│    │вентиляцию  внутреннего│           │                         │      │

│    │пространства;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 11.│Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ. "Очки защитные.    │      │

│    │17:                    │12.4.013-85│Общие технические        │      │

│    │    17) в отношении    │           │условия";                │      │

│    │средств индивидуальной │ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │защиты   глаз    (очков│2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │защитных), в том  числе│           │Технические требования.  │      │

│    │от       неионизирующих│           │Методы испытаний";       │      │

│    │излучений:             │ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │    очки  защитные   не│2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │должны  иметь  выступы,│           │Оправы корригирующих     │      │

│    │острые          кромки,│           │очков. Общие технические │      │

│    │заусенцы   или   другие│           │требования и методы      │      │

│    │дефекты,        которые│           │испытаний";              │      │

│    │вызывают     дискомфорт│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │или  наносят  вред  при│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │использовании;         │2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │    очки защитные,     │           │требования";             │      │

│    │предназначенные     для│СТБ ГОСТ Р │Линзы очковые. Общие     │      │

│    │защиты               от│51044-99   │технические условия      │      │

│    │высокоскоростных       │(ГОСТ      │                         │      │

│    │частиц,   должны   быть│30808-2002)│                         │      │

│    │устойчивы  к  удару   с│СТБ ISO    │Офтальмологическая       │      │

│    │кинетической   энергией│12870-     │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │0,84                 Дж│2007       │Технические требования и │      │

│    │(низкоэнергетический   │           │методы испытаний         │      │

│    │удар)    и    5,9    Дж│           │                         │      │

│    │(среднеэнергетический  │           │                         │      │

│    │удар);                 │           │                         │      │

│    │    очки       защитные│           │                         │      │

│    │повышенной    прочности│           │                         │      │

│    │должны  быть  устойчивы│           │                         │      │

│    │к удару с  кинетической│           │                         │      │

│    │энергией не  менее  0,6│           │                         │      │

│    │Дж;                    │           │                         │      │

│    │    в  закрытых   очках│           │                         │      │

│    │непрямой     вентиляции│           │                         │      │

│    │проникание        через│           │                         │      │

│    │вентиляционные         │           │                         │      │

│    │отверстия в  подочковое│           │                         │      │

│    │пространство    пылевой│           │                         │      │

│    │смеси  не  должно  быть│           │                         │      │

│    │более 3 мг/мин;        │           │                         │      │

│    │    корпус   очков    и│           │                         │      │

│    │боковые щитки очков  со│           │                         │      │

│    │светофильтрами         │           │                         │      │

│    │изготавливаются      из│           │                         │      │

│    │материала,             │           │                         │      │

│    │прозрачность   которого│           │                         │      │

│    │не    выше,    чем    у│           │                         │      │

│    │светофильтров;         │           │                         │      │

│    │    коэффициент        │           │                         │      │

│    │светопропускания       │           │                         │      │

│    │покровных   стекол    и│           │                         │      │

│    │подложек  очков  должен│           │                         │      │

│    │составлять не менее  85│           │                         │      │

│    │процентов;             │           │                         │      │

│    │    оптические   детали│           │                         │      │

│    │очков          защитных│           │                         │      │

│    │(очковые   стекла)   не│           │                         │      │

│    │должны            иметь│           │                         │      │

│    │оптические      дефекты│           │                         │      │

│    │(пузырьки,    царапины,│           │                         │      │

│    │вкрапления,            │           │                         │      │

│    │замутнения,     эрозии,│           │                         │      │

│    │следы  литья,  размывы,│           │                         │      │

│    │зернистость,           │           │                         │      │

│    │углубления,            │           │                         │      │

│    │отслаивания           и│           │                         │      │

│    │шероховатость)        и│           │                         │      │

│    │обладать     оптическим│           │                         │      │

│    │действием,   ухудшающим│           │                         │      │

│    │зрительное  восприятие,│           │                         │      │

│    │при этом               │           │                         │      │

│    │сферическая   рефракция│           │                         │      │

│    │и    астигматизм     не│           │                         │      │

│    │должны  превышать:  для│           │                         │      │

│    │первого     оптического│           │                         │      │

│    │класса  0,06  дптр,   а│           │                         │      │

│    │для    второго   - 0,12│           │                         │      │

│    │дптр,    призматическое│           │                         │      │

│    │действие              в│           │                         │      │

│    │вертикальной  плоскости│           │                         │      │

│    │- 0,25   призматических│           │                         │      │

│    │дптр; в  горизонтальной│           │                         │      │

│    │плоскости    -     0.75│           │                         │      │

│    │призматических     дптр│           │                         │      │

│    │для  первого   и   1.00│           │                         │      │

│    │призматических     дптр│           │                         │      │

│    │для             второго│           │                         │      │

│    │оптического класса;    │           │                         │      │

│    │общее  светопропускание│           │                         │      │

│    │при         запотевании│           │                         │      │

│    │очковых    стекол    не│           │                         │      │

│    │должно снижаться за  30│           │                         │      │

│    │минут более чем  на  10│           │                         │      │

│    │процентов при  разности│           │                         │      │

│    │температур   окружающей│           │                         │      │

│    │среды   и   подочкового│           │                         │      │

│    │пространства  15+/-3 °C│           │                         │      │

│    │и         относительной│           │                         │      │

│    │влажности        80+/-3│           │                         │      │

│    │процента;              │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 12.│Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │19:                    │12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │    19)   в   отношении│           │технические требования и │      │

│    │средств индивидуальной │           │методы контроля";        │      │

│    │защиты   лица    (щитки│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │защитные лицевые):     │12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │    щитки      защитные│2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │лицевые, снабженные    │           │требования";             │      │

│    │должны  разрабатываться│ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │и изготавливаться  так,│12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │чтобы  их   регулировка│2007       │измерений оптических и   │      │

│    │самопроизвольно      не│           │неоптических параметров" │      │

│    │нарушалась  в  процессе│           │                         │      │

│    │эксплуатации;          │           │                         │      │

│    │    регулировка  щитков│           │                         │      │

│    │защитных        лицевых│           │                         │      │

│    │должна   осуществляться│           │                         │      │

│    │без  снятия  изделия  с│           │                         │      │

│    │головы,    при     этом│           │                         │      │

│    │крепление на голове  не│           │                         │      │

│    │должно смещаться;      │           │                         │      │

│    │    светофильтры       │           │                         │      │

│    │щитков         защитных│           │                         │      │

│    │лицевых   должны   быть│           │                         │      │

│    │окрашены  в   массе   и│           │                         │      │

│    │помимо        основного│           │                         │      │

│    │оптического    действия│           │                         │      │

│    │(фильтрации) не  должны│           │                         │      │

│    │обладать               │           │                         │      │

│    │дополнительным         │           │                         │      │

│    │оптическим   действием,│           │                         │      │

│    │вызывающим    ухудшение│           │                         │      │

│    │зрительного            │           │                         │      │

│    │восприятия.            │           │                         │      │

│    │Дополнительное         │           │                         │      │

│    │оптическое     действие│           │                         │      │

│    │светофильтров        не│           │                         │      │

│    │должно        превышать│           │                         │      │

│    │значения,  указанные  в│           │                         │      │

│    │подпункте            17│           │                         │      │

│    │настоящего пункта;     │           │                         │      │

│    │    щитки      защитные│           │                         │      │

│    │лицевые  должны   иметь│           │                         │      │

│    │массу не более 0,65  кг│           │                         │      │

│    │и              обладать│           │                         │      │

│    │устойчивостью  к  удару│           │                         │      │

│    │с          кинетической│           │                         │      │

│    │энергией не  менее  0,6│           │                         │      │

│    │Дж;                    │           │                         │      │

│    │    щитки      защитные│           │                         │      │

│    │лицевые,               │           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │защиты               от│           │                         │      │

│    │высокоскоростных       │           │                         │      │

│    │частиц,   должны   быть│           │                         │      │

│    │устойчивы  к  удару   с│           │                         │      │

│    │кинетической   энергией│           │                         │      │

│    │0,84                 Дж│           │                         │      │

│    │(низкоэнергетический   │           │                         │      │

│    │удар),      5,9      Дж│           │                         │      │

│    │(среднеэнергетический  │           │                         │      │

│    │удар)   и    14,9    Дж│           │                         │      │

│    │(высокоэнергетический  │           │                         │      │

│    │удар);                 │           │                         │      │

│    │    оптические   детали│           │                         │      │

│    │щитков         защитных│           │                         │      │

│    │лицевых      (смотровые│           │                         │      │

│    │защитные  и   покровные│           │                         │      │

│    │стекла,   экраны)    не│           │                         │      │

│    │должны         обладать│           │                         │      │

│    │оптическим   действием,│           │                         │      │

│    │вызывающим    ухудшение│           │                         │      │

│    │зрительного            │           │                         │      │

│    │восприятия.  Оптическое│           │                         │      │

│    │действие      указанных│           │                         │      │

│    │деталей    не    должно│           │                         │      │

│    │превышать     значения,│           │                         │      │

│    │указанные в            │           │                         │      │

│    │подпункте            17│           │                         │      │

│    │настоящего пункта;     │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 13.│Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ. "Строительство.    │      │

│    │21:                    │12.4.089-86│Пояса предохранительные. │      │

│    │    21)   в   отношении│           │Общие технические        │      │

│    │средств индивидуальной │           │условия";                │      │

│    │защиты  от  падения   с│ГОСТ Р     │ССБТ. "Пояса             │      │

│    │высоты:                │12.4.184-95│предохранительные. Общие │      │

│    │    в      страховочных│           │технические требования.  │      │

│    │системах,              │           │Методы испытаний";       │      │

│    │предназначенных     для│ГОСТ Р     │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │остановки      падения,│12.4.223-99│высоты. Стропы. Общие    │      │

│    │усилие,    передаваемое│           │технические требования"; │      │

│    │на  человека  в  момент│ГОСТ Р     │"Пояса предохранительные │      │

│    │падения,            при│50849-96   │строительные. Общие      │      │

│    │использовании          │           │технические условия.     │      │

│    │страховочной    привязи│           │Методы испытаний";       │      │

│    │не должно  превышать  6│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │кН;                    │353-1-2008 │высоты. Средства защиты  │      │

│    │    при   использовании│           │ползункового типа на     │      │

│    │удерживающей    привязи│           │жесткой анкерной линии", │      │

│    │усилие,    передаваемое│           │часть 1 "Общие           │      │

│    │на человека, не  должно│           │технические требования.  │      │

│    │превышать 4 кН;        │           │Методы испытаний";       │      │

│    │    компоненты        и│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │соединительные         │353-2-2007 │высоты. Средства защиты  │      │

│    │элементы   страховочных│           │от падения ползункового  │      │

│    │и  удерживающих  систем│           │типа с гибкой анкерной   │      │

│    │должны      выдерживать│           │линией", часть 2 "Общие  │      │

│    │статическую    нагрузку│           │технические требования.  │      │

│    │не  менее  15   кН,   а│           │Методы испытаний";       │      │

│    │стропы, выполненные  из│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │синтетических          │355-2008   │высоты. Амортизаторы.    │      │

│    │материалов, - не  менее│           │Общие технические        │      │

│    │22 кН;                 │           │требования. Методы       │      │

│    │    средства           │           │испытаний";              │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │от  падения  с   высоты│358-2008   │высоты. Привязи для      │      │

│    │должны            иметь│           │удержания и              │      │

│    │конструкцию,           │           │позиционирования на      │      │

│    │исключающую            │           │рабочем месте и стропы   │      │

│    │травмирование     спины│           │для рабочего             │      │

│    │при  выполнении  работ,│           │позиционирования. Общие  │      │

│    │в    том    числе     в│           │технические требования.  │      │

│    │неудобных        позах,│           │Методы испытаний";       │      │

│    │выпадение  человека  из│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │средства               │360-2008   │высоты. Средства защиты  │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │от падения втягивающего  │      │

│    │а                 также│           │типа. Общие технические  │      │

│    │самопроизвольное       │           │требования. Методы       │      │

│    │разъединение           │           │испытаний";              │      │

│    │соединительных         │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │элементов      средства│361-2008   │высоты. Страховочные     │      │

│    │индивидуальной защиты; │           │привязи. Общие           │      │

│    │    средства           │           │технические требования.  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Методы испытаний";       │      │

│    │от  падения  с   высоты│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │должны      выдерживать│362-2008   │высоты. Соединительные   │      │

│    │динамическую  нагрузку,│           │элементы. Общие          │      │

│    │возникающую         при│           │технические требования.  │      │

│    │падении  груза   массой│           │Методы испытаний";       │      │

│    │100   кг   с    высоты,│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │равной 4 м, 2 м и 1  м,│363-2007   │высоты. Страховочные     │      │

│    │а удерживающие  привязи│           │системы. Общие           │      │

│    │(пояса                 │           │технические требования"; │      │

│    │предохранительные      │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │безлямочные) с высоты, │813-2008   │высоты. Привязи для      │      │

│    │равной             двум│           │положения сидя. Общие    │      │

│    │максимальным     длинам│           │технические              │      │

│    │стропа;                │           │требования. Методы       │      │

│    │    застежки    средств│           │испытаний";              │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │"Защита от падения с     │      │

│    │от  падения  с   высоты│           │высоты.                  │      │

│    │должны        исключать│СТБ E№ 795-│Устройства крепежные.    │      │

│    │возможность            │2009       │Технические требования и │      │

│    │самопроизвольного      │           │методы испытаний";       │      │

│    │открывания            и│СТ РК 1910-│"Индивидуальные          │      │

│    │располагаться спереди; │2009       │спасательные             │      │

│    │    максимальная  длина│           │устройства,              │      │

│    │стропы,  включая  длину│           │предназначенные          │      │

│    │концевых  соединений  с│           │для спасения             │      │

│    │учетом    амортизатора,│           │неподготовленных людей с │      │

│    │должна быть не более  2│           │высоты по внешнему       │      │

│    │м;                     │           │фасаду здания. Общие     │      │

│    │    конструкция        │           │технические требования.  │      │

│    │карабина         должна│           │Методы испытаний"        │      │

│    │исключать     случайное│           │                         │      │

│    │открытие,    а    также│           │                         │      │

│    │исключать защемление  и│           │                         │      │

│    │травмирование  рук  при│           │                         │      │

│    │работе с ним;          │           │                         │      │

│    │    материалы          │           │                         │      │

│    │соединительных         │           │                         │      │

│    │элементов  должны  быть│           │                         │      │

│    │устойчивыми           к│           │                         │      │

│    │коррозии,              │           │                         │      │

│    │металлические    детали│           │                         │      │

│    │не               должны│           │                         │      │

│    │непосредственно        │           │                         │      │

│    │соприкасаться  с  телом│           │                         │      │

│    │человека, кроме рук;   │           │                         │      │

│    │    для  индивидуальных│           │                         │      │

│    │спасательных  устройств│           │                         │      │

│    │(ИСУ)   устанавливаются│           │                         │      │

│    │дополнительные         │           │                         │      │

│    │требования             │           │                         │      │

│    │безопасности:          │           │                         │      │

│    │    ИСУ          должны│           │                         │      │

│    │обеспечивать           │           │                         │      │

│    │эффективное           и│           │                         │      │

│    │безопасное             │           │                         │      │

│    │использование     любым│           │                         │      │

│    │человеком,   независимо│           │                         │      │

│    │от        архитектурной│           │                         │      │

│    │сложности        здания│           │                         │      │

│    │(сооружения),      быть│           │                         │      │

│    │постоянно   готовым   к│           │                         │      │

│    │применению;            │           │                         │      │

│    │    ИСУ          должно│           │                         │      │

│    │исключать  вращение   и│           │                         │      │

│    │возможность  свободного│           │                         │      │

│    │падения    пользователя│           │                         │      │

│    │при  спуске,  а   также│           │                         │      │

│    │внезапную     остановку│           │                         │      │

│    │спуска;                │           │                         │      │

│    │    скорость  спуска  в│           │                         │      │

│    │ИСУ              должна│           │                         │      │

│    │обеспечиваться         │           │                         │      │

│    │автоматически   и    не│           │                         │      │

│    │превышать 2 м/с;       │           │                         │      │

│    │    ИСУ  должно   иметь│           │                         │      │

│    │возможность            │           │                         │      │

│    │установления      факта│           │                         │      │

│    │использования  с  целью│           │                         │      │

│    │недопущения  повторного│           │                         │      │

│    │применения,   а   также│           │                         │      │

│    │исключать возможность  │           │                         │      │

│    │возникновения          │           │                         │      │

│    │опасности           для│           │                         │      │

│    │пользователя      после│           │                         │      │

│    │спуска;                │           │                         │      │

│    │    компоненты      ИСУ│           │                         │      │

│    │должны  быть  устойчивы│           │                         │      │

│    │к  воздействию  высоких│           │                         │      │

│    │температур,            │           │                         │      │

│    │биологическому         │           │                         │      │

│    │воздействию           и│           │                         │      │

│    │сохранять          свою│           │                         │      │

│    │эффективность     после│           │                         │      │

│    │указанных воздействий; │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 14.│Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ. "Средства          │      │

│    │23:                    │12.4.051-87│индивидуальной защиты    │      │

│    │    23)   в   отношении│           │органов слуха. Общие     │      │

│    │средств  индивидуальной│           │технические требования и │      │

│    │защиты органа слуха:   │           │методы испытаний";       │      │

│    │    усилие     прижатия│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │наушников   к    голове│12.4.208-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │вокруг уха должно  быть│           │органов слуха. Наушники. │      │

│    │не  менее  8  Н  и   не│           │Общие технические        │      │

│    │более 14 Н;            │           │требования. Методы       │      │

│    │    давление           │           │испытаний";              │      │

│    │уплотнительных         │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │прокладок наушников  не│12.4.209-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │должно  превышать  4500│           │органов слуха. Вкладыши. │      │

│    │Па;                    │           │Общие технические        │      │

│    │    компоненты         │           │требования. Методы       │      │

│    │наушника   не    должны│           │испытаний";              │      │

│    │гореть или тлеть  после│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │контакта с  раскаленным│12.4.210-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │предметом;             │           │органов слуха.           │      │

│    │    противошумные      │           │Противошумные наушники,  │      │

│    │вкладыши,              │           │смонтированные с         │      │

│    │предназначенные     для│           │защитной каской. Общие   │      │

│    │использования         в│           │технические требования.  │      │

│    │пищевой               и│           │Методы испытаний";       │      │

│    │фармакологической      │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │промышленности,  должны│12.4.208-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │иметь     металлические│2006       │органа слуха. Наушники.  │      │

│    │детектируемые          │           │Общие технические        │      │

│    │компоненты;            │           │требования. Методы       │      │

│    │    при   использовании│           │испытаний";              │      │

│    │наушников,  совмещенных│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │с    каской,     усилие│12.4.209-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │прижатия    эквивалента│2006       │органа слуха. Вкладыши.  │      │

│    │оголовья   не    должно│           │Общие технические        │      │

│    │превышать 14 Н,  а  для│           │требования. Методы       │      │

│    │регулирования      этой│           │испытаний"               │      │

│    │силы          указанный│           │                         │      │

│    │параметр        следует│           │                         │      │

│    │установить  на   уровне│           │                         │      │

│    │не более 14 Н;         │           │                         │      │

│    │    среднее    значение│           │                         │      │

│    │усилия         прижатия│           │                         │      │

│    │эквивалента    оголовья│           │                         │      │

│    │при       использовании│           │                         │      │

│    │наушников,  совмещенных│           │                         │      │

│    │с  каской,  не   должно│           │                         │      │

│    │быть меньше 8 Н;       │           │                         │      │

│    │    давление           │           │                         │      │

│    │амортизатора           │           │                         │      │

│    │наушников,  совмещенных│           │                         │      │

│    │с  каской,  не   должно│           │                         │      │

│    │превышать  4500  Па,  а│           │                         │      │

│    │при      наличии      в│           │                         │      │

│    │наушниках,  совмещенных│           │                         │      │

│    │с  каской,   устройства│           │                         │      │

│    │для       регулирования│           │                         │      │

│    │усилия         прижатия│           │                         │      │

│    │эквивалента    оголовья│           │                         │      │

│    │следует      установить│           │                         │      │

│    │максимальное     усилие│           │                         │      │

│    │прижатия не более      │           │                         │      │

│    │14 Н;                  │           │                         │      │

│    │    крепление  средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органа   слуха   должно│           │                         │      │

│    │обеспечивать  не  менее│           │                         │      │

│    │2500             циклов│           │                         │      │

│    │растяжения,  при   этом│           │                         │      │

│    │усилие   прижатия    не│           │                         │      │

│    │должно      уменьшаться│           │                         │      │

│    │более   чем    на    15│           │                         │      │

│    │процентов по  отношению│           │                         │      │

│    │к исходному значению;  │           │                         │      │

│    │    противошумные      │           │                         │      │

│    │вкладыши  должны  иметь│           │                         │      │

│    │форму,      позволяющую│           │                         │      │

│    │вводить и извлекать  их│           │                         │      │

│    │из наружного  слухового│           │                         │      │

│    │канала    или     ушной│           │                         │      │

│    │раковины            без│           │                         │      │

│    │причинения  дискомфорта│           │                         │      │

│    │и вреда пользователю;  │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 15.│Пункт 4.4, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.064-84│изолирующие. Общие       │      │

│    │костюмов    изолирующих│           │технические требования и │      │

│    │(в      том       числе│           │методы испытаний";       │      │

│    │применяемых для  защиты│ГОСТ       │ССБТ "Костюм изолирующий │      │

│    │от        биологических│12.4.139-84│автономный               │      │

│    │факторов):             │           │теплозащитный.           │      │

│    │    воздух   при    его│           │Технические требования и │      │

│    │принудительной   подаче│           │методы испытаний";       │      │

│    │в          подкостюмное│ГОСТ Р     │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │пространство   и   зону│12.4.196-99│изолирующие. Общие       │      │

│    │дыхания          должен│           │технические требования и │      │

│    │подаваться в объеме  не│           │методы испытаний";       │      │

│    │менее  150  л/мин,  при│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │этом         избыточное│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │давление              в│           │специального назначения. │      │

│    │подкостюмном           │           │Технические условия";    │      │

│    │пространстве не  должно│СТБ ГОСТ Р │Система стандартов       │      │

│    │превышать  300  Па,   а│12.4.196-  │безопасности труда.      │      │

│    │температура  воздуха  в│2001       │Костюмы изолирующие.     │      │

│    │зоне дыхания не  должна│           │Общие технические        │      │

│    │быть  выше  +50 °С  при│           │требования и методы      │      │

│    │относительной          │           │испытаний                │      │

│    │влажности   более    30│           │                         │      │

│    │процентов и +60 °С  при│           │                         │      │

│    │относительной          │           │                         │      │

│    │влажности   менее    30│           │                         │      │

│    │процентов;             │           │                         │      │

│    │    при       внезапном│           │                         │      │

│    │(аварийном)  отключении│           │                         │      │

│    │системы  принудительной│           │                         │      │

│    │подачи воздуха  в  зону│           │                         │      │

│    │дыхания     конструкция│           │                         │      │

│    │костюма          должна│           │                         │      │

│    │обеспечить             │           │                         │      │

│    │беспрепятственное      │           │                         │      │

│    │естественное    дыхание│           │                         │      │

│    │человека   с   объемным│           │                         │      │

│    │расходом   воздуха   не│           │                         │      │

│    │менее 60 л/мин.;       │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │дыханию    не    должно│           │                         │      │

│    │превышать  200  Па   на│           │                         │      │

│    │вдохе  и  160   Па   на│           │                         │      │

│    │выдохе    в    костюмах│           │                         │      │

│    │изолирующих  автономных│           │                         │      │

│    │и 80  Па  на  выдохе  в│           │                         │      │

│    │костюмах    изолирующих│           │                         │      │

│    │шланговых           при│           │                         │      │

│    │постоянном     объемном│           │                         │      │

│    │расходе воздуха        │           │                         │      │

│    │      -3               │           │                         │      │

│    │0,5·10   м3/с;         │           │                         │      │

│    │    количество         │           │                         │      │

│    │воздуха, подаваемого  в│           │                         │      │

│    │костюм      изолирующий│           │                         │      │

│    │шланговый, должно быть │           │                         │      │

│    │               -3      │           │                         │      │

│    │не менее 4,2·10    м3/с│           │                         │      │

│    │(250  л/мин.),  в   том│           │                         │      │

│    │числе в зону дыхания   │           │                         │      │

│    │               -3      │           │                         │      │

│    │не менее 2,5·10    м3/с│           │                         │      │

│    │(150 л/мин.);          │           │                         │      │

│    │    объемное           │           │                         │      │

│    │содержание     двуокиси│           │                         │      │

│    │углерода  во  вдыхаемом│           │                         │      │

│    │воздухе    не    должно│           │                         │      │

│    │превышать  2  процента,│           │                         │      │

│    │а   кислорода    должно│           │                         │      │

│    │быть   не   менее    18│           │                         │      │

│    │процентов;             │           │                         │      │

│    │    температура        │           │                         │      │

│    │воздуха     при     его│           │                         │      │

│    │принудительной   подаче│           │                         │      │

│    │в          подкостюмное│           │                         │      │

│    │пространство     должна│           │                         │      │

│    │составлять от +18 °С до│           │                         │      │

│    │+23       °С        при│           │                         │      │

│    │относительной          │           │                         │      │

│    │влажности  воздуха   от│           │                         │      │

│    │30  до   60   процентов│           │                         │      │

│    │(кроме    костюмов    с│           │                         │      │

│    │автономными   системами│           │                         │      │

│    │принудительной   подачи│           │                         │      │

│    │воздуха);              │           │                         │      │

│    │    сокращение  площади│           │                         │      │

│    │поля зрения  в  костюме│           │                         │      │

│    │изолирующем  не  должно│           │                         │      │

│    │превышать 30  процентов│           │                         │      │

│    │площади   поля   зрения│           │                         │      │

│    │без             костюма│           │                         │      │

│    │изолирующего;          │           │                         │      │

│    │    конструкция        │           │                         │      │

│    │костюма    изолирующего│           │                         │      │

│    │должна     обеспечивать│           │                         │      │

│    │возможность  приема   и│           │                         │      │

│    │передачи      звуковой,│           │                         │      │

│    │зрительной          или│           │                         │      │

│    │передаваемой с  помощью│           │                         │      │

│    │специальных   устройств│           │                         │      │

│    │информации,  при   этом│           │                         │      │

│    │звукозаглушение       в│           │                         │      │

│    │области речевых  частот│           │                         │      │

│    │не должно превышать  10│           │                         │      │

│    │дБ,           понижение│           │                         │      │

│    │восприятия речи  должно│           │                         │      │

│    │составлять не более  15│           │                         │      │

│    │процентов,             │           │                         │      │

│    │разборчивость          │           │                         │      │

│    │передаваемой речи -  не│           │                         │      │

│    │менее   80    процентов│           │                         │      │

│    │слов,  а   для   работ,│           │                         │      │

│    │требующих         более│           │                         │      │

│    │высокого       качества│           │                         │      │

│    │связи, -  не  менее  94│           │                         │      │

│    │процентов слов;        │           │                         │      │

│    │    уровень      звука,│           │                         │      │

│    │создаваемого    потоком│           │                         │      │

│    │воздуха     при     его│           │                         │      │

│    │принудительной  подаче,│           │                         │      │

│    │не должен превышать  70│           │                         │      │

│    │дБ;                    │           │                         │      │

│    │    конструкция        │           │                         │      │

│    │костюма    изолирующего│           │                         │      │

│    │должна   препятствовать│           │                         │      │

│    │затеканию             в│           │                         │      │

│    │подкостюмное           │           │                         │      │

│    │пространство   воды   и│           │                         │      │

│    │растворов,   подаваемых│           │                         │      │

│    │на      него      путем│           │                         │      │

│    │орошения, в течение  не│           │                         │      │

│    │менее 10 минут;        │           │                         │      │

│    │    конструкция        │           │                         │      │

│    │костюма   изолирующего,│           │                         │      │

│    │его    масса    и    ее│           │                         │      │

│    │распределение        по│           │                         │      │

│    │поверхности   тела   не│           │                         │      │

│    │должны         вызывать│           │                         │      │

│    │ограничение            │           │                         │      │

│    │подвижности           и│           │                         │      │

│    │работоспособности      │           │                         │      │

│    │пользователя,          │           │                         │      │

│    │препятствующее         │           │                         │      │

│    │выполнению им  работ  в│           │                         │      │

│    │заданных       условиях│           │                         │      │

│    │эксплуатации   средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │                         │      │

│    │передвижению          и│           │                         │      │

│    │эвакуации   в    случае│           │                         │      │

│    │возникновения          │           │                         │      │

│    │аварийной     ситуации,│           │                         │      │

│    │при этом масса  костюма│           │                         │      │

│    │изолирующего           │           │                         │      │

│    │шлангового  не   должна│           │                         │      │

│    │превышать  8,5  кг,   а│           │                         │      │

│    │автономного - 11 кг;   │           │                         │      │

│    │    костюм  изолирующий│           │                         │      │

│    │должен  сохранять  свои│           │                         │      │

│    │свойства,              │           │                         │      │

│    │обеспечивающие         │           │                         │      │

│    │заданный    коэффициент│           │                         │      │

│    │защиты,           после│           │                         │      │

│    │соответствующих   видов│           │                         │      │

│    │очистки    в    течение│           │                         │      │

│    │всего             срока│           │                         │      │

│    │эксплуатации,  а  также│           │                         │      │

│    │не должен снижать  свою│           │                         │      │

│    │прочность  в   процессе│           │                         │      │

│    │эксплуатации более  чем│           │                         │      │

│    │на     25     процентов│           │                         │      │

│    │величины,    заявленной│           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

│    │    в         отношении│           │                         │      │

│    │костюмов   изолирующих,│           │                         │      │

│    │предназначенных     для│           │                         │      │

│    │эксплуатации          в│           │                         │      │

│    │неблагоприятных        │           │                         │      │

│    │микроклиматических     │           │                         │      │

│    │условиях,        должна│           │                         │      │

│    │предусматриваться      │           │                         │      │

│    │возможность            │           │                         │      │

│    │использования          │           │                         │      │

│    │устройств,             │           │                         │      │

│    │обеспечивающих         │           │                         │      │

│    │теплоизоляцию,         │           │                         │      │

│    │отведение           или│           │                         │      │

│    │подведение тепла;      │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 16.│Пункт 4.4, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Лицевая часть ШМП  │      │

│    │    3)   в    отношении│12.4.166-85│для промышленных         │      │

│    │изолирующих     средств│           │противогазов.            │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Технические условия";    │      │

│    │органов дыхания:       │ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │    каждое      изделие│12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │должно            иметь│           │изолирующие. Общие       │      │

│    │идентификационный      │           │технические требования и │      │

│    │номер,   наносимый   на│           │методы испытаний";       │      │

│    │изделие, упаковку  и  в│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │эксплуатационную       │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │документацию;          │           │Общие технические        │      │

│    │    ограничение площади│           │условия";                │      │

│    │поля             зрения│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │допускается  не   более│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │чем  на  30   процентов│           │Полумаски и              │      │

│    │для    всех     средств│           │четвертьмаски из         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │органов         дыхания│           │Общие технические        │      │

│    │данного   типа,   кроме│           │условия";                │      │

│    │шлемов-масок          и│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │дыхательных  аппаратов,│12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │укомплектованных       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │очками и маской;       │           │Общие технические        │      │

│    │    средства           │           │условия";                │      │

│    │индивидуальной   защиты│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │органов дыхания  должны│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │обеспечивать           │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │возможность            │           │Полумаски и              │      │

│    │определения       факта│           │четвертьмаски из         │      │

│    │первичного   приведения│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │изделия    в    рабочее│           │Общие технические        │      │

│    │состояние           или│           │условия"                 │      │

│    │вскрытия;              │СТБ        │Система стандартов       │      │

│    │    температура        │11.14.03-  │пожарной безопасности.   │      │

│    │вдыхаемой  из  средства│2008       │"Средства индивидуальной │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │защиты пожарных.         │      │

│    │органов  дыхания  смеси│           │Аппараты дыхательные со  │      │

│    │не   должна   превышать│           │сжатым воздухом. Общие   │      │

│    │60 °C   для     средств│           │технические требования и │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │методы испытаний"        │      │

│    │органов    дыхания    с│           │                         │      │

│    │временем      защитного│           │                         │      │

│    │действия до 15 минут  и│           │                         │      │

│    │55 °C  -   с   временем│           │                         │      │

│    │защитного      действия│           │                         │      │

│    │более 15 минут;        │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов  дыхания  после│           │                         │      │

│    │воздействия   открытого│           │                         │      │

│    │пламени с  температурой│           │                         │      │

│    │800 °C  в   течение   5│           │                         │      │

│    │секунд    не     должны│           │                         │      │

│    │воспламеняться        и│           │                         │      │

│    │гореть            после│           │                         │      │

│    │извлечения из пламени; │           │                         │      │

│    │    объемная       доля│           │                         │      │

│    │кислорода во  вдыхаемой│           │                         │      │

│    │смеси  должна  быть  не│           │                         │      │

│    │менее  21  процента,  в│           │                         │      │

│    │начальный        период│           │                         │      │

│    │использования          │           │                         │      │

│    │допускается            │           │                         │      │

│    │кратковременное        │           │                         │      │

│    │понижение      объемной│           │                         │      │

│    │доли  кислорода  до  19│           │                         │      │

│    │процентов на  время  не│           │                         │      │

│    │более 3 минут;         │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов  дыхания  и  их│           │                         │      │

│    │составные    компоненты│           │                         │      │

│    │должны             быть│           │                         │      │

│    │герметичны;            │           │                         │      │

│    │    уровень      звука,│           │                         │      │

│    │создаваемого    потоком│           │                         │      │

│    │воздуха     при     его│           │                         │      │

│    │принудительной  подаче,│           │                         │      │

│    │не должен превышать  70│           │                         │      │

│    │дБ,   а   при   наличии│           │                         │      │

│    │сигнального  устройства│           │                         │      │

│    │уровень          звука,│           │                         │      │

│    │издаваемый  им,  должен│           │                         │      │

│    │быть не менее 80 дБ;   │           │                         │      │

│    │    при    наличии    в│           │                         │      │

│    │конструкции     средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов         дыхания│           │                         │      │

│    │эластичных  компонентов│           │                         │      │

│    │они      не      должны│           │                         │      │

│    │слипаться           при│           │                         │      │

│    │длительном  хранении  в│           │                         │      │

│    │свернутом состоянии;   │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов дыхания  должны│           │                         │      │

│    │быть     стойкими     к│           │                         │      │

│    │нагрузкам,  аналогичным│           │                         │      │

│    │возникающим         при│           │                         │      │

│    │падении        средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов    дыхания    с│           │                         │      │

│    │высоты   1,5    м    на│           │                         │      │

│    │бетонный пол;          │           │                         │      │

│    │    органы   управления│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │                         │      │

│    │-           дыхательных│           │                         │      │

│    │аппаратов     (вентили,│           │                         │      │

│    │рычаги, кнопки  и  др.)│           │                         │      │

│    │должны  быть   доступны│           │                         │      │

│    │для  приведения  их   в│           │                         │      │

│    │действие,  защищены  от│           │                         │      │

│    │механических           │           │                         │      │

│    │повреждений    и     от│           │                         │      │

│    │случайного             │           │                         │      │

│    │срабатывания  и  должны│           │                         │      │

│    │срабатывать при  усилии│           │                         │      │

│    │не  более  80  Н,   для│           │                         │      │

│    │дыхательных  аппаратов,│           │                         │      │

│    │предназначенных     для│           │                         │      │

│    │подземных  работ  -  не│           │                         │      │

│    │более 196 Н;           │           │                         │      │

│    │    для     изолирующих│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │                         │      │

│    │требуется         режим│           │                         │      │

│    │транспортировки       и│           │                         │      │

│    │хранения,   исключающий│           │                         │      │

│    │нагрев, падение,  удары│           │                         │      │

│    │и   несанкционированный│           │                         │      │

│    │доступ;                │           │                         │      │

│    │    изолирующие        │           │                         │      │

│    │средства индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │                         │      │

│    │должны  утилизироваться│           │                         │      │

│    │в    специализированных│           │                         │      │

│    │организациях, указанных│           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 17.│Пункт 4.4, подпункт 5: │ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │    5)   в    отношении│12.4.186-97│дыхательные              │      │

│    │изолирующих     средств│           │воздушные изолирующие.   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Общие технические        │      │

│    │органов   дыхания    на│           │требования и методы      │      │

│    │химически     связанном│           │испытаний";              │      │

│    │кислороде:             │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    данное     средство│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Общие технические        │      │

│    │органов дыхания  должно│           │условия";                │      │

│    │обеспечивать     защиту│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │органов    дыхания    и│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │зрения     и      иметь│           │Полумаски и              │      │

│    │коэффициент защиты не  │           │четвертьмаски из         │      │

│    │          3            │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │менее 2·10 ;           │           │Общие технические        │      │

│    │    сопротивление      │           │условия";                │      │

│    │дыханию  на   вдохе   и│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │выдохе   при   легочной│12.4.220-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │вентиляции 70  дм3/мин.│2001       │органов дыхания.         │      │

│    │не   должно   превышать│           │Аппараты изолирующие     │      │

│    │1960    Па,    а    при│           │автономные с химически   │      │

│    │легочной вентиляции  35│           │связанным кислородом     │      │

│    │дм3/мин.   не    должно│           │(самоспасатели). Общие   │      │

│    │превышать 980 Па;      │           │технические требования.  │      │

│    │    содержание         │           │Методы испытаний"        │      │

│    │диоксида  углерода   во│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │вдыхаемом  воздухе   за│12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │все               время│2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │непосредственного      │           │Общие технические        │      │

│    │использования     (срок│           │условия;                 │      │

│    │службы)      указанного│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │средства               │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │органов   дыхания    не│           │Полумаски и              │      │

│    │должно   превышать    3│           │четвертьмаски из         │      │

│    │процента,  в   условиях│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │отрицательных          │           │Общие технические        │      │

│    │температур в  первые  6│           │условия;                 │      │

│    │минут            работы│СТ РК 1600-│"Техника пожарная.       │      │

│    │допускается            │06         │Средства индивидуальной  │      │

│    │кратковременное     (не│           │защиты органов дыхания и │      │

│    │более     3      минут)│           │зрения. Самоспасатели    │      │

│    │повышение      объемной│           │изолирующего типа. Общие │      │

│    │доли диоксида  углерода│           │технические требования.  │      │

│    │во  вдыхаемой   газовой│           │Методы испытаний"        │      │

│    │дыхательной смеси до  5│           │                         │      │

│    │процентов;             │           │                         │      │

│    │    пыль               │           │                         │      │

│    │регенеративного        │           │                         │      │

│    │продукта   не    должна│           │                         │      │

│    │попадать в  дыхательные│           │                         │      │

│    │пути      пользователя,│           │                         │      │

│    │слюна или конденсат  не│           │                         │      │

│    │должны   препятствовать│           │                         │      │

│    │работе         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов    дыхания    и│           │                         │      │

│    │оказывать      вредного│           │                         │      │

│    │воздействия          на│           │                         │      │

│    │пользователя;          │           │                         │      │

│    │    температура        │           │                         │      │

│    │поверхности    средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов        дыхания,│           │                         │      │

│    │обращенной    к    телу│           │                         │      │

│    │пользователя,        не│           │                         │      │

│    │должна         вызывать│           │                         │      │

│    │дискомфорт            у│           │                         │      │

│    │пользователя,         а│           │                         │      │

│    │конструкция    средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов дыхания  должна│           │                         │      │

│    │предусматривать  защиту│           │                         │      │

│    │человека  от  ожогов  в│           │                         │      │

│    │процессе            его│           │                         │      │

│    │использования;         │           │                         │      │

│    │    соединения         │           │                         │      │

│    │элементов              │           │                         │      │

│    │воздуховодной   системы│           │                         │      │

│    │должны      выдерживать│           │                         │      │

│    │усилие    разрыва    не│           │                         │      │

│    │менее 98 Н;            │           │                         │      │

│    │    дыхательные        │           │                         │      │

│    │аппараты,              │           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │подземных        работ,│           │                         │      │

│    │должны быть стойкими  к│           │                         │      │

│    │раздавливанию   усилием│           │                         │      │

│    │98 кН в вертикальном  и│           │                         │      │

│    │наклонном положениях  и│           │                         │      │

│    │усилием  392  кН  -   в│           │                         │      │

│    │горизонтальном         │           │                         │      │

│    │положении;             │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 18.│Пункт 4.4, подпункт 6: │ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │    6)   в    отношении│12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │изолирующих     средств│           │изолирующие. Общие       │      │

│    │индивидуальной защиты  │           │технические требования и │      │

│    │органов   дыхания    на│           │методы испытаний";       │      │

│    │сжатом          воздухе│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │(кислороде):           │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │    данное     средство│           │Общие технические        │      │

│    │органов   дыхания   без│           │условия";                │      │

│    │избыточного    давления│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │под   лицевой    частью│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │должно     обеспечивать│           │Полумаски и              │      │

│    │защиту органов  дыхания│           │четвертьмаски из         │      │

│    │и   зрения   и    иметь│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │коэффициент защиты не  │           │Общие технические        │      │

│    │          4            │           │условия";                │      │

│    │менее 2·10 ;           │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │    средство           │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │органов    дыхания    с│           │Общие технические        │      │

│    │избыточным    давлением│           │условия;                 │      │

│    │под   лицевой    частью│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │должно     обеспечивать│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │защиту органов  дыхания│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │и   зрения   и    иметь│           │Полумаски и              │      │

│    │коэффициент защиты не  │           │четвертьмаски из         │      │

│    │          5            │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │менее 1·10 ;           │           │Общие технические        │      │

│    │    объемная       доля│           │условия                  │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │                         │      │

│    │вдыхаемом   воздухе   в│           │                         │      │

│    │подмасочном            │           │                         │      │

│    │пространстве   средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов         дыхания│           │                         │      │

│    │изолирующего  типа   на│           │                         │      │

│    │сжатом    воздухе    не│           │                         │      │

│    │должна  превышать   1,5│           │                         │      │

│    │процента  при  легочной│           │                         │      │

│    │вентиляции  30  дм3/мин│           │                         │      │

│    │и  выделении   диоксида│           │                         │      │

│    │углерода 1 дм3/мин;    │           │                         │      │

│    │    указанное  средство│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания   (за│           │                         │      │

│    │исключением            │           │                         │      │

│    │самоспасателей       на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде))     должно│           │                         │      │

│    │иметь        сигнальное│           │                         │      │

│    │устройство,     заранее│           │                         │      │

│    │оповещающее          об│           │                         │      │

│    │окончании        запаса│           │                         │      │

│    │сжатого         воздуха│           │                         │      │

│    │(кислорода) в  баллоне,│           │                         │      │

│    │при    этом     уровень│           │                         │      │

│    │звука,     создаваемого│           │                         │      │

│    │звуковым     сигнальным│           │                         │      │

│    │устройством, у входа  в│           │                         │      │

│    │наружный       слуховой│           │                         │      │

│    │проход человека  должен│           │                         │      │

│    │быть не менее 80 дБ,  а│           │                         │      │

│    │частотная              │           │                         │      │

│    │характеристика    звука│           │                         │      │

│    │должна  составлять  800│           │                         │      │

│    │- 5000 Гц;             │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │дыханию    не    должно│           │                         │      │

│    │превышать на вдохе  400│           │                         │      │

│    │Па и на выдохе  500  Па│           │                         │      │

│    │при            легочной│           │                         │      │

│    │вентиляции 30  дм3/мин.│           │                         │      │

│    │для         дыхательных│           │                         │      │

│    │аппаратов           без│           │                         │      │

│    │избыточного давления  и│           │                         │      │

│    │не должно  быть  меньше│           │                         │      │

│    │0 Па на вдохе  и  более│           │                         │      │

│    │600 Па  на  выдохе  при│           │                         │      │

│    │легочной вентиляции  30│           │                         │      │

│    │дм3/мин.            для│           │                         │      │

│    │дыхательных   аппаратов│           │                         │      │

│    │с            избыточным│           │                         │      │

│    │давлением;             │           │                         │      │

│    │    для       шланговых│           │                         │      │

│    │дыхательных   аппаратов│           │                         │      │

│    │соединения    элементов│           │                         │      │

│    │воздуховодной   системы│           │                         │      │

│    │должны      выдерживать│           │                         │      │

│    │усилие    разрыва    не│           │                         │      │

│    │менее   98   Н,   шланг│           │                         │      │

│    │должен        сохранять│           │                         │      │

│    │герметичность         и│           │                         │      │

│    │выдерживать            │           │                         │      │

│    │воздействие            │           │                         │      │

│    │растягивающей  силы  50│           │                         │      │

│    │Н    без     уменьшения│           │                         │      │

│    │подачи  воздуха   более│           │                         │      │

│    │чем на 5  процентов,  а│           │                         │      │

│    │эластичные   компоненты│           │                         │      │

│    │таких           средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    не│           │                         │      │

│    │должны  слипаться   при│           │                         │      │

│    │длительном  хранении  в│           │                         │      │

│    │свернутом состоянии;   │           │                         │      │

│    │    воздух,            │           │                         │      │

│    │используемый        для│           │                         │      │

│    │зарядки         баллона│           │                         │      │

│    │(баллонов)     средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом воздухе,  должен│           │                         │      │

│    │быть осушен, очищен  от│           │                         │      │

│    │механических   примесей│           │                         │      │

│    │и не  должен  содержать│           │                         │      │

│    │следы  масла,  а  также│           │                         │      │

│    │вредные   для   дыхания│           │                         │      │

│    │вещества          более│           │                         │      │

│    │предельно    допустимых│           │                         │      │

│    │концентраций         по│           │                         │      │

│    │диоксиду   углерода   -│           │                         │      │

│    │0,1  процента   объема,│           │                         │      │

│    │по оксиду углерода -  8│           │                         │      │

│    │мг/м3,    по    оксидам│           │                         │      │

│    │азота  - 0,5 мг/м3,  по│           │                         │      │

│    │углеводородам        (в│           │                         │      │

│    │пересчете  на  углерод)│           │                         │      │

│    │- 50 мг/м3;            │           │                         │      │

│    │    в         средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)      должна│           │                         │      │

│    │предусматриваться      │           │                         │      │

│    │возможность    контроля│           │                         │      │

│    │за  давлением   воздуха│           │                         │      │

│    │при  приведении  их   в│           │                         │      │

│    │рабочее  положение,   а│           │                         │      │

│    │для  самоспасателей  на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)     -     в│           │                         │      │

│    │положении      ожидания│           │                         │      │

│    │применения;            │           │                         │      │

│    │    баллоны         или│           │                         │      │

│    │вентили         средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)      должны│           │                         │      │

│    │иметь                  │           │                         │      │

│    │предохранительное      │           │                         │      │

│    │устройство,            │           │                         │      │

│    │исключающее            │           │                         │      │

│    │возможность  разрушения│           │                         │      │

│    │баллона вследствие  его│           │                         │      │

│    │нагрева.    Допускается│           │                         │      │

│    │отсутствие   указанного│           │                         │      │

│    │предохранительного     │           │                         │      │

│    │устройства          при│           │                         │      │

│    │применении    баллонов,│           │                         │      │

│    │разрушающихся          │           │                         │      │

│    │безосколочно;          │           │                         │      │

│    │    баллоны     средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)      должны│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям            │           │                         │      │

│    │нормативного  правового│           │                         │      │

│    │акта,  устанавливающего│           │                         │      │

│    │требования            к│           │                         │      │

│    │устройству            и│           │                         │      │

│    │безопасной             │           │                         │      │

│    │эксплуатации   сосудов,│           │                         │      │

│    │работающих          под│           │                         │      │

│    │давлением;             │           │                         │      │

│    │    в  сопроводительной│           │                         │      │

│    │документации на  каждый│           │                         │      │

│    │баллон           должны│           │                         │      │

│    │содержаться  данные  об│           │                         │      │

│    │изготовителе,  сведения│           │                         │      │

│    │о         подтверждении│           │                         │      │

│    │соответствия           │           │                         │      │

│    │установленным          │           │                         │      │

│    │требованиям,    условия│           │                         │      │

│    │эксплуатации          и│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │обслуживания баллона  в│           │                         │      │

│    │соответствии   с    его│           │                         │      │

│    │назначением           и│           │                         │      │

│    │конструкцией,   рабочее│           │                         │      │

│    │давление   в   баллоне,│           │                         │      │

│    │вместимость,     масса,│           │                         │      │

│    │срок       эксплуатации│           │                         │      │

│    │баллона,       критерии│           │                         │      │

│    │отбраковки         (для│           │                         │      │

│    │металлокомпозитных    и│           │                         │      │

│    │композитных  баллонов),│           │                         │      │

│    │правила    и    порядок│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │освидетельствования    │           │                         │      │

│    │баллона,   место    для│           │                         │      │

│    │заполнения   информации│           │                         │      │

│    │о           проведенной│           │                         │      │

│    │процедуре              │           │                         │      │

│    │освидетельствования,   │           │                         │      │

│    │отметка    о    приемке│           │                         │      │

│    │изделия,       гарантии│           │                         │      │

│    │изготовителя,          │           │                         │      │

│    │требования             │           │                         │      │

│    │безопасности;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 19.│Пункт 4.4, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ. Средства           │      │

│    │    7)   в    отношении│12.4.041-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │фильтрующих     средств│2001       │органов дыхания          │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │фильтрующие. Общие       │      │

│    │органов дыхания, в  том│           │технические требования   │      │

│    │числе самоспасателей:  │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    не      допускается│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │использование          │           │Общие технические        │      │

│    │фильтрующих     средств│           │условия";                │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │органов   дыхания   при│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │содержании           во│           │Полумаски и              │      │

│    │вдыхаемом       воздухе│           │четвертьмаски из         │      │

│    │кислорода   менее    17│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │процентов;             │           │Общие технические        │      │

│    │    допускается        │           │условия";                │      │

│    │ограничение        поля│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │зрения не более чем  на│12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │30 процентов;          │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │    содержание         │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │несъемными               │      │

│    │вдыхаемом  воздухе  для│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │фильтрующих     средств│           │комбинированными         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │органов   дыхания    не│           │технические условия";    │      │

│    │должно   превышать    1│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │процент (объемный);    │12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │    фильтрующие        │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │средства               │           │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │условия";                │      │

│    │органов дыхания  должны│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │сохранять          свою│12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │работоспособность      │2009 (E№   │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │после  механического  и│14387:2008)│противогазовые и         │      │

│    │температурного         │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │воздействия;           │           │технические требования"; │      │

│    │    компоненты         │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │фильтрующих     средств│12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │органов    дыхания    с│           │Общие технические        │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │условия;                 │      │

│    │частью,  которые  могут│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │быть         подвержены│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │воздействию пламени во │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │время                  │           │Полумаски и              │      │

│    │непосредственного      │           │четвертьмаски из         │      │

│    │применения,       после│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │воздействия   открытого│           │Общие технические        │      │

│    │пламени с  температурой│           │условия;                 │      │

│    │800 °C   (поворот   над│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │открытым  пламенем   на│12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │180°   в   течение    5│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │секунд)    не    должны│           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │легко воспламеняться  и│           │клапанами вдоха и        │      │

│    │гореть            после│           │несъемными               │      │

│    │извлечения из пламени; │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │    в         отношении│           │комбинированными         │      │

│    │фильтрующих     средств│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │технические условия;     │      │

│    │органов        дыхания,│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │предназначенных     для│12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │использования         в│2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │условиях     возможного│           │противогазовые и         │      │

│    │возникновения          │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │пожароопасных         и│           │технические условия;     │      │

│    │взрывоопасных          │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │ситуаций,            не│12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │допускается  применение│2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │чистых        алюминия,│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │магния  и  титана   или│           │Общие технические        │      │

│    │сплавов,     содержащих│           │условия                  │      │

│    │эти     материалы     в│           │                         │      │

│    │пропорциях,  которые  в│           │                         │      │

│    │процессе эксплуатации  │           │                         │      │

│    │могут    привести     к│           │                         │      │

│    │искрообразованию;      │           │                         │      │

│    │    масса       фильтра│           │                         │      │

│    │(фильтров),            │           │                         │      │

│    │присоединяемого        │           │                         │      │

│    │непосредственно       к│           │                         │      │

│    │лицевой           части│           │                         │      │

│    │фильтрующего   средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания,   не│           │                         │      │

│    │должна превышать 250  г│           │                         │      │

│    │для           загубника│           │                         │      │

│    │(мундштука),  300  г  -│           │                         │      │

│    │для полумасок и  500  г│           │                         │      │

│    │- для масок, фильтры  с│           │                         │      │

│    │большей  массой  должны│           │                         │      │

│    │присоединяться        к│           │                         │      │

│    │лицевой     части     с│           │                         │      │

│    │помощью  соединительной│           │                         │      │

│    │трубки;                │           │                         │      │

│    │    материалы   фильтра│           │                         │      │

│    │и          газообразные│           │                         │      │

│    │продукты,     выносимые│           │                         │      │

│    │потоком   воздуха    из│           │                         │      │

│    │фильтра,   не    должны│           │                         │      │

│    │наносить           вред│           │                         │      │

│    │пользователю          и│           │                         │      │

│    │вызывать     у     него│           │                         │      │

│    │дискомфорт;            │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 20.│Пункт 4.4, подпункт 8: │ГОСТ       │ССБТ. Средства           │      │

│    │    8)      фильтрующие│12.4.041-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │средства               │2001       │органов дыхания          │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │фильтрующие. Общие       │      │

│    │органов    дыхания    в│           │технические требования   │      │

│    │зависимости    от    их│           │                         │      │

│    │эффективности          │           │                         │      │

│    │подразделяются  на  три│           │                         │      │

│    │класса    -     низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация   пунктов  в  таблице  дана  в  соответствии   с  официальным

текстом документа.

│ 22.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │10:                    │12.4.191-99│органов дыхания.         │      │

│    │    10)   в   отношении│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │фильтрующих     средств│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Методы испытаний":       │      │

│    │органов    дыхания    с│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │фильтрующей  полумаской│12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │и   в   дополнение    к│           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │требованиям  подпунктов│           │клапанами вдоха и        │      │

│    │7 - 9        настоящего│           │несъемными               │      │

│    │пункта:                │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │    коэффициент        │           │комбинированными         │      │

│    │проникания - по   тест-│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │веществу хлорид  натрия│           │технические условия";    │      │

│    │и по тест-веществу    -│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │масляный туман     (МТ)│12.4.191-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │через                  │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │противоаэрозольное     │           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │средство   не    должен│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │превышать            22│           │Общие технические        │      │

│    │процентов,  8  процента│           │условия;                 │      │

│    │и   2   процента    для│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │изделий  соответственно│12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │низкой,    средней    и│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │высокой эффективности; │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │   коэффициент         │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │проницаемости          │           │несъемными               │      │

│    │фильтрующих  материалов│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │-  по  тест-веществу  -│           │комбинированными         │      │

│    │хлорид  натрия   и   по│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │тест-веществу         -│           │технические условия;     │      │

│    │масляный туман  МТ  при│СТ РК ГОСТ │ССБТ. Средства           │      │

│    │расходе     постоянного│Р 12.4.191-│индивидуальной защиты    │      │

│    │воздушного   потока  95│2010       │органов дыхания.         │      │

│    │дм3/мин.   не    должен│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │превышать 20 процентов,│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │6 процентов и 1 процент│           │Общие технические        │      │

│    │для             изделий│           │условия                  │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности  или  при│           │                         │      │

│    │расходе     постоянного│           │                         │      │

│    │воздушного   потока  30│           │                         │      │

│    │дм3/мин.  не     должен│           │                         │      │

│    │превышать 16 процентов,│           │                         │      │

│    │2    процента   и   0,4│           │                         │      │

│    │процента  для   изделий│           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │   начальное           │           │                         │      │

│    │сопротивление  средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов         дыхания│           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   не│           │                         │      │

│    │должно   превышать   на│           │                         │      │

│    │вдохе    при    расходе│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока  30  дм3/мин. 60│           │                         │      │

│    │Па, 70 Па и 100 Па  для│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;       на│           │                         │      │

│    │выдохе   при    расходе│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока  160  дм3/мин. -│           │                         │      │

│    │300  Па   для   средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов  дыхания  любой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    при         наличии│           │                         │      │

│    │клапана    выдоха     в│           │                         │      │

│    │фильтрующей   полумаске│           │                         │      │

│    │он должен быть  защищен│           │                         │      │

│    │от  попадания  грязи  и│           │                         │      │

│    │механических           │           │                         │      │

│    │повреждений;           │           │                         │      │

│    │    клапан       выдоха│           │                         │      │

│    │должен        сохранять│           │                         │      │

│    │работоспособность     в│           │                         │      │

│    │течение     заявленного│           │                         │      │

│    │изготовителем     срока│           │                         │      │

│    │хранения       средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов дыхания;       │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   на│           │                         │      │

│    │вдохе  после  запыления│           │                         │      │

│    │фильтрующей   полумаски│           │                         │      │

│    │с клапанами выдоха  при│           │                         │      │

│    │расходе     постоянного│           │                         │      │

│    │воздушного  потока   95│           │                         │      │

│    │дм3/мин.   не    должно│           │                         │      │

│    │превышать 400  Па,  500│           │                         │      │

│    │Па   и   700   Па   для│           │                         │      │

│    │полумасок              │           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному       потоку│           │                         │      │

│    │фильтрующей   полумаски│           │                         │      │

│    │с   клапанами    выдоха│           │                         │      │

│    │после   запыления    на│           │                         │      │

│    │выдохе    не     должно│           │                         │      │

│    │превышать  300  Па  при│           │                         │      │

│    │расходе     постоянного│           │                         │      │

│    │воздушного  потока  160│           │                         │      │

│    │дм3/мин.;              │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   на│           │                         │      │

│    │вдохе  и  выдохе  после│           │                         │      │

│    │запыления   фильтрующей│           │                         │      │

│    │полумаски без  клапанов│           │                         │      │

│    │при             расходе│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока  95  дм3/мин  не│           │                         │      │

│    │должно  превышать   500│           │                         │      │

│    │Па;                    │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация   пунктов  в  таблице  дана  в  соответствии   с  официальным

текстом документа.

│ 21.│Пункт   4.4,   подпункт│           │                         │      │

│    │11:                    │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    11)   в   отношении│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │противоаэрозольных     │           │Полумаски и              │      │

│    │средств  индивидуальной│           │четвертьмаски из         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │с изолирующей лицевой  │           │Методы испытаний";       │      │

│    │частью и  в  дополнение│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │к           требованиям│12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │подпунктов        7 - 9│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │настоящего пункта:     │           │Методы испытаний";       │      │

│    │    коэффициент        │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │подсоса   под   лицевую│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │часть по  тест-веществу│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │-  аэрозоль   масляного│           │Полумаски и              │      │

│    │тумана (МТ) и по  тест-│           │четвертьмаски из         │      │

│    │веществу     - аэрозоль│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │хлорид    натрия     не│           │Общие технические        │      │

│    │должен   превышать    2│           │условия;                 │      │

│    │процента для изделий  с│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │полумаской             │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │(четвертьмаской),     1│2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │процент -  для  изделий│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │с  загубником  и   0,05│           │Общие технические        │      │

│    │процента - для  изделий│           │условия                  │      │

│    │с маской;              │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному       потоку│           │                         │      │

│    │полумасок/четвертьмасок│           │                         │      │

│    │не    должно  превышать│           │                         │      │

│    │200 Па на вдохе  и  300│           │                         │      │

│    │Па   на   выдохе    при│           │                         │      │

│    │воздействии            │           │                         │      │

│    │пульсирующего          │           │                         │      │

│    │воздушного  потока   25│           │                         │      │

│    │циклов/мин.        (2,0│           │                         │      │

│    │дм3/ход)            или│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока   расходом   160│           │                         │      │

│    │дм3/мин.;              │           │                         │      │

│    │    конструкция        │           │                         │      │

│    │клапанов    вдоха     и│           │                         │      │

│    │выдоха           должна│           │                         │      │

│    │исключать              │           │                         │      │

│    │функционирование       │           │                         │      │

│    │клапанов    выдоха    в│           │                         │      │

│    │цикле     вдоха     или│           │                         │      │

│    │клапанов вдоха в  цикле│           │                         │      │

│    │выдоха;                │           │                         │      │

│    │    клапан       выдоха│           │                         │      │

│    │должен быть защищен  от│           │                         │      │

│    │попадания    грязи    и│           │                         │      │

│    │механического          │           │                         │      │

│    │повреждения;           │           │                         │      │

│    │    клапан       выдоха│           │                         │      │

│    │должен        сохранять│           │                         │      │

│    │работоспособность     в│           │                         │      │

│    │течение     заявленного│           │                         │      │

│    │изготовителем     срока│           │                         │      │

│    │хранения       средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов дыхания;       │           │                         │      │

│    │    начальное          │           │                         │      │

│    │сопротивление          │           │                         │      │

│    │противоаэрозольного    │           │                         │      │

│    │фильтра     постоянному│           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   со│           │                         │      │

│    │скоростью  30  дм3/мин.│           │                         │      │

│    │не должно превышать  60│           │                         │      │

│    │Па, 70 Па и 100 Па  для│           │                         │      │

│    │изделий  соответственно│           │                         │      │

│    │низкой,    средней    и│           │                         │      │

│    │высокой эффективности; │           │                         │      │

│    │   коэффициент         │           │                         │      │

│    │проницаемости по  тест-│           │                         │      │

│    │веществу   -   масляный│           │                         │      │

│    │туман (МТ) и  по  тест-│           │                         │      │

│    │веществу    -    хлорид│           │                         │      │

│    │натрия   при   скорости│           │                         │      │

│    │воздушного  потока   95│           │                         │      │

│    │дм3/мин.   не    должен│           │                         │      │

│    │превышать            20│           │                         │      │

│    │процентов, 6  процентов│           │                         │      │

│    │и  0,05  процента   для│           │                         │      │

│    │фильтров               │           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 22.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Лицевая часть ШМП  │      │

│    │12:                    │12.4.166-85│для промышленных         │      │

│    │    12)   в   отношении│           │противогазов. Методы     │      │

│    │противогазовых         │           │испытаний";              │      │

│    │фильтрующих     средств│ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │индивидуальной   защиты│74         │противогазам и           │      │

│    │органов    дыхания    с│           │респираторам. Метод      │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │определения              │      │

│    │частью и  в  дополнение│           │сопротивления            │      │

│    │к           требованиям│           │постоянному потоку       │      │

│    │подпунктов   7   -    9│           │воздуха";                │      │

│    │настоящего пункта:     │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    коэффициент        │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │подсоса   под   лицевую│           │Полумаски и              │      │

│    │часть  тест-вещества  -│           │четвертьмаски из         │      │

│    │гексафторид   серы   не│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │должен   превышать    2│           │Методы испытаний";       │      │

│    │процента для изделий  с│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │полумаской             │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │(четвертьмаской),     1│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │процент -  для  изделий│           │Полумаски и              │      │

│    │с  загубником  и   0,05│           │четвертьмаски из         │      │

│    │процента - для  изделий│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │с маской;              │           │Общие технические        │      │

│    │     требования       к│           │условия                  │      │

│    │лицевым         частям,│           │                         │      │

│    │используемым          в│           │                         │      │

│    │противогазовых         │           │                         │      │

│    │фильтрующих   средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов    дыхания    с│           │                         │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │                         │      │

│    │частью,           кроме│           │                         │      │

│    │коэффициента    подсоса│           │                         │      │

│    │аналогичны             │           │                         │      │

│    │требованиям,           │           │                         │      │

│    │предъявляемым         к│           │                         │      │

│    │лицевым          частям│           │                         │      │

│    │противоаэрозольных     │           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты          органов│           │                         │      │

│    │дыхания;               │           │                         │      │

│    │    противогазовые     │           │                         │      │

│    │фильтры  подразделяются│           │                         │      │

│    │на   марки   и   классы│           │                         │      │

│    │низкой,    средней    и│           │                         │      │

│    │высокой   эффективности│           │                         │      │

│    │в зависимости от  паров│           │                         │      │

│    │и     газов     опасных│           │                         │      │

│    │химических  веществ   и│           │                         │      │

│    │их   концентраций,   от│           │                         │      │

│    │которых             они│           │                         │      │

│    │обеспечивают защиту,  в│           │                         │      │

│    │том числе:             │           │                         │      │

│    │    марка   A   -   для│           │                         │      │

│    │защиты от  органических│           │                         │      │

│    │газов   и    паров    с│           │                         │      │

│    │температурой    кипения│           │                         │      │

│    │свыше 65 °C;           │           │                         │      │

│    │    марка   B   -   для│           │                         │      │

│    │защиты               от│           │                         │      │

│    │неорганических газов  и│           │                         │      │

│    │паров,  за  исключением│           │                         │      │

│    │оксида    углерода    и│           │                         │      │

│    │других         веществ,│           │                         │      │

│    │которые должен  указать│           │                         │      │

│    │изготовитель;          │           │                         │      │

│    │    марка   E   -   для│           │                         │      │

│    │защиты   от    диоксида│           │                         │      │

│    │серы  и  других  кислых│           │                         │      │

│    │газов и паров;         │           │                         │      │

│    │    марка   K   -   для│           │                         │      │

│    │защиты  от  аммиака   и│           │                         │      │

│    │его        органических│           │                         │      │

│    │производных;           │           │                         │      │

│    │    марка  AX   -   для│           │                         │      │

│    │защиты от  органических│           │                         │      │

│    │газов   и    паров    с│           │                         │      │

│    │температурой    кипения│           │                         │      │

│    │не более 65 °C;        │           │                         │      │

│    │    марка  SX   -   для│           │                         │      │

│    │защиты   от   моноксида│           │                         │      │

│    │углерода (CO);         │           │                         │      │

│    │    марка HgP3  -   для│           │                         │      │

│    │защиты от паров ртути; │           │                         │      │

│    │    марка №OP3  -   для│           │                         │      │

│    │защиты    от    оксидов│           │                         │      │

│    │азота;                 │           │                         │      │

│    │    фильтры марок  HgP3│           │                         │      │

│    │и  №OP3   должны   быть│           │                         │      │

│    │только          высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │   начальное           │           │                         │      │

│    │сопротивление          │           │                         │      │

│    │противогазовых         │           │                         │      │

│    │фильтров     воздушному│           │                         │      │

│    │потоку при 30  дм3/мин.│           │                         │      │

│    │не   должно   превышать│           │                         │      │

│    │100 Па, 140  Па  и  160│           │                         │      │

│    │Па     для     фильтров│           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 23.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │13:                    │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │    13)   в   отношении│           │Полумаски и              │      │

│    │противогазоаэрозольных │           │четвертьмаски из         │      │

│    │(комбинированных)      │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │фильтрующих     средств│           │Методы испытаний";       │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │органов    дыхания    с│74         │противогазам и           │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │респираторам. Метод      │      │

│    │частью и  в  дополнение│           │определения              │      │

│    │к           требованиям│           │сопротивления            │      │

│    │подпунктов   7   -    9│           │постоянному потоку       │      │

│    │настоящего пункта:     │           │воздуха";                │      │

│    │    требования        к│ГОСТ       │ССБТ "Лицевая часть ШМП  │      │

│    │лицевым         частям,│12.4.166-85│для промышленных         │      │

│    │используемым          в│           │противогазов. Методы     │      │

│    │указанном типе  средств│           │испытаний";              │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов        дыхания,│12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │аналогичны требованиям,│2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │предъявляемым         к│(E№        │противогазовые и         │      │

│    │лицевым          частям│14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │противогазовых  средств│           │технические требования"; │      │

│    │индивидуальной   защиты│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │органов дыхания;       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │    противогазоаэро-   │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │зольные                │           │Полумаски и              │      │

│    │(комбинированные)      │           │четвертьмаски из         │      │

│    │фильтры          должны│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │подразделяться       на│           │Общие технические        │      │

│    │марки и классы  низкой,│           │условия;                 │      │

│    │средней    и    высокой│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │эффективности         в│12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │зависимости          от│2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │аэрозолей,   паров    и│           │противогазовые и         │      │

│    │газов           опасных│           │комбинированные. Общие   │      │

│    │химических  веществ   и│           │технические условия      │      │

│    │их   концентраций,   от│           │                         │      │

│    │которых             они│           │                         │      │

│    │обеспечивают     защиту│           │                         │      │

│    │аналогично             │           │                         │      │

│    │противогазовым         │           │                         │      │

│    │фильтрам;              │           │                         │      │

│    │    начальное          │           │                         │      │

│    │сопротивление          │           │                         │      │

│    │комбинированных        │           │                         │      │

│    │фильтров     воздушному│           │                         │      │

│    │потоку    не     должно│           │                         │      │

│    │превышать 160  Па,  210│           │                         │      │

│    │Па  и  280  Па  при  30│           │                         │      │

│    │дм3/мин.  для   изделий│           │                         │      │

│    │низкой,    средней    и│           │                         │      │

│    │высокой эффективности  │           │                         │      │

│    │соответственно;  и  850│           │                         │      │

│    │Па, 880 Па  и  1060  Па│           │                         │      │

│    │при  95   дм3/мин.  для│           │                         │      │

│    │изделий         низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности          │           │                         │      │

│    │соответственно;        │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │фильтров     воздушному│           │                         │      │

│    │потоку после  запыления│           │                         │      │

│    │при   95   дм3/мин.  не│           │                         │      │

│    │должно  превышать  1040│           │                         │      │

│    │Па для  изделий  низкой│           │                         │      │

│    │эффективности  и   1060│           │                         │      │

│    │Па для изделий  средней│           │                         │      │

│    │и               высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    коэффициент        │           │                         │      │

│    │проницаемости по  тест-│           │                         │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │                         │      │

│    │хлорида натрия и  тест-│           │                         │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │                         │      │

│    │масляный   туман   (МТ)│           │                         │      │

│    │через                  │           │                         │      │

│    │противогазоаэрозольный │           │                         │      │

│    │фильтр   при   скорости│           │                         │      │

│    │воздушного  потока   95│           │                         │      │

│    │дм3/мин.   не    должен│           │                         │      │

│    │превышать            20│           │                         │      │

│    │процентов, 6  процентов│           │                         │      │

│    │и  0,05  процента   для│           │                         │      │

│    │фильтров               │           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 24.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ Р     │Безопасность в           │      │

│    │14:                    │22.9.09-   │чрезвычайных ситуациях   │      │

│    │    14)   в   отношении│2005       │"Средства индивидуальной │      │

│    │фильтрующих            │           │защиты населения в       │      │

│    │самоспасателей   и    в│           │чрезвычайных ситуациях.  │      │

│    │дополнение            к│           │Самоспасатели            │      │

│    │требованиям  подпунктов│           │фильтрующие. Общие       │      │

│    │7   -   9    настоящего│           │технические требования"  │      │

│    │пункта:                │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │    универсальные      │12.4.189-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │фильтрующие            │           │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │самоспасатели    должны│           │Общие технические        │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │условия";                │      │

│    │органов  дыхания,  глаз│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │и    кожных    покровов│12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │головы   человека   при│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │относительной          │           │Общие технические        │      │

│    │влажности  воздуха   до│           │условия"                 │      │

│    │98     процентов     от│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │аэрозолей различной    │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │природы, паров и газов │2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │опасных      химических│(E№        │противогазовые и         │      │

│    │веществ  не   менее   4│14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │групп,  соответствующих│           │технические требования"; │      │

│    │маркам фильтров (A,  B,│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │E,  K),   указанным   в│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │подпункте            12│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │настоящего пункта;     │           │Полумаски и              │      │

│    │    специальные        │           │четвертьмаски из         │      │

│    │фильтрующие            │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │самоспасатели    должны│           │Общие технические        │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │условия;                 │      │

│    │органов дыхания либо   │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │кожных покровов головы │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │человека от одного  или│2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │нескольких   поражающих│           │противогазовые и         │      │

│    │факторов (веществ);    │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │    время     защитного│           │технические условия;     │      │

│    │действия фильтрующих   │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │самоспасателей       от│12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │опасных      химических│2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │веществ должно быть  не│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │менее 20 минут;        │           │Общие технические        │      │

│    │    коэффициенты       │           │условия                  │      │

│    │проницаемости по  тест-│           │                         │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │                         │      │

│    │масляного   тумана    и│           │                         │      │

│    │тест-веществу         -│           │                         │      │

│    │аэрозоль        хлорида│           │                         │      │

│    │натрия            через│           │                         │      │

│    │универсальный          │           │                         │      │

│    │фильтрующий            │           │                         │      │

│    │самоспасатель        не│           │                         │      │

│    │должны   превышать    2│           │                         │      │

│    │процентов,  1  процента│           │                         │      │

│    │и 0,1  процента  -  для│           │                         │      │

│    │указанных              │           │                         │      │

│    │самоспасателей         │           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    коэффициент        │           │                         │      │

│    │подсоса    по     тест-│           │                         │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │                         │      │

│    │масляного   тумана    и│           │                         │      │

│    │тест-веществу         -│           │                         │      │

│    │аэрозоль        хлорида│           │                         │      │

│    │натрия в  зону  дыхания│           │                         │      │

│    │и  в  зону   глаз   для│           │                         │      │

│    │фильтрующих            │           │                         │      │

│    │самоспасателей       не│           │                         │      │

│    │должны   превышать    6│           │                         │      │

│    │процентов,  2  процента│           │                         │      │

│    │и 1 процент и по  тест-│           │                         │      │

│    │веществу -  гексафторид│           │                         │      │

│    │серы     не      должен│           │                         │      │

│    │превышать  2   процента│           │                         │      │

│    │для   изделий    низкой│           │                         │      │

│    │эффективности,        1│           │                         │      │

│    │процент   для   изделий│           │                         │      │

│    │средней   эффективности│           │                         │      │

│    │и  0,1   процента   для│           │                         │      │

│    │изделий         высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    в       фильтрующих│           │                         │      │

│    │самоспасателях         │           │                         │      │

│    │сопротивление   дыханию│           │                         │      │

│    │при расходе воздуха  95│           │                         │      │

│    │дм3/мин.   не    должно│           │                         │      │

│    │превышать на вдохе  800│           │                         │      │

│    │Па, а  на  выдохе - 300│           │                         │      │

│    │Па;                    │           │                         │      │

│    │    содержание         │           │                         │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │                         │      │

│    │вдыхаемом  воздухе   не│           │                         │      │

│    │должно   превышать    2│           │                         │      │

│    │процента;              │           │                         │      │

│    │    время приведения  в│           │                         │      │

│    │рабочее       состояние│           │                         │      │

│    │фильтрующего           │           │                         │      │

│    │самоспасателя        не│           │                         │      │

│    │должно   превышать   60│           │                         │      │

│    │секунд;                │           │                         │      │

│    │    иллюминатор        │           │                         │      │

│    │фильтрующего           │           │                         │      │

│    │самоспасателя        не│           │                         │      │

│    │должен         искажать│           │                         │      │

│    │видимость и  запотевать│           │                         │      │

│    │в     течение     всего│           │                         │      │

│    │времени       защитного│           │                         │      │

│    │действия;              │           │                         │      │

│    │    фильтрующие        │           │                         │      │

│    │самоспасатели    должны│           │                         │      │

│    │обладать   массой    не│           │                         │      │

│    │более 1 кг;            │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 25.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │15:                    │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │    15)   в   отношении│           │Общие технические        │      │

│    │фильтрующих            │           │условия"                 │      │

│    │самоспасателей,        │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │используемых        при│12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │пожарах,          кроме│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │требований,            │           │Общие технические        │      │

│    │предусмотренных        │           │условия";                │      │

│    │подпунктом           14│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │настоящего      пункта,│12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │должно      применяться│2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │требование           об│(E№        │противогазовые и         │      │

│    │обеспечении  в  течение│14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │не менее чем  30  минут│           │технические требования"; │      │

│    │защиты   от   продуктов│ГОСТ Р     │Безопасность в           │      │

│    │горения   -   аэрозолей│22.9.09-   │чрезвычайных             │      │

│    │(дымов), паров и  газов│2005       │ситуациях. "Средства     │      │

│    │органических,          │           │индивидуальной защиты    │      │

│    │неорганических  кислых,│           │населения в чрезвычайных │      │

│    │неорганических         │           │ситуациях. Самоспасатели │      │

│    │основных   веществ,   а│           │фильтрующие. Общие       │      │

│    │также   от   монооксида│           │технические требования"; │      │

│    │углерода            при│СТБ        │Система стандартов       │      │

│    │превышении    предельно│11.14.05-  │пожарной безопасности.   │      │

│    │допустимого  содержания│2010       │Самоспасатели            │      │

│    │токсичного    вещества.│           │фильтрующие для защиты   │      │

│    │Уровень       предельно│           │органов дыхания. Общие   │      │

│    │допустимого  содержания│           │технические требования и │      │

│    │в   отношении   каждого│           │методы испытаний;        │      │

│    │вещества               │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │устанавливается       в│12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │нормативных документах │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │по             пожарной│           │Общие технические        │      │

│    │безопасности;          │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические условия;     │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 26.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ. "Средства          │      │

│    │17:                    │12.4.010-75│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    17)   в   отношении│           │Рукавицы специальные.    │      │

│    │одежды      специальной│           │Технические условия";    │      │

│    │защитной    и    одежды│ГОСТ       │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │фильтрующей   защитной,│12.4.101-93│для ограниченной защиты  │      │

│    │а     также     средств│           │от токсичных веществ.    │      │

│    │индивидуальной защиты  │           │Общие технические        │      │

│    │рук    от    химических│           │требования и методы      │      │

│    │факторов:              │           │испытаний";              │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ       │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │для      защиты      от│12.4.111-82│мужские для защиты от    │      │

│    │атмосферных     осадков│           │нефти и нефтепродуктов.  │      │

│    │должна            иметь│           │Технические условия";    │      │

│    │водоупорность не  менее│ГОСТ       │ССБТ "Костюмы женские    │      │

│    │1800    Па,    а    при│12.4.112-82│для защиты от нефти и    │      │

│    │воздействии струй  воды│           │нефтепродуктов.          │      │

│    │- не менее 3000 Па;    │           │Технические условия";    │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ       │Плащи мужские для защиты │      │

│    │для защиты от кислот  и│12.4.134-83│от воды. Технические     │      │

│    │материалы    для     ее│           │условия                  │      │

│    │изготовления     должны│           │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │быть                   │           │средств защиты рук.      │      │

│    │кислотонепроницаемыми  │           │Технические требования"; │      │

│    │и   кислотостойкими   и│ГОСТ       │"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │сохранять              │12.4.183-91│и смешанные защитные для │      │

│    │кислотозащитные        │           │спецодежды";             │      │

│    │свойства    после     5│ГОСТ 11209-│"Ткани полушерстяные для │      │

│    │стирок  или  химчисток,│85         │кислотозащитной          │      │

│    │потеря        прочности│           │спецодежды. Технические  │      │

│    │материалов           от│           │условия";                │      │

│    │воздействия  кислот  не│ГОСТ 16166-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │должна превышать 15%;  │80         │защиты от воды.          │      │

│    │    одежда  специальная│           │Технические условия";    │      │

│    │для защиты  от  щелочей│ГОСТ 27643-│"Костюмы женские для     │      │

│    │и  материалы   для   ее│88         │защиты от механических   │      │

│    │изготовления     должны│           │воздействий, воды и      │      │

│    │иметь                  │           │щелочей. Технические     │      │

│    │щелочепроницаемость   в│           │условия";                │      │

│    │зависимости          от│           │                         │      │

│    │установленных  групп  и│           │                         │      │

│    │сохранять              │           │                         │      │

│    │щелочезащитные         │ГОСТ 27652-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │свойства    после     5│88         │защиты от механических   │      │

│    │стирок или             │ГОСТ 27653-│воздействий, воды и      │      │

│    │химчисток,       потеря│88         │щелочей. Технические     │      │

│    │прочности    материалов│           │условия";                │      │

│    │от воздействия  щелочей│           │                         │      │

│    │не   должна   превышать│           │                         │      │

│    │15%;                   │           │Технические условия";    │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ 29057-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │для защиты от  нефти  и│91         │защиты от нетоксичной    │      │

│    │нефтепродуктов        и│ГОСТ 29058-│пыли. Технические        │      │

│    │материалы    для     ее│91         │условия";                │      │

│    │изготовления     должны│ГОСТ 29122-│"Костюмы женские для     │      │

│    │быть                   │91         │защиты от нетоксичной    │      │

│    │нефтенепроницаемыми   и│           │пыли. Технические        │      │

│    │нефтестойкими,         │           │условия";                │      │

│    │сохранять              │ГОСТ Р     │"Средства индивидуальной │      │

│    │нефтезащитные  свойства│50714-94   │защиты. Требования к     │      │

│    │после  5   стирок   или│           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │химчисток,       потеря│           │швам";                   │      │

│    │прочности    материалов│ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │от воздействия нефти  и│12.4.240-  │средств индивидуальной   │      │

│    │нефтепродуктов       не│2007       │защиты. Общие            │      │

│    │должна превышать 15%;  │           │технические условия";    │      │

│    │    одежда  фильтрующая│ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │защитная         должна│12.4.246-  │дополнительная для работ │      │

│    │обеспечивать защиту  от│2008       │с радиоактивными и       │      │

│    │газов, паров,          │           │химически токсичными     │      │

│    │веществ,      указанных│           │веществами. Общие        │      │

│    │изготовителем,         │           │технические требования и │      │

│    │защитные       свойства│           │методы испытаний";       │      │

│    │должны  сохраняться   в│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │течение  12   и   более│12.4.248-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │месяцев   эксплуатации,│2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │после  шести  и   более│           │технические требования.  │      │

│    │стирок,      химчисток,│           │Методы испытаний";       │      │

│    │нейтрализаций          │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │(дегазаций),     должна│53019-2008 │для защиты от растворов  │      │

│    │сочетаться   с   СИЗОД,│           │кислот. Технические      │      │

│    │СИЗ  рук  и   ног,   ее│           │требования";             │      │

│    │конструкция      должна│СТБ 1387-  │"Нитки швейные для       │      │

│    │обеспечивать           │2003       │изделий технического и   │      │

│    │герметичность   (полное│           │специального назначения. │      │

│    │укрытие          кожных│           │Технические условия";    │      │

│    │покровов)      изделия,│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │воздух  внешней   среды│12.4.218-  │производственная и       │      │

│    │должен   поступать    в│2001       │специальная. Общие       │      │

│    │подкостюмное           │           │технические требования"  │      │

│    │пространство      путем│           │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │фильтрации через  пакет│           │специальная.             │      │

│    │материалов       одежды│           │Общие технические        │      │

│    │фильтрующей   защитной,│           │требования"              │      │

│    │она              должна│           │                         │      │

│    │эксплуатироваться     в│           │                         │      │

│    │положении "герметично",│           │                         │      │

│    │когда    имеет    место│           │                         │      │

│    │превышение ПДК  веществ│           │                         │      │

│    │в    воздухе    рабочей│           │                         │      │

│    │зоны,              если│           │                         │      │

│    │концентрация опасных  и│           │                         │      │

│    │(или)  вредных  веществ│           │                         │      │

│    │не            превышает│           │                         │      │

│    │допустимый уровень,  то│           │                         │      │

│    │она  эксплуатируется  в│           │                         │      │

│    │разгерметизированном   │           │                         │      │

│    │виде  -   в   положении│           │                         │      │

│    │"наготове",       масса│           │                         │      │

│    │одежды      фильтрующей│           │                         │      │

│    │защитной   не    должна│           │                         │      │

│    │превышать 3,8 кг;      │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │рук    от    химических│           │                         │      │

│    │факторов  должны   быть│           │                         │      │

│    │водонепроницаемыми,    │           │                         │      │

│    │кислото-              и│           │                         │      │

│    │щелочепроницаемость    │           │                         │      │

│    │должна  быть  не  более│           │                         │      │

│    │1,0 ед. pH;            │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 27.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ. "Очки защитные.    │      │

│    │19:                    │12.4.013-85│Общие технические        │      │

│    │    19)   в   отношении│           │условия";                │      │

│    │средств  индивидуальной│ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │защиты    глаз    (очки│2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │защитные)            от│           │Технические требования.  │      │

│    │химических факторов:   │           │Методы испытаний";       │      │

│    │    средства           │ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │глаз             должны│2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │соответствовать        │           │Оправы корригирующих     │      │

│    │требованиям,           │           │очков. Общие технические │      │

│    │предусмотренным        │           │требования и методы      │      │

│    │подпунктом  17   пункта│           │испытаний";              │      │

│    │4.3        технического│ГОСТ Р     │ССБТ "Очки защитные      │      │

│    │регламента  Таможенного│12.4.188-  │фильтрующие от           │      │

│    │союза;                 │2000       │воздействия парогазовой  │      │

│    │    очковые      стекла│           │фазы токсичных веществ.  │      │

│    │очков    защитных    не│           │Технические требования и │      │

│    │должны         обладать│           │методы испытаний";       │      │

│    │оптическим   действием,│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │вызывающим    ухудшение│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │зрительного            │2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │восприятия;            │           │требования"              │      │

│    │    очки      защитные │СТБ ГОСТ Р │Линзы очковые. Общие     │      │

│    │герметичные      должны│51044-99   │технические условия      │      │

│    │обеспечивать     защиту│(ГОСТ      │                         │      │

│    │глаз                 от│30808-2002)│                         │      │

│    │капель       химических│СТБ ISO    │Офтальмологическая       │      │

│    │продуктов, а  также  от│12870-     │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │газа,      паров      и│2007       │Технические требования и │      │

│    │аэрозолей;             │           │методы испытаний         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 28.│Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Сапоги специальные │      │

│    │21:                    │12.4.072-79│резиновые формовые,      │      │

│    │    21)   в   отношении│           │защищающие от воды,      │      │

│    │средств  индивидуальной│           │нефтяных масел и         │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │механических             │      │

│    │химических факторов:   │           │воздействий. Технические │      │

│    │    коэффициент        │           │условия";                │      │

│    │снижения      прочности│ГОСТ       │"Обувь специальная       │      │

│    │крепления деталей  низа│12.4.137-84│кожаная для защиты от    │      │

│    │обуви  от   воздействия│           │нефти, нефтепродуктов,   │      │

│    │химических     факторов│           │кислот, щелочей,         │      │

│    │должен  быть  не  менее│           │нетоксичной и            │      │

│    │0,5,        коэффициент│           │взрывоопасной пыли.      │      │

│    │снижения      прочности│           │Технические условия";    │      │

│    │ниточных      креплений│ГОСТ       │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │деталей верха обуви  от│12.4.242-  │дезактивируемая с        │      │

│    │воздействия  химических│2007       │текстильным верхом для   │      │

│    │факторов  должен   быть│           │работ с радиоактивными и │      │

│    │не менее 0,6;          │           │химически токсичными     │      │

│    │    требования        к│           │веществами. Общие        │      │

│    │материалу       подошвы│           │технические требования и │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │методы испытаний";       │      │

│    │крепления       деталей│ГОСТ 5375- │"Сапоги резиновые        │      │

│    │обуви   и   другим   ее│79         │формовые. Технические    │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │условия";                │      │

│    │подпункте   9    пункта│ГОСТ 12265-│"Сапоги резиновые        │      │

│    │4.3;                   │78         │формовые, защищающие от  │      │

│    │                       │           │нефти, нефтепродуктов и  │      │

│    │                       │           │жиров. Технические       │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │                       │91         │защиты. Требования к     │      │

│    │                       │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │                       │           │швам";                   │      │

│    │                       │ГОСТ 29182-│"Резиновая обувь.        │      │

│    │                       │91         │Резиновые рабочие сапоги │      │

│    │                       │           │с подкладкой или без     │      │

│    │                       │           │подкладки, стойкие к     │      │

│    │                       │           │действию химикатов";     │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │                       │12.4.239-  │дополнительная для работ │      │

│    │                       │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические условия и    │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │                       │           │специального назначения. │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │проведения               │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытаний обуви и        │      │

│    │                       │           │деталей обуви";          │      │

│    │                       │ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила приемки" │      │

│    │                       │78 СТБ ISO │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования               │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 29.│Пункт 4.5, подпункт 1: │ГОСТ 9998- │"Пленки                  │      │

│    │    1)   в    отношении│86         │поливинилхлоридные       │      │

│    │общих   требований    к│           │пластифицированные       │      │

│    │средствам              │           │бытового назначения.     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Общие технические        │      │

│    │от         радиационных│           │условия";                │      │

│    │факторов       (внешние│ГОСТ 16272-│"Пленка                  │      │

│    │ионизирующие  излучения│79         │поливинилхлоридная       │      │

│    │и         радиоактивные│           │пластифицированная       │      │

│    │вещества):             │           │техническая. Технические │      │

│    │    материалы   средств│           │условия";                │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │от  бета-излучения   не│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │должны        содержать│           │Общие технические        │      │

│    │химических             │           │условия";                │      │

│    │элементов   с   атомным│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │номером более 30;      │12.4.191-99│органов дыхания.         │      │

│    │    коэффициенты       │           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │защиты     от     бета-│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │излучения   и   мягкого│           │Общие технические        │      │

│    │фотонного     излучения│           │условия";                │      │

│    │(60  кэВ)  должны  быть│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │не менее 3;            │12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │    коэффициент        │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │проницаемости          │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │самоспасателей         │           │несъемными               │      │

│    │фильтрующих          по│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │радиоактивным          │           │комбинированными         │      │

│    │веществам           при│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │концентрации      паров│           │технические условия";    │      │

│    │йода-131  и   йодистого│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │          -5           │12.4.203-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │метила  10  Ки/м3    не│           │рук. Перчатки для от     │      │

│    │должен   превышать    2│           │ионизирующего излучения  │      │

│    │процента  для   изделий│           │и радиоактивных веществ. │      │

│    │низкой   эффективности,│           │Общие технические        │      │

│    │1 процент  для  изделий│           │требования и методы      │      │

│    │средней   эффективности│           │испытаний";              │      │

│    │и  0,1   процента   для│ГОСТ Р     │ССБТ. "Средства          │      │

│    │изделий         высокой│12.4.204-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │эффективности;         │(ИСО 11933-│рук. Перчатки камерные.  │      │

│    │    коэффициент        │2-87)      │Общие технические        │      │

│    │дезактивации        для│           │требования";             │      │

│    │наружной       оболочки│ГОСТ Р     │ССБТ. Средства           │      │

│    │изолирующих    костюмов│12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │из          текстильных│2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │материалов            с│           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │эластомерным           │           │Требования и методы      │      │

│    │покрытием,          для│           │испытаний;               │      │

│    │изолирующих            │ГОСТ Р     │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │эластомерных           │12.4.239-  │дополнительная для работ │      │

│    │материалов      лицевых│2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │частей          средств│           │химически токсичными     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │веществами. Общие        │      │

│    │органов   дыхания,    а│           │технические условия и    │      │

│    │также  для   материалов│           │методы испытаний";       │      │

│    │основной    специальной│ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │обуви     и     средств│12.4.240-  │дополнительная для работ │      │

│    │индивидуальной   защиты│2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │головы,  глаз  и   лица│           │химически токсичными     │      │

│    │должен  быть  не  менее│           │веществами. Общие        │      │

│    │10;                    │           │технические требования и │      │

│    │    коэффициент        │           │методы испытаний";       │      │

│    │дезактивации        для│ГОСТ Р     │ССБТ. Средства           │      │

│    │материалов     наружной│12.4.241-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │оболочки       костюмов│2007       │органов дыхания          │      │

│    │изолирующих           с│           │дополнительные для работ │      │

│    │пластмассовым          │           │с радиоактивными и       │      │

│    │покрытием и  пленочных,│           │химически токсичными     │      │

│    │для   пластмассовых   и│           │веществами. Общие        │      │

│    │металлических          │           │требования и методы      │      │

│    │материалов  изолирующих│           │испытаний;               │      │

│    │лицевых частей  средств│ГОСТ       │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.242-  │дезактивируемая с        │      │

│    │органов   дыхания,    а│2007       │текстильным верхом для   │      │

│    │также  для   материалов│           │работ с радиоактивными и │      │

│    │одежды         защитной│           │химически токсичными     │      │

│    │специальной           и│           │веществами. Общие        │      │

│    │дополнительной         │           │технические требования и │      │

│    │специальной       обуви│           │методы испытаний";       │      │

│    │должен  быть  не  менее│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │20;                    │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │    материалы   средств│2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │технические требования.  │      │

│    │кроме           средств│           │Методы испытаний";       │      │

│    │индивидуальной защиты  │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │одноразового           │12.4.203-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │применения,      должны│2001       │рук. Перчатки для защиты │      │

│    │сохранять      защитные│           │рук от ионизирующего     │      │

│    │свойства    после     5│           │излучения и              │      │

│    │циклов  загрязнение   -│           │радиоактивных веществ.   │      │

│    │дезактивация:          │           │Общие технические        │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │требования и методы      │      │

│    │указанных материалов  и│           │испытаний"               │      │

│    │их        сопротивление│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │раздиру    не    должны│12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │уменьшаться  более  чем│2001       │технические требования"; │      │

│    │на 10 процентов;       │СТБ 916-   │"Рукавицы и перчатки     │      │

│    │    усадка   материалов│2009       │хозяйственные. Общие     │      │

│    │после   проведения    5│           │технические условия";    │      │

│    │дезактиваций не должна │СТ РК ГОСТ │"Безопасность в          │      │

│    │превышать           3,5│Р 22.3.06- │чрезвычайных             │      │

│    │процента;              │2005       │ситуациях. Средства      │      │

│    │    одежда  специальная│           │индивидуальной защиты от │      │

│    │защитная   и   средства│           │радиоактивных веществ.   │      │

│    │защиты    рук    должны│           │Общие технические        │      │

│    │соответствовать        │           │требования"              │      │

│    │требованиям   подпункта│           │                         │      │

│    │17      пункта      4.4│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │глаз             должны│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям   подпункта│           │                         │      │

│    │19      пункта      4.4│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │ног              должны│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям   подпункта│           │                         │      │

│    │21      пункта      4.4│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 30.│Пункт 4.5, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │   3)    в    отношении│12.4.064-84│изолирующие. Общие       │      │

│    │костюмов    изолирующих│           │технические требования и │      │

│    │для   защиты   кожи   и│           │методы испытаний";       │      │

│    │органов   дыхания    от│ГОСТ 9998- │"Пленки                  │      │

│    │радиоактивных веществ: │86         │поливинилхлоридные       │      │

│    │    костюмы изолирующие│           │пластифицированные       │      │

│    │должны   надеваться   и│           │бытового назначения.     │      │

│    │сниматься   в   течение│           │Общие технические        │      │

│    │минимального    периода│           │условия";                │      │

│    │времени,    при    этом│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │должна быть исключена  │85         │и смешанные защитные для │      │

│    │опасность              │           │спецодежды";             │      │

│    │радиоактивного         │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │загрязнения            │12.4.240-  │дополнительная для работ │      │

│    │пользователя;          │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │    конструкция        │           │химически токсичными     │      │

│    │костюма   изолирующего,│           │веществами. Общие        │      │

│    │его      покрой       и│           │технические требования и │      │

│    │распределение массы  не│           │методы испытаний";       │      │

│    │должны    стеснять    и│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │затруднять     движения│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │пользователя более  чем│           │специального назначения. │      │

│    │на     30     процентов│           │Технические условия";    │      │

│    │относительно   движений│           │при многократном         │      │

│    │без костюма;           │           │изгибе";                 │      │

│    │    масса       костюма│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │изолирующего        без│12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │дыхательного   аппарата│2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │не   должна   превышать│           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │8,5     кг,     а     с│           │Требования и методы      │      │

│    │дыхательным   аппаратом│           │испытаний";              │      │

│    │- 20 кг;               │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Костюмы            │      │

│    │    костюмы            │12.4.196-  │изолирующие. Общие       │      │

│    │изолирующие      должны│2001       │технические требования и │      │

│    │иметь       коэффициент│           │методы испытаний         │      │

│    │защиты не менее 2000;  │           │                         │      │

│    │    конструкция костюма│           │                         │      │

│    │изолирующего     должна│           │                         │      │

│    │препятствовать         │           │                         │      │

│    │затеканию             в│           │                         │      │

│    │подкостюмное           │           │                         │      │

│    │пространство   воды   и│           │                         │      │

│    │растворов,   подаваемых│           │                         │      │

│    │на него путем  орошения│           │                         │      │

│    │в течение не  менее  10│           │                         │      │

│    │минут;                 │           │                         │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │                         │      │

│    │материалов,            │           │                         │      │

│    │применяемых         для│           │                         │      │

│    │изготовления   костюмов│           │                         │      │

│    │изолирующих            │           │                         │      │

│    │дезактивируемых,       │           │                         │      │

│    │должна  составлять   не│           │                         │      │

│    │менее  150  H,  а   для│           │                         │      │

│    │костюмов               │           │                         │      │

│    │недезактивируемых -  не│           │                         │      │

│    │менее 60 H;            │           │                         │      │

│    │    стойкость         к│           │                         │      │

│    │истиранию   материалов,│           │                         │      │

│    │применяемых         для│           │                         │      │

│    │изготовления   костюмов│           │                         │      │

│    │изолирующих            │           │                         │      │

│    │дезактивируемых,       │           │                         │      │

│    │должна  составлять   не│           │                         │      │

│    │менее  1500  циклов,  а│           │                         │      │

│    │для            костюмов│           │                         │      │

│    │недезактивируемых -  не│           │                         │      │

│    │менее 100 циклов;      │           │                         │      │

│    │    стойкость к  изгибу│           │                         │      │

│    │материалов,            │           │                         │      │

│    │применяемых         для│           │                         │      │

│    │изготовления   костюмов│           │                         │      │

│    │изолирующих            │           │                         │      │

│    │дезактивируемых,       │           │                         │      │

│    │должна  составлять   не│           │                         │      │

│    │менее 20000  циклов,  а│           │                         │      │

│    │для            костюмов│           │                         │      │

│    │недезактивируемых -  не│           │                         │      │

│    │менее 2000 циклов;     │           │                         │      │

│    │    стойкость         к│           │                         │      │

│    │проколу     материалов,│           │                         │      │

│    │применяемых         для│           │                         │      │

│    │изготовления   костюмов│           │                         │      │

│    │изолирующих            │           │                         │      │

│    │дезактивируемых,       │           │                         │      │

│    │должна  составлять   не│           │                         │      │

│    │менее  100  H,  а   для│           │                         │      │

│    │костюмов               │           │                         │      │

│    │недезактивируемых -  не│           │                         │      │

│    │менее 10 H;            │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │раздиру      материалов│           │                         │      │

│    │должно  составлять   не│           │                         │      │

│    │менее 20 H для  средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │однократного           │           │                         │      │

│    │применения и  не  менее│           │                         │      │

│    │40  H  -  для   средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │многократного          │           │                         │      │

│    │применения;            │           │                         │      │

│    │    жесткость          │           │                         │      │

│    │материалов            с│           │                         │      │

│    │полимерным    покрытием│           │                         │      │

│    │должна  составлять   не│           │                         │      │

│    │более    0,2    H,    а│           │                         │      │

│    │жесткость     пленочных│           │                         │      │

│    │материалов при  толщине│           │                         │      │

│    │0,25  мм  -  не   более│           │                         │      │

│    │0,02 H;                │           │                         │      │

│    │    прочность      швов│           │                         │      │

│    │изделий должна быть  не│           │                         │      │

│    │менее         прочности│           │                         │      │

│    │материалов, из  которых│           │                         │      │

│    │они   изготовлены,    а│           │                         │      │

│    │прочность    соединений│           │                         │      │

│    │другого   типа   -   не│           │                         │      │

│    │менее 100 H;           │           │                         │      │

│    │    прочность  костюмов│           │                         │      │

│    │не должна ухудшаться  в│           │                         │      │

│    │процессе   эксплуатации│           │                         │      │

│    │более   чем    на    25│           │                         │      │

│    │процентов от  величины,│           │                         │      │

│    │заявленной             │           │                         │      │

│    │изготовителем         в│           │                         │      │

│    │эксплуатационной       │           │                         │      │

│    │документации;          │           │                         │      │

│    │    содержание         │           │                         │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │                         │      │

│    │вдыхаемом  воздухе   не│           │                         │      │

│    │должно   превышать    1│           │                         │      │

│    │процент объема;        │           │                         │      │

│    │    требование        в│           │                         │      │

│    │отношении    количества│           │                         │      │

│    │воздуха, подаваемого  в│           │                         │      │

│    │костюм     изолирующий,│           │                         │      │

│    │должно  соответствовать│           │                         │      │

│    │требованиям,           │           │                         │      │

│    │предусмотренным        │           │                         │      │

│    │подпунктом   1   пункта│           │                         │      │

│    │4.4        технического│           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

│    │    при   использовании│           │                         │      │

│    │устройств      звуковой│           │                         │      │

│    │(световой)             │           │                         │      │

│    │сигнализации     должно│           │                         │      │

│    │обеспечиваться         │           │                         │      │

│    │предупреждение         │           │                         │      │

│    │пользователя          о│           │                         │      │

│    │необходимости          │           │                         │      │

│    │применения   устройства│           │                         │      │

│    │для          аварийного│           │                         │      │

│    │обеспечения  дыхания  и│           │                         │      │

│    │выхода     из      зоны│           │                         │      │

│    │воздействия            │           │                         │      │

│    │радиационного  фактора.│           │                         │      │

│    │При этом уровень  звука│           │                         │      │

│    │должен  составлять   от│           │                         │      │

│    │85 до 90 дБА в  области│           │                         │      │

│    │уха     человека      с│           │                         │      │

│    │диапазоном     звуковых│           │                         │      │

│    │частот от 2000 до  4000│           │                         │      │

│    │Гц;                    │           │                         │      │

│    │    ограничение        │           │                         │      │

│    │площади поля зрения  не│           │                         │      │

│    │должно   превышать   30│           │                         │      │

│    │процентов.          При│           │                         │      │

│    │использовании          │           │                         │      │

│    │смотровых        стекол│           │                         │      │

│    │допускается    снижение│           │                         │      │

│    │остроты    зрения    не│           │                         │      │

│    │более чем на  2  строки│           │                         │      │

│    │оптометрической        │           │                         │      │

│    │таблицы,              а│           │                         │      │

│    │механическая  прочность│           │                         │      │

│    │смотровых        стекол│           │                         │      │

│    │должна         отвечать│           │                         │      │

│    │требованиям по  энергии│           │                         │      │

│    │удара,  предусмотренным│           │                         │      │

│    │подпунктами  17  и   19│           │                         │      │

│    │пункта              4.3│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

│    │    избыточное         │           │                         │      │

│    │давление         внутри│           │                         │      │

│    │костюма    изолирующего│           │                         │      │

│    │не   должно   превышать│           │                         │      │

│    │1000  Па  по   среднему│           │                         │      │

│    │значению и  2000  Па  -│           │                         │      │

│    │по        максимальному│           │                         │      │

│    │значению    и    должно│           │                         │      │

│    │поддерживаться       во│           │                         │      │

│    │время применения  этого│           │                         │      │

│    │типа            средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной защиты; │           │                         │      │

│    │    соединение    между│           │                         │      │

│    │костюмом   и    внешним│           │                         │      │

│    │шлангом  для   костюмов│           │                         │      │

│    │изолирующих   шланговых│           │                         │      │

│    │должно      выдерживать│           │                         │      │

│    │растяжение  силой   250│           │                         │      │

│    │Н. При  воздействии  на│           │                         │      │

│    │шланг     растягивающей│           │                         │      │

│    │силы   50    Н    поток│           │                         │      │

│    │воздуха    не    должен│           │                         │      │

│    │снижаться более чем  на│           │                         │      │

│    │5     процентов,      а│           │                         │      │

│    │удлинение   шланга   не│           │                         │      │

│    │должно  превышать   200│           │                         │      │

│    │процентов              │           │                         │      │

│    │первоначальной длины;  │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 31.│Пункт 4.5, подпункт 5: │ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │     5)   в   отношении│74         │противогазам и           │      │

│    │средств  индивидуальной│           │респираторам. Метод      │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │определения              │      │

│    │(в      том       числе│           │сопротивления            │      │

│    │фильтрующих)         от│           │постоянному потоку       │      │

│    │радиоактивных  веществ:│           │воздуха";                │      │

│    │    изолирующие        │ГОСТ 17269-│"Респираторы фильтрующие │      │

│    │средства индивидуальной│71         │газопылезащитные РУ-60м  │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │и РУ-60му";              │      │

│    │должны  соответствовать│ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │требованиям  подпунктов│12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │3, 5  и  6  пункта  4.4│           │изолирующие. Общие       │      │

│    │технического           │           │технические требования и │      │

│    │регламента  Таможенного│           │методы испытаний";       │      │

│    │союза;                 │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    фильтрующие        │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │средства               │           │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │условия";                │      │

│    │органов дыхания, в  том│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │числе от  радиоактивных│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │веществ,         должны│           │Полумаски и              │      │

│    │соответствовать        │           │четвертьмаски из         │      │

│    │требованиям подпунктов │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │7  -  14   пункта   4.4│           │Общие технические        │      │

│    │технического           │           │условия";                │      │

│    │регламента  Таможенного│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │союза;                 │12.4.191-99│органов дыхания.         │      │

│    │    коэффициент  защиты│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │фильтрующих     средств│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Общие технические        │      │

│    │органов    дыхания    с│           │условия";                │      │

│    │лицевыми   частями   из│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │фильтрующих  материалов│12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │от        радиоактивных│           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │аэрозолей  должен  быть│           │клапанами вдоха и        │      │

│    │не    менее    50,    а│           │несъемными               │      │

│    │сопротивление  вдоху  и│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │выдоху -  не  более  60│           │комбинированными         │      │

│    │Па     при      расходе│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │технические условия";    │      │

│    │потока 30  дм3/мин. для│ГОСТ Р     │ССБТ. "Средства защиты   │      │

│    │противогазоаэрозольных │12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │средств индивидуальной │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │Общие технические        │      │

│    │и не более  50  Па  при│           │условия";                │      │

│    │расходе     постоянного│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │воздушного  потока   30│12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │дм3/мин.            для│2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │противоаэрозольных     │           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │средств индивидуальной │           │Требования и методы      │      │

│    │защиты          органов│           │испытаний";              │      │

│    │дыхания;               │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │    коэффициент  защиты│12.4.220-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │фильтрующих     средств│2001       │органов дыхания.         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Аппараты изолирующие     │      │

│    │органов    дыхания    с│           │автономные с химически   │      │

│    │лицевыми   частями   из│           │связанным кислородом     │      │

│    │изолирующих  материалов│           │(самоспасатели). Общие   │      │

│    │от        радиоактивных│           │технические требования.  │      │

│    │аэрозолей  должен  быть│           │Методы испытаний";       │      │

│    │не   менее    500,    а│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │сопротивление  вдоху  и│12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │выдоху - не  более  200│2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │Па     при      расходе│(E№        │противогазовые и         │      │

│    │постоянного  воздушного│14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │потока 30 дм3/мин.;    │           │технические требования"; │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │Безопасность в           │      │

│    │                       │22.9.09-   │чрезвычайных ситуациях.  │      │

│    │                       │2005       │"Средства индивидуальной │      │

│    │                       │           │защиты населения в       │      │

│    │                       │           │чрезвычайных ситуациях.  │      │

│    │                       │           │Самоспасатели            │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Общие       │      │

│    │                       │           │технические требования"; │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и четвертьмаски│      │

│    │                       │           │из изолирующих           │      │

│    │                       │           │материалов. Общие        │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.191-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │                       │           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │                       │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │                       │           │несъемными               │      │

│    │                       │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │                       │           │комбинированными         │      │

│    │                       │           │фильтрами. Общие         │      │

│    │                       │           │технические условия"     │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия"                 │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 32.│Пункт 4.6, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.010-75│индивидуальной защиты.   │      │

│    │одежды  специальной   и│           │Рукавицы специальные.    │      │

│    │средств индивидуальной │           │Технические условия";    │      │

│    │защиты      рук      от│ГОСТ       │ССБТ. "Одежда специальная│      │

│    │конвективной   теплоты,│12.4.101-93│для ограниченной защиты  │      │

│    │теплового    излучения,│           │от токсичных веществ.    │      │

│    │контакта   с   нагретой│           │Общие технические        │      │

│    │поверхностью,          │           │требования и методы      │      │

│    │кратковременного       │           │испытаний";              │      │

│    │контакта   с   нагретой│ГОСТ       │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │поверхностью,     искр,│12.4.176-89│для защиты от теплового  │      │

│    │брызг    и    выплесков│           │излучения. Требования к  │      │

│    │расплавленного         │           │защитным свойствам и     │      │

│    │металла:               │           │метод определения        │      │

│    │    одежда  специальная│           │теплового состояния      │      │

│    │и              средства│           │человека";               │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │рук              должны│12.4.183-91│средств защиты рук.      │      │

│    │обеспечивать           │           │Технические требования"; │      │

│    │температуру            │ГОСТ       │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │внутреннего       слоя,│12.4.221-  │специальная для защиты   │      │

│    │определенную          в│2002       │от повышенных температур │      │

│    │подпункте 4  таблицы  2│           │теплового излучения,     │      │

│    │приложения   №   3    к│           │конвективной теплоты.    │      │

│    │данному    техническому│           │Общие технические        │      │

│    │регламенту,   за    все│           │требования";             │      │

│    │время  использования  в│ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │условиях,     указанных│82         │контроля качества";      │      │

│    │изготовителем       при│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │этом:                  │85         │и смешанные защитные для │      │

│    │    показатель         │           │спецодежды";             │      │

│    │передачи  конвективного│ГОСТ 15530-│"Парусины льняные и      │      │

│    │тепла  должен  быть  не│93         │полульняные технические. │      │

│    │менее  3   секунд   при│           │Технические условия";    │      │

│    │прохождении   теплового│ГОСТ 19297-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │потока  плотностью   80│2003       │с огнезащитной отделкой. │      │

│    │кВт/м2 через  материал,│           │Технические условия";    │      │

│    │подвергшийся  не  менее│ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │5     циклам     стирок│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │    индекс     передачи│           │швам";                   │      │

│    │теплового     излучения│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │должен быть не менее 8 │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │секунд при прохождении │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │теплового        потока│           │технические требования.  │      │

│    │плотностью  20   кВт/м2│           │Методы испытаний";       │      │

│    │через         материал,│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │подвергшийся  не  менее│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │5     циклам     стирок│           │специального назначения. │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │           │Технические условия";    │      │

│    │    материалы    одежды│ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │специальной  и  средств│3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │материалов и одежды для  │      │

│    │рук после не менее  чем│           │проведений испытаний по  │      │

│    │5     циклов     стирок│           │определению изменений    │      │

│    │(химчисток) - сушек   с│           │размеров";               │      │

│    │последующим            │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда для защиты  │      │

│    │выдерживанием   их    в│11612-2007 │от тепла и пламени.      │      │

│    │пламени в течение 30  с│           │Методы испытаний и       │      │

│    │не    должны    гореть,│           │эксплуатационные         │      │

│    │тлеть  и  расплавляться│           │характеристики           │      │

│    │при выносе из  пламени,│           │теплозащитной одежды";   │      │

│    │остаточное  горение   и│ГОСТ       │ССБТ "Костюмы женские    │      │

│    │тление не допускается; │12.4.044-87│для защиты от повышенных │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │температур. Технические  │      │

│    │соединительных     швов│           │условия";                │      │

│    │должна быть не менее   │ГОСТ       │ССБТ "Костюмы мужские    │      │

│    │250 H;                 │12.4..045- │для защиты от повышенных │      │

│    │    разрывная  нагрузка│87         │температур. Технические  │      │

│    │тканей           одежды│           │условия";                │      │

│    │специальной и  СИЗ  рук│ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │для защиты  от  искр  и│12.4.247-  │для защиты от искр и     │      │

│    │брызг    расплавленного│2008       │брызг расплавленного     │      │

│    │металла должна быть  не│           │металла. Технические     │      │

│    │менее 800 H,  стойкость│           │требования";             │      │

│    │к  менее  9000  циклов,│ГОСТ 23948-│"Изделия швейные.        │      │

│    │разрывной  нагрузке  не│80         │Правила приемки";        │      │

│    │менее      800       H,│ГОСТ 20566-│"Ткани и штучные изделия │      │

│    │раздирающей    нагрузке│75         │текстильные. Правила     │      │

│    │не  менее   70   H   по│           │приемки и метод отбора   │      │

│    │основе и 60 H по утку; │           │проб";                   │      │

│    │    устойчивость       │ГОСТ 25451-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │материалов,            │82         │синтетическая. Правила   │      │

│    │используемых  в  одежде│           │приемки";                │      │

│    │специальной           и│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │средствах              │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │индивидуальной   защиты│2001       │технические требования"; │      │

│    │рук для защиты от  искр│СТБ 916-   │"Рукавицы и перчатки     │      │

│    │и брызг  расплавленного│2009       │хозяйственные. Общие     │      │

│    │металла,   к   действию│           │технические условия";    │      │

│    │нагретого            до│ГОСТ       │ССБТ. "Ткани и материалы │      │

│    │температуры  800 +/- 30│12.4.105-81│для специальной одежды   │      │

│    │°C         прожигающего│           │сварщиков. Общие         │      │

│    │элемента         должна│           │технические условия"     │      │

│    │составлять не менее  50│СТБ 1387-  │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │секунд для накладок   и│2003       │производственная и       │      │

│    │изделий      3   класса│           │специальная. Общие       │      │

│    │защиты;  не  менее   30│           │технические условия"     │      │

│    │секунд -   для   одного│           │                         │      │

│    │слоя  материала     или│           │                         │      │

│    │не менее 50 секунд  для│           │                         │      │

│    │двух слоев   материалов│           │                         │      │

│    │(основной  материал   и│           │                         │      │

│    │защитная  накладка)   в│           │                         │      │

│    │изделиях   2     класса│           │                         │      │

│    │защиты;                │           │                         │      │

│    │    устойчивость       │           │                         │      │

│    │материалов,            │           │                         │      │

│    │используемых  в  одежде│           │                         │      │

│    │специальной,          к│           │                         │      │

│    │воздействию   искр    и│           │                         │      │

│    │брызг    расплавленного│           │                         │      │

│    │металла          должна│           │                         │      │

│    │составлять не менее  30│           │                         │      │

│    │капель  для  1   класса│           │                         │      │

│    │защиты;                │           │                         │      │

│    │    материалы,         │           │                         │      │

│    │используемые  в  одежде│           │                         │      │

│    │специальной           и│           │                         │      │

│    │средствах              │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │рук   для   защиты   от│           │                         │      │

│    │выплесков              │           │                         │      │

│    │расплавленного         │           │                         │      │

│    │металла,         должны│           │                         │      │

│    │выдерживать     выплеск│           │                         │      │

│    │расплавленного  металла│           │                         │      │

│    │массой не менее 60 г  в│           │                         │      │

│    │течение 30  секунд  без│           │                         │      │

│    │налипания  металла   на│           │                         │      │

│    │внешнем слое  материала│           │                         │      │

│    │и без повреждения  кожи│           │                         │      │

│    │тела пользователя;     │           │                         │      │

│    │    материалы,         │           │                         │      │

│    │используемые  в  одежде│           │                         │      │

│    │специальной           и│           │                         │      │

│    │средствах              │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │рук   для   защиты   от│           │                         │      │

│    │контактного       тепла│           │                         │      │

│    │должны      выдерживать│           │                         │      │

│    │контакт               с│           │                         │      │

│    │поверхностями          │           │                         │      │

│    │нагретыми до  250 °C не│           │                         │      │

│    │менее 5 секунд;        │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 33.│Пункт 4.6, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    3)   в    отношении│12.4.010-75│индивидуальной защиты.   │      │

│    │одежды  специальной   и│           │Рукавицы специальные.    │      │

│    │средств индивидуальной │           │Технические условия";    │      │

│    │защиты      рук      от│ГОСТ       │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │воздействия  пониженной│12.4.101-93│специальная для          │      │

│    │температуры:           │           │ограниченной защиты от   │      │

│    │    одежда  специальная│           │токсичных веществ. Общие │      │

│    │в    зависимости     от│           │технические требования и │      │

│    │климатического  региона│           │методы испытаний";       │      │

│    │времени    непрерывного│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │пребывания  на  холоде,│12.4.183-91│средств защиты рук.      │      │

│    │воздухопроницаемости   │           │Технические требования"; │      │

│    │материала  верха  и   с│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │учетом          тяжести│85         │и смешанные защитные для │      │

│    │выполняемой      работы│           │спецодежды";             │      │

│    │должна            иметь│ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │теплозащитные          │82         │контроля качества";      │      │

│    │свойства: теплоизоляцию│ГОСТ 15530-│"Парусины льняные и      │      │

│    │комплекта,   состоящего│93         │полульняные технические. │      │

│    │из          специальной│           │Технические условия";    │      │

│    │защитной  одежды,   СИЗ│ГОСТ 21790-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │рук, СИЗ головы  и  СИЗ│2005       │и смешанные одежные.     │      │

│    │ног,  в  диапазоне   от│           │Общие технические        │      │

│    │0,451     до      0,823│           │условия";                │      │

│    │еС·м2/Вт, или суммарное│ГОСТ 28000-│"Ткани одежные           │      │

│    │тепловое  сопротивление│2004       │чистошерстяные,          │      │

│    │пакета       материалов│           │шерстяные и              │      │

│    │одежды     специальной,│           │полушерстяные. Общие     │      │

│    │определяемое    классом│           │технические условия";    │      │

│    │защиты,    и    которое│ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │должно  быть  не  менее│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │0,50 еС·м2/Вт;         │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │    воздухопроницае-   │           │швам";                   │      │

│    │мость   верхнего   слоя│ГОСТ 29335-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │или  пакета  материалов│92         │защиты от пониженных     │      │

│    │одежды  специальной  не│           │температур. Технические  │      │

│    │должна   превышать   40│           │условия";                │      │

│    │дм3/м2·с;              │ГОСТ 29338-│"Костюмы женские для     │      │

│    │                       │92         │защиты от пониженных     │      │

│    │                       │           │температур. Технические  │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │                       │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты. Общие            │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │                       │           │специального назначения. │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.236-  │для защиты от пониженных │      │

│    │                       │2007       │температур. Технические  │      │

│    │                       │           │требования";             │      │

│    │                       │ГОСТ 23948-│"Изделия швейные.        │      │

│    │                       │80         │Правила приемки";        │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2001       │технические требования"; │      │

│    │                       │СТБ 916-   │"Рукавицы и перчатки     │      │

│    │                       │2009       │хозяйственные. Общие     │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 34.│Пункт 4.6, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │    7)   в    отношении│12.4.032-77│кожаная для защиты от    │      │

│    │средств  индивидуальной│           │повышенных температур.   │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │Технические условия";    │      │

│    │повышенных   и    (или)│ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │пониженных  температур,│12.4.050-78│валяная для защиты от    │      │

│    │контакта   с   нагретой│           │повышенных температур.   │      │

│    │поверхностью,  искр   и│           │Технические условия";    │      │

│    │брызг    расплавленного│ГОСТ       │ССБТ. Обувь специальная  │      │

│    │металла:               │12.4.187-97│кожаная для защиты от    │      │

│    │    обувь        должна│           │общих производственных   │      │

│    │предотвращать          │           │загрязнений. Общие       │      │

│    │попадание  внутрь  искр│           │технические условия;     │      │

│    │и брызг  расплавленного│ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │металла   и    обладать│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │устойчивостью         к│           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │кратковременному       │           │швам";                   │      │

│    │воздействию открытого  │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │пламени;               │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │    коэффициент        │           │специального назначения. │      │

│    │снижения      прочности│           │Технические условия";    │      │

│    │крепления деталей  низа│ГОСТ 1059- │"Обувь валяная. Правила  │      │

│    │обуви        гвоздевого│72         │приемки и методы         │      │

│    │метода   крепления   от│           │испытаний";              │      │

│    │воздействия  повышенных│СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │температур  до  +150 еС│20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │должен  быть  не  менее│           │Общие технические        │      │

│    │0,85;                  │           │требования               │      │

│    │    обувь,             │           │                         │      │

│    │предназначенная     для│           │                         │      │

│    │использования         в│           │                         │      │

│    │условиях    воздействия│           │                         │      │

│    │пониженных  температур,│           │                         │      │

│    │должна  сохранять  свои│           │                         │      │

│    │защитные   свойства   в│           │                         │      │

│    │указанном              │           │                         │      │

│    │изготовителем          │           │                         │      │

│    │диапазоне    температур│           │                         │      │

│    │(климатическом   поясе)│           │                         │      │

│    │в     течение     всего│           │                         │      │

│    │нормативного      срока│           │                         │      │

│    │эксплуатации;          │           │                         │      │

│    │    требования        к│           │                         │      │

│    │материалу       подошвы│           │                         │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │                         │      │

│    │крепления       деталей│           │                         │      │

│    │обуви   и   другим   ее│           │                         │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │                         │      │

│    │подпункте   9    пункта│           │                         │      │

│    │4.3;                   │           │                         │      │

│    │    прочность          │           │                         │      │

│    │крепления деталей  низа│           │                         │      │

│    │с верхом  обуви  должна│           │                         │      │

│    │быть   не   менее   120│           │                         │      │

│    │H/см;                  │           │                         │      │

│    │    материал    подошвы│           │                         │      │

│    │обуви  должен  обладать│           │                         │      │

│    │термостойкостью      не│           │                         │      │

│    │менее 160 °C;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 35.│Пункт 4.6, подпункт 9: │ГОСТ       │ССБТ "Строительство.     │      │

│    │    9)   в    отношении│12.4.087-84│Каски строительные.      │      │

│    │средств  индивидуальной│           │Технические условия";    │      │

│    │защиты          головы,│ГОСТ       │ССБТ "Каски шахтерские   │      │

│    │применяемых в  условиях│12.4.091-80│пластмассовые. Общие     │      │

│    │повышенных   и    (или)│           │технические условия";    │      │

│    │пониженных   температур│ГОСТ       │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │(каски защитные):      │12.4.128-83│Общие технические        │      │

│    │    каски      защитные│           │условия";                │      │

│    │должны   препятствовать│ГОСТ Р     │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │проникновению          │12.4.207-99│Общие технические        │      │

│    │расплавленного  металла│           │требования. Методы       │      │

│    │через   корпус    каски│           │испытаний"               │      │

│    │(корпус          должен│           │                         │      │

│    │прекратить  горение   с│           │                         │      │

│    │образованием  открытого│           │                         │      │

│    │пламени   через   5   с│           │                         │      │

│    │после    контакта     с│           │                         │      │

│    │расплавленным  металлом│           │                         │      │

│    │или            открытым│           │                         │      │

│    │пламенем);             │           │                         │      │

│    │    каски     защитные,│           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │работы  при  повышенных│           │                         │      │

│    │и   (или)    пониженных│           │                         │      │

│    │температурах,    должны│           │                         │      │

│    │сохранять          свои│           │                         │      │

│    │защитные   свойства   в│           │                         │      │

│    │диапазоне    температур│           │                         │      │

│    │окружающего    воздуха,│           │                         │      │

│    │указанном              │           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

│    │    каски  защитные  по│           │                         │      │

│    │механическим           │           │                         │      │

│    │характеристикам,       │           │                         │      │

│    │сопротивлению          │           │                         │      │

│    │перфорации            и│           │                         │      │

│    │амортизации      должны│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям,           │           │                         │      │

│    │предусмотренным        │           │                         │      │

│    │подпунктом  13   пункта│           │                         │      │

│    │4.3        технического│           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 36.│Пункт   4.6,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Очки защитные.     │      │

│    │11:                    │12.4.013-85│Общие технические        │      │

│    │    11)   в   отношении│           │условия";                │      │

│    │средств индивидуальной │ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │защиты    глаз    (очки│12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │защитные)    и     лица│           │технические требования и │      │

│    │(щитки         защитные│           │методы контроля";        │      │

│    │лицевые)    от    брызг│           │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │расплавленного         │           │                         │      │

│    │металла    и    горячих│           │                         │      │

│    │частиц:                │           │                         │      │

│    │    минимальная    зона│ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │обзора  лицевого  щитка│2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │по          центральной│           │Технические требования.  │      │

│    │вертикальной      линии│           │Методы испытаний";       │      │

│    │должна  быть  не  менее│ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │150 мм;                │2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │    средства           │           │Оправы корригирующих     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │очков. Общие технические │      │

│    │глаз (защитные очки)  и│           │требования и методы      │      │

│    │лица (щитки защитные   │           │испытаний";              │      │

│    │лицевые)         должны│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │отвечать    требованиям│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │по    энергии    удара,│2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │предусмотренным        │           │требования";             │      │

│    │подпунктами 17 и 19    │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │пункта              4.3│12.4.238-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │технического           │2007       │глаз и лица при сварке и │      │

│    │регламента  Таможенного│           │аналогичных процессах.   │      │

│    │союза;                 │           │Общие технические        │      │

│    │    средства           │           │условия";                │      │

│    │индивидуальной   защиты│СТБ ГОСТ Р │"Линзы очковые. Общие    │      │

│    │глаз  должны   обладать│51044-99   │технические условия";    │      │

│    │устойчивостью         к│(ГОСТ      │                         │      │

│    │проникновению  под  них│30808-2002)│                         │      │

│    │горячих   твердых   тел│СТБ ISO    │"Офтальмологическая      │      │

│    │при             времени│12870-2007 │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │непрерывного           │           │Технические требования и │      │

│    │воздействия не менее  7│           │методы испытаний"        │      │

│    │с;                     │           │                         │      │

│    │    очковые     стекла,│           │                         │      │

│    │отражающие             │           │                         │      │

│    │инфракрасную    область│           │                         │      │

│    │спектра,  должны  иметь│           │                         │      │

│    │коэффициент            │           │                         │      │

│    │спектрального          │           │                         │      │

│    │отражения   более    60│           │                         │      │

│    │процентов  в  диапазоне│           │                         │      │

│    │длин волн от 780 нм  до│           │                         │      │

│    │2000 нм;               │           │                         │      │

│    │    очковые      стекла│           │                         │      │

│    │должны быть стойкими  к│           │                         │      │

│    │ультрафиолетовым       │           │                         │      │

│    │излучениям  длин   волн│           │                         │      │

│    │не менее 313 нм;       │           │                         │      │

│    │    толщина   смотровых│           │                         │      │

│    │стекол должна  быть  не│           │                         │      │

│    │менее 1,4 мм;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 37.│Пункт 4.7, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Одежда             │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.221-  │специальная для защиты   │      │

│    │одежды      специальной│2002       │от повышенных температур │      │

│    │защитной             от│           │теплового излучения,     │      │

│    │термических      рисков│           │конвективной теплоты.    │      │

│    │электрической дуги:    │           │Общие технические        │      │

│    │    одежда  для  защиты│           │требования";             │      │

│    │от  термических  рисков│ГОСТ 15530-│"Парусины льняные и      │      │

│    │электрической      дуги│93         │полульняные технические. │      │

│    │должна  применяться   в│           │Технические условия";    │      │

│    │комплекте  с  нательным│ГОСТ 19297-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │бельем,   СИЗ   головы,│2003       │с огнезащитной отделкой. │      │

│    │лица, рук, ног;        │           │Технические условия";    │      │

│    │    уровень      защиты│ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │одежды      специальной│12.4.234-  │для защиты от            │      │

│    │защитной             от│2007       │термических рисков       │      │

│    │термических      рисков│           │электрической дуги.      │      │

│    │электрической     дуги,│           │Общие технические        │      │

│    │определяемый  после   5│           │требования и методы      │      │

│    │циклов           стирок│           │испытаний";              │      │

│    │(химчисток) - сушек, не│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │должен снижаться  более│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │чем на 5  процентов  от│           │специального назначения. │      │

│    │первоначального  уровня│           │Технические условия";    │      │

│    │после 50 циклов  стирок│СТБ 1387-  │ССБТ "Одежда             │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │2003       │производственная и       │      │

│    │    значения           │           │специальная. Общие       │      │

│    │показателей   стойкости│           │технические условия";    │      │

│    │материалов       одежды│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Одежда             │      │

│    │специальной    защитной│12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │от  термических  рисков│2001       │технические требования"; │      │

│    │электрической  дуги   к│СТ РК ГОСТ │ССБТ "Одежда             │      │

│    │механическим           │Р 12.4.234-│специальная для защиты   │      │

│    │воздействиям          и│2010       │от термических рисков    │      │

│    │показатель             │           │электрической дуги.      │      │

│    │воздухопроницаемости   │           │Общие технические        │      │

│    │не   должны   снижаться│           │требования и методы      │      │

│    │более   чем    на    20│           │испытаний"               │      │

│    │процентов   после    50│           │                         │      │

│    │циклов           стирок│           │                         │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │           │                         │      │

│    │    значение  удельного│           │                         │      │

│    │поверхностного         │           │                         │      │

│    │электрического         │           │                         │      │

│    │сопротивления          │           │                         │      │

│    │материалов       одежды│           │                         │      │

│    │специальной    защитной│           │                         │      │

│    │от  термических  рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │после 50 циклов  стирок│           │                         │      │

│    │(химчисток) - сушек  не│           │                         │      │

│    │                      7│           │                         │      │

│    │должно  превышать   10 │           │                         │      │

│    │Ом;                    │           │                         │      │

│    │    одежда             │           │                         │      │

│    │специальная,   перчатки│           │                         │      │

│    │термостойкие,     белье│           │                         │      │

│    │термостойкое,          │           │                         │      │

│    │подшлемники            │           │                         │      │

│    │термостойкие     должны│           │                         │      │

│    │изготавливаться      из│           │                         │      │

│    │материалов            с│           │                         │      │

│    │постоянными            │           │                         │      │

│    │термостойкими          │           │                         │      │

│    │свойствами            и│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям   подпункта│           │                         │      │

│    │1 п.  4.6  технического│           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза  в  части  защиты│           │                         │      │

│    │от         конвективной│           │                         │      │

│    │теплоты   и   теплового│           │                         │      │

│    │излучения;             │           │                         │      │

│    │    время   остаточного│           │                         │      │

│    │горения     материалов,│           │                         │      │

│    │применяемых         для│           │                         │      │

│    │изготовления    средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от  термических  рисков│           │                         │      │

│    │электрической дуги  при│           │                         │      │

│    │воздействии  пламени  в│           │                         │      │

│    │течение 10 с, не должно│           │                         │      │

│    │превышать  2  с,  длина│           │                         │      │

│    │обугливания  не  должна│           │                         │      │

│    │превышать 100 мм;      │           │                         │      │

│    │    одежда  специальная│           │                         │      │

│    │защитная             от│           │                         │      │

│    │термических      рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │должна     предохранять│           │                         │      │

│    │пользователя от  ожогов│           │                         │      │

│    │второй   степени    при│           │                         │      │

│    │воздействии            │           │                         │      │

│    │электрической  дуги   с│           │                         │      │

│    │интенсивностью         │           │                         │      │

│    │падающего     теплового│           │                         │      │

│    │потока плотностью от  5│           │                         │      │

│    │до  100   кал/см2   (от│           │                         │      │

│    │20,93     до      418,6│           │                         │      │

│    │Дж/см2),  указанного  в│           │                         │      │

│    │документации          к│           │                         │      │

│    │изделию;               │           │                         │      │

│    │    для    изготовления│           │                         │      │

│    │одежды      специальной│           │                         │      │

│    │защитной             от│           │                         │      │

│    │термических      рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │должна   использоваться│           │                         │      │

│    │термо-  и   огнестойкая│           │                         │      │

│    │неметаллическая        │           │                         │      │

│    │фурнитура           или│           │                         │      │

│    │фурнитура        должна│           │                         │      │

│    │закрываться      слоями│           │                         │      │

│    │огнестойкого           │           │                         │      │

│    │материала;             │           │                         │      │

│    │    материалы    одежды│           │                         │      │

│    │специальной    защитной│           │                         │      │

│    │от  термических  рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │должны         обладать│           │                         │      │

│    │стойкостью к  истиранию│           │                         │      │

│    │серошинельным    сукном│           │                         │      │

│    │не менее  4000  циклов,│           │                         │      │

│    │разрывной  нагрузке  не│           │                         │      │

│    │менее      800       Н,│           │                         │      │

│    │раздирающей    нагрузке│           │                         │      │

│    │не    менее    40    Н,│           │                         │      │

│    │воздухопроницаемостью  │           │                         │      │

│    │не менее 30 дм3/м2·с;  │           │                         │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │                         │      │

│    │швов   изделий   должна│           │                         │      │

│    │быть не менее 250 Н;   │           │                         │      │

│    │  застежки,            │           │                         │      │

│    │используемые        для│           │                         │      │

│    │изготовления     одежды│           │                         │      │

│    │специальной защитной от│           │                         │      │

│    │термических      рисков│           │                         │      │

│    │электрической     дуги,│           │                         │      │

│    │должны             быть│           │                         │      │

│    │сконструированы    так,│           │                         │      │

│    │чтобы не  допустить  их│           │                         │      │

│    │самопроизвольного      │           │                         │      │

│    │вскрытия          после│           │                         │      │

│    │термического           │           │                         │      │

│    │воздействия;           │           │                         │      │

│    │    термостойкие       │           │                         │      │

│    │свойства         одежды│           │                         │      │

│    │специальной    защитной│           │                         │      │

│    │от  термических  рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │должны  сохраняться   в│           │                         │      │

│    │течение  установленного│           │                         │      │

│    │изготовителем     срока│           │                         │      │

│    │хранения  в   условиях,│           │                         │      │

│    │предусмотренных        │           │                         │      │

│    │изготовителем,      без│           │                         │      │

│    │дополнительных         │           │                         │      │

│    │действий   со   стороны│           │                         │      │

│    │пользователя;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 38.│Пункт 4.7, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │    3)   в    отношении│12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │средств  индивидуальной│           │технические требования и │      │

│    │защиты     лица      от│           │методы контроля";        │      │

│    │термических      рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │(щитки         защитные│           │                         │      │

│    │лицевые):              │           │                         │      │

│    │    щитки      защитные│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │лицевые    не    должны│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │иметь    токопроводящие│2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │выступы,      смотровые│           │требования";             │      │

│    │стекла щитков  защитных│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │лицевых  должны   иметь│12.4.238-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │толщину  не  менее  1,4│2007       │глаз и лица при сварке и │      │

│    │мм,   а   зона   обзора│           │аналогичных процессах.   │      │

│    │смотрового   стекла   в│           │Общие технические        │      │

│    │оправе  по  центральной│           │условия"                 │      │

│    │вертикальной      линии│           │                         │      │

│    │щитка  лицевого  должна│           │                         │      │

│    │составлять   не   менее│           │                         │      │

│    │150 мм;                │           │                         │      │

│    │    экран щитка  должен│           │                         │      │

│    │изготавливаться      из│           │                         │      │

│    │материала,     скорость│           │                         │      │

│    │горения   которого   не│           │                         │      │

│    │должна  превышать  1,25│           │                         │      │

│    │мм/с;                  │           │                         │      │

│    │    щиток      защитный│           │                         │      │

│    │лицевой          должен│           │                         │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │                         │      │

│    │лица   спереди   и    с│           │                         │      │

│    │боков;                 │           │                         │      │

│    │    внешняя     сторона│           │                         │      │

│    │смотрового       стекла│           │                         │      │

│    │должна            иметь│           │                         │      │

│    │термостойкую  окантовку│           │                         │      │

│    │для      предотвращения│           │                         │      │

│    │возгорания   в   момент│           │                         │      │

│    │образования            │           │                         │      │

│    │электрической дуги;    │           │                         │      │

│    │    смотровые    стекла│           │                         │      │

│    │щитка защитного  должны│           │                         │      │

│    │удерживаться при  любом│           │                         │      │

│    │положении       лицевых│           │                         │      │

│    │щитков,    обеспечивать│           │                         │      │

│    │защиту               от│           │                         │      │

│    │ультрафиолетового      │           │                         │      │

│    │излучения  и   обладать│           │                         │      │

│    │устойчивостью         к│           │                         │      │

│    │одиночному   удару    с│           │                         │      │

│    │кинетической   энергией│           │                         │      │

│    │не менее 0,6 Дж, а  при│           │                         │      │

│    │ударопрочном           │           │                         │      │

│    │исполнении -  не  менее│           │                         │      │

│    │1,2 Дж;                │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 39.│Пункт 4.7, подпункт 5: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │    5)   в    отношении│12.4.032-77│кожаная для защиты       │      │

│    │средств  индивидуальной│           │от повышенных            │      │

│    │защиты   ног   (обувь),│           │температур. Технические  │      │

│    │применяемых           в│           │условия";                │      │

│    │комплекте   с   одеждой│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │для      защиты      от│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │термических      рисков│           │специального назначения. │      │

│    │электрической дуги:    │           │Технические условия";    │      │

│    │    подошва       обуви│           │                         │      │

│    │должна обладать  масло-│           │                         │      │

│    │и         бензостойкими│           │                         │      │

│    │свойствами            и│           │                         │      │

│    │выдерживать            │           │                         │      │

│    │воздействие            │           │                         │      │

│    │температуры   не   ниже│           │                         │      │

│    │+300 °C не менее 60  с,│           │                         │      │

│    │время      определяется│           │                         │      │

│    │методами испытаний;    │           │                         │      │

│    │    носочная      часть│           │                         │      │

│    │обуви            должна│           │                         │      │

│    │обеспечивать защиту  от│           │                         │      │

│    │ударов  с  энергией  не│           │                         │      │

│    │менее 5 Дж;            │           │                         │      │

│    │    обувь   не   должна│           │                         │      │

│    │содержать              │           │                         │      │

│    │металлических   частей,│           │                         │      │

│    │все  швы  должны   быть│           │                         │      │

│    │прошиты   термостойкими│           │                         │      │

│    │нитками,   в   качестве│           │                         │      │

│    │утеплителя       зимней│           │                         │      │

│    │обуви       допускается│           │                         │      │

│    │использование          │           │                         │      │

│    │натурального  меха  или│           │                         │      │

│    │искусственных          │           │                         │      │

│    │огнестойких            │           │                         │      │

│    │утеплителей;           │           │                         │      │

│    │    требования        к│           │                         │      │

│    │материалу       подошвы│           │                         │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │                         │      │

│    │крепления       деталей│           │                         │      │

│    │обуви   и   другим   ее│           │                         │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │                         │      │

│    │подпункте   9    пункта│           │                         │      │

│    │4.3;                   │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 40.│Пункт 4.7, подпункт 7: │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │    7) белье нательное │91         │защиты. Требования к     │      │

│    │термостойкое          и│           │стежкам, строчкам и швам"│      │

│    │термостойкие           │           │                         │      │

│    │подшлемники          от│           │                         │      │

│    │термических      рисков│           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │должны     предохранять│           │                         │      │

│    │пользователя от  ожогов│           │                         │      │

│    │второй         степени,│           │                         │      │

│    │изготавливаться      из│           │                         │      │

│    │огнестойкого  материала│           │                         │      │

│    │с         термостойкими│           │                         │      │

│    │свойствами,  указанными│           │                         │      │

│    │в  подпункте  1  пункта│           │                         │      │

│    │4.6, не должны  гореть,│           │                         │      │

│    │плавиться    и    тлеть│           │                         │      │

│    │после  воздействия   на│           │                         │      │

│    │них  открытого  пламени│           │                         │      │

│    │в   течение    10    с,│           │                         │      │

│    │устойчивость          к│           │                         │      │

│    │воздействию   открытого│           │                         │      │

│    │пламени          должна│           │                         │      │

│    │сохраняться   после   5│           │                         │      │

│    │стирок (химчисток);    │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 41.│Пункт 4.7, подпункт 9: │ГОСТ       │ССБТ                     │      │

│    │    9)   в    отношении│12.1.038-82│"Электробезопасность.    │      │

│    │одежды  специальной   и│           │Предельно допустимые     │      │

│    │других          средств│           │значения напряжений      │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │прикосновения и токов";  │      │

│    │от            поражений│ГОСТ       │ССБТ "Комплект           │      │

│    │электрическим    током,│12.4.172-87│индивидуальный           │      │

│    │воздействия            │           │экранизирующий для       │      │

│    │электростатического,   │           │защиты от электрических  │      │

│    │электрического        и│           │полей промышленной       │      │

│    │электромагнитного      │           │частоты. Общие           │      │

│    │полей, а также  средств│           │технические требования и │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │методы контроля";        │      │

│    │от          воздействия│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │статического           │85         │и смешанные защитные для │      │

│    │электричества:         │           │спецодежды";             │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ 15530-│"Парусины и двунитки.    │      │

│    │и    другие    средства│93         │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │условия";                │      │

│    │должны         обладать│ГОСТ 27575-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │электризуемостью     не│87         │защиты от общих          │      │

│    │более   15    кВ/м    и│           │производственных         │      │

│    │предохранять           │           │загрязнений и            │      │

│    │пользователя         от│           │механических             │      │

│    │поражения              │           │воздействий. Технические │      │

│    │электрическим током,  а│           │условия";                │      │

│    │также       воздействия│ГОСТ 27653-│"Костюмы мужские для     │      │

│    │электростатического,   │88         │защиты от механических   │      │

│    │электрического      или│           │воздействий, воды и      │      │

│    │электромагнитного  поля│           │щелочей. Технические     │      │

│    │с       интенсивностью,│           │условия";                │      │

│    │превышающей   предельно│ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │допустимые      уровни;│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │    коэффициент        │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │ослабления             │           │швам";                   │      │

│    │интенсивности          │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │электростатического,   │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │электрического      или│2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │электромагнитного поля │           │технические требования.  │      │

│    │в рабочем диапазоне    │           │Методы испытаний";       │      │

│    │частот должен быть не  │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │менее 30;              │53019-     │изделий технического и   │      │

│    │    одежда  специальная│2008       │специального назначения. │      │

│    │от          воздействия│           │Технические условия";    │      │

│    │электростатического,   │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │электрического        и│1149-5-2008│защитная.                │      │

│    │электромагнитного      │           │Электростатические       │      │

│    │полей должна  сохранять│           │свойства. Общие          │      │

│    │свои защитные  свойства│           │технические требования"; │      │

│    │в течение  всего  срока│СТБ 1387-  │ССБТ "Одежда             │      │

│    │эксплуатации;          │2003       │производственная и       │      │

│    │    электрическое      │           │специальная. Общие       │      │

│    │сопротивление          │           │технические условия";    │      │

│    │проводящих       частей│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Одежда             │      │

│    │одежды  специальной  от│12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │воздействия            │2001       │технические требования"  │      │

│    │электрического      или│           │                         │      │

│    │электромагнитного  поля│           │                         │      │

│    │не должно превышать  10│           │                         │      │

│    │Ом;                    │           │                         │      │

│    │    указанная          │           │                         │      │

│    │специальная      одежда│           │                         │      │

│    │должна            иметь│           │                         │      │

│    │выполненную          из│           │                         │      │

│    │хлопчатобумажной  ткани│           │                         │      │

│    │прокладку,  изолирующую│           │                         │      │

│    │тело  пользователя   от│           │                         │      │

│    │электропроводящей      │           │                         │      │

│    │ткани  и  металлических│           │                         │      │

│    │деталей;               │           │                         │      │

│    │    материалы          │           │                         │      │

│    │указанной   специальной│           │                         │      │

│    │одежды должны  обладать│           │                         │      │

│    │стойкостью            к│           │                         │      │

│    │механическим  нагрузкам│           │                         │      │

│    │и                      │           │                         │      │

│    │воздухопроницаемостью, │           │                         │      │

│    │указанным  в  подпункте│           │                         │      │

│    │1 пункта 4.7;          │           │                         │      │

│    │    застежки,          │           │                         │      │

│    │используемые        для│           │                         │      │

│    │изготовления     одежды│           │                         │      │

│    │специальной,     должны│           │                         │      │

│    │обеспечивать   надежный│           │                         │      │

│    │электрический   контакт│           │                         │      │

│    │компонентов       такой│           │                         │      │

│    │одежды и  не  допускать│           │                         │      │

│    │самопроизвольного      │           │                         │      │

│    │вскрытия;              │           │                         │      │

│    │    указанная          │           │                         │      │

│    │специальная      одежда│           │                         │      │

│    │должна     обеспечивать│           │                         │      │

│    │температуру            │           │                         │      │

│    │внутреннего   слоя   не│           │                         │      │

│    │более  +40 °C  за   все│           │                         │      │

│    │время ее  использования│           │                         │      │

│    │в  условиях,  указанных│           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

│    │    для    изготовления│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты  от  воздействия│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества    должны│           │                         │      │

│    │применяться   материалы│           │                         │      │

│    │с              удельным│           │                         │      │

│    │поверхностным          │           │                         │      │

│    │электрическим          │           │                         │      │

│    │сопротивлением       не│           │                         │      │

│    │          7            │           │                         │      │

│    │более   10    Ом    или│           │                         │      │

│    │обладающие    свойством│           │                         │      │

│    │убывания заряда;       │           │                         │      │

│    │    экранирующие    СИЗ│           │                         │      │

│    │должны     обеспечивать│           │                         │      │

│    │защиту   от   поражения│           │                         │      │

│    │электрическим    током,│           │                         │      │

│    │протекающим через  тело│           │                         │      │

│    │человека    в    момент│           │                         │      │

│    │прикосновения         к│           │                         │      │

│    │отключенному           │           │                         │      │

│    │электрооборудованию,   │           │                         │      │

│    │находящемуся        под│           │                         │      │

│    │напряжением,           │           │                         │      │

│    │наведенным             │           │                         │      │

│    │электромагнитным   либо│           │                         │      │

│    │электростатическим     │           │                         │      │

│    │путем     и     имеющим│           │                         │      │

│    │величину выше 25 В;    │           │                         │      │

│    │    экранирующие    СИЗ│           │                         │      │

│    │должны  защищать   тело│           │                         │      │

│    │человека от поражения  │           │                         │      │

│    │электрическим     током│           │                         │      │

│    │посредством            │           │                         │      │

│    │шунтирования      тока,│           │                         │      │

│    │проходящего через  тело│           │                         │      │

│    │человека,         через│           │                         │      │

│    │гальванические         │           │                         │      │

│    │связанные      элементы│           │                         │      │

│    │электропроводящей      │           │                         │      │

│    │специальной    защитной│           │                         │      │

│    │одежды,     обуви     и│           │                         │      │

│    │средства защиты рук;   │           │                         │      │

│    │    величина           │           │                         │      │

│    │электрического    тока,│           │                         │      │

│    │протекающего      через│           │                         │      │

│    │тело человека,  одетого│           │                         │      │

│    │в экранирующие СИЗ,  не│           │                         │      │

│    │должна        превышать│           │                         │      │

│    │предельно    допустимое│           │                         │      │

│    │значение            для│           │                         │      │

│    │промышленной частоты  -│           │                         │      │

│    │6 мА;                  │           │                         │      │

│    │    электрическое      │           │                         │      │

│    │сопротивление          │           │                         │      │

│    │экранирующей  одежды  в│           │                         │      │

│    │сборе,    входящей    в│           │                         │      │

│    │состав шунтирующих СИЗ,│           │                         │      │

│    │не должно превышать  10│           │                         │      │

│    │Ом,       сопротивление│           │                         │      │

│    │средств  защиты  рук  -│           │                         │      │

│    │не более 30 Ом;        │           │                         │      │

│    │    средства     защиты│           │                         │      │

│    │рук,  обувь  и  одежда,│           │                         │      │

│    │входящие    в    состав│           │                         │      │

│    │экранирующих       СИЗ,│           │                         │      │

│    │должны  иметь  изоляцию│           │                         │      │

│    │тела    человека     от│           │                         │      │

│    │электропроводящих      │           │                         │      │

│    │элементов;             │           │                         │      │

│    │    электрическое      │           │                         │      │

│    │сопротивление     между│           │                         │      │

│    │токопроводящим         │           │                         │      │

│    │элементом       средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества и  землей│           │                         │      │

│    │должно  составлять   от│           │                         │      │

│    │  6      8             │           │                         │      │

│    │10  до 10  Ом;         │           │                         │      │

│    │    электрическое      │           │                         │      │

│    │сопротивление     между│           │                         │      │

│    │подпятником  и  ходовой│           │                         │      │

│    │стороной подошвы  обуви│           │                         │      │

│    │должно  составлять   от│           │                         │      │

│    │  6      8             │           │                         │      │

│    │10  до 10  Ом;         │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │между        человеком,│           │                         │      │

│    │одетым в  комплект  СИЗ│           │                         │      │

│    │для      защиты      от│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества,        и│           │                         │      │

│    │землей должно  быть  не│           │                         │      │

│    │        8              │           │                         │      │

│    │менее 10  Ом;          │           │                         │      │

│    │    антиэлектростати-  │           │                         │      │

│    │ческие     кольца     и│           │                         │      │

│    │браслеты         должны│           │                         │      │

│    │обеспечивать           │           │                         │      │

│    │электрическое          │           │                         │      │

│    │сопротивление  в   цепи│           │                         │      │

│    │                      7│           │                         │      │

│    │человек - земля от  10 │           │                         │      │

│    │     8                 │           │                         │      │

│    │до 10  Ом;             │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества    должны│           │                         │      │

│    │исключать              │           │                         │      │

│    │возникновение  искровых│           │                         │      │

│    │разрядов   статического│           │                         │      │

│    │электричества         с│           │                         │      │

│    │энергией,   превышающей│           │                         │      │

│    │40            процентов│           │                         │      │

│    │минимальной     энергии│           │                         │      │

│    │зажигания    окружающей│           │                         │      │

│    │среды, или с  величиной│           │                         │      │

│    │заряда   в    импульсе,│           │                         │      │

│    │превышающей          40│           │                         │      │

│    │процентов              │           │                         │      │

│    │воспламеняющего        │           │                         │      │

│    │значения    заряда    в│           │                         │      │

│    │импульсе для окружающей│           │                         │      │

│    │среды;                 │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 42.│Пункт   4.7,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Очки защитные.     │      │

│    │11:                    │12.4.013-85│Общие технические        │      │

│    │    11)   в   отношении│           │условия";                │      │

│    │средств  индивидуальной│ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │защиты    глаз    (очки│12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │защитные)    и     лица│           │технические требования и │      │

│    │(щитки          лицевые│           │методы контроля";        │      │

│    │защитные)            от│ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │воздействия            │2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │электромагнитного      │           │Технические требования.  │      │

│    │поля:                  │           │Методы испытаний";       │      │

│    │    требования        к│ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │оптическим  показателям│2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │данных          средств│           │Оправы корригирующих     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │очков. Общие технические │      │

│    │изложены в  пунктах  17│           │требования и методы      │      │

│    │и   19   раздела    4.3│           │испытаний";              │      │

│    │технического           │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │регламента  Таможенного│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │союза;                 │2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │    средства           │           │требования"              │      │

│    │индивидуальной   защиты│СТБ ГОСТ Р │Линзы очковые. Общие     │      │

│    │глаз  и   лица   должны│51044-99   │технические условия      │      │

│    │обеспечивать     защиту│(ГОСТ      │                         │      │

│    │глаз или  лица  спереди│30808-2002)│                         │      │

│    │и с боков;             │СТБ ISO    │Офтальмологическая       │      │

│    │    указанные  средства│12870-     │оптика.                  │      │

│    │индивидуальной   защиты│2007       │Оправы очков.            │      │

│    │должны            иметь│           │Технические требования и │      │

│    │минимальную        зону│           │методы испытаний         │      │

│    │обзора  по  центральной│           │                         │      │

│    │вертикальной  линии  не│           │                         │      │

│    │менее 150 мм;          │           │                         │      │

│    │    стекло     (стекла)│           │                         │      │

│    │должно             быть│           │                         │      │

│    │бесцветным,            │           │                         │      │

│    │обеспечивать защиту  от│           │                         │      │

│    │электромагнитного  поля│           │                         │      │

│    │и              обладать│           │                         │      │

│    │устойчивостью  к  удару│           │                         │      │

│    │с          кинетической│           │                         │      │

│    │энергией не  менее  1,2│           │                         │      │

│    │Дж;                    │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 43.│Пункт   4.7,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ                     │      │

│    │13:                    │12.1.038-82│"Электробезопасность.    │      │

│    │    13)   в   отношении│           │Предельно допустимые     │      │

│    │диэлектрических        │           │значения напряжений      │      │

│    │средств  индивидуальной│           │прикосновения и токов";  │      │

│    │защиты от воздействия  │ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │электрического     тока│12.4.183-91│средств защиты рук.      │      │

│    │(перчатки              │           │Технические требования"; │      │

│    │диэлектрические,   боты│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │и                калоши│12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │диэлектрические):      │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │    диэлектрические    │           │технические требования.  │      │

│    │средства               │           │Методы испытаний";       │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │"Обувь специальная       │      │

│    │от          воздействия│13385-78   │диэлектрическая из       │      │

│    │электрического     тока│           │полимерных материалов.   │      │

│    │должны  изготавливаться│           │Технические условия";    │      │

│    │из      диэлектрических│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │материалов,            │1149-5-2008│защитная.                │      │

│    │сохраняющих    защитные│           │Электростатические       │      │

│    │свойства            при│           │свойства. Общие          │      │

│    │соблюдении      условий│           │технические требования"; │      │

│    │применения  в   течение│           │                         │      │

│    │всего             срока│           │                         │      │

│    │эксплуатации,          │           │                         │      │

│    │предусмотренных        │           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

│    │    диэлектрические    │           │                         │      │

│    │средства               │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │электрического     тока│           │                         │      │

│    │должны             быть│           │                         │      │

│    │герметичными   и   быть│           │                         │      │

│    │устойчивыми           к│           │                         │      │

│    │воздействию     внешних│           │                         │      │

│    │механических          и│           │                         │      │

│    │химических факторов,  а│           │                         │      │

│    │также      влаги      и│           │                         │      │

│    │сохранять          свои│           │                         │      │

│    │защитные   свойства   в│           │                         │      │

│    │процессе эксплуатации; │           │                         │      │

│    │    максимальное       │           │                         │      │

│    │значение  тока   утечки│           │                         │      │

│    │для     диэлектрических│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты    не     должно│           │                         │      │

│    │превышать 9 мА;        │           │                         │      │

│    │    обувь должна  иметь│           │                         │      │

│    │изолирующую   прокладку│           │                         │      │

│    │из     хлопчатобумажной│           │                         │      │

│    │ткани;                 │           │                         │      │

│    │    электрическое      │           │                         │      │

│    │сопротивление          │           │                         │      │

│    │диэлектрической        │           │                         │      │

│    │специальной      одежды│           │                         │      │

│    │должно быть не менее  4│           │                         │      │

│    │кОм,    диэлектрических│           │                         │      │

│    │сапог  и  галош  -   не│           │                         │      │

│    │менее      2       кОм,│           │                         │      │

│    │диэлектрических        │           │                         │      │

│    │ботинок -  не  менее  4│           │                         │      │

│    │кОм,                для│           │                         │      │

│    │диэлектрических        │           │                         │      │

│    │перчаток   ток   утечки│           │                         │      │

│    │при            заданном│           │                         │      │

│    │напряжении  не   должен│           │                         │      │

│    │превышать 9 мА;        │           │                         │      │

│    │    диэлектрические    │           │                         │      │

│    │средства               │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │электрического     тока│           │                         │      │

│    │должны  проверяться   с│           │                         │      │

│    │периодичностью,        │           │                         │      │

│    │предусмотренной        │           │                         │      │

│    │нормативными           │           │                         │      │

│    │документами          по│           │                         │      │

│    │электробезопасности,   │           │                         │      │

│    │которая           также│           │                         │      │

│    │указывается            │           │                         │      │

│    │изготовителем         в│           │                         │      │

│    │документации          к│           │                         │      │

│    │изделию;               │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 44.│Пункт 4.8, подпункт 1: │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │    1)           одежда│12.4.219-99│сигнальная повышенной    │      │

│    │специальная  сигнальная│           │видимости. Технические   │      │

│    │повышенной    видимости│           │требования";             │      │

│    │должна  изготавливаться│ГОСТ       │"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │с           применением│11209-85   │и смешанные защитные для │      │

│    │флуоресцентных        и│           │спецодежды";             │      │

│    │световозвращающих      │ГОСТ       │"Парусины льняные и      │      │

│    │материалов,     имеющих│15530-93   │полульняные технические. │      │

│    │площадь   установленных│           │Технические условия";    │      │

│    │сигнальных    элементов│ГОСТ 21790-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │из      флуоресцентного│2005       │и смешанные одежные.     │      │

│    │материала   не    менее│           │Общие технические        │      │

│    │0,14       м2,       из│           │условия";                │      │

│    │световозвращающего     │ГОСТ 28000-│"Ткани одежные           │      │

│    │материала  -  не  менее│2004       │чистошерстяные,          │      │

│    │0,10    м2    и     для│           │шерстяные и              │      │

│    │комбинированного       │           │полушерстяные. Общие     │      │

│    │материала  -  не  менее│           │технические условия";    │      │

│    │0,20 м2;               │ГОСТ       │"Средства индивидуальной │      │

│    │    коэффициент        │29122-91   │защиты. Требования к     │      │

│    │световозвращения       │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │световозвращающих      │           │швам";                   │      │

│    │материалов          при│ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │значениях          угла│50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │наблюдения 12°  и  угла│           │защиты. Общие            │      │

│    │освещения   5°   должен│           │технические условия";    │      │

│    │быть   не   менее   250│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │кд/(люкс·м2)        для│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │материалов         1-го│           │специального назначения. │      │

│    │класса,  не  менее  330│           │Технические условия";    │      │

│    │кд/(люкс·м2)        для│ГОСТ       │"Костюмы мужские для     │      │

│    │материалов 2-го  класса│27643-88   │защиты от воды.          │      │

│    │и    не    менее     65│           │Технические условия";    │      │

│    │кд/(люкс·м2)        для│ГОСТ       │"Костюмы мужские для     │      │

│    │комбинированных        │29057-91   │защиты от нетоксичной    │      │

│    │материалов;            │           │пыли. Технические        │      │

│    │    цветовые           │           │условия";                │      │

│    │характеристики         │ГОСТ       │"Костюмы женские для     │      │

│    │фонового              и│29058-91   │защиты от нетоксичной    │      │

│    │комбинированного       │           │пыли. Технические        │      │

│    │материалов       должны│           │условия";                │      │

│    │находиться в  диапазоне│ГОСТ       │"Изделия швейные.        │      │

│    │координат цветности:   │23948-80   │Правила приемки";        │      │

│    │    для         желтого│СТБ 1387-  │ССБТ "Одежда             │      │

│    │флуоресцентного        │2003       │производственная и       │      │

│    │(0,387;     0,610     -│           │специальная. Общие       │      │

│    │0,356; 0,494  -  0,398;│           │технические условия";    │      │

│    │0,452 - 0,460; 0,540); │СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Одежда             │      │

│    │    для      оранжевого│12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │флуоресцентного        │2001       │технические требования"  │      │

│    │(0,610; 0,390 -  0,535;│           │                         │      │

│    │0,375 - 0,570; 0,340  -│           │                         │      │

│    │0,655; 0,344);         │           │                         │      │

│    │    для        красного│           │                         │      │

│    │флуоресцентного        │           │                         │      │

│    │(0,655; 0,344 -  0,570;│           │                         │      │

│    │0,340 - 0,595; 0,314  -│           │                         │      │

│    │0,690; 0,310).         │           │                         │      │

│    │     Коэффициент       │           │                         │      │

│    │яркости   фонового    и│           │                         │      │

│    │комбинированного       │           │                         │      │

│    │материалов       должен│           │                         │      │

│    │превышать не менее     │           │                         │      │

│    │    для         желтого│           │                         │      │

│    │флуоресцентного       -│           │                         │      │

│    │0,76;                  │           │                         │      │

│    │    для      оранжевого│           │                         │      │

│    │флуоресцентного       -│           │                         │      │

│    │0,40;                  │           │                         │      │

│    │    для        красного│           │                         │      │

│    │флуоресцентного       -│           │                         │      │

│    │0,25.                  │           │                         │      │

│    │    При      выполнении│           │                         │      │

│    │сигнальных элементов  в│           │                         │      │

│    │виде полос  они  должны│           │                         │      │

│    │быть шириной  не  менее│           │                         │      │

│    │50     мм,     а     их│           │                         │      │

│    │расположение     должно│           │                         │      │

│    │обеспечивать           │           │                         │      │

│    │визуальное  обозначение│           │                         │      │

│    │тела человека;         │           │                         │      │

│    │    материалы    одежды│           │                         │      │

│    │специальной  сигнальной│           │                         │      │

│    │повышенной    видимости│           │                         │      │

│    │должны        сохранять│           │                         │      │

│    │световозвращающие      │           │                         │      │

│    │свойства   в    течение│           │                         │      │

│    │установленного         │           │                         │      │

│    │изготовителем срока  ее│           │                         │      │

│    │эксплуатации;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│45. │Пункт 4.14:            │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    4.14.      Средства│12.4.068-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │дерматологические.       │      │

│    │дерматологические      │           │Классификация и общие    │      │

│    │должны соответствовать │           │требования";             │      │

│    │следующим требованиям: │ГОСТ Р     │"Изделия парфюмерно-     │      │

│    │    1)         средства│51391-99   │косметические.           │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Информация для           │      │

│    │дерматологические,     │           │потребителя. Общие       │      │

│    │выпускаемые           в│           │требования";             │      │

│    │обращение   на   единой│ГОСТ Р     │"Изделия косметические   │      │

│    │таможенной   территории│51579-2000 │жидкие. Общие            │      │

│    │Таможенного союза,  при│           │технические условия";    │      │

│    │использовании        по│ГОСТ Р     │"Кремы косметические.    │      │

│    │назначению  не   должны│52343-2005 │Общие технические        │      │

│    │причинять  вреда  жизни│           │условия";                │      │

│    │и здоровью  человека  и│ГОСТ Р     │"Изделия косметические   │      │

│    │обладать   направленной│52345-2005 │гигиенические моющие.    │      │

│    │эффективностью       от│           │Общие технические        │      │

│    │воздействия            │           │условия";                │      │

│    │специфических   вредных│ГОСТ Р     │"Гели косметические.     │      │

│    │производственных       │52952-2006 │Общие технические        │      │

│    │факторов;              │           │условия";                │      │

│    │    2)     безопасность│ГОСТ Р     │"Изделия косметические в │      │

│    │средств индивидуальной │53427-2009 │аэрозольной упаковке.    │      │

│    │защиты                 │           │Общие технические        │      │

│    │дерматологических      │           │условия";                │      │

│    │обеспечивается         │СТБ 1555-  │"Продукция парфюмерно-   │      │

│    │совокупностью          │2005       │косметическая.           │      │

│    │требований  к  составу,│           │Информация для           │      │

│    │микробиологическим     │           │потребителя. Общие       │      │

│    │показателям,     уровню│           │требования"              │      │

│    │содержания    токсичных│           │                         │      │

│    │элементов,             │           │                         │      │

│    │токсикологической      │           │                         │      │

│    │безопасности,  клинико-│           │                         │      │

│    │лабораторной           │           │                         │      │

│    │безопасности,          │           │                         │      │

│    │потребительской        │           │                         │      │

│    │упаковке  и  информации│           │                         │      │

│    │для потребителей;      │           │                         │      │

│    │    3)    в    качестве│           │                         │      │

│    │ингредиентов    средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │запрещается            │           │                         │      │

│    │использовать  силиконы,│           │                         │      │

│    │минеральные   абразивы,│           │                         │      │

│    │горючие,       летучие,│           │                         │      │

│    │органические           │           │                         │      │

│    │растворители          в│           │                         │      │

│    │количестве   более   10│           │                         │      │

│    │процентов  по   каждому│           │                         │      │

│    │веществу,    а    также│           │                         │      │

│    │вещества,   запрещенные│           │                         │      │

│    │к    использованию    в│           │                         │      │

│    │качестве   ингредиентов│           │                         │      │

│    │парфюмерно-            │           │                         │      │

│    │косметической          │           │                         │      │

│    │продукции;             │           │                         │      │

│    │    4)    в    качестве│           │                         │      │

│    │ингредиентов    средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │разрешается            │           │                         │      │

│    │использовать  красители│           │                         │      │

│    │и   соли    красителей,│           │                         │      │

│    │консерванты,           │           │                         │      │

│    │ультрафиолетовые       │           │                         │      │

│    │фильтры    и     другие│           │                         │      │

│    │вещества,   разрешенные│           │                         │      │

│    │к     применению      в│           │                         │      │

│    │качестве   ингредиентов│           │                         │      │

│    │парфюмерно-            │           │                         │      │

│    │косметической          │           │                         │      │

│    │продукции;             │           │                         │      │

│    │    5)         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические     с│           │                         │      │

│    │антибактериальным      │           │                         │      │

│    │эффектом         должны│           │                         │      │

│    │обладать               │           │                         │      │

│    │антибактериальной      │           │                         │      │

│    │(антимикробной)        │           │                         │      │

│    │активностью           в│           │                         │      │

│    │отношении              │           │                         │      │

│    │грамотрицательных      │           │                         │      │

│    │бактерий              и│           │                         │      │

│    │грамположительных      │           │                         │      │

│    │бактерий              -│           │                         │      │

│    │возбудителей           │           │                         │      │

│    │инфекционных           │           │                         │      │

│    │заболеваний            │           │                         │      │

│    │(санитарно-            │           │                         │      │

│    │показательные  виды   -│           │                         │      │

│    │Escherichia       coli,│           │                         │      │

│    │Staphylococcus         │           │                         │      │

│    │aureus);               │           │                         │      │

│    │    6)         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические     с│           │                         │      │

│    │противогрибковым       │           │                         │      │

│    │эффектом         должны│           │                         │      │

│    │обладать               │           │                         │      │

│    │противогрибковой       │           │                         │      │

│    │(фунгицидной)          │           │                         │      │

│    │активностью           в│           │                         │      │

│    │отношении  возбудителей│           │                         │      │

│    │инфекций              -│           │                         │      │

│    │дерматофитий-T,        │           │                         │      │

│    │кандидозов,      других│           │                         │      │

│    │патогенных     грибков-│           │                         │      │

│    │дерматофитов           │           │                         │      │

│    │(санитарно-            │           │                         │      │

│    │показательный   вид   -│           │                         │      │

│    │Ca№dida albica№s);     │           │                         │      │

│    │    7)         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические    от│           │                         │      │

│    │воздействия      низких│           │                         │      │

│    │температур  (кремы  для│           │                         │      │

│    │рук    и    лица     от│           │                         │      │

│    │обморожения)     должны│           │                         │      │

│    │быть    устойчивы     к│           │                         │      │

│    │пониженным             │           │                         │      │

│    │температурам          и│           │                         │      │

│    │выдерживать  не   менее│           │                         │      │

│    │3-х              циклов│           │                         │      │

│    │замораживания         и│           │                         │      │

│    │размораживания      (от│           │                         │      │

│    │-20 °C  до  +20 °C), не│           │                         │      │

│    │должны расслаиваться  и│           │                         │      │

│    │изменять           свои│           │                         │      │

│    │органолептические     и│           │                         │      │

│    │физико-химические      │           │                         │      │

│    │свойства.     Указанные│           │                         │      │

│    │средства             от│           │                         │      │

│    │воздействия      низких│           │                         │      │

│    │температур  не   должны│           │                         │      │

│    │образовывать пленки  на│           │                         │      │

│    │кожном    покрове     и│           │                         │      │

│    │препятствовать         │           │                         │      │

│    │нормальному            │           │                         │      │

│    │газообмену,            │           │                         │      │

│    │минимальная            │           │                         │      │

│    │температура  применения│           │                         │      │

│    │должна быть  указана  в│           │                         │      │

│    │маркировке;            │           │                         │      │

│    │    8)            общее│           │                         │      │

│    │количество  мезофильных│           │                         │      │

│    │аэробных              и│           │                         │      │

│    │факультативно-         │           │                         │      │

│    │анаэробных  бактерий  в│           │                         │      │

│    │1  г  или   в   1   см3│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты                 │           │                         │      │

│    │дерматологических    не│           │                         │      │

│    │должно  превышать  1000│           │                         │      │

│    │колониеобразующих      │           │                         │      │

│    │единиц;                │           │                         │      │

│    │    9)       количество│           │                         │      │

│    │дрожжей,               │           │                         │      │

│    │дрожжеподобных        и│           │                         │      │

│    │плесневых грибов в 1  г│           │                         │      │

│    │или  в  1  см3  средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических    не│           │                         │      │

│    │должно  превышать   100│           │                         │      │

│    │колониеобразующих      │           │                         │      │

│    │единиц;                │           │                         │      │

│    │    10)  энтеробактерии│           │                         │      │

│    │и            патогенные│           │                         │      │

│    │стафилококки не  должны│           │                         │      │

│    │определяться  принятыми│           │                         │      │

│    │методами анализов  в  1│           │                         │      │

│    │г   или   в    1    см3│           │                         │      │

│    │продукции;             │           │                         │      │

│    │    11)     синегнойная│           │                         │      │

│    │палочка   в   средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │должна отсутствовать;  │           │                         │      │

│    │    12)   в   средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │допускается  содержание│           │                         │      │

│    │мышьяка  не   более   5│           │                         │      │

│    │мг/кг,  свинца   -   не│           │                         │      │

│    │более 5 мг/кг  и  ртути│           │                         │      │

│    │- не более 1 мг/кг;    │           │                         │      │

│    │    13)        средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические    не│           │                         │      │

│    │должны обладать  кожно-│           │                         │      │

│    │резорбтивным,          │           │                         │      │

│    │раздражающим          и│           │                         │      │

│    │сенсибилизирующим      │           │                         │      │

│    │действием;             │           │                         │      │

│    │    14)   использование│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты                 │           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │регенерирующего,       │           │                         │      │

│    │восстанавливающего    и│           │                         │      │

│    │очищающего    типа    в│           │                         │      │

│    │условиях    воздействия│           │                         │      │

│    │радиоактивных   веществ│           │                         │      │

│    │и          ионизирующих│           │                         │      │

│    │излучений            не│           │                         │      │

│    │допускается            │           │                         │      │

└────┴───────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴──────┘

# Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. № 878

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО

СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ"

(ТР ТС 019/2011) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ)

СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

┌────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────┐

│ №  │ Элементы технического │Обозначение│ Наименование стандарта  │Приме-│

│п/п │регламента Таможенного │стандарта. │                         │чание │

│    │         союза         │Информация │                         │      │

│    │                       │    об     │                         │      │

│    │                       │ изменении │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 1  │           2           │     3     │            4            │  5   │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 1. │Пункт 4.2, подпункт 2: │ГОСТ       │Атомно-абсорбционный     │      │

│    │    2)         средства│30178-96   │метод определения        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │токсичных элементов в    │      │

│    │не   должны    выделять│           │пищевых продуктах и      │      │

│    │вещества в  количестве,│           │сырье                    │      │

│    │вредном  для   здоровья│ГОСТ Р     │"Материалы текстильные.  │      │

│    │человека.    Санитарно-│53485-2009 │Метод определения        │      │

│    │химическая             │           │токсичности"             │      │

│    │безопасность    изделий│Инструкция │Инструкция по            │      │

│    │характеризуется        │№ 880-71   │санитарно-химическому    │      │

│    │миграцией  в  модельную│           │исследованию изделий,    │      │

│    │среду           вредных│           │изготовленных из         │      │

│    │химических веществ:    │           │полимерных и других      │      │

│    │    для     компонентов│           │синтетических            │      │

│    │(материалов)    средств│           │материалов,              │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │предназначенных для      │      │

│    │имеющих                │           │контакта с пищевыми      │      │

│    │непосредственный       │           │продуктами               │      │

│    │контакт   с   наружными│МР 01.023- │Газохроматографическое   │      │

│    │кожными   покровами   и│07         │определение гексана,     │      │

│    │слизистыми   оболочками│           │гептана, бензола,        │      │

│    │тела  человека,  в  том│           │толуола, этилбензола,    │      │

│    │числе  для  специальной│           │м-, о-, п-ксилолов,      │      │

│    │одежды,  контактирующей│           │изопропилбензола, н-     │      │

│    │с  кожей  человека   на│           │пропилбензола, стирола,  │      │

│    │площади     более     5│           │альфа-метилстирола,      │      │

│    │процентов,   допустимое│           │бензальдегида в воздухе  │      │

│    │количество     миграции│           │из замкнутого объема,    │      │

│    │химических веществ в   │           │содержащего материалы    │      │

│    │водной модельной  среде│           │различного состава       │      │

│    │не   должно   превышать│МР 01.024- │Газохроматографическое   │      │

│    │установленные          │07         │определение гексана,     │      │

│    │значения;              │           │гептана, ацетальдегида,  │      │

│    │    для     компонентов│           │ацетона, метилацетата,   │      │

│    │(материалов)    средств│           │этилацетата, метанола,   │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │изопропанола,            │      │

│    │имеющих    контакт    с│           │акрилонитрила, н-        │      │

│    │вдыхаемым  воздухом,  в│           │пропанола, н-            │      │

│    │том      числе      для│           │пропилацетата,           │      │

│    │специальной одежды,  не│           │бутилацетата,изо-        │      │

│    │контактирующей с  кожей│           │бутанола, н-бутанола,    │      │

│    │человека   на   площади│           │бензола, толуола,        │      │

│    │более   5    процентов,│           │этилбензола, м-, о- и п- │      │

│    │предельно    допустимая│           │ксилолов,                │      │

│    │концентрация           │           │изопропилбензола,        │      │

│    │химических  веществ   в│           │стирола, альфа-          │      │

│    │воздушной модельной    │           │метилстирола в водных    │      │

│    │среде     не     должна│           │вытяжках из материалов   │      │

│    │превышать              │           │различного состава       │      │

│    │установленные значения;│МР 01.025- │Газохроматографическое   │      │

│    │                       │07         │определение              │      │

│    │                       │           │диметилфталата,          │      │

│    │                       │           │диметилтерефталата,      │      │

│    │                       │           │диэтилфталата,           │      │

│    │                       │           │дибутилфталата,          │      │

│    │                       │           │бутилбензилфталата,      │      │

│    │                       │           │бис(2-этилгексил)фталата │      │

│    │                       │           │и диоктилфталата в       │      │

│    │                       │           │водных вытяжках из       │      │

│    │                       │           │материалов различного    │      │

│    │                       │           │состава                  │      │

│    │                       │МР 1328-75 │Методические             │      │

│    │                       │           │рекомендации по          │      │

│    │                       │           │определению капролактама │      │

│    │                       │           │в воде, воздухе и        │      │

│    │                       │           │биологических средах     │      │

│    │                       │МР 1436-76 │Методические рекомендации│      │

│    │                       │           │к определению            │      │

│    │                       │           │дифенилолпропана, а      │      │

│    │                       │           │также некоторых фенолов  │      │

│    │                       │           │в его присутствии, при   │      │

│    │                       │           │санитарно-химических     │      │

│    │                       │           │исследованиях изделий из │      │

│    │                       │           │полимерных материалов,   │      │

│    │                       │           │предназначенных для      │      │

│    │                       │           │контакта с пищевыми      │      │

│    │                       │           │продуктами               │      │

│    │                       │МР 1503-76 │Методические рекомендации│      │

│    │                       │           │по  определению          │      │

│    │                       │           │гексаметилендиамина в    │      │

│    │                       │           │воде при санитарно-      │      │

│    │                       │           │химических               │      │

│    │                       │           │исследованиях полимерных │      │

│    │                       │           │материалов, применяемых  │      │

│    │                       │           │в пищевой и текстильной  │      │

│    │                       │           │промышленности           │      │

│    │                       │МР 1941-78 │Поливинилхлорид и        │      │

│    │                       │           │сополимеры винилхлорида. │      │

│    │                       │           │Хроматографический метод │      │

│    │                       │           │определения винилхлорида │      │

│    │                       │МР 2413-81 │Методические             │      │

│    │                       │           │рекомендации по          │      │

│    │                       │           │определению              │      │

│    │                       │           │эпихлоргидрина в         │      │

│    │                       │           │водных вытяжках из       │      │

│    │                       │           │полимерных материалов    │      │

│    │                       │МР 2915-82 │Методические             │      │

│    │                       │           │рекомендации по          │      │

│    │                       │           │определению винилацетата │      │

│    │                       │           │в воде методом           │      │

│    │                       │           │газожидкостной           │      │

│    │                       │           │хроматографии            │      │

│    │                       │МР 3315-82 │Методические рекомендации│      │

│    │                       │           │по определению           │      │

│    │                       │           │формальдегида в воздухе  │      │

│    │                       │МУ 942-72  │Методические указания по │      │

│    │                       │           │определению перехода     │      │

│    │                       │           │органических             │      │

│    │                       │           │растворителей из         │      │

│    │                       │           │полимерных материалов в  │      │

│    │                       │           │контактирующие с ними    │      │

│    │                       │           │воздух, модельные        │      │

│    │                       │           │растворы, сухие и жидкие │      │

│    │                       │           │пищевые продукты         │      │

│    │                       │МУ 1856-78 │Методические указания по │      │

│    │                       │           │санитарно-химическому    │      │

│    │                       │           │исследованию             │      │

│    │                       │           │эмалированной посуды     │      │

│    │                       │МУ 1959-78 │Методические указания по │      │

│    │                       │           │санитарно-химическому    │      │

│    │                       │           │исследованию изделий из  │      │

│    │                       │           │фторопласта 4 и 4Д в     │      │

│    │                       │           │пищевой промышленности   │      │

│    │                       │МУ 2314-81 │Методические указания на │      │

│    │                       │           │газохроматографическое   │      │

│    │                       │           │определение              │      │

│    │                       │           │диметилтерефталата,      │      │

│    │                       │           │метилацетата,            │      │

│    │                       │           │метилбензоата,           │      │

│    │                       │           │метилтолуилата,          │      │

│    │                       │           │метилового и п-          │      │

│    │                       │           │толуолового спиртов, п-  │      │

│    │                       │           │толуолового альдегида, п-│      │

│    │                       │           │толуоловой кислоты, п-   │      │

│    │                       │           │ксилола и дитолилметана  │      │

│    │                       │           │в воздухе                │      │

│    │                       │МУ 4077-86 │Методические указания по │      │

│    │                       │           │санитарно-химическому    │      │

│    │                       │           │исследованию резин и     │      │

│    │                       │           │изделий из них,          │      │

│    │                       │           │предназначенных для      │      │

│    │                       │           │контакта с пищевыми      │      │

│    │                       │           │продуктами               │      │

│    │                       │МУ 4149-86 │Методические указания по │      │

│    │                       │           │осуществлению            │      │

│    │                       │           │государственного         │      │

│    │                       │           │санитарного надзора за   │      │

│    │                       │           │производством и          │      │

│    │                       │           │применением полимерных   │      │

│    │                       │           │материалов класса        │      │

│    │                       │           │полиолефинов,            │      │

│    │                       │           │предназначенных для      │      │

│    │                       │           │контакта с пищевыми      │      │

│    │                       │           │продуктами               │      │

│    │                       │МУ 4395-87 │Методические указания по │      │

│    │                       │           │гигиенической оценке     │      │

│    │                       │           │лакированной консервной  │      │

│    │                       │           │тары                     │      │

│    │                       │МУ 4628-88 │Методические указания по │      │

│    │                       │           │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению остаточных   │      │

│    │                       │           │мономеров и              │      │

│    │                       │           │неполимеризующихся       │      │

│    │                       │           │примесей, выделяющихся   │      │

│    │                       │           │из полистирольных        │      │

│    │                       │           │пластиков в воде,        │      │

│    │                       │           │модельных средах и       │      │

│    │                       │           │пищевых продуктах        │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания.   │      │

│    │                       │2.3.3.052- │Санитарно-химическое     │      │

│    │                       │96         │исследование изделий из  │      │

│    │                       │           │полистирола и            │      │

│    │                       │           │сополимеров стирола      │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.599-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению              │      │

│    │                       │           │ацетальдегида в          │      │

│    │                       │           │атмосферном воздухе      │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.646-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению              │      │

│    │                       │           │галогенсодержащих        │      │

│    │                       │           │веществ в воде           │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.647-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению фенола в     │      │

│    │                       │           │воде                     │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.649-96 │хромато-масс-            │      │

│    │                       │           │спектрометрическому      │      │

│    │                       │           │определению летучих      │      │

│    │                       │           │органических веществ в   │      │

│    │                       │           │воде                     │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.650-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению ацетона,     │      │

│    │                       │           │метанола, бензола,       │      │

│    │                       │           │толуола, этиленбензола,  │      │

│    │                       │           │пентана, о-, м-,         │      │

│    │                       │           │п-ксилола, гексана,      │      │

│    │                       │           │октана, декана в воде    │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.652-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению этилбензола  │      │

│    │                       │           │в воде                   │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.656-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению              │      │

│    │                       │           │метилакрилата и          │      │

│    │                       │           │метилметакрилата в воде  │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.657-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению              │      │

│    │                       │           │бутилакрилата и          │      │

│    │                       │           │бутилметакрилата в воде  │      │

│    │                       │МУК        │Методические указания по │      │

│    │                       │4.1.658-96 │газохроматографическому  │      │

│    │                       │           │определению              │      │

│    │                       │           │акрилонитрила в воде     │      │

│    │                       │МУК        │Хромато-масс-            │      │

│    │                       │4.1.738-99 │спектрометрическое       │      │

│    │                       │           │определение фталатов и   │      │

│    │                       │           │органических кислот в    │      │

│    │                       │           │воде                     │      │

│    │                       │МУК        │Хромато-масс-            │      │

│    │                       │4.1.739-99 │спектрометрическое       │      │

│    │                       │           │определение бензола,     │      │

│    │                       │           │толуола, хлорбензола,    │      │

│    │                       │           │этилбензола, о-ксилола,  │      │

│    │                       │           │стирола в воде           │      │

│    │                       │МУК        │Инверсионное             │      │

│    │                       │4.1.742-99 │вольтамперометрическое   │      │

│    │                       │           │измерение концентрации   │      │

│    │                       │           │ионов цинка, кадмия,     │      │

│    │                       │           │свинца и меди в воде     │      │

│    │                       │МУК        │Газохроматографическое   │      │

│    │                       │4.1.745-99 │определение диметилового │      │

│    │                       │           │эфира терефталевой       │      │

│    │                       │           │кислоты в воде           │      │

│    │                       │МУК        │Ионохроматографическое   │      │

│    │                       │4.1.753-99 │определение              │      │

│    │                       │           │формальдегида в воде     │      │

│    │                       │МУК        │Измерение массовых       │      │

│    │                       │4.1.1930-04│концентраций 4-          │      │

│    │                       │           │метилфенилен-            │      │

│    │                       │           │1,3-диизоцианата         │      │

│    │                       │           │(толуилендиизоцианата) в │      │

│    │                       │           │воздухе рабочей зоны     │      │

│    │                       │           │методом газовой          │      │

│    │                       │           │хроматографии            │      │

│    │                       │           │(адаптированная)         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 2. │Пункт 4.2, подпункт 5: │ГОСТ       │ССБТ "Одежда             │      │

│    │    5) средства        │12.4.101-92│специальная для          │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │ограниченной защиты от   │      │

│    │должны  проектироваться│           │токсичных веществ. Общие │      │

│    │и изготавливаться  так,│           │технические требования и │      │

│    │чтобы                 в│           │методы испытаний"        │      │

│    │предусмотренных        │           │                         │      │

│    │изготовителем  условиях│           │                         │      │

│    │применения             │           │                         │      │

│    │пользователь        мог│           │                         │      │

│    │осуществлять       свою│           │                         │      │

│    │деятельность,         а│           │                         │      │

│    │средства               │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │сохраняли          свои│           │                         │      │

│    │защитные      свойства,│           │                         │      │

│    │безопасность и         │           │                         │      │

│    │надежность             │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────│

│ 3. │Пункт   4.2,   подпункт│ГОСТ       │"Взрывобезопасность"     │      │

│    │10:                    │12.1.010-76│                         │      │

│    │    10) средства       │           │                         │      │

│    │индивидуальной защиты, │           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │использования         в│           │                         │      │

│    │пожаровзрывоопасной    │           │                         │      │

│    │среде,           должны│           │                         │      │

│    │изготавливаться      из│           │                         │      │

│    │материалов,            │           │                         │      │

│    │исключающих            │           │                         │      │

│    │искрообразование       │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────│

│ 4. │Пункт   4.2,   подпункт│ГОСТ 28735-│"Обувь. Метод            │      │

│    │11:                    │2005       │определения массы";      │      │

│    │    11)        средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной защиты  │ГОСТ 53228-│"Весы неавтоматического  │      │

│    │должны обладать        │2008       │действия" часть 1.       │      │

│    │минимальной     массой,│           │"Метрологические и       │      │

│    │без            снижения│           │технические требования.  │      │

│    │требований к  прочности│           │Испытания"               │      │

│    │конструкции           и│           │                         │      │

│    │эффективности  защитных│           │                         │      │

│    │свойств при            │           │                         │      │

│    │использовании;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 5. │Пункт 4.3, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │одежды      специальной│           │Метод определения        │      │

│    │защитной и средств     │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │индивидуальной защиты  │ГОСТ       │ССБТ "Одежда             │      │

│    │рук   от   механических│12.4.101-93│специальная для          │      │

│    │воздействий   и   общих│           │ограниченной защиты от   │      │

│    │производственных       │           │токсичных веществ. Общие │      │

│    │загрязнений:           │           │технические требования и │      │

│    │    материалы         и│           │методы испытаний";       │      │

│    │изделия для  защиты  от│ГОСТ       │ССБТ "Пленочные          │      │

│    │проколов         должны│12.4.118-82│полимерные материалы и   │      │

│    │обладать  стойкостью  к│           │искусственные кожи для   │      │

│    │проколу не менее  13  Н│           │средств защиты рук.      │      │

│    │для  тканей,  не  менее│           │Метод определения        │      │

│    │22     Н     -      для│           │стойкости к проколу";    │      │

│    │искусственных кож и  не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │менее  58   Н   -   для│12.4.141-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │натуральных кож;       │           │рук. Одежда специальная  │      │

│    │    материалы         и│           │и материалы для их       │      │

│    │изделия для  защиты  от│           │изготовления. Методы     │      │

│    │порезов          должны│           │определения              │      │

│    │обладать               │           │сопротивления порезу";   │      │

│    │сопротивлением        к│ГОСТ       │ССБТ "Ткани асбестовые   │      │

│    │порезу не менее 2  Н/мм│12.4.150-85│для средств защиты рук.  │      │

│    │для тканей, не менее  6│           │Метод испытания на       │      │

│    │Н/мм              - для│           │устойчивость к           │      │

│    │искусственных кож и  не│           │истиранию";              │      │

│    │менее  8  Н/мм  -   для│ГОСТ       │ССБТ "Материалы          │      │

│    │натуральных кож;       │12.4.167-85│пленочные                │      │

│    │    материалы   средств│           │полимерные для средств   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │защиты рук. Метод        │      │

│    │рук,    устойчивые    к│           │определения устойчивости │      │

│    │истиранию,       должны│           │к истиранию";            │      │

│    │обладать стойкостью  не│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │менее    500     циклов│12.4.183-91│средств                  │      │

│    │воздействия для тканей,│           │защиты рук. Технические  │      │

│    │не  менее  1600  циклов│           │требования";             │      │

│    │воздействия       - для│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │искусственных   кож, не│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │менее   7000     циклов│2002       │Метод определения        │      │

│    │воздействия       - для│           │однородности             │      │

│    │натуральных      кож  и│           │материалов";             │      │

│    │стойкостью  к истиранию│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │абразивным   камнем  не│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │менее     350    циклов│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │воздействия       - для│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │трикотажных полотен;   │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │    одежда  специальная│           │определения упруго-      │      │

│    │из  тканей,  устойчивых│           │прочностных свойств при  │      │

│    │к   истиранию,   должна│           │растяжении";             │      │

│    │обладать  стойкостью  к│ГОСТ 3811- │"Материалы текстильные.  │      │

│    │истиранию не менее  500│72         │Ткани, нетканые полотна  │      │

│    │циклов воздействия;    │           │и штучные изделия.       │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │Методы определения       │      │

│    │материалов      средств│           │линейных размеров,       │      │

│    │индивидуальной защиты  │           │линейной и поверхностной │      │

│    │рук   от   механических│           │плотностей";             │      │

│    │воздействий      должна│ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │быть не менее 600 Н  по│82         │контроля качества";      │      │

│    │основе и 400 Н по  утку│ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │для  тканей,  не  менее│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │350        Н        для│           │прочности связи между    │      │

│    │искусственной кожи,  не│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │менее   130    Н    для│ГОСТ 8845- │"Полотна и изделия       │      │

│    │натуральной       кожи.│87         │трикотажные. Методы      │      │

│    │Прочность  при  разрыве│           │определения влажности,   │      │

│    │трикотажных     полотен│           │массы и поверхностной    │      │

│    │средств  индивидуальной│           │плотности";              │      │

│    │защиты      рук      от│ГОСТ 8846- │"Полотна и изделия       │      │

│    │механических           │87         │трикотажные. Методы      │      │

│    │воздействий      должна│           │определения линейных     │      │

│    │быть не менее 140 Н;   │           │размеров, перекоса,      │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │числа петельных рядов и  │      │

│    │тканей           одежды│           │петельных столбиков и    │      │

│    │специальной для  защиты│           │длины нити в петле";     │      │

│    │от         механических│ГОСТ 8972- │"Кожа искусственная.     │      │

│    │воздействий      должна│78         │Метод определения        │      │

│    │быть не менее 400 Н;   │           │намокаемости и усадки";  │      │

│    │    разрывная  нагрузка│ГОСТ 8975- │"Кожа искусственная.     │      │

│    │швов             одежды│75         │Метод определения        │      │

│    │специальной для  защиты│           │истираемости и слипания  │      │

│    │от         механических│           │покрытия";               │      │

│    │воздействий  и  средств│ГОСТ 8978- │"Кожа искусственная и    │      │

│    │индивидуальной   защиты│2003       │пленочные материалы.     │      │

│    │рук   от   механических│           │Методы определения       │      │

│    │воздействий      должна│           │устойчивости к           │      │

│    │быть не  менее  250  Н,│           │многократному изгибу";   │      │

│    │для    материалов     с│ГОСТ 8977- │"Кожа искусственная и    │      │

│    │меньшей       разрывной│74         │пленочные материалы.     │      │

│    │нагрузкой     разрывная│           │Методы определения       │      │

│    │нагрузка    швов     не│           │гибкости, жесткости и    │      │

│    │должна   быть    меньше│           │упругости";              │      │

│    │разрывной      нагрузки│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │материалов;            │85         │и смешанные защитные для │      │

│    │    материалы         и│           │спецодежды";             │      │

│    │изделия для  защиты  от│ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │нетоксичной пыли должны│2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │иметь пылепроницаемость│           │определения толщины";    │      │

│    │в зависимости от группы│ГОСТ 12580-│"Пленки латексные. Метод │      │

│    │защиты, но не более  40│78         │определения упруго-      │      │

│    │г/м2 и  сохранять  свои│           │прочностных свойств при  │      │

│    │пылезащитные   свойства│           │растяжении";             │      │

│    │после  5   стирок   или│ГОСТ 12739-│"Полотна и изделия       │      │

│    │химчисток;             │85         │трикотажные. Метод       │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к истиранию";            │      │

│    │                       │ГОСТ 14236-│"Пленки полимерные.      │      │

│    │                       │81         │Метод испытания на       │      │

│    │                       │           │растяжение";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна                 │      │

│    │                       │15902.3-79 │нетканые. Методы         │      │

│    │                       │           │определения прочности";  │      │

│    │                       │ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │                       │70         │полульняные для          │      │

│    │                       │           │спецодежды. Метод        │      │

│    │                       │           │определения стойкости к  │      │

│    │                       │           │истиранию по плоскости"; │      │

│    │                       │ГОСТ 17074-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │                       │71         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │раздиранию";             │      │

│    │                       │ГОСТ 17316-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │                       │71         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │                       │           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │                       │ГОСТ 17317-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │                       │88         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │прочности связи между    │      │

│    │                       │           │слоями";                 │      │

│    │                       │ГОСТ 17804-│ССБТ "Одежда             │      │

│    │                       │72         │специальная. Метод       │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │пылепроницаемости тканей │      │

│    │                       │           │и соединительных швов"   │      │

│    │                       │ГОСТ 17922-│"Ткани и штучные изделия │      │

│    │                       │72         │текстильные. Метод       │      │

│    │                       │           │определения раздирающей  │      │

│    │                       │           │нагрузки";               │      │

│    │                       │ГОСТ 18321-│"Статический контроль    │      │

│    │                       │73         │качества. Метод          │      │

│    │                       │           │случайного отбора        │      │

│    │                       │           │выборок штучной          │      │

│    │                       │           │продукции";              │      │

│    │                       │ГОСТ 18976-│"Ткани текстильные.      │      │

│    │                       │73         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию";  │      │

│    │                       │ГОСТ 20566-│"Ткани и штучные изделия │      │

│    │                       │75         │текстильные. Правила     │      │

│    │                       │           │приемки и метод отбора   │      │

│    │                       │           │проб";                   │      │

│    │                       │ГОСТ 21050-│"Ткани для спецодежды.   │      │

│    │                       │2004       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │устойчивости к сухой     │      │

│    │                       │           │химической чистке";      │      │

│    │                       │ГОСТ 21353-│"Пленки латексные. Метод │      │

│    │                       │75         │определения              │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │раздиру";                │      │

│    │                       │ГОСТ 22944-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │                       │78         │пленочные материалы.     │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │водопроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ 23948-│"Изделия швейные.        │      │

│    │                       │80         │Правила приемки";        │      │

│    │                       │ГОСТ 25451-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │                       │82         │синтетическая. Правила   │      │

│    │                       │           │приемки";                │      │

│    │                       │ГОСТ 26128-│"Пленки полимерные.      │      │

│    │                       │84         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │раздиру";                │      │

│    │                       │ГОСТ 28073-│"Изделия швейные. Методы │      │

│    │                       │89         │определения разрывной    │      │

│    │                       │           │нагрузки, удлинения      │      │

│    │                       │           │ниточных швов,           │      │

│    │                       │           │раздвигаемости нитей     │      │

│    │                       │           │ткани в швах";           │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │линейных размеров,       │      │

│    │                       │           │линейной и поверхностной │      │

│    │                       │           │плотностей";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │толщины";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │количества нитей на      │      │

│    │                       │           │10 см";                  │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.4-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │                       │           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │раздвигаемости";         │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.7-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │размера ячеек";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │прочности и растяжимости │      │

│    │                       │           │при продавливании        │      │

│    │                       │           │шариком";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │капиллярности";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.15-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │массовой доли            │      │

│    │                       │           │компонентов нитей в      │      │

│    │                       │           │тканях";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │водопроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию по │      │

│    │                       │           │плоскости";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к              │      │

│    │                       │           │осыпаемости";            │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │                       │           │волокон из ткани";       │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │компонентов полного      │      │

│    │                       │           │удлинения при растяжении │      │

│    │                       │           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │                       │           │разрывной";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │                       │ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │                       │95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │                       │1421-77)   │Определение разрывной    │      │

│    │                       │           │нагрузки и удлинения при │      │

│    │                       │           │разрыве";                │      │

│    │                       │ГОСТ 30304-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │                       │95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │                       │4674-77)   │Определение              │      │

│    │                       │           │сопротивления раздиру";  │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.198-99│для защиты от            │      │

│    │                       │           │механических             │      │

│    │                       │           │воздействий. Метод       │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │сопротивления проколу";  │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51517-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │при растяжении пробы     │      │

│    │                       │           │полоской";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51518-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │захватом пробы при       │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │51552-99   │Методы определения       │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию    │      │

│    │                       │           │текстильных материалов   │      │

│    │                       │           │для защитной одежды";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Полотна нетканые.       │      │

│    │                       │52221-2004 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │термостойкости и         │      │

│    │                       │           │изменения линейных       │      │

│    │                       │           │размеров после           │      │

│    │                       │           │термообработки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │                       │           │материалов и одежды для  │      │

│    │                       │           │проведений испытаний по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │размеров";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2007  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменений размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7768-2008  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │гладкости тканей после   │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7769-2008  │Метод оценки внешнего    │      │

│    │                       │           │вида складок на тканях   │      │

│    │                       │           │после стирки и сушки";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7770-2008  │Метод оценки гладкости   │      │

│    │                       │           │швов на тканях после     │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │                       │1995       │каучуковым или           │      │

│    │                       │           │полимерным покрытием.    │      │

│    │                       │           │Определение устойчивости │      │

│    │                       │           │к повреждению при        │      │

│    │                       │           │многократном изгибе"     │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Одежда             │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2001       │технические требования   │      │

│    │                       │СТБ 2178-  │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │2011       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │измерения линейных       │      │

│    │                       │           │размеров после влажно-   │      │

│    │                       │           │тепловой обработки"      │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2001  │Подготовка, нанесение    │      │

│    │                       │(ГОСТ ИСО  │меток и измерение проб   │      │

│    │                       │3759-2002) │текстильных материалов и │      │

│    │                       │           │одежды при испытании по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │линейных размеров"       │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │Материалы текстильные.   │      │

│    │                       │5077-2001  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки           │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │Текстиль. Водостойкость. │      │

│    │                       │22958-2010 │Испытания на             │      │

│    │                       │           │устойчивость к           │      │

│    │                       │           │воздействию дождя:       │      │

│    │                       │           │воздействие              │      │

│    │                       │           │горизонтальных водяных   │      │

│    │                       │           │брызг                    │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 6. │Пункт 4.3, подпункт 3: │ГОСТ 17316-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │    3)           одежда│71         │Метод определения        │      │

│    │специальная          от│           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │возможного      захвата│           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │движущимися     частями│ГОСТ 28073-│"Изделия швейные. Методы │      │

│    │механизмов  не   должна│89         │определения разрывной    │      │

│    │иметь внешние  отлетные│           │нагрузки, удлинения      │      │

│    │компоненты  и  обладать│           │ниточных швов,           │      │

│    │разрывной     нагрузкой│           │раздвигаемости нитей     │      │

│    │материалов и швов,  при│           │ткани в швах";           │      │

│    │превышении  которой   в│ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │случае          захвата│51517-99   │определения максимальной │      │

│    │подвергшийся    захвату│           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │материал     компоненты│           │при растяжении пробы     │      │

│    │или прилегающий  к  ней│           │полоской";               │      │

│    │шов  данного   средства│ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │индивидуальной   защиты│51518-99   │определения максимальной │      │

│    │будет   разрушен    без│           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │причинения        вреда│           │захватом пробы при       │      │

│    │пользователю;          │           │растяжении";             │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤      │

│ 7. │Пункт 4.3, подпункт 5: │ГОСТ       │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    5)   в    отношении│12.4.002-97│рук от вибраций.         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │Технические требования и │      │

│    │защиты      рук      от│           │методы испытаний";       │      │

│    │вибраций:              │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    средства           │12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Метод определения        │      │

│    │рук от вибрации  должны│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │исключать контакт  руки│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │с           вибрирующей│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │поверхностью;          │2002       │Метод определения        │      │

│    │    максимальная       │           │однородности             │      │

│    │толщина ладонной  части│           │материалов";             │      │

│    │изделия   с    защитной│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │прокладкой           (в│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │ненапряженном          │           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │состоянии)  не   должна│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │превышать 8 мм;        │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │определения упруго-      │      │

│    │швов  должна  быть   не│           │прочностных свойств при  │      │

│    │менее      250       Н;│           │растяжении";             │      │

│    │вибропоглощающие       │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │материалы        должны│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │обеспечивать           │           │прочности связи между    │      │

│    │сохранение             │           │слоями при расслоении";  │      │

│    │вибропоглощающих       │ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │свойств,               │2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │предусмотренных        │           │определения толщины";    │      │

│    │изготовителем,  которые│ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │не должны ухудшаться  в│15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │случае           потери│           │прочности";              │      │

│    │механической  прочности│ГОСТ 20010-│"Перчатки резиновые      │      │

│    │или    смещения    этих│93         │технические. Технические │      │

│    │материалов;            │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки. Общие │      │

│    │                       │           │положения";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки.       │      │

│    │                       │           │Режимы обработок";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │                       │1995       │каучуковым или           │      │

│    │                       │           │полимерным покрытием.    │      │

│    │                       │           │Определение устойчивости │      │

│    │                       │           │к повреждению при        │      │

│    │                       │           │многократном изгибе"     │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤      │

│    │Пункт 4.3, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │    7) в отношении     │12.4.162-85│из полимерных материалов │      │

│    │средств  индивидуальной│           │для защиты от            │      │

│    │защиты ног  (обуви)  от│           │механических             │      │

│    │вибраций:              │           │воздействий. Общие       │      │

│    │    обувь        должна│           │технические требования и │      │

│    │обладать               │           │методы испытаний";       │      │

│    │эффективностью         │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │виброзащиты не менее  2│12.4.177-89│индивидуальной защиты    │      │

│    │дБ     при      частоте│           │ног от прокола. Общие    │      │

│    │вибраций  16  Гц  и  не│           │технические требования и │      │

│    │менее 4 дБ при  частоте│           │метод испытания          │      │

│    │вибраций 31,5 Гц  и  63│           │антипрокольных свойств"; │      │

│    │Гц;                    │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    другие   требования│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │к   материалу   подошвы│2002       │Метод определения        │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │однородности             │      │

│    │крепления       деталей│           │материалов";             │      │

│    │обуви   и   другим   ее│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │параметрам  в  условиях│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │воздействия    вибрации│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │указаны в  подпункте  9│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │настоящего пункта;     │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │                       │           │определения упруго-      │      │

│    │                       │           │прочностных свойств при  │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ 9134- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │78         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления деталей низа"; │      │

│    │                       │ГОСТ 9135- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │2004       │определения общей и      │      │

│    │                       │           │остаточной деформации    │      │

│    │                       │           │подноска и задника";     │      │

│    │                       │ГОСТ 9136- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │72         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления каблука и      │      │

│    │                       │           │набойки";                │      │

│    │                       │ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила приемки" │      │

│    │                       │78         │                         │      │

│    │                       │ГОСТ 9290- │"Обувь. Метод            │      │

│    │                       │76         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │ниточных швов соединения │      │

│    │                       │           │деталей верха";          │      │

│    │                       │ГОСТ 9292- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │82         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления подошв обуви   │      │

│    │                       │           │химических методов       │      │

│    │                       │           │крепления";              │      │

│    │                       │ГОСТ 9718- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │88         │определения гибкости";   │      │

│    │                       │ГОСТ 28735-│"Обувь. Метод            │      │

│    │                       │2005       │определения массы";      │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │проведения               │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытаний обуви и        │      │

│    │                       │           │деталей обуви";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Метод испытаний  │      │

│    │                       │19957-2008 │каблуков. Прочность      │      │

│    │                       │           │удерживания каблучного   │      │

│    │                       │           │гвоздя";                 │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2006 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытания обуви и ее     │      │

│    │                       │           │элементов";              │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Обувь. Методы испытаний  │      │

│    │                       │17695-2008 │верха обуви.             │      │

│    │                       │           │Деформируемость;         │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования;              │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │Обувь. Методы испытаний  │      │

│    │                       │17697-2007 │верха обуви, подкладки и │      │

│    │                       │           │вкладной стельки.        │      │

│    │                       │           │Прочность швов;          │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │(ИСО 18454-│кондиционирования и      │      │

│    │                       │2001, IDT) │испытания обуви и ее     │      │

│    │                       │           │элементов"               │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│ 8. │Пункт 4.3, подпункт 9: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │    9)   в    отношении│12.4.106-81│кожаная. Метод           │      │

│    │средств  индивидуальной│           │определения прочности    │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │крепления наружных       │      │

│    │ударов,   проколов    и│           │защитных носков";        │      │

│    │порезов:               │ГОСТ       │ССБТ "Носки защитные для │      │

│    │    обувь             в│12.4.151-85│специальной обуви. Метод │      │

│    │зависимости          от│           │определения ударной      │      │

│    │назначения       должна│           │прочности";              │      │

│    │обеспечивать  защиту  и│ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │комплектоваться        │12.4.162-85│из полимерных материалов │      │

│    │следующими    защитными│           │для защиты от            │      │

│    │приспособлениями:      │           │механических             │      │

│    │защитными      носками,│           │воздействий. Общие       │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │технические требования и │      │

│    │от  ударов  в  носочной│           │методы испытаний";       │      │

│    │части    энергией    не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │менее       5       Дж,│12.4.177-89│индивидуальной защиты    │      │

│    │предохранительными     │           │ног от прокола. Общие    │      │

│    │щитками,               │           │технические требования и │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │метод испытания          │      │

│    │от  ударов  в   тыльной│           │антипрокольных свойств"; │      │

│    │части    энергией    не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │менее 3  Дж,  защитными│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │щитками,               │2002       │Метод определения        │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │однородности             │      │

│    │от ударов в области    │           │материалов";             │      │

│    │менее       2       Дж,│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │надподъемными  щитками,│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │от ударов  в  подъемной│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │части    энергией    не│ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │менее 15 Дж,  защитными│           │определения упруго-      │      │

│    │щитками,               │           │прочностных свойств при  │      │

│    │обеспечивающими  защиту│           │растяжении";             │      │

│    │от  ударов  в  берцовой│ГОСТ 9134- │"Обувь. Методы           │      │

│    │части    энергией    не│78         │определения прочности    │      │

│    │менее 1 Дж;            │           │крепления деталей низа"; │      │

│    │    обувь  для   защиты│ГОСТ 9135- │"Обувь. Методы           │      │

│    │от проколов  и  порезов│2004       │определения общей и      │      │

│    │должна            иметь│           │остаточной деформации    │      │

│    │проколозащитную        │           │подноска и задника";     │      │

│    │прокладку             и│ГОСТ 9136- │"Обувь. Методы           │      │

│    │обеспечивать           │72         │определения прочности    │      │

│    │сопротивление          │           │крепления каблука и      │      │

│    │сквозному проколу -  не│           │набойки";                │      │

│    │менее 1200 Н;          │ГОСТ 9290- │"Обувь. Метод            │      │

│    │    допускается        │76         │определения прочности    │      │

│    │комплектовать     обувь│           │ниточных швов соединения │      │

│    │перечисленными         │           │деталей верха";          │      │

│    │защитными              │ГОСТ 9292- │"Обувь. Методы           │      │

│    │приспособлениями,      │82         │определения прочности    │      │

│    │обеспечивающими        │           │крепления подошв обуви   │      │

│    │одновременную    защиту│           │химических методов       │      │

│    │от  нескольких  вредных│           │крепления";              │      │

│    │механических           │ГОСТ 9718- │"Обувь. Методы           │      │

│    │воздействий;           │88         │определения гибкости";   │      │

│    │    внутренний    зазор│ГОСТ 17074-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │безопасности  защитного│71         │Метод определения        │      │

│    │носка      при    ударе│           │сопротивления            │      │

│    │энергией 5, 15, 25, 50,│           │раздиранию";             │      │

│    │100, 200 Дж должен быть│ГОСТ 28735-│"Обувь. Метод            │      │

│    │не менее 20 мм;        │2005       │определения массы";      │      │

│    │    материал    подошвы│ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │обуви  должен  обладать│18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │прочностью не  менее  2│           │проведения               │      │

│    │Н/мм  и  твердостью  не│           │кондиционирования и      │      │

│    │более  70   единиц   по│           │испытаний обуви и        │      │

│    │Шору;                  │           │деталей обуви";          │      │

│    │    прочность          │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Метод испытаний  │      │

│    │крепления деталей  низа│19957-2008 │каблуков. Прочность      │      │

│    │с верхом  обуви  должна│           │удерживания каблучного   │      │

│    │быть не менее  45  Н/см│           │гвоздя"                  │      │

│    │(кроме   резиновой    и│СТБ ISO    │Обувь. Методы испытаний  │      │

│    │полимерной      обуви).│17695-2008 │верха обуви.             │      │

│    │Соединения      деталей│           │Деформируемость;         │      │

│    │обуви,            кроме│СТБ ИСО    │Обувь. Методы испытаний  │      │

│    │соединения    низа    с│17697-2007 │верха обуви, подкладки и │      │

│    │верхом,          должны│           │вкладной стельки.        │      │

│    │обладать прочностью  на│           │Прочность швов           │      │

│    │разрыв  не  менее   120│           │                         │      │

│    │Н/см;                  │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤      │

│ 9. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Материалы низа     │      │

│    │11:                    │12.4.083-80│специальной обуви. Метод │      │

│    │    11)   в   отношении│           │определения коэффициента │      │

│    │средств  индивидуальной│           │трения скольжения";      │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │скольжения:            │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │    ходовая       часть│2002       │Метод определения        │      │

│    │подошвы  обуви   (кроме│           │однородности             │      │

│    │резиновой и  полимерной│           │материалов";             │      │

│    │обуви) должна  обладать│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │прочностью  на   разрыв│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │не менее 180 Н/см и не │           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │должна    снижать    ее│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │более   чем    на    25│ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │процентов за весь  срок│           │определения упруго-      │      │

│    │службы;                │           │прочностных свойств при  │      │

│    │    коэффициент  трения│           │растяжении";             │      │

│    │скольжения           по│ГОСТ 9134- │"Обувь. Методы           │      │

│    │зажиренным             │78         │определения прочности    │      │

│    │поверхностям     должен│           │крепления деталей низа"; │      │

│    │быть не менее 0,2;     │ГОСТ 9135- │"Обувь. Методы           │      │

│    │    требования        к│2004       │определения общей и      │      │

│    │материалу       подошвы│           │остаточной деформации    │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │подноска и задника";     │      │

│    │крепления       деталей│ГОСТ 9136- │"Обувь. Метод            │      │

│    │обуви   и   другим   ее│72         │определения прочности    │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │крепления каблука и      │      │

│    │подпункте 9  настоящего│           │набойки";                │      │

│    │пункта;                │ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила приемки";│      │

│    │                       │78         │                         │      │

│    │                       │ГОСТ 9290- │"Обувь. Метод            │      │

│    │                       │76         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │ниточных швов соединения │      │

│    │                       │           │деталей верха";          │      │

│    │                       │ГОСТ 9292- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │82         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления подошв обуви   │      │

│    │                       │           │химических методов       │      │

│    │                       │           │крепления";              │      │

│    │                       │ГОСТ 9718- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │88         │определения гибкости";   │      │

│    │                       │ГОСТ 17074-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │                       │71         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │раздиранию";             │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │проведения               │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытаний обуви и        │      │

│    │                       │           │деталей обуви";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Метод испытаний  │      │

│    │                       │19957-2008 │каблуков. Прочность      │      │

│    │                       │           │удерживания каблучного   │      │

│    │                       │           │гвоздя";                 │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2006 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытания обуви и ее     │      │

│    │                       │           │элементов";              │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Обувь. Методы испытаний  │      │

│    │                       │17695-2008 │верха обуви.             │      │

│    │                       │           │Деформируемость;         │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │Обувь. Методы испытаний  │      │

│    │                       │17697-2007 │верха обуви, подкладки и │      │

│    │                       │           │вкладной стельки.        │      │

│    │                       │           │Прочность швов;          │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │(ИСО 18454-│кондиционирования и      │      │

│    │                       │2001, IDT) │испытания обуви и ее     │      │

│    │                       │           │элементов";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Методы испытаний │      │

│    │                       │20872-2009 │подошв. Прочность на     │      │

│    │                       │           │разрыв"                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│10. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Строительство.     │      │

│    │13:                    │12.4.087-84│Каски строительные.      │      │

│    │    13)   в   отношении│           │Технические условия";    │      │

│    │средств индивидуальной │ГОСТ       │ССБТ "Каски шахтерские   │      │

│    │защиты  головы   (каски│12.4.091-80│пластмассовые. Общие     │      │

│    │защитные):             │           │технические условия";    │      │

│    │    каски  защитные  не│ГОСТ       │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │должны  передавать   на│12.4.128-83│Общие                    │      │

│    │голову усилие  более  5│           │технические условия";    │      │

│    │кН  при  энергии  удара│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │не менее 50 Дж,  а  при│80         │определения              │      │

│    │воздействии      острых│           │водопоглощения";         │      │

│    │падающих  предметов   с│ГОСТ Р     │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │энергией  не  менее  30│12.4.207-99│Общие технические        │      │

│    │Дж      не       должно│           │требования.              │      │

│    │происходить          их│           │Методы испытаний"        │      │

│    │соприкосновение       с│           │                         │      │

│    │головой;               │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │должны     обеспечивать│           │                         │      │

│    │естественную           │           │                         │      │

│    │вентиляцию  внутреннего│           │                         │      │

│    │пространства;          │           │                         │      │

│    │    корпус  каски   при│           │                         │      │

│    │соприкосновении       с│           │                         │      │

│    │токоведущими   деталями│           │                         │      │

│    │должен   защищать    от│           │                         │      │

│    │поражений    переменным│           │                         │      │

│    │током  частотой  50  Гц│           │                         │      │

│    │напряжением  не   менее│           │                         │      │

│    │440  В,  а   в   случае│           │                         │      │

│    │воздействия            │           │                         │      │

│    │электрической      дуги│           │                         │      │

│    │корпус   каски   должен│           │                         │      │

│    │обеспечить  защиту   от│           │                         │      │

│    │термических рисков,  не│           │                         │      │

│    │гореть       и       не│           │                         │      │

│    │плавиться;             │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │должны        сохранять│           │                         │      │

│    │защитные   свойства   в│           │                         │      │

│    │диапазоне   температур,│           │                         │      │

│    │указанном              │           │                         │      │

│    │изготовителем.       На│           │                         │      │

│    │каждую  каску  защитную│           │                         │      │

│    │должна       наноситься│           │                         │      │

│    │неудаляемая  маркировка│           │                         │      │

│    │(в      том       числе│           │                         │      │

│    │гравировка, тиснение  и│           │                         │      │

│    │др.)                или│           │                         │      │

│    │трудноудаляемая        │           │                         │      │

│    │этикетка  с  диапазоном│           │                         │      │

│    │температур,         при│           │                         │      │

│    │которых   каска   может│           │                         │      │

│    │эксплуатироваться,    а│           │                         │      │

│    │также уровня           │           │                         │      │

│    │электроизоляционных    │           │                         │      │

│    │свойств,        символы│           │                         │      │

│    │устойчивости к  боковой│           │                         │      │

│    │деформации  и   брызгам│           │                         │      │

│    │расплавленного  металла│           │                         │      │

│    │(если необходимо);     │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │должны  иметь   систему│           │                         │      │

│    │креплений  на   голове,│           │                         │      │

│    │не          допускающую│           │                         │      │

│    │самопроизвольного      │           │                         │      │

│    │падения или смещения  с│           │                         │      │

│    │головы;                │           │                         │      │

│    │    при  применении   в│           │                         │      │

│    │конструкции    защитных│           │                         │      │

│    │касок    и     каскеток│           │                         │      │

│    │подбородочного   ремня,│           │                         │      │

│    │его ширина должна  быть│           │                         │      │

│    │не  менее  10   мм,   а│           │                         │      │

│    │крепежные     механизмы│           │                         │      │

│    │должны разрушаться  при│           │                         │      │

│    │усилии не менее  150  Н│           │                         │      │

│    │и не более 250 Н;      │           │                         │      │

│    │    боковая  деформация│           │                         │      │

│    │каски   защитной    при│           │                         │      │

│    │испытании   допускается│           │                         │      │

│    │не  более  40   мм,   а│           │                         │      │

│    │остаточная -  не  более│           │                         │      │

│    │15 мм;                 │           │                         │      │

│    │    система            │           │                         │      │

│    │регулирования          │           │                         │      │

│    │положения         каски│           │                         │      │

│    │защитной на  голове  не│           │                         │      │

│    │должна после наладки  и│           │                         │      │

│    │регулировки            │           │                         │      │

│    │самопроизвольно        │           │                         │      │

│    │нарушаться  в   течение│           │                         │      │

│    │всего           времени│           │                         │      │

│    │использования;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│11. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │15:                    │80         │определения              │      │

│    │    15) в отношении    │           │водопоглощения";         │      │

│    │средств индивидуальной │ГОСТ Р     │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │защиты    головы     от│12.4.207-99│Общие технические        │      │

│    │ударов  о   неподвижные│           │требования. Методы       │      │

│    │объекты                │           │испытаний";              │      │

│    │(каскетки защитные):   │ГОСТ Р     │ССБТ "Каскетки защитные. │      │

│    │    каскетки защитные  │12.4.245-  │Общие технические        │      │

│    │не должны передавать   │2007       │требования. Методы       │      │

│    │максимальное усилие на │           │испытаний";              │      │

│    │голову более 10 кН при │ГОСТ Р     │"Единообразные           │      │

│    │энергии удара не менее │41.22-2001 │предписания, касающиеся  │      │

│    │12,5    Дж,    а    при│(Правила   │официального утверждения │      │

│    │соударении             │ЕЭК ООН    │защитных шлемов и их     │      │

│    │с  острыми   предметами│№ 22)      │смотровых козырьков для  │      │

│    │не  должно  происходить│           │водителей и пассажиров   │      │

│    │соприкосновение  острых│           │мотоциклов и мопедов"    │      │

│    │предметов   с   головой│           │                         │      │

│    │при  энергии  удара  не│           │                         │      │

│    │менее 2,5 Дж;          │           │                         │      │

│    │    каскетки   защитные│           │                         │      │

│    │должны     обеспечивать│           │                         │      │

│    │естественную           │           │                         │      │

│    │вентиляцию  внутреннего│           │                         │      │

│    │пространства;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│12. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │17:                    │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    17)   в   отношении│           │Метод определения поля   │      │

│    │средств  индивидуальной│           │зрения";                 │      │

│    │защиты   глаз    (очков│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │защитных), в том  числе│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │от       неионизирующих│           │в средствах              │      │

│    │излучений:             │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │    очки  защитные   не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │должны  иметь  выступы,│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │острые кромки, заусенцы│2002       │Метод определения        │      │

│    │или  другие    дефекты,│           │однородности             │      │

│    │которые        вызывают│           │материалов";             │      │

│    │дискомфорт или  наносят│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │вред при использовании;│80         │определения              │      │

│    │    очки      защитные,│           │водопоглощения";         │      │

│    │предназначенные     для│ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │защиты               от│2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │высокоскоростных       │           │Технические требования.  │      │

│    │частиц,   должны   быть│           │Методы испытаний";       │      │

│    │устойчивы  к  удару   с│ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │кинетической   энергией│2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │0,84                 Дж│           │Оправы корригирующих     │      │

│    │(низкоэнергетический   │           │очков. Общие технические │      │

│    │удар)    и    5,9    Дж│           │требования и методы      │      │

│    │(среднеэнергетический  │           │испытаний";              │      │

│    │удар);                 │ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │    очки       защитные│12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │повышенной    прочности│2007       │измерений оптических и   │      │

│    │должны  быть  устойчивы│           │неоптических параметров";│      │

│    │к удару с  кинетической│СТБ ISO    │Офтальмологическая       │      │

│    │энергией не  менее  0,6│12870-     │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │Дж;                    │2007       │Технические требования и │      │

│    │    в  закрытых   очках│           │методы испытаний         │      │

│    │непрямой     вентиляции│           │                         │      │

│    │проникание        через│           │                         │      │

│    │вентиляционные         │           │                         │      │

│    │отверстия в  подочковое│           │                         │      │

│    │пространство    пылевой│           │                         │      │

│    │смеси  не  должно  быть│           │                         │      │

│    │более 3 мг/мин.;       │           │                         │      │

│    │    корпус   очков    и│           │                         │      │

│    │боковые щитки очков  со│           │                         │      │

│    │светофильтрами         │           │                         │      │

│    │изготавливаются      из│           │                         │      │

│    │материала,             │           │                         │      │

│    │прозрачность   которого│           │                         │      │

│    │не    выше,    чем    у│           │                         │      │

│    │светофильтров;         │           │                         │      │

│    │   коэффициент         │           │                         │      │

│    │светопропускания       │           │                         │      │

│    │покровных   стекол    и│           │                         │      │

│    │подложек  очков  должен│           │                         │      │

│    │составлять не менее  85│           │                         │      │

│    │процентов;             │           │                         │      │

│    │    оптические   детали│           │                         │      │

│    │очков          защитных│           │                         │      │

│    │(очковые   стекла)   не│           │                         │      │

│    │должны            иметь│           │                         │      │

│    │оптические      дефекты│           │                         │      │

│    │(пузырьки,    царапины,│           │                         │      │

│    │вкрапления,            │           │                         │      │

│    │замутнения,     эрозии,│           │                         │      │

│    │следы  литья,  размывы,│           │                         │      │

│    │зернистость,           │           │                         │      │

│    │углубления,            │           │                         │      │

│    │отслаивания           и│           │                         │      │

│    │шероховатость)        и│           │                         │      │

│    │обладать     оптическим│           │                         │      │

│    │действием,   ухудшающим│           │                         │      │

│    │зрительное  восприятие,│           │                         │      │

│    │при  этом   сферическая│           │                         │      │

│    │рефракция             и│           │                         │      │

│    │астигматизм  не  должны│           │                         │      │

│    │превышать: для  первого│           │                         │      │

│    │оптического      класса│           │                         │      │

│    │0,06   дптр,   а    для│           │                         │      │

│    │второго   - 0,12  дптр,│           │                         │      │

│    │призматическое         │           │                         │      │

│    │действие              в│           │                         │      │

│    │вертикальной  плоскости│           │                         │      │

│    │- 0,25   призматических│           │                         │      │

│    │дптр; в  горизонтальной│           │                         │      │

│    │плоскости    -     0.75│           │                         │      │

│    │призматических     дптр│           │                         │      │

│    │для  первого   и   1.00│           │                         │      │

│    │призматических     дптр│           │                         │      │

│    │для             второго│           │                         │      │

│    │оптического класса;    │           │                         │      │

│    │общее  светопропускание│           │                         │      │

│    │при         запотевании│           │                         │      │

│    │очковых    стекол    не│           │                         │      │

│    │должно снижаться за  30│           │                         │      │

│    │минут более чем  на  10│           │                         │      │

│    │процентов при  разности│           │                         │      │

│    │температур   окружающей│           │                         │      │

│    │среды   и   подочкового│           │                         │      │

│    │пространства   15 +/- 3│           │                         │      │

│    │°C   и    относительной│           │                         │      │

│    │влажности  80   +/-   3│           │                         │      │

│    │процента;              │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│13. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │19:                    │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    19) в отношении    │           │Метод определения поля   │      │

│    │средств индивидуальной │           │зрения";                 │      │

│    │защиты   лица    (щитки│ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │защитные лицевые):     │12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │    щитки      защитные│           │технические требования и │      │

│    │лицевые,     снабженные│           │методы контроля";        │      │

│    │системами              │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │регулирования,   должны│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │разрабатываться       и│           │в средствах              │      │

│    │изготавливаться    так,│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │чтобы  их   регулировка│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │самопроизвольно      не│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │нарушалась  в  процессе│2002       │Метод определения        │      │

│    │эксплуатации;          │           │однородности             │      │

│    │    регулировка  щитков│           │материалов";             │      │

│    │защитных        лицевых│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │должна   осуществляться│80         │определения              │      │

│    │без  снятия  изделия  с│           │водопоглощения";         │      │

│    │головы,    при     этом│ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │крепление на голове  не│12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │должно смещаться;      │2007       │измерений оптических и   │      │

│    │    светофильтры       │           │неоптических параметров" │      │

│    │щитков         защитных│           │                         │      │

│    │лицевых   должны   быть│           │                         │      │

│    │окрашены  в   массе   и│           │                         │      │

│    │помимо        основного│           │                         │      │

│    │оптического    действия│           │                         │      │

│    │(фильтрации) не  должны│           │                         │      │

│    │обладать               │           │                         │      │

│    │дополнительным         │           │                         │      │

│    │оптическим   действием,│           │                         │      │

│    │вызывающим    ухудшение│           │                         │      │

│    │зрительного            │           │                         │      │

│    │восприятия.            │           │                         │      │

│    │Дополнительное         │           │                         │      │

│    │оптическое     действие│           │                         │      │

│    │светофильтров        не│           │                         │      │

│    │должно        превышать│           │                         │      │

│    │значения,  указанные  в│           │                         │      │

│    │подпункте            17│           │                         │      │

│    │настоящего пункта;     │           │                         │      │

│    │    щитки      защитные│           │                         │      │

│    │лицевые  должны   иметь│           │                         │      │

│    │массу не более 0,65  кг│           │                         │      │

│    │и              обладать│           │                         │      │

│    │устойчивостью  к  удару│           │                         │      │

│    │с          кинетической│           │                         │      │

│    │энергией не  менее  0,6│           │                         │      │

│    │Дж;                    │           │                         │      │

│    │    щитки      защитные│           │                         │      │

│    │лицевые,               │           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │защиты               от│           │                         │      │

│    │высокоскоростных       │           │                         │      │

│    │частиц,   должны   быть│           │                         │      │

│    │устойчивы  к  удару   с│           │                         │      │

│    │кинетической   энергией│           │                         │      │

│    │0,84                 Дж│           │                         │      │

│    │(низкоэнергетический   │           │                         │      │

│    │удар),      5,9      Дж│           │                         │      │

│    │(среднеэнергетический  │           │                         │      │

│    │удар)   и    14,9    Дж│           │                         │      │

│    │(высокоэнергетический  │           │                         │      │

│    │удар);                 │           │                         │      │

│    │    оптические   детали│           │                         │      │

│    │щитков         защитных│           │                         │      │

│    │лицевых      (смотровые│           │                         │      │

│    │защитные  и   покровные│           │                         │      │

│    │стекла,   экраны)    не│           │                         │      │

│    │должны         обладать│           │                         │      │

│    │оптическим   действием,│           │                         │      │

│    │вызывающим    ухудшение│           │                         │      │

│    │зрительного            │           │                         │      │

│    │восприятия.  Оптическое│           │                         │      │

│    │действие      указанных│           │                         │      │

│    │деталей    не    должно│           │                         │      │

│    │превышать     значения,│           │                         │      │

│    │указанные  в  подпункте│           │                         │      │

│    │17 настоящего пункта;  │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│14. │Пункт   4.3,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │21:                    │12.4.206-99│индивидуальной защиты от │      │

│    │    21)   в   отношении│           │падения с высоты. Методы │      │

│    │средств  индивидуальной│           │испытаний";              │      │

│    │защиты  от  падения   с│ГОСТ Р     │ССБТ "Пояса              │      │

│    │высоты:                │12.4.184-95│предохранительные. Общие │      │

│    │    в      страховочных│           │технические требования.  │      │

│    │системах,              │           │Методы испытаний";       │      │

│    │предназначенных     для│ГОСТ Р     │"Пояса предохранительные │      │

│    │остановки      падения,│50849-96   │строительные. Общие      │      │

│    │усилие,    передаваемое│           │технические условия.     │      │

│    │на  человека  в  момент│           │Методы испытаний";       │      │

│    │падения,            при│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │использовании          │353-1-2008 │высоты. Средства защиты  │      │

│    │страховочной    привязи│           │ползункового типа на     │      │

│    │не должно  превышать  6│           │жесткой анкерной линии", │      │

│    │кН;                    │           │часть 1 "Общие           │      │

│    │    при   использовании│           │технические требования.  │      │

│    │удерживающей    привязи│           │Методы испытаний";       │      │

│    │усилие,    передаваемое│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │на человека, не  должно│353-2-2007 │высоты. Средства защиты  │      │

│    │превышать 4 кН;        │           │от падения ползункового  │      │

│    │    компоненты        и│           │типа с гибкой анкерной   │      │

│    │соединительные         │           │линией", часть 2 "Общие  │      │

│    │элементы   страховочных│           │технические              │      │

│    │и  удерживающих  систем│           │требования. Методы       │      │

│    │должны      выдерживать│           │испытаний";              │      │

│    │статическую    нагрузку│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │не  менее  15   кН,   а│355-2008   │высоты. Амортизаторы.    │      │

│    │стропы, выполненные  из│           │Общие технические        │      │

│    │синтетических          │           │требования. Методы       │      │

│    │материалов, - не  менее│           │испытаний";              │      │

│    │22 кН;                 │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │    средства           │358-2008   │высоты. Привязи для      │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │удержания и              │      │

│    │от  падения  с   высоты│           │позиционирования на      │      │

│    │должны            иметь│           │рабочем месте и стропы   │      │

│    │конструкцию,           │           │для рабочего             │      │

│    │исключающую            │           │позиционирования. Общие  │      │

│    │травмирование     спины│           │технические требования.  │      │

│    │при  выполнении  работ,│           │Методы испытаний";       │      │

│    │в    том    числе     в│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │неудобных        позах,│360-2008   │высоты. Средства защиты  │      │

│    │выпадение  человека  из│           │от падения втягивающего  │      │

│    │средства               │           │типа. Общие технические  │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │требования. Методы       │      │

│    │а                 также│           │испытаний";              │      │

│    │самопроизвольное       │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │разъединение           │361-2008   │высоты. Страховочные     │      │

│    │соединительных         │           │привязи. Общие           │      │

│    │элементов      средства│           │технические требования.  │      │

│    │индивидуальной защиты; │           │Методы испытаний";       │      │

│    │    средства           │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │индивидуальной   защиты│362-2008   │высоты. Соединительные   │      │

│    │от  падения  с   высоты│           │элементы. Общие          │      │

│    │должны      выдерживать│           │технические требования.  │      │

│    │динамическую  нагрузку,│           │Методы испытаний";       │      │

│    │возникающую         при│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "СИЗ от падения с   │      │

│    │падении  груза   массой│813-2008   │высоты. Привязи для      │      │

│    │100   кг   с    высоты,│           │положения сидя. Общие    │      │

│    │равной 4 м, 2 м и 1  м,│           │технические требования.  │      │

│    │а удерживающие  привязи│           │Методы испытаний";       │      │

│    │(пояса                 │СТБ E№ 795-│"Защита от падения с     │      │

│    │предохранительные      │2009       │высоты. Устройства       │      │

│    │безлямочные) с  высоты,│           │крепежные. Технические   │      │

│    │равной             двум│           │требования и методы      │      │

│    │максимальным     длинам│           │испытаний";              │      │

│    │стропа;                │СТ РК 1910-│"Индивидуальные          │      │

│    │    застежки    средств│2009       │спасательные устройства, │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │предназначенные для      │      │

│    │от  падения  с   высоты│           │спасения                 │      │

│    │должны        исключать│           │неподготовленных людей с │      │

│    │возможность            │           │высоты по внешнему       │      │

│    │самопроизвольного      │           │фасаду здания. Общие     │      │

│    │открывания            и│           │технические требования.  │      │

│    │располагаться спереди; │           │Методы испытаний"        │      │

│    │    максимальная  длина│           │                         │      │

│    │стропы,  включая  длину│           │                         │      │

│    │концевых  соединений  с│           │                         │      │

│    │учетом    амортизатора,│           │                         │      │

│    │должна быть не более  2│           │                         │      │

│    │м;                     │           │                         │      │

│    │    конструкция        │           │                         │      │

│    │карабина         должна│           │                         │      │

│    │исключать     случайное│           │                         │      │

│    │открытие,    а    также│           │                         │      │

│    │исключать защемление  и│           │                         │      │

│    │травмирование  рук  при│           │                         │      │

│    │работе с ним;          │           │                         │      │

│    │    материалы          │           │                         │      │

│    │соединительных         │           │                         │      │

│    │элементов  должны  быть│           │                         │      │

│    │устойчивыми           к│           │                         │      │

│    │коррозии,              │           │                         │      │

│    │металлические    детали│           │                         │      │

│    │не               должны│           │                         │      │

│    │непосредственно        │           │                         │      │

│    │соприкасаться  с  телом│           │                         │      │

│    │человека, кроме рук;   │           │                         │      │

│    │    для  индивидуальных│           │                         │      │

│    │спасательных  устройств│           │                         │      │

│    │(ИСУ)   устанавливаются│           │                         │      │

│    │дополнительные         │           │                         │      │

│    │требования             │           │                         │      │

│    │безопасности:          │           │                         │      │

│    │    ИСУ          должны│           │                         │      │

│    │обеспечивать           │           │                         │      │

│    │эффективное           и│           │                         │      │

│    │безопасное             │           │                         │      │

│    │использование     любым│           │                         │      │

│    │человеком,   независимо│           │                         │      │

│    │от        архитектурной│           │                         │      │

│    │сложности        здания│           │                         │      │

│    │(сооружения),      быть│           │                         │      │

│    │постоянно   готовым   к│           │                         │      │

│    │применению;            │           │                         │      │

│    │    ИСУ          должно│           │                         │      │

│    │исключать  вращение   и│           │                         │      │

│    │возможность  свободного│           │                         │      │

│    │падения    пользователя│           │                         │      │

│    │при  спуске,  а   также│           │                         │      │

│    │внезапную     остановку│           │                         │      │

│    │спуска;                │           │                         │      │

│    │    скорость спуска   в│           │                         │      │

│    │ИСУ              должна│           │                         │      │

│    │обеспечиваться         │           │                         │      │

│    │автоматически    и   не│           │                         │      │

│    │превышать 2 м/с;       │           │                         │      │

│    │    ИСУ  должно   иметь│           │                         │      │

│    │возможность            │           │                         │      │

│    │установления      факта│           │                         │      │

│    │использования  с  целью│           │                         │      │

│    │недопущения  повторного│           │                         │      │

│    │применения,   а   также│           │                         │      │

│    │исключать   возможность│           │                         │      │

│    │возникновения          │           │                         │      │

│    │опасности           для│           │                         │      │

│    │пользователя      после│           │                         │      │

│    │спуска;                │           │                         │      │

│    │    компоненты      ИСУ│           │                         │      │

│    │должны  быть  устойчивы│           │                         │      │

│    │к  воздействию  высоких│           │                         │      │

│    │температур,            │           │                         │      │

│    │биологическому         │           │                         │      │

│    │воздействию           и│           │                         │      │

│    │сохранять          свою│           │                         │      │

│    │эффективность     после│           │                         │      │

│    │указанных воздействий; │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│15. │Пункт   4.3,   подпункт│           │ССБТ "Средства           │      │

│    │23:                    │           │индивидуальной защиты    │      │

│    │   23)   в    отношении│           │органов слуха. Общие     │      │

│    │средств  индивидуальной│           │технические требования и │      │

│    │защиты органа слуха:   │           │методы испытаний";       │      │

│    │    усилие     прижатия│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │наушников   к    голове│12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │вокруг уха должно  быть│           │Метод определения        │      │

│    │не  менее  8  Н  и   не│           │звукового заглушения     │      │

│    │более 14 Н;            │           │средств индивидуальной   │      │

│    │    давление           │           │защиты";                 │      │

│    │уплотнительных         │ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │прокладок наушников  не│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │должно  превышать  4500│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │Па;                    │           │серповидные образцы)";   │      │

│    │    компоненты         │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │наушника   не    должны│           │определения упруго-      │      │

│    │гореть или тлеть  после│           │прочностных свойств при  │      │

│    │контакта с  раскаленным│           │растяжении";             │      │

│    │предметом;             │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │    противошумные      │12.4.208-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │вкладыши,              │           │органов слуха. Наушники. │      │

│    │предназначенные     для│           │Общие технические        │      │

│    │использования         в│           │требования.              │      │

│    │пищевой               и│           │Методы испытаний";       │      │

│    │фармакологической      │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │промышленности,  должны│12.4.209-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │иметь     металлические│           │органов слуха. Вкладыши. │      │

│    │компоненты;            │           │Общие технические        │      │

│    │    при   использовании│           │требования. Методы       │      │

│    │наушников,  совмещенных│           │испытаний";              │      │

│    │с    каской,     усилие│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │прижатия    эквивалента│12.4.210-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │оголовья   не    должно│           │органов слуха.           │      │

│    │превышать 14 Н,  а  при│           │Противошумные наушники,  │      │

│    │наличии устройства  для│           │смонтированные с         │      │

│    │регулирования      этой│           │защитной каской. Общие   │      │

│    │силы          указанный│           │технические требования.  │      │

│    │параметр        следует│           │Методы испытаний";       │      │

│    │установить  на   уровне│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │не более 14 Н;         │12.4.211-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │    среднее    значение│           │органов слуха.           │      │

│    │усилия         прижатия│           │Противошумы.             │      │

│    │эквивалента    оголовья│           │Субъективный метод       │      │

│    │при       использовании│           │измерения поглощения     │      │

│    │наушников,  совмещенных│           │шума";                   │      │

│    │с  каской,  не   должно│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │быть меньше 8 Н;       │12.4.212-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │    давление           │           │органов                  │      │

│    │амортизатора           │           │слуха. Противошумы.      │      │

│    │наушников,  совмещенных│           │Оценка результирующего   │      │

│    │с  каской,  не   должно│           │значения А-              │      │

│    │превышать  4500  Па,  а│           │корректированных уровней │      │

│    │при      наличии      в│           │звукового давления при   │      │

│    │наушниках,  совмещенных│           │использовании средств    │      │

│    │с  каской,   устройства│           │индивидуальной защиты от │      │

│    │для       регулирования│           │шума";                   │      │

│    │усилия         прижатия│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │эквивалента    оголовья│12.4.213-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │следует      установить│           │органов слуха.           │      │

│    │максимальное     усилие│           │Противошумы. Упрощенный  │      │

│    │прижатия  не  более  14│           │метод измерения          │      │

│    │Н;                     │           │акустической             │      │

│    │    крепление  средства│           │эффективности            │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │противошумных наушников  │      │

│    │органа   слуха   должно│           │для оценки качества";    │      │

│    │обеспечивать  не  менее│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства           │      │

│    │2500             циклов│12.4.208-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │растяжения,  при   этом│2006       │органа слуха. Наушники.  │      │

│    │усилие   прижатия    не│           │Общие технические        │      │

│    │должно      уменьшаться│           │требования. Методы       │      │

│    │более   чем    на    15│           │испытаний";              │      │

│    │процентов по  отношению│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства           │      │

│    │к исходному значению;  │12.4.209-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │    противошумные      │2006       │органа слуха. Вкладыши.  │      │

│    │вкладыши  должны  иметь│           │Общие технические        │      │

│    │форму,      позволяющую│           │требования. Методы       │      │

│    │вводить и извлекать  их│           │испытаний"               │      │

│    │из наружного  слухового│           │                         │      │

│    │канала    или     ушной│           │                         │      │

│    │раковины            без│           │                         │      │

│    │причинения  дискомфорта│           │                         │      │

│    │и вреда пользователю;  │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│16. │Пункт 4.4, подпункт 1: │ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │    1)   в    отношении│74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │костюмов    изолирующих│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │(в      том       числе│           │к воздействию жидких     │      │

│    │применяемых для  защиты│           │агрессивных сред";       │      │

│    │от        биологических│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │факторов):             │12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │    воздух   при    его│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │принудительной   подаче│           │определения величины     │      │

│    │в          подкостюмное│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │пространство   и   зону│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │дыхания          должен│12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │подаваться в объеме  не│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │менее  150  л/мин., при│           │определения температуры  │      │

│    │этом         избыточное│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │давление              в│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │подкостюмном           │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │пространстве не  должно│           │Метод определения поля   │      │

│    │превышать  300  Па,   а│           │зрения";                 │      │

│    │температура  воздуха  в│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │зоне дыхания не  должна│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │быть выше +50 °C    при│           │человека в средствах     │      │

│    │относительной          │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │влажности   более    30│ГОСТ       │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │процентов   и  +60   °C│12.4.064-84│изолирующие. Общие       │      │

│    │при       относительной│           │технические требования   │      │

│    │влажности   менее    30│           │и методы испытаний";     │      │

│    │процентов;             │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │    при       внезапном│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │(аварийном)  отключении│           │в средствах              │      │

│    │системы  принудительной│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │подачи воздуха  в  зону│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │дыхания     конструкция│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │костюма          должна│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │обеспечить             │           │определения СО2 и О2 во  │      │

│    │беспрепятственное      │           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │естественное    дыхание│ГОСТ       │ССБТ "Метод измерений    │      │

│    │человека   с   объемным│12.4.081-80│объемного расхода        │      │

│    │расходом   воздуха   не│           │воздуха, подаваемого в   │      │

│    │менее 60 л/мин.;       │           │шланговые средства       │      │

│    │    сопротивление      │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │дыханию    не    должно│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │превышать  200  Па   на│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │вдохе  и  160   Па   на│           │в средствах              │      │

│    │выдохе    в    костюмах│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │изолирующих  автономных│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │и 80  Па  на  выдохе  в│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │костюмах    изолирующих│           │Метод определения        │      │

│    │шланговых           при│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │постоянном     объемном│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │расходе        воздуха │12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │      -3               │           │Метод определения        │      │

│    │0,5·10   м3/с;         │           │звукового заглушения     │      │

│    │    количество         │           │средств индивидуальной   │      │

│    │воздуха, подаваемого  в│           │защиты";                 │      │

│    │костюм      изолирующий│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │шланговый, должно быть │12.4.136-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │                -3     │           │Метод определения        │      │

│    │не менее  4,2·10   м3/с│           │проницаемости            │      │

│    │(250  л/мин.),  в   том│           │микроорганизмами";       │      │

│    │числе в зону дыхания   │ГОСТ       │ССБТ "Костюм изолирующий │      │

│    │               -3      │12.4.139-84│автономный               │      │

│    │не менее 2,5·10    м3/с│           │теплозащитный.           │      │

│    │(150 л/мин.);          │           │Технические требования и │      │

│    │    объемное           │           │методы испытаний";       │      │

│    │содержание     двуокиси│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │углерода  во  вдыхаемом│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │воздухе    не    должно│2002       │Метод определения        │      │

│    │превышать  2  процента,│           │однородности             │      │

│    │а   кислорода    должно│           │материалов";             │      │

│    │быть   не   менее    18│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │процентов;             │12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │    температура        │2002       │Метод определения        │      │

│    │воздуха     при     его│           │стойкости материалов и   │      │

│    │принудительной   подаче│           │швов к действию          │      │

│    │в          подкостюмное│           │агрессивных сред";       │      │

│    │пространство     должна│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │составлять от +18 °C до│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │+23       °C        при│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │относительной          │           │серповидные образцы)";   │      │

│    │влажности  воздуха   от│ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │30  до   60   процентов│           │определения упруго-      │      │

│    │(кроме    костюмов    с│           │прочностных свойств      │      │

│    │автономными   системами│           │при растяжении";         │      │

│    │принудительной   подачи│ГОСТ 413-91│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │воздуха);              │           │пластмассовым покрытием. │      │

│    │    сокращение  площади│           │Определение              │      │

│    │поля зрения  в  костюме│           │водонепроницаемости";    │      │

│    │изолирующем  не  должно│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │превышать 30  процентов│80         │определения              │      │

│    │площади   поля   зрения│           │водопоглощения";         │      │

│    │без             костюма│ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │изолирующего;          │75         │ткань. Метод определения │      │

│    │    конструкция        │           │прочности связи между    │      │

│    │костюма    изолирующего│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │должна     обеспечивать│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │возможность  приема   и│85         │и смешанные защитные для │      │

│    │передачи      звуковой,│           │спецодежды";             │      │

│    │зрительной          или│ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │передаваемой с  помощью│72         │определения стойкости к  │      │

│    │специальных   устройств│           │действию химических      │      │

│    │информации,  при   этом│           │сред";                   │      │

│    │звукозаглушение       в│ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │области речевых  частот│15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │не должно превышать 10 │           │прочности";              │      │

│    │дБ,           понижение│ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │восприятия речи  должно│70         │полульняные для          │      │

│    │составлять не более  15│           │спецодежды Метод         │      │

│    │процентов,             │           │определения стойкости к  │      │

│    │разборчивость          │           │истиранию по плоскости"; │      │

│    │передаваемой речи -  не│ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │менее 80      процентов│95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │слов, а    для   работ,│1421-77)   │Определение разрывной    │      │

│    │требующих         более│           │нагрузки и удлинения при │      │

│    │высокого       качества│           │разрыве";                │      │

│    │связи, - не  менее   94│ГОСТ 30304-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │процентов слов;        │95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │    уровень      звука,│4674-77)   │Определение              │      │

│    │создаваемого    потоком│           │сопротивления раздиру";  │      │

│    │воздуха     при     его│ГОСТ Р     │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │принудительной  подаче,│12.4.196-99│изолирующие. Общие       │      │

│    │не должен превышать  70│           │технические требования   │      │

│    │дБ;                    │           │и методы испытаний";     │      │

│    │    конструкция        │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │костюма    изолирующего│12.4.197-99│для защиты от жидких     │      │

│    │должна   препятствовать│           │химикатов. Метод         │      │

│    │затеканию             в│           │определения              │      │

│    │подкостюмное           │           │сопротивления            │      │

│    │пространство   воды   и│           │воздухонепроницаемых     │      │

│    │растворов,   подаваемых│           │материалов прониканию    │      │

│    │на      него      путем│           │жидкостей";              │      │

│    │орошения, в течение  не│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │менее 10 минут;        │12.4.199-99│средств индивидуальной   │      │

│    │    конструкция        │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │костюма   изолирующего,│           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │его    масса    и    ее│           │Метод определения        │      │

│    │распределение        по│           │сопротивления на изгиб"; │      │

│    │поверхности   тела   не│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │должны         вызывать│12.4.201-99│средств индивидуальной   │      │

│    │ограничение            │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │подвижности           и│           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │работоспособности      │           │Метод искусственного     │      │

│    │пользователя,          │           │старения";               │      │

│    │препятствующее         │ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │выполнению им  работ  в│12.4.202-99│средств индивидуальной   │      │

│    │заданных       условиях│           │защиты с резиновым или   │      │

│    │эксплуатации   средства│           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │индивидуальной  защиты,│           │Метод определения        │      │

│    │передвижению          и│           │водопроницаемости"       │      │

│    │эвакуации   в    случае│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │возникновения          │12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │аварийной     ситуации,│2002       │Метод определения        │      │

│    │при этом масса  костюма│           │проницаемости материалов │      │

│    │изолирующего           │           │в агрессивных средах";   │      │

│    │шлангового  не   должна│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │превышать  8,5  кг,   а│464-2007   │для защиты от жидких и   │      │

│    │автономного - 11 кг;   │           │газообразных химических  │      │

│    │    костюм  изолирующий│           │веществ, в том числе     │      │

│    │должен  сохранять  свои│           │жидких и твердых         │      │

│    │свойства,              │           │аэрозолей. Метод         │      │

│    │обеспечивающие         │           │определения              │      │

│    │заданный    коэффициент│           │герметичности            │      │

│    │защиты,           после│           │газонепроницаемых        │      │

│    │соответствующих   видов│           │костюмов";               │      │

│    │очистки в течение      │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │всего             срока│15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │эксплуатации,  а  также│           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │не должен снижать  свою│           │на термоманекене";       │      │

│    │прочность  в   процессе│ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │эксплуатации более  чем│1995       │каучуковым или           │      │

│    │на     25     процентов│           │полимерным покрытием.    │      │

│    │величины,    заявленной│           │Определение устойчивости │      │

│    │изготовителем;         │           │к повреждению при        │      │

│    │    в         отношении│           │многократном изгибе";    │      │

│    │костюмов   изолирующих,│СТБ ГОСТ Р │Система стандартов       │      │

│    │предназначенных     для│12.4.196-  │безопасности труда.      │      │

│    │эксплуатации          в│2001       │Костюмы изолирующие.     │      │

│    │неблагоприятных        │           │Общие технические        │      │

│    │микроклиматических     │           │требования и методы      │      │

│    │условиях,        должна│           │испытаний                │      │

│    │предусматриваться      │           │                         │      │

│    │возможность            │           │                         │      │

│    │использования          │           │                         │      │

│    │устройств,             │           │                         │      │

│    │обеспечивающих         │           │                         │      │

│    │теплоизоляцию,         │           │                         │      │

│    │отведение           или│           │                         │      │

│    │подведение тепла;      │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│17  │Пункт 4.4, подпункт 3: │ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │    3)   в    отношении│74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │изолирующих     средств│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │к воздействию жидких     │      │

│    │органов дыхания:       │           │агрессивных сред";       │      │

│    │    каждое      изделие│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │должно            иметь│12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │идентификационный      │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │номер,   наносимый   на│           │определения температуры  │      │

│    │изделие, упаковку  и  в│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │эксплуатационную       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │документацию;          │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    ограничение        │           │Метод определения поля   │      │

│    │площади   поля   зрения│           │зрения";                 │      │

│    │допускается  не   более│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │чем  на  30   процентов│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │для    всех     средств│           │человека в средствах     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │органов         дыхания│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │данного   типа,   кроме│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │шлемов-масок          и│           │в средствах              │      │

│    │дыхательных  аппаратов,│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │укомплектованных       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │очками и маской;       │12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │    средства           │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │определения СО2 и О2 во  │      │

│    │органов дыхания  должны│           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │обеспечивать           │ГОСТ       │ССБТ "Метод измерений    │      │

│    │возможность            │12.4.081-80│объемного расхода        │      │

│    │определения       факта│           │воздуха, подаваемого в   │      │

│    │первичного   приведения│           │шланговые средства       │      │

│    │изделия    в    рабочее│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │состояние           или│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │вскрытия;              │12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │    температура        │           │в средствах              │      │

│    │вдыхаемой  из  средства│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов  дыхания  смеси│12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │не должна превышать  60│           │Метод определения        │      │

│    │°C     для      средств│           │звукового заглушения     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │средств индивидуальной   │      │

│    │органов  дыхания      с│           │защиты";                 │      │

│    │временем      защитного│ГОСТ       │ССБТ "Лицевая часть ШМП  │      │

│    │действия до 15 минут  и│12.4.166-85│для промышленных         │      │

│    │55  °C  -  с   временем│           │противогазов.            │      │

│    │защитного      действия│           │Технические условия";    │      │

│    │более 15 минут;        │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    средства           │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │индивидуальной   защиты│2002       │Метод определения        │      │

│    │органов  дыхания  после│           │однородности             │      │

│    │воздействия   открытого│           │материалов";             │      │

│    │пламени с  температурой│ГОСТ       │ССБТ. "Средства          │      │

│    │800 °C  в   течение   5│12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │секунд    не     должны│2002       │Метод определения        │      │

│    │воспламеняться        и│           │стойкости материалов и   │      │

│    │гореть            после│           │швов к действию          │      │

│    │извлечения из пламени; │           │агрессивных сред";       │      │

│    │    объемная       доля│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │кислорода во  вдыхаемой│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │смеси  должна  быть  не│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │менее  21  процента,  в│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │начальный        период│ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │использования          │           │определения упруго-      │      │

│    │допускается            │           │прочностных свойств при  │      │

│    │кратковременное        │           │растяжении";             │      │

│    │понижение      объемной│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │доли  кислорода  до  19│80         │определения              │      │

│    │процентов на  время  не│           │водопоглощения";         │      │

│    │более 3 минут;         │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │    средства           │75         │ткань. Метод определения │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │прочности связи между    │      │

│    │органов  дыхания  и  их│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │составные    компоненты│ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │должны             быть│72         │определения стойкости к  │      │

│    │герметичны;            │           │действию химических      │      │

│    │    уровень      звука,│           │сред";                   │      │

│    │создаваемого    потоком│ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │воздуха     при     его│2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │принудительной  подаче,│           │определения толщины";    │      │

│    │не должен превышать  70│ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │дБ,   а   при   наличии│12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │сигнального  устройства│           │изолирующие. Общие       │      │

│    │уровень          звука,│           │технические требования и │      │

│    │издаваемый  им,  должен│           │методы испытаний";       │      │

│    │быть не менее 80 дБ;   │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │    при    наличии    в│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │конструкции     средств│           │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │условия";                │      │

│    │органов         дыхания│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │эластичных  компонентов│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │они      не      должны│           │Полумаски и              │      │

│    │слипаться           при│           │четвертьмаски из         │      │

│    │длительном  хранении  в│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │свернутом состоянии;   │           │Общие технические        │      │

│    │    средства           │           │условия";                │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов дыхания  должны│12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │быть     стойкими     к│2002       │Метод определения        │      │

│    │нагрузкам,  аналогичным│           │проницаемости материалов │      │

│    │возникающим         при│           │в агрессивных средах";   │      │

│    │падении        средства│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │органов    дыхания    с│2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │высоты   1,5    м    на│           │Общие технические        │      │

│    │бетонный пол;          │           │условия";                │      │

│    │    органы   управления│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │средств  индивидуальной│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │защиты органов  дыхания│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │-           дыхательных│           │Полумаски и              │      │

│    │аппаратов     (вентили,│           │четвертьмаски из         │      │

│    │рычаги, кнопки  и  др.)│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │должны  быть   доступны│           │Общие технические        │      │

│    │для  приведения  их   в│           │условия"                 │      │

│    │действие,  защищены  от│СТБ        │Система стандартов       │      │

│    │механических           │11.14.03-  │пожарной безопасности.   │      │

│    │повреждений    и     от│2008       │"Средства                │      │

│    │случайного             │           │индивидуальной защиты    │      │

│    │срабатывания  и  должны│           │пожарных. Аппараты       │      │

│    │срабатывать при  усилии│           │дыхательные со сжатым    │      │

│    │не  более  80  Н,   для│           │воздухом. Общие          │      │

│    │дыхательных  аппаратов,│           │технические требования и │      │

│    │предназначенных     для│           │методы испытаний"        │      │

│    │подземных  работ, -  не│           │                         │      │

│    │более 196 Н;           │           │                         │      │

│    │    для     изолирующих│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │                         │      │

│    │требуется         режим│           │                         │      │

│    │транспортировки       и│           │                         │      │

│    │хранения,   исключающий│           │                         │      │

│    │нагрев, падение,  удары│           │                         │      │

│    │и   несанкционированный│           │                         │      │

│    │доступ;                │           │                         │      │

│    │    изолирующие        │           │                         │      │

│    │средства               │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов дыхания  должны│           │                         │      │

│    │утилизироваться       в│           │                         │      │

│    │специализированных     │           │                         │      │

│    │организациях,          │           │                         │      │

│    │указанных              │           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤      │

│18. │Пункт 4.4, подпункт 5: │ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │    5)   в    отношении│74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │изолирующих     средств│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │к воздействию жидких     │      │

│    │органов   дыхания    на│           │агрессивных сред";       │      │

│    │химически     связанном│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │кислороде:             │12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │    данное     средство│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │определения величины     │      │

│    │органов дыхания  должно│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │обеспечивать     защиту│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов    дыхания    и│12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │зрения     и      иметь│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │коэффициент защиты не  │           │определения температуры  │      │

│    │          3            │           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │менее 2·10 ;           │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    сопротивление      │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │дыханию  на   вдохе   и│           │Метод определения поля   │      │

│    │выдохе   при   легочной│           │зрения";                 │      │

│    │вентиляции  70  дм3/мин│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │не   должно   превышать│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │1960    Па,    а    при│           │человека в средствах     │      │

│    │легочной вентиляции  35│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │дм3/мин    не    должно│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │превышать 980 Па;      │12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │    содержание         │           │в средствах              │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │вдыхаемом  воздухе   за│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │все               время│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │непосредственного      │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │использования     (срок│           │определения CO2 и O2 во  │      │

│    │службы)      указанного│           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │средства               │ГОСТ       │ССБТ "Метод измерений    │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.081-80│объемного расхода        │      │

│    │органов   дыхания    не│           │воздуха, подаваемого в   │      │

│    │должно   превышать    3│           │шланговые                │      │

│    │процента,  в   условиях│           │средства индивидуальной  │      │

│    │отрицательных          │           │защиты";                 │      │

│    │температур в  первые  6│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │минут            работы│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │допускается            │           │в средствах              │      │

│    │кратковременное     (не│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │более     3      минут)│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │повышение      объемной│12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │доли диоксида  углерода│           │Метод определения        │      │

│    │во  вдыхаемой   газовой│           │звукового заглушения     │      │

│    │дыхательной смеси до  5│           │средств индивидуальной   │      │

│    │процентов;             │           │защиты";                 │      │

│    │    пыль               │ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │регенеративного        │(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │продукта     не  должна│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │попадать  в дыхательные│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │пути      пользователя,│ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │слюна или конденсат  не│           │определения упруго-      │      │

│    │должны   препятствовать│           │прочностных свойств при  │      │

│    │работе         средства│           │растяжении";             │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │органов     дыхания   и│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │оказывать      вредного│           │прочности связи между    │      │

│    │воздействия          на│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │пользователя;          │           │                         │      │

│    │    температура        │ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │поверхности    средства│72         │определения стойкости к  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │действию химических      │      │

│    │органов        дыхания,│           │сред";                   │      │

│    │обращенной    к    телу│ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │пользователя,        не│12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │должна         вызывать│           │изолирующие. Общие       │      │

│    │дискомфорт            у│           │технические требования и │      │

│    │пользователя,         а│           │методы испытаний";       │      │

│    │конструкция    средства│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │органов дыхания  должна│           │Общие технические        │      │

│    │предусматривать  защиту│           │условия";                │      │

│    │человека  от  ожогов  в│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │процессе            его│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │использования;         │           │Полумаски и              │      │

│    │    соединения         │           │четвертьмаски из         │      │

│    │элементов воздуховодной│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │системы          должны│           │Общие технические        │      │

│    │выдерживать      усилие│           │условия";                │      │

│    │разрыва не менее 98 Н; │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │    дыхательные        │12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │аппараты,              │2002       │Метод определения        │      │

│    │предназначенные     для│           │проницаемости материалов │      │

│    │подземных        работ,│           │в агрессивных средах";   │      │

│    │должны быть стойкими  к│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │раздавливанию   усилием│12.4.220-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │98 кН в вертикальном  и│2001       │органов дыхания.         │      │

│    │наклонном положениях  и│           │Аппараты изолирующие     │      │

│    │усилием  392  кН  -   в│           │автономные с химически   │      │

│    │горизонтальном         │           │связанным кислородом     │      │

│    │положении;             │           │(самоспасатели). Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.189-  │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │2006       │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.190-  │органов дыхания.         │      │

│    │                       │2006       │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТ РК 1600-│"Техника пожарная.       │      │

│    │                       │06         │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │           │защиты органов дыхания и │      │

│    │                       │           │зрения. Самоспасатели    │      │

│    │                       │           │изолирующего типа. Общие │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний"        │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│19. │Пункт 4.4, подпункт 6: │ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │    6)   в    отношении│74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │изолирующих     средств│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │к воздействию жидких     │      │

│    │органов   дыхания    на│           │агрессивных сред";       │      │

│    │сжатом          воздухе│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │(кислороде):           │12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │    данное     средство│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │определения величины     │      │

│    │органов   дыхания   без│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │избыточного    давления│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │под   лицевой    частью│12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │должно     обеспечивать│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │защиту органов  дыхания│           │определения температуры  │      │

│    │и   зрения   и    иметь│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │коэффициент защиты не  │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │          4            │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │менее 2·10 ;           │           │Метод определения поля   │      │

│    │    средство           │           │зрения";                 │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │органов    дыхания    с│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │избыточным    давлением│           │человека в               │      │

│    │под   лицевой    частью│           │средствах индивидуальной │      │

│    │должно     обеспечивать│           │защиты";                 │      │

│    │защиту органов  дыхания│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │и   зрения   и    иметь│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │коэффициент защиты не  │           │в средствах              │      │

│    │          5            │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │менее 1·10 ;           │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    объемная       доля│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │вдыхаемом   воздухе   в│           │определения CO2 и O2 во  │      │

│    │подмасочном            │           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │пространстве   средства│ГОСТ       │ССБТ "Метод измерений    │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.081-80│объемного расхода        │      │

│    │органов         дыхания│           │воздуха, подаваемого в   │      │

│    │изолирующего  типа   на│           │шланговые средства       │      │

│    │сжатом    воздухе    не│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │должна  превышать   1,5│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │процента  при  легочной│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │вентиляции  30  дм3/мин│           │в средствах              │      │

│    │и  выделении   диоксида│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │углерода 1 дм3/мин;    │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    указанное  средство│12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Метод                    │      │

│    │органов   дыхания   (за│           │определения звукового    │      │

│    │исключением            │           │заглушения средств       │      │

│    │самоспасателей       на│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │сжатом          воздухе│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │(кислороде))     должно│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │иметь        сигнальное│2002       │Метод определения        │      │

│    │устройство,     заранее│           │однородности             │      │

│    │оповещающее          об│           │материалов";             │      │

│    │окончании        запаса│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │сжатого         воздуха│12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │(кислорода) в  баллоне,│2002       │Метод определения        │      │

│    │при    этом     уровень│           │стойкости материалов и   │      │

│    │звука,     создаваемого│           │швов к действию          │      │

│    │звуковым     сигнальным│           │агрессивных сред";       │      │

│    │устройством, у входа  в│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │наружный       слуховой│80         │определения              │      │

│    │проход человека  должен│           │водопоглощения";         │      │

│    │быть не менее 80 дБ, а │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │    частотная          │75         │ткань. Метод определения │      │

│    │характеристика    звука│           │прочности связи между    │      │

│    │должна  составлять  800│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │- 5000 Гц;             │ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │    сопротивление      │72         │определения стойкости к  │      │

│    │дыханию    не    должно│           │действию химических      │      │

│    │превышать на вдохе  400│           │сред";                   │      │

│    │Па и на выдохе  500  Па│ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │при            легочной│12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │вентиляции  30  дм3/мин│           │изолирующие. Общие       │      │

│    │для         дыхательных│           │технические требования   │      │

│    │аппаратов           без│           │и методы испытаний";     │      │

│    │избыточного давления  и│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │не должно  быть  меньше│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │0 Па на вдохе  и  более│           │Общие технические        │      │

│    │600 Па  на  выдохе  при│           │условия";                │      │

│    │легочной вентиляции  30│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │дм3/мин             для│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │дыхательных   аппаратов│           │Полумаски и              │      │

│    │с            избыточным│           │четвертьмаски из         │      │

│    │давлением;             │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │    для       шланговых│           │Общие технические        │      │

│    │дыхательных   аппаратов│           │условия";                │      │

│    │соединения    элементов│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │воздуховодной   системы│12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │должны      выдерживать│2002       │Метод определения        │      │

│    │усилие    разрыва    не│           │проницаемости материалов │      │

│    │менее   98   Н,   шланг│           │в агрессивных средах";   │      │

│    │должен        сохранять│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │герметичность         и│12.4.189-  │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │выдерживать            │2006       │Общие технические        │      │

│    │воздействие            │           │условия";                │      │

│    │растягивающей  силы  50│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │Н    без     уменьшения│12.4.190-  │органов дыхания.         │      │

│    │подачи  воздуха   более│2006       │Полумаски и              │      │

│    │чем на 5  процентов,  а│           │четвертьмаски из         │      │

│    │эластичные   компоненты│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │таких           средств│           │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │условия"                 │      │

│    │органов   дыхания    не│           │                         │      │

│    │должны  слипаться   при│           │                         │      │

│    │длительном  хранении  в│           │                         │      │

│    │свернутом состоянии;   │           │                         │      │

│    │    воздух,            │           │                         │      │

│    │используемый        для│           │                         │      │

│    │зарядки         баллона│           │                         │      │

│    │(баллонов)     средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом воздухе,  должен│           │                         │      │

│    │быть осушен, очищен  от│           │                         │      │

│    │механических   примесей│           │                         │      │

│    │и не  должен  содержать│           │                         │      │

│    │следы  масла,  а  также│           │                         │      │

│    │вредные   для   дыхания│           │                         │      │

│    │вещества          более│           │                         │      │

│    │предельно    допустимых│           │                         │      │

│    │концентраций         по│           │                         │      │

│    │диоксиду   углерода   -│           │                         │      │

│    │0,1  процента   объема,│           │                         │      │

│    │по оксиду углерода -  8│           │                         │      │

│    │мг/м3,    по    оксидам│           │                         │      │

│    │азота  - 0,5  мг/м3, по│           │                         │      │

│    │углеводородам        (в│           │                         │      │

│    │пересчете  на  углерод)│           │                         │      │

│    │- 50 мг/м3;            │           │                         │      │

│    │    в         средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)      должна│           │                         │      │

│    │предусматриваться      │           │                         │      │

│    │возможность    контроля│           │                         │      │

│    │за  давлением   воздуха│           │                         │      │

│    │при  приведении  их   в│           │                         │      │

│    │рабочее  положение,   а│           │                         │      │

│    │для  самоспасателей  на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)     -     в│           │                         │      │

│    │положении      ожидания│           │                         │      │

│    │применения;            │           │                         │      │

│    │    баллоны         или│           │                         │      │

│    │вентили         средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)      должны│           │                         │      │

│    │иметь                  │           │                         │      │

│    │предохранительное      │           │                         │      │

│    │устройство,            │           │                         │      │

│    │исключающее            │           │                         │      │

│    │возможность  разрушения│           │                         │      │

│    │баллона вследствие  его│           │                         │      │

│    │нагрева.    Допускается│           │                         │      │

│    │отсутствие   указанного│           │                         │      │

│    │предохранительного     │           │                         │      │

│    │устройства          при│           │                         │      │

│    │применении    баллонов,│           │                         │      │

│    │разрушающихся          │           │                         │      │

│    │безосколочно;          │           │                         │      │

│    │    баллоны     средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания    на│           │                         │      │

│    │сжатом          воздухе│           │                         │      │

│    │(кислороде)      должны│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям            │           │                         │      │

│    │нормативного  правового│           │                         │      │

│    │акта,  устанавливающего│           │                         │      │

│    │требования            к│           │                         │      │

│    │устройству            и│           │                         │      │

│    │безопасной             │           │                         │      │

│    │эксплуатации   сосудов,│           │                         │      │

│    │работающих          под│           │                         │      │

│    │давлением;             │           │                         │      │

│    │    в  сопроводительной│           │                         │      │

│    │документации на  каждый│           │                         │      │

│    │баллон           должны│           │                         │      │

│    │содержаться  данные  об│           │                         │      │

│    │изготовителе,  сведения│           │                         │      │

│    │о         подтверждении│           │                         │      │

│    │соответствия           │           │                         │      │

│    │установленным          │           │                         │      │

│    │требованиям,    условия│           │                         │      │

│    │эксплуатации          и│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │обслуживания баллона  в│           │                         │      │

│    │соответствии   с    его│           │                         │      │

│    │назначением           и│           │                         │      │

│    │конструкцией,   рабочее│           │                         │      │

│    │давление   в   баллоне,│           │                         │      │

│    │вместимость,     масса,│           │                         │      │

│    │срок       эксплуатации│           │                         │      │

│    │баллона,       критерии│           │                         │      │

│    │отбраковки         (для│           │                         │      │

│    │металлокомпозитных    и│           │                         │      │

│    │композитных  баллонов),│           │                         │      │

│    │правила    и    порядок│           │                         │      │

│    │технического           │           │                         │      │

│    │освидетельствования    │           │                         │      │

│    │баллона,   место    для│           │                         │      │

│    │заполнения   информации│           │                         │      │

│    │о           проведенной│           │                         │      │

│    │процедуре              │           │                         │      │

│    │освидетельствования,   │           │                         │      │

│    │отметка    о    приемке│           │                         │      │

│    │изделия,       гарантии│           │                         │      │

│    │изготовителя,          │           │                         │      │

│    │требования             │           │                         │      │

│    │безопасности;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│20. │Пункт 4.4, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    7)   в    отношении│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │фильтрующих     средств│           │Метод определения поля   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │зрения";                 │      │

│    │органов дыхания, в  том│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │числе самоспасателей:  │12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │    не      допускается│           │человека в средствах     │      │

│    │использование          │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │фильтрующих     средств│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │органов   дыхания   при│           │Общие технические        │      │

│    │содержании           во│           │условия";                │      │

│    │вдыхаемом       воздухе│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │кислорода   менее    17│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │процентов;             │           │Полумаски и              │      │

│    │    допускается        │           │четвертьмаски из         │      │

│    │ограничение        поля│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │зрения не более чем  на│           │Общие технические        │      │

│    │30 процентов;          │           │условия";                │      │

│    │    содержание         │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │диоксида  углерода   во│12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │вдыхаемом  воздухе  для│           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │фильтрующих     средств│           │клапанами вдоха и        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │несъемными               │      │

│    │органов   дыхания    не│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │должно   превышать    1│           │комбинированными         │      │

│    │процент (объемный);    │           │фильтрами. Общие         │      │

│    │    фильтрующие        │           │технические условия";    │      │

│    │средства               │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │органов         дыхания│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │работоспособность      │           │Общие технические        │      │

│    │после  механического  и│           │условия";                │      │

│    │температурного         │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │воздействия;           │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │    компоненты         │2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │фильтрующих     средств│(E№        │противогазовые и         │      │

│    │индивидуальной   защиты│14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │органов    дыхания    с│           │технические требования"; │      │

│    │изолирующей     лицевой│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │частью,  которые  могут│12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │быть         подвержены│2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │воздействию пламени  во│           │Общие технические        │      │

│    │время                  │           │условия;                 │      │

│    │непосредственного      │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │применения,       после│12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │воздействия   открытого│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │пламени с  температурой│           │Полумаски и              │      │

│    │800  еC  (поворот   над│           │четвертьмаски из         │      │

│    │открытым  пламенем   на│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │180°   в   течение    5│           │Общие технические        │      │

│    │секунд)    не    должны│           │условия;                 │      │

│    │легко воспламеняться  и│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │гореть            после│12.4.191-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │извлечения из пламени; │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │    в         отношении│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │фильтрующих     средств│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Общие технические        │      │

│    │органов        дыхания,│           │условия;                 │      │

│    │предназначенных     для│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │использования         в│12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │условиях     возможного│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │возникновения          │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │пожароопасных         и│           │клапанами вдоха и        │      │

│    │взрывоопасных          │           │несъемными               │      │

│    │ситуаций,            не│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │допускается  применение│           │комбинированными         │      │

│    │чистых        алюминия,│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │магния  и  титана   или│           │технические условия;     │      │

│    │сплавов,     содержащих│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │эти     материалы     в│12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │пропорциях,  которые  в│2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │процессе   эксплуатации│           │противогазовые и         │      │

│    │могут    привести     к│           │комбинированные. Общие   │      │

│    │искрообразованию;      │           │технические условия;     │      │

│    │    масса       фильтра│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │(фильтров),            │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │присоединяемого        │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │непосредственно       к│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │лицевой           части│           │Общие технические        │      │

│    │фильтрующего   средства│           │условия                  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов   дыхания,   не│           │                         │      │

│    │должна превышать 250  г│           │                         │      │

│    │для           загубника│           │                         │      │

│    │(мундштука),  300  г  -│           │                         │      │

│    │для полумасок и  500  г│           │                         │      │

│    │- для масок, фильтры  с│           │                         │      │

│    │большей  массой  должны│           │                         │      │

│    │присоединяться        к│           │                         │      │

│    │лицевой     части     с│           │                         │      │

│    │помощью  соединительной│           │                         │      │

│    │трубки;                │           │                         │      │

│    │    материалы   фильтра│           │                         │      │

│    │и          газообразные│           │                         │      │

│    │продукты,     выносимые│           │                         │      │

│    │потоком   воздуха    из│           │                         │      │

│    │фильтра,   не    должны│           │                         │      │

│    │наносить           вред│           │                         │      │

│    │пользователю          и│           │                         │      │

│    │вызывать     у     него│           │                         │      │

│    │дискомфорт;            │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│21. │Пункт 4.4, подпункт 8: │ГОСТ       │ССБТ. Средства           │      │

│    │    8)      фильтрующие│12.4.041-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │средства               │2001       │органов дыхания          │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │фильтрующие. Общие       │      │

│    │органов    дыхания    в│           │технические требования   │      │

│    │зависимости    от    их│           │                         │      │

│    │эффективности          │           │                         │      │

│    │подразделяются  на  три│           │                         │      │

│    │класса    -     низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│22. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │10:                    │12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │    10)   в   отношении│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │фильтрующих     средств│           │определения величины     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │органов    дыхания    с│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │фильтрующей  полумаской│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │и   в   дополнение    к│           │человека в средствах     │      │

│    │требованиям  подпунктов│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │7   -   9    настоящего│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │пункта:                │12.4.119-82│индивидуальной защиты    │      │

│    │    коэффициент        │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │проникания -  по  тест-│           │оценки защитных средств  │      │

│    │веществу    -    хлорид│           │по аэрозолям";           │      │

│    │натрия   и   по   тест-│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │веществу   -   масляный│12.4.191-99│органов дыхания.         │      │

│    │туман    (МТ)     через│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │противоаэрозольное     │           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │средство   не    должен│           │Методы испытаний":       │      │

│    │превышать            22│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │процентов,  8 процентов│12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │и   2   процента    для│           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │изделий  соответственно│           │клапанами вдоха и        │      │

│    │низкой,    средней    и│           │несъемными               │      │

│    │высокой эффективности; │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │    коэффициент        │           │комбинированными         │      │

│    │проницаемости          │           │фильтрами. Общие         │      │

│    │фильтрующих  материалов│           │технические условия";    │      │

│    │-  по  тест-веществу  -│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │хлорид  натрия   и   по│12.4.191-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │тест-веществу         -│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │масляный туман  МТ  при│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │расходе     постоянного│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │воздушного  потока   95│           │Общие технические        │      │

│    │дм3/мин    не    должен│           │условия;                 │      │

│    │превышать            20│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │процентов, 6  процентов│12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │и   1    процент    для│2006       │органов дыхания.         │      │

│    │изделий  соответственно│12.4.191-  │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │низкой, средней       и│2010       │клапанами вдоха и        │      │

│    │высокой   эффективности│           │несъемными               │      │

│    │или     при     расходе│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │постоянного  воздушного│           │комбинированными         │      │

│    │потока 30 дм3/мин    не│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │должен превышать     16│           │технические условия;     │      │

│    │процентов,  2  процента│СТ РК ГОСТ │ССБТ. Средства           │      │

│    │и  0,4   процента   для│Р 12.4.191-│индивидуальной защиты    │      │

│    │изделий  соответственно│2010       │органов дыхания.         │      │

│    │низкой,    средней    и│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │высокой  эффективности;│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │    начальное          │           │Общие технические условия│      │

│    │сопротивление  средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов         дыхания│           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   не│           │                         │      │

│    │должно   превышать   на│           │                         │      │

│    │вдохе    при    расходе│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока  30  дм3/мин  60│           │                         │      │

│    │Па, 70 Па и 100 Па  для│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │                         │      │

│    │соответственно низкой, │           │                         │      │

│    │средней      и  высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;       на│           │                         │      │

│    │выдохе   при    расходе│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока  160  дм3/мин  -│           │                         │      │

│    │300  Па   для   средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов  дыхания  любой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    при         наличии│           │                         │      │

│    │клапана    выдоха     в│           │                         │      │

│    │фильтрующей   полумаске│           │                         │      │

│    │он должен быть  защищен│           │                         │      │

│    │от  попадания  грязи  и│           │                         │      │

│    │механических           │           │                         │      │

│    │повреждений;           │           │                         │      │

│    │    клапан       выдоха│           │                         │      │

│    │должен        сохранять│           │                         │      │

│    │работоспособность     в│           │                         │      │

│    │течение     заявленного│           │                         │      │

│    │изготовителем     срока│           │                         │      │

│    │хранения       средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │органов дыхания;       │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   на│           │                         │      │

│    │вдохе  после  запыления│           │                         │      │

│    │фильтрующей   полумаски│           │                         │      │

│    │с клапанами выдоха  при│           │                         │      │

│    │расходе     постоянного│           │                         │      │

│    │воздушного  потока   95│           │                         │      │

│    │дм3/мин    не    должно│           │                         │      │

│    │превышать 400  Па,  500│           │                         │      │

│    │Па   и   700   Па   для│           │                         │      │

│    │полумасок              │           │                         │      │

│    │соответственно  низкой,│           │                         │      │

│    │средней    и    высокой│           │                         │      │

│    │эффективности;         │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному       потоку│           │                         │      │

│    │фильтрующей   полумаски│           │                         │      │

│    │с   клапанами    выдоха│           │                         │      │

│    │после   запыления    на│           │                         │      │

│    │выдохе    не     должно│           │                         │      │

│    │превышать  300  Па  при│           │                         │      │

│    │расходе     постоянного│           │                         │      │

│    │воздушного  потока  160│           │                         │      │

│    │дм3/мин;               │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │воздушному  потоку   на│           │                         │      │

│    │вдохе  и  выдохе  после│           │                         │      │

│    │запыления   фильтрующей│           │                         │      │

│    │полумаски без  клапанов│           │                         │      │

│    │при             расходе│           │                         │      │

│    │постоянного  воздушного│           │                         │      │

│    │потока  95  дм3/мин  не│           │                         │      │

│    │должно  превышать   500│           │                         │      │

│    │Па                     │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│23. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │11:                    │74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │    11)   в   отношении│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │противоаэрозольных     │           │к воздействию жидких     │      │

│    │средств  индивидуальной│           │агрессивных сред";       │      │

│    │защиты органов  дыхания│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │с  изолирующей  лицевой│12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │частью и  в  дополнение│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │к           требованиям│           │определения величины     │      │

│    │подпунктов   7   -    9│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │настоящего пункта:     │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    коэффициент        │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │подсоса   под   лицевую│           │Метод определения поля   │      │

│    │часть по  тест-веществу│           │зрения";                 │      │

│    │-  аэрозоль   масляного│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │тумана (МТ) и по  тест-│12.4.119-82│индивидуальной защиты    │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │хлорид    натрия     не│           │оценки защитных средств  │      │

│    │должен   превышать    2│           │по аэрозолям";           │      │

│    │процента для изделий  с│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │полумаской             │12.4.156-75│респираторы промышленные │      │

│    │(четвертьмаской),     1│           │фильтрующие.             │      │

│    │процент -  для  изделий│           │Нефелометрический метод  │      │

│    │с  загубником  и   0,05│           │определения коэффициента │      │

│    │процента - для  изделий│           │проницаемости            │      │

│    │с маской;              │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │    сопротивление      │           │коробок по масляному     │      │

│    │воздушному       потоку│           │туману";                 │      │

│    │полумасок/четвертьмасок│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │не   должно   превышать│12.4.157-75│респираторы промышленные │      │

│    │200 Па на вдохе  и  300│           │фильтрующие.             │      │

│    │Па   на   выдохе    при│           │Нефелометрические методы │      │

│    │воздействии            │           │определения коэффициента │      │

│    │пульсирующего          │           │подсоса масляного тумана │      │

│    │воздушного  потока   25│           │под лицевую часть";      │      │

│    │циклов/мин         (2,0│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │дм3/ход)            или│12.4.158-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │постоянного  воздушного│           │органов дыхания          │      │

│    │потока   расходом   160│           │фильтрующие.             │      │

│    │дм3/мин;               │           │Методы определения       │      │

│    │    конструкция        │           │времени защитного        │      │

│    │клапанов    вдоха     и│           │действия фильтрующе-     │      │

│    │выдоха           должна│           │поглощающих коробок по   │      │

│    │исключать              │           │парообразным вредным     │      │

│    │функционирование       │           │веществам";              │      │

│    │клапанов    выдоха    в│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │цикле     вдоха     или│12.4.161-75│индивидуальной защиты    │      │

│    │клапанов вдоха в  цикле│           │органов дыхания          │      │

│    │выдоха;                │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │    клапан       выдоха│           │определения времени      │      │

│    │должен быть защищен  от│           │защитного действия       │      │

│    │попадания    грязи    и│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │механического          │           │коробок по парам ртути"; │      │

│    │повреждения;           │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    клапан       выдоха│12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │должен        сохранять│2002       │Метод определения        │      │

│    │работоспособность     в│           │стойкости материалов и   │      │

│    │течение     заявленного│           │швов к действию          │      │

│    │изготовителем     срока│           │агрессивных сред";       │      │

│    │хранения       средства│ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │индивидуальной   защиты│74         │противогазам и           │      │

│    │органов дыхания;       │           │респираторам. Метод      │      │

│    │    начальное          │           │определения              │      │

│    │сопротивление          │           │сопротивления            │      │

│    │противоаэрозольного    │           │постоянному потоку       │      │

│    │фильтра     постоянному│           │воздуха";                │      │

│    │воздушному  потоку   со│ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │скоростью  30   дм3/мин│72         │определения стойкости к  │      │

│    │не должно превышать  60│           │действию химических      │      │

│    │Па, 70 Па и 100 Па  для│           │сред";                   │      │

│    │изделий  соответственно│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │низкой,    средней    и│12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │высокой эффективности; │           │Полумаски и              │      │

│    │    коэффициент        │           │четвертьмаски из         │      │

│    │проницаемости по  тест-│           │изолирующих материалов.  │      │

│    │веществу   -   масляный│           │Методы испытаний";       │      │

│    │туман (МТ) и  по  тест-│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │веществу    -    хлорид│12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │натрия   при   скорости│           │противоаэрозольные.      │      │

│    │воздушного  потока   95│           │Методы испытаний";       │      │

│    │дм3/мин    не    должен│СТБ ГОСТ Р │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │превышать            20│12.4.190-  │органов дыхания.         │      │

│    │процентов, 6  процентов│2006       │Полумаски и              │      │

│    │и  0,05  процента   для│           │четвертьмаски из         │      │

│    │фильтров               │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │соответственно  низкой,│           │Общие технические        │      │

│    │средней    и    высокой│           │условия";                │      │

│    │эффективности;         │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│24. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │12:                    │74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │    12)   в   отношении│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │противогазовых         │           │к воздействию жидких     │      │

│    │фильтрующих     средств│           │агрессивных сред";       │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов    дыхания    с│12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │частью и  в  дополнение│           │определения величины     │      │

│    │к           требованиям│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │подпунктов   7   -    9│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │настоящего пункта:     │12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │    коэффициент        │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │подсоса   под   лицевую│           │определения температуры  │      │

│    │часть  тест-вещества  -│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │гексафторид   серы   не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │должен   превышать    2│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │процента для изделий  с│           │Метод определения поля   │      │

│    │полумаской             │           │зрения";                 │      │

│    │(четвертьмаской),     1│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │процент -  для  изделий│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │с  загубником  и   0,05│           │человека в средствах     │      │

│    │процента - для  изделий│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │с маской;              │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    требования        к│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │лицевым         частям,│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │используемым          в│           │определения CO2 и O2 во  │      │

│    │противогазовых         │           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │фильтрующих   средствах│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.156-75│респираторы промышленные │      │

│    │органов    дыхания    с│           │фильтрующие.             │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │Нефелометрический метод  │      │

│    │частью,           кроме│           │определения коэффициента │      │

│    │коэффициента    подсоса│           │проницаемости            │      │

│    │аналогичны             │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │требованиям,           │           │коробок по масляному     │      │

│    │предъявляемым         к│           │туману";                 │      │

│    │лицевым          частям│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │противоаэрозольных     │12.4.157-  │респираторы промышленные │      │

│    │средств  индивидуальной│75         │фильтрующие.             │      │

│    │защиты          органов│           │Нефелометрические методы │      │

│    │дыхания;               │           │определения коэффициента │      │

│    │    противогазовые     │           │подсоса масляного тумана │      │

│    │фильтры  подразделяются│           │под лицевую часть";      │      │

│    │на   марки   и   классы│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │низкой,    средней    и│12.4.158-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │высокой   эффективности│           │органов дыхания          │      │

│    │в зависимости от  паров│           │фильтрующие.             │      │

│    │и     газов     опасных│           │Методы определения       │      │

│    │химических  веществ   и│           │времени защитного        │      │

│    │их   концентраций,   от│           │действия фильтрующе-     │      │

│    │которых             они│           │поглощающих коробок по   │      │

│    │обеспечивают защиту,   │           │парообразным вредным     │      │

│    │в том числе:           │           │веществам";              │      │

│    │    марка   A   -   для│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │защиты от  органических│12.4.159-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │газов   и    паров    с│           │органов дыхания          │      │

│    │температурой    кипения│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │свыше 65 °C;           │           │определения времени      │      │

│    │    марка   B   -   для│           │защитного действия       │      │

│    │защиты               от│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │неорганических газов  и│           │коробок по газообразным  │      │

│    │паров,  за  исключением│           │вредным веществам";      │      │

│    │оксида    углерода    и│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │других         веществ,│12.4.160-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │которые должен  указать│           │органов дыхания          │      │

│    │изготовитель;          │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │    марка   E   -   для│           │определения времени      │      │

│    │защиты   от    диоксида│           │защитного действия       │      │

│    │серы  и  других  кислых│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │газов и паров;         │           │коробок по оксиду        │      │

│    │    марка   K   -   для│           │углерода";               │      │

│    │защиты  от  аммиака   и│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │его        органических│12.4.161-75│индивидуальной защиты    │      │

│    │производных;           │           │органов дыхания          │      │

│    │    марка  AX   -   для│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │защиты от  органических│           │определения времени      │      │

│    │газов   и    паров    с│           │защитного действия       │      │

│    │температурой    кипения│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │не более 65 °C;        │           │коробок по парам ртути"; │      │

│    │    марка  SX   -   для│ГОСТ       │ССБТ "Лицевая часть ШМП  │      │

│    │защиты   от   моноксида│12.4.166-85│для промышленных         │      │

│    │углерода (CO);         │           │противогазов. Методы     │      │

│    │    марка  HgP3  -  для│           │испытаний";              │      │

│    │защиты от паров ртути; │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    марка №OP3  -   для│12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │защиты    от    оксидов│2002       │Метод определения        │      │

│    │азота;                 │           │стойкости материалов и   │      │

│    │    фильтры марок  HgP3│           │швов к действию          │      │

│    │и  № OP3  должны   быть│           │агрессивных сред";       │      │

│    │только          высокой│ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │эффективности;         │74         │противогазам и           │      │

│    │    начальное          │           │респираторам. Метод      │      │

│    │сопротивление          │           │определения              │      │

│    │противогазовых         │           │сопротивления            │      │

│    │фильтров     воздушному│           │постоянному потоку       │      │

│    │потоку при  30  дм3/мин│           │воздуха";                │      │

│    │не   должно   превышать│ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │100 Па, 140  Па  и  160│72         │определения стойкости к  │      │

│    │Па     для     фильтров│           │действию химических      │      │

│    │соответственно  низкой,│           │сред";                   │      │

│    │средней    и    высокой│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │эффективности;         │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Метод испытаний по       │      │

│    │                       │           │подсосу тест-вещества    │      │

│    │                       │           │гексафторида серы. Метод │      │

│    │                       │           │испытаний клапанов.      │      │

│    │                       │           │Метод испытаний          │      │

│    │                       │           │устойчивости к           │      │

│    │                       │           │воспламенению";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2009 (E№   │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │14387:2008)│противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний.        │      │

│    │                       │           │Маркировка";             │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│25. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины.           │      │

│    │13:                    │74         │Метод испытаний на       │      │

│    │    13)   в   отношении│           │стойкость в              │      │

│    │противогазоаэрозольных │           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │(комбинированных)      │           │к воздействию жидких     │      │

│    │фильтрующих     средств│           │агрессивных сред";       │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов    дыхания    с│12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │изолирующей     лицевой│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │частью и  в  дополнение│           │определения величины     │      │

│    │к           требованиям│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │подпунктов   7   -    9│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │настоящего пункта:     │12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │    требования        к│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │лицевым         частям,│           │определения температуры  │      │

│    │используемым          в│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │указанном типе  средств│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │органов        дыхания,│           │Метод определения поля   │      │

│    │аналогичны             │           │зрения";                 │      │

│    │требованиям,           │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │предъявляемым         к│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │лицевым          частям│           │человека в средствах     │      │

│    │противогазовых  средств│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │органов дыхания;       │12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │    противогазоаэро-   │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │зольные                │           │определения CO2 и O2 во  │      │

│    │(комбинированные)      │           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │фильтры          должны│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │подразделяться       на│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │марки и классы  низкой,│           │в средствах              │      │

│    │средней    и    высокой│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │эффективности         в│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │зависимости          от│12.4.119-82│индивидуальной защиты    │      │

│    │аэрозолей,   паров    и│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │газов           опасных│           │оценки защитных средств  │      │

│    │химических  веществ   и│           │по аэрозолям";           │      │

│    │их   концентраций,   от│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │которых             они│12.4.156-75│респираторы промышленные │      │

│    │обеспечивают     защиту│           │фильтрующие.             │      │

│    │аналогично             │           │Нефелометрический метод  │      │

│    │противогазовым         │           │определения коэффициента │      │

│    │фильтрам;              │           │проницаемости            │      │

│    │    начальное          │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │сопротивление          │           │коробок по масляному     │      │

│    │комбинированных        │           │туману";                 │      │

│    │фильтров     воздушному│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │потоку    не     должно│12.4.157-75│респираторы промышленные │      │

│    │превышать 160  Па,  210│           │фильтрующие.             │      │

│    │Па  и  280  Па  при  30│           │Нефелометрические методы │      │

│    │дм3/мин  для    изделий│           │определения коэффициента │      │

│    │низкой,    средней    и│           │подсоса масляного тумана │      │

│    │высокой   эффективности│           │под лицевую часть";      │      │

│    │соответственно;  и  850│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │Па, 880 Па  и  1060  Па│12.4.158-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │при  95   дм3/мин   для│           │органов дыхания          │      │

│    │изделий         низкой,│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │средней    и    высокой│           │определения времени      │      │

│    │эффективности          │           │защитного действия       │      │

│    │соответственно;        │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │    сопротивление      │           │коробок по парообразным  │      │

│    │фильтров     воздушному│           │вредным веществам";      │      │

│    │потоку после  запыления│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │при   95   дм3/мин   не│12.4.159-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │должно  превышать  1040│           │органов дыхания          │      │

│    │Па для  изделий  низкой│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │эффективности  и   1060│           │определения времени      │      │

│    │Па для изделий  средней│           │защитного действия       │      │

│    │и               высокой│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │эффективности;         │           │коробок по газообразным  │      │

│    │    коэффициент        │           │вредным веществам";      │      │

│    │проницаемости по  тест-│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│12.4.160-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │хлорида натрия и  тест-│           │органов дыхания          │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │масляный   туман   (МТ)│           │определения времени      │      │

│    │через                  │           │защитного действия       │      │

│    │противогазоаэрозольный │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │фильтр   при   скорости│           │коробок по оксиду        │      │

│    │воздушного  потока   95│           │углерода";               │      │

│    │дм3/мин    не    должен│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │превышать            20│12.4.161-75│индивидуальной защиты    │      │

│    │процентов, 6  процентов│           │органов дыхания          │      │

│    │и  0,05  процента   для│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │фильтров               │           │определения времени      │      │

│    │соответственно  низкой,│           │защитного действия       │      │

│    │средней    и    высокой│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │эффективности;         │           │коробок по парам ртути"; │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Лицевая часть ШМП  │      │

│    │                       │12.4.166-85│для промышленных         │      │

│    │                       │           │противогазов. Методы     │      │

│    │                       │           │испытаний";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости материалов и   │      │

│    │                       │           │швов к действию          │      │

│    │                       │           │агрессивных сред";       │      │

│    │                       │ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │                       │74         │противогазам и           │      │

│    │                       │           │респираторам. Метод      │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │постоянному потоку       │      │

│    │                       │           │воздуха";                │      │

│    │                       │ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │                       │72         │определения стойкости к  │      │

│    │                       │           │действию химических      │      │

│    │                       │           │сред";                   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Метод испытаний по       │      │

│    │                       │           │подсосу тест-вещества    │      │

│    │                       │           │гексафторида серы. Метод │      │

│    │                       │           │испытаний клапанов.      │      │

│    │                       │           │Метод испытаний          │      │

│    │                       │           │устойчивости к           │      │

│    │                       │           │воспламенению";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2009 (E№   │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │14387:2008)│противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний.        │      │

│    │                       │           │Маркировка";             │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические условия      │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│26. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины.           │      │

│    │14:                    │74         │Метод испытаний на       │      │

│    │    14)   в   отношении│           │стойкость в              │      │

│    │фильтрующих            │           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │самоспасателей   и    в│           │к воздействию жидких     │      │

│    │дополнение            к│           │агрессивных сред";       │      │

│    │требованиям  подпунктов│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │7   -   9    настоящего│12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │пункта:                │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │    универсальные      │           │определения величины     │      │

│    │фильтрующие            │           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │самоспасатели    должны│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │обеспечивать     защиту│12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │органов  дыхания,  глаз│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │и    кожных    покровов│           │определения температуры  │      │

│    │головы   человека   при│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │относительной          │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │влажности  воздуха   до│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │98     процентов     от│           │Метод определения поля   │      │

│    │аэрозолей     различной│           │зрения";                 │      │

│    │природы, паров и  газов│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │опасных      химических│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │веществ  не   менее   4│           │человека в средствах     │      │

│    │групп,  соответствующих│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │маркам фильтров (A,  B,│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │E,  K),   указанным   в│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │подпункте            12│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │настоящего пункта;     │           │определения CO2 и O2 во  │      │

│    │    специальные        │           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │фильтрующие            │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │самоспасатели    должны│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │в средствах              │      │

│    │органов  дыхания   либо│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │органов  дыхания,  глаз│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │и    кожных    покровов│12.4.119-82│индивидуальной защиты    │      │

│    │головы   человека    от│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │одного  или  нескольких│           │оценки защитных средств  │      │

│    │поражающих     факторов│           │по аэрозолям";           │      │

│    │(веществ);             │ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │    время     защитного│12.4.156-75│респираторы промышленные │      │

│    │действия фильтрующих   │           │фильтрующие.             │      │

│    │самоспасателей       от│           │Нефелометрический метод  │      │

│    │опасных      химических│           │определения коэффициента │      │

│    │веществ должно быть  не│           │проницаемости            │      │

│    │менее 20 минут;        │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │    коэффициенты       │           │коробок по масляному     │      │

│    │проницаемости по  тест-│           │туману";                 │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │масляного   тумана    и│12.4.157-75│респираторы промышленные │      │

│    │тест-веществу         -│           │фильтрующие.             │      │

│    │аэрозоль        хлорида│           │Нефелометрические методы │      │

│    │натрия            через│           │определения коэффициента │      │

│    │универсальный          │           │подсоса масляного тумана │      │

│    │фильтрующий            │           │под лицевую часть";      │      │

│    │самоспасатель        не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │должны   превышать    2│12.4.158-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │процентов,  1  процента│           │органов дыхания          │      │

│    │и 0,1  процента  -  для│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │указанных              │           │определения времени      │      │

│    │самоспасателей         │           │защитного действия       │      │

│    │соответственно  низкой,│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │средней    и    высокой│           │коробок по парообразным  │      │

│    │эффективности;         │           │вредным веществам";      │      │

│    │    коэффициент        │ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │подсоса    по     тест-│12.4.157-75│респираторы промышленные │      │

│    │веществу   -   аэрозоль│           │фильтрующие.             │      │

│    │масляного   тумана    и│           │Нефелометрические методы │      │

│    │тест-веществу         -│           │определения коэффициента │      │

│    │аэрозоль        хлорида│           │подсоса масляного тумана │      │

│    │натрия в  зону  дыхания│           │под лицевую часть";      │      │

│    │и  в  зону   глаз   для│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │фильтрующих            │12.4.158-75│индивидуальной защиты    │      │

│    │самоспасателей       не│           │органов дыхания          │      │

│    │должны   превышать    6│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │процентов,  2  процента│           │определения времени      │      │

│    │и 1 процент и по  тест-│           │защитного действия       │      │

│    │веществу -  гексафторид│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │серы     не      должен│           │коробок по парообразным  │      │

│    │превышать  2   процента│           │вредным веществам";      │      │

│    │для   изделий    низкой│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │эффективности,        1│12.4.159-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │процент   для   изделий│           │органов дыхания          │      │

│    │средней   эффективности│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │и  0,1   процента   для│           │определения времени      │      │

│    │изделий         высокой│           │защитного действия       │      │

│    │эффективности;         │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │    в       фильтрующих│           │коробок по газообразным  │      │

│    │самоспасателях         │           │вредным веществам";      │      │

│    │сопротивление   дыханию│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │при расходе воздуха  95│12.4.160-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │дм3/мин    не    должно│           │органов дыхания          │      │

│    │превышать на вдохе  800│           │фильтрующие.             │      │

│    │Па, а на выдохе  -  300│           │Методы определения       │      │

│    │Па;                    │           │времени защитного        │      │

│    │    содержание         │           │действия фильтрующе-     │      │

│    │диоксида  углерода   во│           │поглощающих коробок по   │      │

│    │вдыхаемом  воздухе   не│           │оксиду углерода";        │      │

│    │должно   превышать    2│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │процента;              │12.4.161-75│индивидуальной защиты    │      │

│    │    время приведения  в│           │органов дыхания          │      │

│    │рабочее       состояние│           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │фильтрующего           │           │определения времени      │      │

│    │самоспасателя        не│           │защитного действия       │      │

│    │должно   превышать   60│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │секунд;                │           │коробок по парам ртути"; │      │

│    │    иллюминатор        │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │фильтрующего           │12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │самоспасателя        не│2002       │Метод определения        │      │

│    │должен         искажать│           │стойкости материалов и   │      │

│    │видимость и  запотевать│           │швов к действию          │      │

│    │в     течение     всего│           │агрессивных сред";       │      │

│    │времени       защитного│ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │действия;              │72         │определения стойкости к  │      │

│    │    фильтрующие        │           │действию химических      │      │

│    │самоспасатели    должны│           │сред";                   │      │

│    │обладать   массой    не│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │более 1 кг;            │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Метод испытаний по       │      │

│    │                       │           │подсосу тест-вещества    │      │

│    │                       │           │гексафторида серы. Метод │      │

│    │                       │           │испытаний клапанов.      │      │

│    │                       │           │Метод испытаний          │      │

│    │                       │           │устойчивости к           │      │

│    │                       │           │воспламенению";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │(E№        │противогазовые и         │      │

│    │                       │14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний.        │      │

│    │                       │           │Маркировка";             │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические условия;     │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│27. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │15:                    │74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │    15)   в   отношении│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │фильтрующих            │           │к воздействию жидких     │      │

│    │самоспасателей,        │           │агрессивных сред";       │      │

│    │используемых        при│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │пожарах,          кроме│12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │требований,            │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │предусмотренных        │           │определения температуры  │      │

│    │подпунктом           14│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │настоящего      пункта,│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │должно      применяться│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │требование           об│           │Метод определения поля   │      │

│    │обеспечении  в  течение│           │зрения";                 │      │

│    │не менее чем  30  минут│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │защиты   от   продуктов│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │горения   -   аэрозолей│           │человека в средствах     │      │

│    │(дымов), паров и  газов│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │органических,          │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │неорганических  кислых,│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │неорганических         │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │основных   веществ,   а│           │определения CO2 и O2 во  │      │

│    │также   от   монооксида│           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │углерода            при│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │превышении    предельно│12.4.119-82│индивидуальной защиты    │      │

│    │допустимого  содержания│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │токсичного    вещества.│           │оценки защитных средств  │      │

│    │Уровень       предельно│           │по аэрозолям";           │      │

│    │допустимого  содержания│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │в   отношении   каждого│12.4.156-75│респираторы промышленные │      │

│    │вещества               │           │фильтрующие.             │      │

│    │устанавливается       в│           │Нефелометрический метод  │      │

│    │нормативных  документах│           │определения коэффициента │      │

│    │по             пожарной│           │проницаемости            │      │

│    │безопасности;          │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по масляному     │      │

│    │                       │           │туману";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │                       │12.4.157-75│респираторы промышленные │      │

│    │                       │           │фильтрующие.             │      │

│    │                       │           │Нефелометрические методы │      │

│    │                       │           │определения коэффициента │      │

│    │                       │           │подсоса масляного тумана │      │

│    │                       │           │под лицевую часть";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.158-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │                       │           │определения времени      │      │

│    │                       │           │защитного действия       │      │

│    │                       │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по парообразным  │      │

│    │                       │           │вредным веществам";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.159-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │                       │           │определения времени      │      │

│    │                       │           │защитного действия       │      │

│    │                       │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по газообразным  │      │

│    │                       │           │вредным веществам";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.160-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие.             │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │времени защитного        │      │

│    │                       │           │действия фильтрующе-     │      │

│    │                       │           │поглощающих коробок по   │      │

│    │                       │           │оксиду углерода";        │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.161-75│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие.             │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │времени защитного        │      │

│    │                       │           │действия фильтрующе-     │      │

│    │                       │           │поглощающих коробок по   │      │

│    │                       │           │парам ртути";            │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости материалов и   │      │

│    │                       │           │швов к действию          │      │

│    │                       │           │агрессивных сред";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Метод испытаний по       │      │

│    │                       │           │подсосу тест-вещества    │      │

│    │                       │           │гексафторида серы. Метод │      │

│    │                       │           │испытаний клапанов.      │      │

│    │                       │           │Метод испытаний          │      │

│    │                       │           │устойчивости к           │      │

│    │                       │           │воспламенению";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2009 (E№   │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │14387:2008)│противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования"; │      │

│    │                       │СТБ        │Система стандартов       │      │

│    │                       │11.14.05-  │пожарной безопасности.   │      │

│    │                       │2010       │Самоспасатели            │      │

│    │                       │           │фильтрующие для защиты   │      │

│    │                       │           │органов дыхания. Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний;        │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия;                 │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.191-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │                       │           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │                       │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │                       │           │несъемными               │      │

│    │                       │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │                       │           │комбинированными         │      │

│    │                       │           │фильтрами. Общие         │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические условия;     │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия                  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│28. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины.           │      │

│    │17:                    │74         │Метод испытаний на       │      │

│    │    17)   в   отношении│           │стойкость в              │      │

│    │одежды      специальной│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │защитной    и    одежды│           │к воздействию жидких     │      │

│    │фильтрующей   защитной,│           │агрессивных сред";       │      │

│    │а     также     средств│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │рук    от    химических│           │человека в средствах     │      │

│    │факторов:              │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ       │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │для      защиты      от│12.4.063-79│рук. Метод определения   │      │

│    │атмосферных     осадков│           │кислото- и               │      │

│    │должна            иметь│           │щелочепроницаемости";    │      │

│    │водоупорность не  менее│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │1800    Па,    а    при│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │воздействии струй  воды│           │Метод определения        │      │

│    │- не менее 3000 Па;    │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ       │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │для защиты от кислот  и│12.4.101-93│для ограниченной защиты  │      │

│    │материалы    для     ее│           │от токсичных веществ.    │      │

│    │изготовления     должны│           │Общие технические        │      │

│    │быть                   │           │требования и методы      │      │

│    │кислотонепроницаемыми  │           │испытаний";              │      │

│    │и   кислотостойкими   и│ГОСТ       │ССБТ "Пленочные и        │      │

│    │сохранять              │12.4.118-82│полимерные материалы для │      │

│    │кислотозащитные        │           │средств защиты рук.      │      │

│    │свойства    после     5│           │Метод определения        │      │

│    │стирок  или  химчисток,│           │стойкости к проколу";    │      │

│    │потеря        прочности│ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная, │      │

│    │материалов           от│12.4.129-  │средства индивидуальной  │      │

│    │воздействия  кислот  не│2001       │защиты рук. Одежда       │      │

│    │должна превышать 15%;  │           │специальная и материалы  │      │

│    │    одежда  специальная│           │для их изготовления.     │      │

│    │для защиты  от  щелочей│           │Метод определения        │      │

│    │и  материалы   для   ее│           │проницаемости нефти и    │      │

│    │изготовления     должны│           │нефтепродуктов";         │      │

│    │иметь                  │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │щелочепроницаемость   в│12.4.135-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │зависимости          от│           │Метод определения        │      │

│    │установленных  групп  и│           │щелочепроницаемости";    │      │

│    │сохранять              │ГОСТ       │ССБТ "Материалы          │      │

│    │щелочезащитные         │12.4.143-84│полимерные для средств   │      │

│    │свойства    после     5│           │защиты рук. Метод        │      │

│    │стирок  или  химчисток,│           │определения коэффициента │      │

│    │потеря        прочности│           │проницаемости            │      │

│    │материалов           от│           │органических             │      │

│    │воздействия щелочей  не│           │растворителей";          │      │

│    │должна превышать 15%;  │ГОСТ       │ССБТ "Материалы с        │      │

│    │    одежда  специальная│12.4.146-84│полимерным покрытием для │      │

│    │для защиты от  нефти  и│           │специальной одежды и     │      │

│    │нефтепродуктов        и│           │средств защиты рук.      │      │

│    │материалы    для     ее│           │Метод определения        │      │

│    │изготовления     должны│           │стойкости к действию     │      │

│    │быть                   │           │кислот и щелочей";       │      │

│    │нефтенепроницаемыми   и│ГОСТ       │ССБТ "Искусственные кожи │      │

│    │нефтестойкими,         │12.4.147-84│для средств защиты рук.  │      │

│    │сохранять              │           │Метод определения        │      │

│    │нефтезащитные  свойства│           │проницаемости кислот и   │      │

│    │после  5   стирок   или│           │щелочей";                │      │

│    │химчисток,       потеря│ГОСТ       │ССБТ "Материалы          │      │

│    │прочности    материалов│12.4.167-85│пленочные полимерные для │      │

│    │от воздействия нефти  и│           │средств защиты рук.      │      │

│    │нефтепродуктов       не│           │Метод определения        │      │

│    │должна превышать 15%;  │           │устойчивости к           │      │

│    │    одежда  фильтрующая│           │истиранию";              │      │

│    │защитная         должна│ГОСТ       │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │обеспечивать защиту  от│12.4.168-85│рук из полимеров. Метод  │      │

│    │газов,           паров,│           │определения              │      │

│    │аэрозолей    химических│           │проницаемости нефти и    │      │

│    │веществ,      указанных│           │нефтепродуктов";         │      │

│    │изготовителем,         │ГОСТ       │ССБТ "Материалы с        │      │

│    │защитные       свойства│12.4.170-86│полимерным покрытием для │      │

│    │должны  сохраняться   в│           │специальной одежды.      │      │

│    │течение  12   и   более│           │Метод определения к      │      │

│    │месяцев   эксплуатации,│           │действию органических    │      │

│    │после  шести  и   более│           │растворителей";          │      │

│    │стирок,      химчисток,│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │нейтрализаций          │12.4.171-86│индивидуальной защиты    │      │

│    │(дегазаций),     должна│           │рук от токсичных         │      │

│    │сочетаться   с   СИЗОД,│           │веществ. Методы          │      │

│    │СИЗ  рук   и   ног,  ее│           │определения              │      │

│    │конструкция      должна│           │проницаемости,           │      │

│    │обеспечивать           │           │очищаемости и            │      │

│    │герметичность   (полное│           │стойкости";              │      │

│    │укрытие          кожных│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │покровов)      изделия,│12.4.173-87│индивидуальной защиты от │      │

│    │воздух  внешней   среды│           │щелочей. Нормы           │      │

│    │должен   поступать    в│           │щелочепроницаемости";    │      │

│    │подкостюмное           │ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │пространство      путем│12.4.183-91│средств защиты рук.      │      │

│    │фильтрации через  пакет│           │Технические требования"; │      │

│    │материалов       одежды│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │фильтрующей   защитной,│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │она              должна│2002       │Метод определения        │      │

│    │эксплуатироваться     в│           │однородности             │      │

│    │положении  "герметично"│           │материалов";             │      │

│    │когда    имеет    место│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │превышение ПДК  веществ│12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │в    воздухе    рабочей│2002       │Метод определения        │      │

│    │зоны,              если│           │стойкости материалов и   │      │

│    │концентрация опасных  и│           │швов к действию          │      │

│    │(или)  вредных  веществ│           │агрессивных сред";       │      │

│    │не            превышает│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │допустимый уровень,  то│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │она  эксплуатируется  в│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │разгерметизированном   │           │серповидные образцы)";   │      │

│    │виде  -   в   положении│ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │"наготове",       масса│           │определения упруго-      │      │

│    │одежды      фильтрующей│           │прочностных свойств при  │      │

│    │защитной   не    должна│           │растяжении";             │      │

│    │превышать 3,8 кг;      │ГОСТ 413-91│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │    средства           │           │пластмассовым покрытием. │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Определения              │      │

│    │рук    от    химических│           │водонепроницаемости";    │      │

│    │факторов  должны   быть│ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │водонепроницаемыми,    │75         │ткань. Метод определения │      │

│    │кислото-              и│           │прочности связи между    │      │

│    │щелочепроницаемость    │           │слоями при расслоении";  │      │

│    │должна  быть  не  более│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │1,0 ед. рН;            │85         │и смешанные защитные для │      │

│    │                       │           │спецодежды";             │      │

│    │                       │ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │                       │72         │определения стойкости к  │      │

│    │                       │           │действию химических      │      │

│    │                       │           │сред";                   │      │

│    │                       │ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │                       │2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │                       │           │определения толщины";    │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │                       │15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │прочности";              │      │

│    │                       │ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │                       │70         │полульняные для          │      │

│    │                       │           │спецодежды. Метод        │      │

│    │                       │           │определения стойкости к  │      │

│    │                       │           │истиранию по плоскости"; │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │линейных размеров,       │      │

│    │                       │           │линейной и поверхностной │      │

│    │                       │           │плотностей";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │толщины";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │количества нитей         │      │

│    │                       │           │на 10 см";               │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.4-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │                       │           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │раздвигаемости";         │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.7-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │размера ячеек";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │прочности и растяжимости │      │

│    │                       │           │при продавливании        │      │

│    │                       │           │шариком";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │капиллярности";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.12-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к              │      │

│    │                       │           │нефтепродуктам";         │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.13-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к агрессивным  │      │

│    │                       │           │средам";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.15-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │массовой доли            │      │

│    │                       │           │компонентов нитей в      │      │

│    │                       │           │тканях";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │водопроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию по │      │

│    │                       │           │плоскости";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к              │      │

│    │                       │           │осыпаемости";            │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │                       │           │волокон из ткани";       │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │компонентов полного      │      │

│    │                       │           │удлинения при растяжении │      │

│    │                       │           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │                       │           │разрывной";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │                       │ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │                       │95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │                       │1421-77)   │Определение разрывной    │      │

│    │                       │           │нагрузки и удлинения при │      │

│    │                       │           │разрыве";                │      │

│    │                       │ГОСТ 30304-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │                       │95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │                       │4674-77)   │Определение              │      │

│    │                       │           │сопротивления раздиру";  │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │                       │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты. Общие            │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.197-99│для защиты от жидких     │      │

│    │                       │           │химикатов. Метод         │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │воздухонепроницаемых     │      │

│    │                       │           │материалов прониканию    │      │

│    │                       │           │жидкостей";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │                       │12.4.199-99│средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │                       │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │сопротивления на изгиб"; │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │                       │12.4.201-99│средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │                       │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │                       │           │Метод искусственного     │      │

│    │                       │           │старения";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │                       │12.4.202-99│средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │                       │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │водопроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │проницаемости материалов │      │

│    │                       │           │в агрессивных средах";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.240-  │дополнительная для работ │      │

│    │                       │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.248-  │для защиты от растворов  │      │

│    │                       │2008       │кислот. Технические      │      │

│    │                       │           │требования";             │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │17491-3-   │для защиты от химических │      │

│    │                       │2009       │веществ", часть 3 "Метод │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к прониканию струи       │      │

│    │                       │           │жидкости (струйный       │      │

│    │                       │           │метод)";                 │      │

│    │                       │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │464-2007   │для защиты от жидких и   │      │

│    │                       │           │газообразных химических  │      │

│    │                       │           │веществ, в том числе     │      │

│    │                       │           │жидких и твердых         │      │

│    │                       │           │аэрозолей. Метод         │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │герметичности            │      │

│    │                       │           │газонепроницаемых        │      │

│    │                       │           │костюмов";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы               │      │

│    │                       │3759-2007  │текстильные. Подготовка  │      │

│    │                       │           │образцов материалов и    │      │

│    │                       │           │одежды для проведений    │      │

│    │                       │           │испытаний по определению │      │

│    │                       │           │изменений размеров";     │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2007  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменений размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5089-2001  │Подготовка проб для      │      │

│    │                       │           │химических испытаний";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Одежда специальная для  │      │

│    │                       │6530-99    │защиты от жидких         │      │

│    │                       │           │химикатов. Метод         │      │

│    │                       │           │определения сопротивления│      │

│    │                       │           │материалов проникновению │      │

│    │                       │           │жидкостей";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │                       │15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │                       │           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │                       │           │на термоманекене";       │      │

│    │                       │ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │                       │1995       │каучуковым или           │      │

│    │                       │           │полимерным покрытием.    │      │

│    │                       │           │Определение устойчивости │      │

│    │                       │           │к повреждению при        │      │

│    │                       │           │многократном изгибе";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │17491-3-   │для защиты от химических │      │

│    │                       │2009       │веществ", часть 3 "Метод │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к прониканию струи       │      │

│    │                       │           │жидкости (струйный       │      │

│    │                       │           │метод)";                 │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │17491-4-   │для защиты от химических │      │

│    │                       │2009       │веществ", часть 4 "Метод │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к прониканию распыляемой │      │

│    │                       │           │жидкости (метод          │      │

│    │                       │           │распыления)";            │      │

│    │                       │ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │ИСО 13982- │для защиты от твердых    │      │

│    │                       │1-2009     │аэрозолей", часть 1      │      │

│    │                       │           │"Требования к            │      │

│    │                       │           │эксплуатационным         │      │

│    │                       │           │характеристикам одежды   │      │

│    │                       │           │специальной,             │      │

│    │                       │           │обеспечивающей защиту    │      │

│    │                       │           │всего тела от твердых    │      │

│    │                       │           │аэрозолей химических     │      │

│    │                       │           │веществ (одежда типа 5)";│      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2001       │технические требования"; │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │"Текстиль.               │      │

│    │                       │14419-2010 │Маслонепроницаемость.    │      │

│    │                       │           │Испытание устойчивости с │      │

│    │                       │           │применением              │      │

│    │                       │           │углеводорода"            │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│29. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │19:                    │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    19)   в   отношении│           │Метод определения поля   │      │

│    │средств  индивидуальной│           │зрения";                 │      │

│    │защиты    глаз    (очки│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │защитные) от химических│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │факторов:              │           │в средствах              │      │

│    │    средства           │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │глаз             должны│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │соответствовать        │2002       │Метод определения        │      │

│    │требованиям,           │           │однородности             │      │

│    │предусмотренным        │           │материалов";             │      │

│    │подпунктом  17   пункта│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │4.3        технического│12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │регламента  Таможенного│2002       │Метод определения        │      │

│    │союза;                 │           │стойкости материалов и   │      │

│    │    очковые      стекла│           │швов к действию          │      │

│    │очков    защитных    не│           │агрессивных сред";       │      │

│    │должны         обладать│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │оптическим   действием,│80         │определения              │      │

│    │вызывающим    ухудшение│           │водопоглощения";         │      │

│    │зрительного            │ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │восприятия;            │72         │определения стойкости к  │      │

│    │    очки       защитные│           │действию химических      │      │

│    │герметичные      должны│           │сред";                   │      │

│    │обеспечивать     защиту│ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │глаз     от      капель│2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │химических   продуктов,│           │Технические требования.  │      │

│    │а также от газа,  паров│           │Методы испытаний";       │      │

│    │и аэрозолей;           │ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │                       │2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │                       │           │Оправы корригирующих     │      │

│    │                       │           │очков. Общие технические │      │

│    │                       │           │требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Очки защитные      │      │

│    │                       │12.4.188-  │фильтрующие от           │      │

│    │                       │2000       │воздействия парогазовой  │      │

│    │                       │           │фазы токсичных веществ.  │      │

│    │                       │           │Технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │проницаемости материалов │      │

│    │                       │           │в агрессивных средах";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │                       │12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │                       │2007       │измерений оптических и   │      │

│    │                       │           │неоптических             │      │

│    │                       │           │параметров";             │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │Линзы очковые. Общие     │      │

│    │                       │51044-99   │технические условия      │      │

│    │                       │(ГОСТ      │                         │      │

│    │                       │30808-2002)│                         │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Офтальмологическая       │      │

│    │                       │12870-2007 │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │                       │           │Технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┤      │

│30. │Пункт   4.4,   подпункт│ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины.           │      │

│    │21:                    │74         │Метод испытаний на       │      │

│    │    21)   в   отношении│           │стойкость в              │      │

│    │средств  индивидуальной│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │к воздействию жидких     │      │

│    │химических факторов:   │           │агрессивных сред";       │      │

│    │    коэффициент        │ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │снижения      прочности│12.4.102-80│верха специальной обуви. │      │

│    │крепления деталей  низа│           │Метод определения        │      │

│    │обуви  от   воздействия│           │проницаемости жидкими    │      │

│    │химических     факторов│           │агрессивными             │      │

│    │должен  быть  не  менее│           │веществами";             │      │

│    │0,5,        коэффициент│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │снижения прочности     │12.4.130-83│верха специальной обуви. │      │

│    │ниточных      креплений│           │Метод определения        │      │

│    │деталей верха обуви  от│           │стойкости к воздействию  │      │

│    │воздействия  химических│           │нефти и нефтепродуктов"; │      │

│    │факторов  должен   быть│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │не менее 0,6;          │12.4.135-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    требования        к│           │Метод определения        │      │

│    │материалу       подошвы│           │щелочепроницаемости";    │      │

│    │обуви,   к    прочности│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │крепления       деталей│12.4.148-84│верха специальной обуви. │      │

│    │обуви   и   другим   ее│           │Метод определения        │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │стойкости к действию     │      │

│    │подпункте   9    пункта│           │органических             │      │

│    │4.3;                   │           │растворителей";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │                       │12.4.149-84│верха специальной обуви. │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │проницаемости            │      │

│    │                       │           │органических             │      │

│    │                       │           │растворителей";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │                       │12.4.165-85│кожаная. Метод           │      │

│    │                       │           │определения коэффициента │      │

│    │                       │           │снижения прочности       │      │

│    │                       │           │крепления от воздействия │      │

│    │                       │           │агрессивных сред";       │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │                       │12.4.178-91│кожаная. Метод           │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │пылепроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │однородности             │      │

│    │                       │           │материалов";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.220-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости материалов и   │      │

│    │                       │           │швов к действию          │      │

│    │                       │           │агрессивных сред";       │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │                       │12.4.242-  │дезактивируемая с        │      │

│    │                       │2007       │текстильным верхом для   │      │

│    │                       │           │работ с радиоактивными и │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │                       │(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │                       │           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │                       │           │серповидные образцы)";   │      │

│    │                       │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │                       │           │определения упруго-      │      │

│    │                       │           │прочностных свойств при  │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ 9134- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │78         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления деталей низа"; │      │

│    │                       │ГОСТ 9135- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │2004       │определения общей и      │      │

│    │                       │           │остаточной деформации    │      │

│    │                       │           │подноска и задника";     │      │

│    │                       │ГОСТ 9136- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │72         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления каблука и      │      │

│    │                       │           │набойки";                │      │

│    │                       │ГОСТ 9290- │"Обувь. Метод            │      │

│    │                       │76         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │ниточных швов соединения │      │

│    │                       │           │деталей верха";          │      │

│    │                       │ГОСТ 9292- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │82         │определения прочности    │      │

│    │                       │           │крепления подошв обуви   │      │

│    │                       │           │химических методов       │      │

│    │                       │           │крепления";              │      │

│    │                       │ГОСТ 9718- │"Обувь. Методы           │      │

│    │                       │88         │определения гибкости";   │      │

│    │                       │ГОСТ 28735-│"Обувь. Метод            │      │

│    │                       │2005       │определения массы";      │      │

│    │                       │ГОСТ 29182-│"Резиновая обувь.        │      │

│    │                       │91         │Резиновые рабочие сапоги │      │

│    │                       │           │с подкладкой или без     │      │

│    │                       │           │подкладки, стойкие к     │      │

│    │                       │           │действию химикатов";     │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │                       │12.4.217-  │кожаная. Метод           │      │

│    │                       │2000       │определения              │      │

│    │                       │           │проницаемости            │      │

│    │                       │           │органических             │      │

│    │                       │           │растворителей";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │проницаемости материалов │      │

│    │                       │           │в агрессивных средах";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │                       │12.4.239-  │дополнительная для работ │      │

│    │                       │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические условия и    │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия      │      │

│    │                       │           │для проведения           │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытаний обуви и        │      │

│    │                       │           │деталей обуви";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Метод испытаний  │      │

│    │                       │19957-2008 │каблуков. Прочность      │      │

│    │                       │           │удерживания              │      │

│    │                       │           │каблучного гвоздя";      │      │

│    │                       │ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила приемки" │      │

│    │                       │78 СТБ ИСО │Обувь. Стандартные       │      │

│    │                       │18454-2006 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытания обуви и ее     │      │

│    │                       │           │элементов"               │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │"Обувь. Методы испытаний │      │

│    │                       │17707 (ИСО │подошвы. Сопротивление   │      │

│    │                       │17707:2005,│многократному изгибу"    │      │

│    │                       │IDT)       │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация   пунктов  в  таблице  дана  в  соответствии   с  официальным

текстом документа.

│30. │Пункт 4.5, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ. "Средства          │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.066-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │общих   требований    к│           │рук от радиоактивных     │      │

│    │средствам              │           │веществ. Общие           │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │требования и правила     │      │

│    │от         радиационных│           │применения";             │      │

│    │факторов       (внешние│ГОСТ       │ССБТ "Пленочные          │      │

│    │ионизирующие  излучения│12.4.118-82│полимерные материалы и   │      │

│    │и         радиоактивные│           │искусственные кожи для   │      │

│    │вещества):             │           │средств защиты рук.      │      │

│    │    материалы   средств│           │Метод определения        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │стойкости к проколу";    │      │

│    │от  бета-излучения   не│ГОСТ       │ССБТ "Материалы          │      │

│    │должны        содержать│12.4.167-85│пленочные полимерные для │      │

│    │химических элементов  с│           │средств защиты рук.      │      │

│    │атомным  номером  более│           │Метод определения        │      │

│    │30;                    │           │устойчивости к           │      │

│    │    коэффициенты       │           │истиранию";              │      │

│    │защиты     от     бета-│ГОСТ Р     │ССБТ. Средства           │      │

│    │излучения   и   мягкого│12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │фотонного     излучения│2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │(60  кэВ)  должны  быть│           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │не менее 3;            │           │Требования и методы      │      │

│    │    коэффициент        │           │испытаний;               │      │

│    │проницаемости          │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │самоспасателей         │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │фильтрующих          по│2002       │Метод определения        │      │

│    │радиоактивным          │           │однородности             │      │

│    │веществам           при│           │материалов";             │      │

│    │концентрации      паров│ГОСТ 413-91│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │йода-131 и йодистого   │           │пластмассовым покрытием. │      │

│    │          -5           │           │Определение              │      │

│    │метила  10    Ки/м3  не│           │водонепроницаемости";    │      │

│    │должен   превышать    2│ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │процента  для   изделий│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │низкой   эффективности,│           │прочности связи между    │      │

│    │1 процент  для  изделий│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │средней   эффективности│ГОСТ 9998- │"Пленки                  │      │

│    │и  0,1   процента   для│86         │поливинилхлоридные       │      │

│    │изделий         высокой│           │пластифицированные       │      │

│    │эффективности;         │           │бытового назначения.     │      │

│    │    коэффициент        │           │Общие технические        │      │

│    │дезактивации        для│           │условия";                │      │

│    │наружной       оболочки│ГОСТ 12580-│"Пленки латексные. Метод │      │

│    │изолирующих    костюмов│78         │определения              │      │

│    │из          текстильных│           │упругопрочных свойств    │      │

│    │материалов            с│           │при растяжении";         │      │

│    │эластомерным           │ГОСТ 14236-│"Пленки полимерные.      │      │

│    │покрытием,          для│81         │Метод испытания на       │      │

│    │изолирующих            │           │растяжение";             │      │

│    │эластомерных           │ГОСТ 21050-│"Ткани для спецодежды.   │      │

│    │материалов      лицевых│2004       │Метод определения        │      │

│    │частей          средств│           │устойчивости к сухой     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │химической чистке";      │      │

│    │органов   дыхания,    а│ГОСТ 21353-│"Пленки латексные. Метод │      │

│    │также  для   материалов│75         │определения              │      │

│    │основной    специальной│           │сопротивления раздиру";  │      │

│    │обуви     и     средств│ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │индивидуальной   защиты│30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │головы,  глаз  и   лица│           │изменения размеров после │      │

│    │должен  быть  не  менее│           │мокрых обработок или     │      │

│    │10;                    │           │химической чистки.       │      │

│    │    коэффициент        │           │Общие положения";        │      │

│    │дезактивации        для│ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │материалов     наружной│30157.1-   │Методы определения       │      │

│    │оболочки       костюмов│95         │изменения размеров после │      │

│    │изолирующих           с│           │мокрых обработок или     │      │

│    │пластмассовым          │           │химической чистки.       │      │

│    │покрытием и  пленочных,│           │Режимы обработок";       │      │

│    │для   пластмассовых   и│ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │металлических          │95         │пластмассовым покрытием. │      │

│    │материалов  изолирующих│(ИСО 1421- │Определение разрывной    │      │

│    │лицевых частей  средств│77)        │нагрузки и удлинения при │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │разрыве";                │      │

│    │органов   дыхания,    а│ГОСТ 30304-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │также  для   материалов│95         │пластмассовым покрытием. │      │

│    │одежды         защитной│(ИСО 4674- │Определение              │      │

│    │специальной           и│77)        │сопротивления раздиру";  │      │

│    │дополнительной         │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │специальной       обуви│12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │должен  быть  не  менее│           │Общие технические        │      │

│    │20;                    │           │условия";                │      │

│    │    материалы   средств│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │индивидуальной  защиты,│12.4.191-99│органов дыхания.         │      │

│    │кроме           средств│           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │одноразового           │           │Общие технические        │      │

│    │применения,      должны│           │условия";                │      │

│    │сохранять      защитные│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │свойства    после     5│12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │циклов  загрязнение   -│           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │дезактивация:          │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │несъемными               │      │

│    │указанных материалов  и│           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │их        сопротивление│           │комбинированными         │      │

│    │раздиру    не    должны│           │фильтрами. Общие         │      │

│    │уменьшаться  более  чем│           │технические условия";    │      │

│    │на 10 процентов;       │ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │    усадка   материалов│12.4.199-99│средств индивидуальной   │      │

│    │после   проведения    5│           │защиты с резиновым или   │      │

│    │дезактиваций не  должна│           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │превышать           3,5│           │Метод определения        │      │

│    │процента;              │           │сопротивления на изгиб"; │      │

│    │    одежда  специальная│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │защитная   и   средства│12.4.201-99│средств индивидуальной   │      │

│    │защиты    рук    должны│           │защиты с резиновым или   │      │

│    │соответствовать        │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │требованиям   подпункта│           │Метод искусственного     │      │

│    │17      пункта      4.4│           │старения";               │      │

│    │технического           │ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │регламента  Таможенного│12.4.202-99│средств индивидуальной   │      │

│    │союза;                 │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │    средства           │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Метод определения        │      │

│    │глаз             должны│           │водопроницаемости";      │      │

│    │соответствовать        │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │требованиям   подпункта│12.4.203-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │19      пункта      4.4│           │рук. Перчатки для защиты │      │

│    │технического           │           │от ионизирующего         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │излучения и              │      │

│    │союза;                 │           │радиоактивных веществ.   │      │

│    │    средства           │           │Общие технические        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │требования и методы      │      │

│    │ног              должны│           │испытаний";              │      │

│    │соответствовать        │ГОСТ Р     │ССБТ. "Средства          │      │

│    │требованиям   подпункта│12.4.204-99│индивидуальной защиты    │      │

│    │21      пункта      4.4│(ИСО 11933-│рук. Перчатки камерные.  │      │

│    │технического           │2-87)      │Общие технические        │      │

│    │регламента  Таможенного│           │требования";             │      │

│    │союза;                 │ГОСТ Р     │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │                       │2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │                       │           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │                       │           │Требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний;               │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │                       │12.4.239-  │дополнительная для работ │      │

│    │                       │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические условия и    │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.240-  │дополнительная для работ │      │

│    │                       │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │12.4.241-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │дополнительные для работ │      │

│    │                       │           │с радиоактивными и       │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний;               │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ. "Обувь специальная │      │

│    │                       │12.4.242-  │дезактивируемая с        │      │

│    │                       │2007       │текстильным верхом для   │      │

│    │                       │           │работ с радиоактивными и │      │

│    │                       │           │химически токсичными     │      │

│    │                       │           │веществами. Общие        │      │

│    │                       │           │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.243-  │индивидуальной защиты,   │      │

│    │                       │2007       │предназначенные для      │      │

│    │                       │           │работ с радиоактивными   │      │

│    │                       │           │веществами, и материалы  │      │

│    │                       │           │для их изготовления.     │      │

│    │                       │           │Методы испытания и       │      │

│    │                       │           │оценка коэффициента      │      │

│    │                       │           │дезактивации";           │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.244-  │индивидуальной защиты,   │      │

│    │                       │2007       │предназначенные для      │      │

│    │                       │           │работ с радиоактивными   │      │

│    │                       │           │веществами, и материалы  │      │

│    │                       │           │для их изготовления.     │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │дезактивирующей          │      │

│    │                       │           │способности растворов";  │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Материалы и покрытия    │      │

│    │                       │53371-2009 │полимерные защитные      │      │

│    │                       │           │дезактивируемые. Метод   │      │

│    │                       │           │определения коэффициента │      │

│    │                       │           │дезактивации";           │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │17491-3-   │для защиты от химических │      │

│    │                       │2009       │веществ", часть 3 "Метод │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к прониканию струи       │      │

│    │                       │           │жидкости (струйный       │      │

│    │                       │           │метод)";                 │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │17491-4-   │для защиты от химических │      │

│    │                       │2009       │веществ", часть 4 "Метод │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к прониканию распыляемой │      │

│    │                       │           │жидкости (метод          │      │

│    │                       │           │распыления)";            │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.203-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2001       │рук. Перчатки для защиты │      │

│    │                       │           │рук от ионизирующего     │      │

│    │                       │           │излучения и              │      │

│    │                       │           │радиоактивных веществ.   │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний"               │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2001       │технические требования"; │      │

│    │                       │СТ РК ГОСТ │"Безопасность в          │      │

│    │                       │Р 22.3.06- │чрезвычайных ситуациях.  │      │

│    │                       │2005       │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │           │защиты от радиоактивных  │      │

│    │                       │           │веществ. Общие           │      │

│    │                       │           │технические требования"  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│31. │Пункт 4.5, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    3)   в    отношении│12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │костюмов    изолирующих│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │для   защиты   кожи   и│           │определения величины     │      │

│    │органов   дыхания    от│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │радиоактивных веществ: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    костюмы            │12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │изолирующие      должны│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │надеваться и  сниматься│           │определения температуры  │      │

│    │в течение  минимального│           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │периода  времени,   при│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │этом    должна     быть│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │исключена     опасность│           │Метод определения поля   │      │

│    │радиоактивного         │           │зрения";                 │      │

│    │загрязнения            │ГОСТ       │ССБТ "Ткани              │      │

│    │пользователя;          │12.4.049-78│хлопчатобумажные и       │      │

│    │    конструкция        │           │смешанные для            │      │

│    │костюма   изолирующего,│           │спецодежды. Метод        │      │

│    │его      покрой       и│           │определения устойчивости │      │

│    │распределение массы  не│           │к мокрой обработке";     │      │

│    │должны    стеснять    и│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │затруднять     движения│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │пользователя более  чем│           │человека в средствах     │      │

│    │на     30     процентов│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │относительно   движений│ГОСТ       │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │без костюма;           │12.4.064-84│изолирующие.             │      │

│    │    масса       костюма│           │Общие технические        │      │

│    │изолирующего        без│           │требования и методы      │      │

│    │дыхательного   аппарата│           │испытаний";              │      │

│    │не   должна   превышать│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │8,5     кг,     а     с│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │дыхательным   аппаратом│           │в средствах              │      │

│    │- 20 кг;               │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │    костюмы            │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │изолирующие      должны│12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │иметь       коэффициент│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │защиты не менее 2000;  │           │определения СО2 и О2 во  │      │

│    │    конструкция        │           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │костюма    изолирующего│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │должна   препятствовать│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │затеканию             в│           │в средствах              │      │

│    │подкостюмное           │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │пространство   воды   и│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │растворов,   подаваемых│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │на него путем  орошения│           │Метод определения        │      │

│    │в течение не менее   10│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │минут;                 │           │                         │      │

│    │    разрывная  нагрузка│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │материалов,            │12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │применяемых         для│           │Метод определения        │      │

│    │изготовления   костюмов│           │звукового заглушения     │      │

│    │изолирующих            │           │средств индивидуальной   │      │

│    │дезактивируемых,       │           │защиты";                 │      │

│    │должна  составлять   не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │менее 150 Н, а      для│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │костюмов               │2002       │Метод определения        │      │

│    │недезактивируемых -  не│           │однородности             │      │

│    │менее 60 Н;            │           │материалов";             │      │

│    │    стойкость         к│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │истиранию   материалов,│(ИСО 34-79)│сопротивления            │      │

│    │применяемых         для│           │раздиру (раздвоенные,    │      │

│    │изготовления   костюмов│           │угловые и серповидные    │      │

│    │изолирующих            │           │образцы)";               │      │

│    │дезактивируемых,       │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │должна  составлять   не│           │определения упруго-      │      │

│    │менее  1500  циклов,  а│           │прочностных свойств при  │      │

│    │для            костюмов│           │растяжении";             │      │

│    │недезактивируемых -  не│ГОСТ 413-91│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │менее 100 циклов;      │           │пластмассовым покрытием. │      │

│    │    стойкость к  изгибу│           │Определения              │      │

│    │материалов,            │           │водонепроницаемости";    │      │

│    │применяемых         для│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │изготовления   костюмов│80         │определения              │      │

│    │изолирующих            │           │водопоглощения";         │      │

│    │дезактивируемых,       │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │должна  составлять   не│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │менее 20000  циклов,  а│           │прочности связи между    │      │

│    │для            костюмов│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │недезактивируемых -  не│ГОСТ 9998- │"Пленки                  │      │

│    │менее 2000 циклов;     │86         │поливинилхлоридные       │      │

│    │    стойкость к проколу│           │пластифицированные       │      │

│    │материалов, применяемых│           │бытового назначения.     │      │

│    │для        изготовления│           │Общие технические        │      │

│    │костюмов    изолирующих│           │условия";                │      │

│    │дезактивируемых,       │ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │должна  составлять   не│85         │и смешанные защитные для │      │

│    │менее  100  Н,  а   для│           │спецодежды";             │      │

│    │костюмов               │ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │недезактивируемых -  не│2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │менее 10 Н;            │           │определения толщины";    │      │

│    │    сопротивление      │ГОСТ 22944-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │раздиру      материалов│78         │пленочные материалы.     │      │

│    │должно  составлять   не│           │Методы определения       │      │

│    │менее 20 Н для  средств│           │водопроницаемости";      │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ 26128-│"Пленки полимерные.      │      │

│    │однократного           │84         │Метод определения        │      │

│    │применения и  не  менее│           │сопротивления раздиру";  │      │

│    │40  Н  -  для   средств│ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │индивидуальной   защиты│30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │многократного          │           │изменения размеров после │      │

│    │применения;            │           │мокрых обработок или     │      │

│    │    жесткость          │           │химической чистки. Общие │      │

│    │материалов            с│           │положения";              │      │

│    │полимерным    покрытием│ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │должна  составлять   не│30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │более    0,2    Н,    а│           │изменения размеров после │      │

│    │жесткость     пленочных│           │мокрых обработок или     │      │

│    │материалов при  толщине│           │химической чистки.       │      │

│    │0,25  мм  -  не   более│           │Режимы обработок";       │      │

│    │0,02 Н;                │ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │    прочность      швов│95         │пластмассовым покрытием. │      │

│    │изделий должна быть  не│(ИСО 1421- │Определение разрывной    │      │

│    │менее         прочности│77)        │нагрузки и удлинения при │      │

│    │материалов, из  которых│           │разрыве";                │      │

│    │они   изготовлены,    а│ГОСТ 30304-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │прочность    соединений│95         │пластмассовым покрытием. │      │

│    │другого   типа   -   не│(ИСО 4674- │Определение              │      │

│    │менее 100 Н;           │77)        │сопротивления раздиру";  │      │

│    │    прочность  костюмов│ГОСТ Р     │ССБТ "Костюмы            │      │

│    │не должна ухудшаться  в│12.4.196-99│изолирующие. Общие       │      │

│    │процессе   эксплуатации│           │технические требования и │      │

│    │более   чем    на    25│           │методы испытаний";       │      │

│    │процентов от  величины,│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │заявленной             │12.4.199-99│средств индивидуальной   │      │

│    │изготовителем         в│           │защиты с резиновым или   │      │

│    │эксплуатационной       │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │документации;          │           │Метод определения        │      │

│    │    содержание         │           │сопротивления на изгиб"; │      │

│    │диоксида  углерода   во│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │вдыхаемом  воздухе   не│12.4.201-99│средств индивидуальной   │      │

│    │должно   превышать    1│           │защиты с резиновым или   │      │

│    │процент объема;        │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │    требование        в│           │Метод искусственного     │      │

│    │отношении    количества│           │старения";               │      │

│    │воздуха, подаваемого  в│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │костюм     изолирующий,│12.4.202-99│средств индивидуальной   │      │

│    │должно  соответствовать│           │защиты с резиновым или   │      │

│    │требованиям,           │           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │предусмотренным        │           │Метод определения        │      │

│    │подпунктом   1   пункта│           │водопроницаемости";      │      │

│    │4.4        технического│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │регламента  Таможенного│12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │союза;                 │2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │    при   использовании│           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │устройств      звуковой│           │Требования и методы      │      │

│    │(световой)             │           │испытаний";              │      │

│    │сигнализации     должно│ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │обеспечиваться         │12.4.240-  │дополнительная для работ │      │

│    │предупреждение         │2007       │с радиоактивными и       │      │

│    │пользователя          о│           │химически токсичными     │      │

│    │необходимости          │           │веществами. Общие        │      │

│    │применения   устройства│           │технические требования и │      │

│    │для          аварийного│           │методы испытаний";       │      │

│    │обеспечения  дыхания  и│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │выхода     из      зоны│12.4.243-  │индивидуальной защиты,   │      │

│    │воздействия            │2007       │предназначенные для      │      │

│    │радиационного фактора. │           │работ с радиоактивными   │      │

│    │При этом уровень  звука│           │веществами, и материалы  │      │

│    │должен  составлять   от│           │для их изготовления.     │      │

│    │85 до 90 дБА в  области│           │Методы испытания и       │      │

│    │уха     человека      с│           │оценка коэффициента      │      │

│    │диапазоном     звуковых│           │дезактивации";           │      │

│    │частот от 2000 до  4000│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │Гц;                    │12.4.244-  │индивидуальной защиты,   │      │

│    │    ограничение        │2007       │предназначенные для      │      │

│    │площади поля зрения  не│           │работ с радиоактивными   │      │

│    │должно   превышать   30│           │веществами, и материалы  │      │

│    │процентов.          При│           │для их изготовления.     │      │

│    │использовании          │           │Методы определения       │      │

│    │смотровых        стекол│           │дезактивирующей          │      │

│    │допускается    снижение│           │способности растворов";  │      │

│    │остроты    зрения    не│ГОСТ Р     │"Материалы и покрытия    │      │

│    │более чем на  2  строки│53371 -    │полимерные защитные      │      │

│    │оптометрической        │2009       │дезактивируемые. Метод   │      │

│    │таблицы,              а│           │определения коэффициента │      │

│    │механическая  прочность│           │дезактивации";           │      │

│    │смотровых        стекол│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │должна         отвечать│464-2007   │для защиты от жидких и   │      │

│    │требованиям по  энергии│           │газообразных химических  │      │

│    │удара,  предусмотренным│           │веществ, в том числе     │      │

│    │подпунктами  17  и   19│           │жидких и твердых         │      │

│    │пункта              4.3│           │аэрозолей. Метод         │      │

│    │технического           │           │определения              │      │

│    │регламента Таможенного │           │герметичности            │      │

│    │союза;                 │           │газонепроницаемых        │      │

│    │    избыточное         │           │костюмов";               │      │

│    │давление         внутри│ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │костюма    изолирующего│15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │не   должно   превышать│           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │1000  Па  по   среднему│           │на термоманекене";       │      │

│    │значению и  2000  Па  -│ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │по        максимальному│17491-3-   │для защиты от химических │      │

│    │значению    и    должно│2009       │веществ", часть 3 "Метод │      │

│    │поддерживаться       во│           │определения устойчивости │      │

│    │время применения  этого│           │к прониканию струи       │      │

│    │типа            средств│           │жидкости (струйный       │      │

│    │индивидуальной защиты; │           │метод)";                 │      │

│    │    соединение    между│ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │костюмом   и    внешним│17491-4-   │для защиты от химических │      │

│    │шлангом  для   костюмов│2009       │веществ", часть 4 "Метод │      │

│    │изолирующих   шланговых│           │определения устойчивости │      │

│    │должно      выдерживать│           │к прониканию распыляемой │      │

│    │растяжение  силой   250│           │жидкости (метод          │      │

│    │Н. При  воздействии  на│           │распыления)";            │      │

│    │шланг     растягивающей│ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │силы   50    Н    поток│1995       │каучуковым или           │      │

│    │воздуха    не    должен│           │полимерным покрытием.    │      │

│    │снижаться более чем  на│           │Определение устойчивости │      │

│    │5     процентов,      а│           │к повреждению при        │      │

│    │удлинение   шланга   не│           │многократном изгибе";    │      │

│    │должно  превышать   200│СТБ ГОСТ Р │ССБТ. Костюмы            │      │

│    │процентов              │12.4.196-  │изолирующие. Общие       │      │

│    │первоначальной длины;  │2001       │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│32. │Пункт 4.5, подпункт 5: │ГОСТ 9.030-│ЕСЗКС "Резины. Метод     │      │

│    │    5)   в    отношении│74         │испытаний на стойкость в │      │

│    │средств  индивидуальной│           │ненапряженном состоянии  │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │к воздействию жидких     │      │

│    │(в      том       числе│           │агрессивных сред";       │      │

│    │фильтрующих)         от│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │радиоактивных веществ: │12.4.005-85│индивидуальной защиты    │      │

│    │    изолирующие        │           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │средства               │           │определения величины     │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │сопротивления дыханию";  │      │

│    │органов дыхания  должны│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │соответствовать        │12.4.007-74│индивидуальной защиты    │      │

│    │требованиям  подпунктов│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │3, 5  и  6  пункта  4.4│           │определения температуры  │      │

│    │технического           │           │вдыхаемого воздуха";     │      │

│    │регламента             │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │Таможенного союза;     │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    фильтрующие        │           │Метод определения поля   │      │

│    │средства               │           │зрения";                 │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │органов дыхания, в  том│12.4.061-88│работоспособности        │      │

│    │числе от  радиоактивных│           │человека в средствах     │      │

│    │веществ,         должны│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │соответствовать        │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │требованиям  подпунктов│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │7  -  14   пункта   4.4│           │в средствах              │      │

│    │технического           │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │регламента  Таможенного│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │союза;                 │12.4.075-79│индивидуальной защиты    │      │

│    │    коэффициент  защиты│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │фильтрующих     средств│           │определения СО2 и О2 во  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │вдыхаемой смеси";        │      │

│    │органов    дыхания    с│ГОСТ       │ССБТ "Метод измерений    │      │

│    │лицевыми   частями   из│12.4.081-80│объемного расхода        │      │

│    │фильтрующих  материалов│           │воздуха, подаваемого в   │      │

│    │от        радиоактивных│           │шланговые средства       │      │

│    │аэрозолей  должен  быть│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │не    менее    50,    а│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │сопротивление  вдоху  и│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │выдоху -  не  более  60│           │в средствах              │      │

│    │Па     при      расходе│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │постоянного  воздушного│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │потока 30  дм3/мин  для│12.4.092-80│индивидуальной защиты.   │      │

│    │противогазоаэрозольных │           │Метод определения        │      │

│    │средств  индивидуальной│           │звукового заглушения     │      │

│    │защиты органов  дыхания│           │средств индивидуальной   │      │

│    │и не более  50  Па  при│           │защиты";                 │      │

│    │расходе     постоянного│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │воздушного  потока   30│12.4.119-82│индивидуальной защиты    │      │

│    │дм3/мин             для│           │органов дыхания. Метод   │      │

│    │противоаэрозольных     │           │оценки защитных средств  │      │

│    │средств  индивидуальной│           │по аэрозолям";           │      │

│    │защиты          органов│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │дыхания;               │12.4.156-75│респираторы промышленные │      │

│    │    коэффициент  защиты│           │фильтрующие.             │      │

│    │фильтрующих     средств│           │Нефелометрический метод  │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │определения коэффициента │      │

│    │органов    дыхания    с│           │проницаемости            │      │

│    │лицевыми   частями   из│           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │изолирующих  материалов│           │коробок по масляному     │      │

│    │от        радиоактивных│           │туману";                 │      │

│    │аэрозолей  должен  быть│ГОСТ       │ССБТ "Противогазы и      │      │

│    │не   менее    500,    а│12.4.157-75│респираторы промышленные │      │

│    │сопротивление  вдоху  и│           │фильтрующие.             │      │

│    │выдоху - не  более  200│           │Нефелометрические методы │      │

│    │Па     при      расходе│           │определения коэффициента │      │

│    │постоянного  воздушного│           │подсоса масляного тумана │      │

│    │потока 30 дм3/мин;     │           │под лицевую часть";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.158-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │                       │           │определения времени      │      │

│    │                       │           │защитного действия       │      │

│    │                       │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по парообразным  │      │

│    │                       │           │вредным веществам";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.159-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │                       │           │определения времени      │      │

│    │                       │           │защитного действия       │      │

│    │                       │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по газообразным  │      │

│    │                       │           │вредным веществам";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.160-90│индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │           │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │                       │           │определения времени      │      │

│    │                       │           │защитного действия       │      │

│    │                       │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по оксиду        │      │

│    │                       │           │углерода";               │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.161 - │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │75         │органов дыхания          │      │

│    │                       │           │фильтрующие. Методы      │      │

│    │                       │           │определения времени      │      │

│    │                       │           │защитного действия       │      │

│    │                       │           │фильтрующе-поглощающих   │      │

│    │                       │           │коробок по парам ртути"; │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │однородности             │      │

│    │                       │           │материалов";             │      │

│    │                       │ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │                       │(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │                       │           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │                       │           │серповидные образцы)";   │      │

│    │                       │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │                       │           │определения упруго-      │      │

│    │                       │           │прочностных свойств при  │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │                       │80         │определения              │      │

│    │                       │           │водопоглощения";         │      │

│    │                       │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │                       │75         │ткань. Метод определения │      │

│    │                       │           │прочности связи между    │      │

│    │                       │           │слоями при расслоении";  │      │

│    │                       │ГОСТ 10188-│"Коробки фильтрующие к   │      │

│    │                       │74         │противогазам и           │      │

│    │                       │           │респираторам. Метод      │      │

│    │                       │           │определения              │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │постоянному потоку       │      │

│    │                       │           │воздуха";                │      │

│    │                       │ГОСТ 12020-│"Пластмассы. Методы      │      │

│    │                       │72         │определения стойкости к  │      │

│    │                       │           │действию химических      │      │

│    │                       │           │сред";                   │      │

│    │                       │ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │                       │2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │                       │           │определения толщины";    │      │

│    │                       │ГОСТ 17269-│"Респираторы фильтрующие │      │

│    │                       │71         │газопылезащитные РУ-60м  │      │

│    │                       │           │и РУ-60му";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Аппараты           │      │

│    │                       │12.4.186-97│дыхательные воздушные    │      │

│    │                       │           │изолирующие. Общие       │      │

│    │                       │           │технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.189-99│органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.190-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.191-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │                       │           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства защиты    │      │

│    │                       │12.4.192-99│органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │                       │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │                       │           │несъемными               │      │

│    │                       │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │                       │           │комбинированными         │      │

│    │                       │           │фильтрами. Общие         │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ. "Средства защиты   │      │

│    │                       │12.4.194-99│органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.217-  │индивидуальной защиты от │      │

│    │                       │2001       │радиоактивных веществ и  │      │

│    │                       │           │ионизирующих излучений.  │      │

│    │                       │           │Требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.218-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │                       │2002       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │проницаемости материалов │      │

│    │                       │           │в агрессивных средах";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.220-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2001       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Аппараты изолирующие     │      │

│    │                       │           │автономные с химически   │      │

│    │                       │           │связанным кислородом     │      │

│    │                       │           │(самоспасатели). Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.243-  │индивидуальной защиты,   │      │

│    │                       │2007       │предназначенные для      │      │

│    │                       │           │работ с радиоактивными   │      │

│    │                       │           │веществами, и материалы  │      │

│    │                       │           │для их изготовления.     │      │

│    │                       │           │Методы испытания и       │      │

│    │                       │           │оценка коэффициента      │      │

│    │                       │           │дезактивации";           │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.244-  │индивидуальной защиты,   │      │

│    │                       │2007       │предназначенные для      │      │

│    │                       │           │работ с радиоактивными   │      │

│    │                       │           │веществами, и материалы  │      │

│    │                       │           │для их изготовления.     │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │дезактивирующей          │      │

│    │                       │           │способности растворов";  │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.251-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2009       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │(E№        │противогазовые и         │      │

│    │                       │14387:2008)│комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические требования"; │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.189-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Маски.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.190-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски и              │      │

│    │                       │           │четвертьмаски из         │      │

│    │                       │           │изолирующих материалов.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. " Средства         │      │

│    │                       │12.4.191-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие    │      │

│    │                       │           │для защиты от аэрозолей. │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.192-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания.         │      │

│    │                       │           │Полумаски фильтрующие с  │      │

│    │                       │           │клапанами вдоха и        │      │

│    │                       │           │несъемными               │      │

│    │                       │           │противогазовыми и (или)  │      │

│    │                       │           │комбинированными         │      │

│    │                       │           │фильтрами. Общие         │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.193-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2006       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противогазовые и         │      │

│    │                       │           │комбинированные. Общие   │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Средства          │      │

│    │                       │12.4.194-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2007       │органов дыхания. Фильтры │      │

│    │                       │           │противоаэрозольные.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │условия"                 │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│33. │Пункт 4.6, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.06779 │теплосодержания человека │      │

│    │одежды  специальной   и│           │в средствах              │      │

│    │средств  индивидуальной│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │защиты      рук      от│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │конвективной   теплоты,│12.4.09086 │индивидуальной защиты.   │      │

│    │теплового    излучения,│           │Метод определения        │      │

│    │контакта   с   нагретой│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │поверхностью,          │ГОСТ       │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │кратковременного       │12.4.10193 │специальная для          │      │

│    │контакта   с   нагретой│           │ограниченной защиты от   │      │

│    │поверхностью,     искр,│           │токсичных веществ. Общие │      │

│    │брызг    и    выплесков│           │технические требования и │      │

│    │расплавленного         │           │методы испытаний";       │      │

│    │металла:               │ГОСТ       │ССБТ "Пленочные          │      │

│    │    одежда  специальная│12.4.11882 │полимерные материалы и   │      │

│    │и              средства│           │искусственные кожи для   │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │средств защиты рук.      │      │

│    │рук              должны│           │Метод определения        │      │

│    │обеспечивать           │           │стойкости к проколу";    │      │

│    │температуру            │ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │внутреннего       слоя,│12.4.12683 │для спецодежды           │      │

│    │определенную          в│           │сварщиков. Метод         │      │

│    │подпункте 4  таблицы  2│           │определения стойкости к  │      │

│    │приложения   №   3    к│           │УФ излучению";           │      │

│    │данному    техническому│ГОСТ       │ССБТ "Материалы          │      │

│    │регламенту,   за    все│12.4.16785 │пленочные полимерные для │      │

│    │время  использования  в│           │средств защиты рук.      │      │

│    │условиях,     указанных│           │Метод определения        │      │

│    │изготовителем       при│           │устойчивости к           │      │

│    │этом:                  │           │истиранию";              │      │

│    │    показатель         │ГОСТ       │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │передачи  конвективного│12.4.17689 │для защиты от теплового  │      │

│    │тепла  должен  быть  не│           │излучения. Требования к  │      │

│    │менее  3   секунд   при│           │защитным свойствам и     │      │

│    │прохождении   теплового│           │метод определения        │      │

│    │потока  плотностью   80│           │теплового состояния      │      │

│    │кВт/м  через  материал,│           │человека";               │      │

│    │подвергшийся  не  менее│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │5     циклам     стирок│12.4.18391 │средств защиты рук.      │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │           │Технические  требования";│      │

│    │    индекс     передачи│ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │теплового     излучения│12.4.18497 │для специальной одежды,  │      │

│    │должен быть не менее  8│           │средств защиты рук и     │      │

│    │секунд при  прохождении│           │верха специальной обуви. │      │

│    │теплового        потока│           │Методы определения       │      │

│    │плотностью  20   кВт/м2│           │стойкости к прожиганию"; │      │

│    │через         материал,│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │подвергшийся  не  менее│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │5     циклам     стирок│2002       │Метод определения        │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │           │однородности             │      │

│    │    материалы    одежды│           │материалов";             │      │

│    │специальной  и  средств│ГОСТ       │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.221-  │специальная для защиты   │      │

│    │рук после не менее  чем│2002       │от повышенных температур │      │

│    │5     циклов     стирок│           │теплового излучения,     │      │

│    │(химчисток) - сушек   с│           │конвективной теплоты.    │      │

│    │последующим            │           │Общие технические        │      │

│    │выдерживанием   их    в│           │требования";             │      │

│    │пламени в течение 30  с│ГОСТ 3811- │"Материалы текстильные.  │      │

│    │не    должны    гореть,│72         │Ткани, нетканые полотна  │      │

│    │тлеть  и  расплавляться│           │и штучные изделия.       │      │

│    │при выносе из  пламени,│           │Методы определения       │      │

│    │остаточное  горение   и│           │линейных размеров,       │      │

│    │тление не допускается; │           │линейной и поверхностной │      │

│    │    разрывная  нагрузка│           │плотностей";             │      │

│    │соединительных     швов│ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │должна  быть  не  менее│82         │контроля качества";      │      │

│    │250 Н;                 │ГОСТ 15898-│"Ткани льняные и         │      │

│    │    разрывная  нагрузка│70         │полульняные. Метод       │      │

│    │тканей           одежды│           │определения              │      │

│    │специальной и  СИЗ  рук│           │огнестойкости";          │      │

│    │для защиты  от  искр  и│ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │брызг    расплавленного│15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │металла должна быть  не│           │прочности";              │      │

│    │менее 800 Н,  стойкость│ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │к многократному  изгибу│70         │полульняные для          │      │

│    │не менее  9000  циклов,│           │спецодежды. Метод        │      │

│    │разрывной  нагрузке  не│           │определения стойкости к  │      │

│    │менее      800       Н,│           │истиранию по плотности"; │      │

│    │раздирающей    нагрузке│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │не  менее   70   Н   по│29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │основе и 60 Н по утку; │           │линейных размеров,       │      │

│    │    устойчивость       │           │линейной и поверхностной │      │

│    │материалов,            │           │плотностей";             │      │

│    │используемых  в  одежде│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │специальной           и│29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │средствах              │           │толщины";                │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │рук для защиты от  искр│29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │и брызг  расплавленного│           │количества нитей на 10   │      │

│    │металла,   к   действию│           │см";                     │      │

│    │нагретого до           │ГОСТ       │Ткани технические. Метод │      │

│    │температуры 800 +/ -30 │29104.4-91 │определения разрывной    │      │

│    │°C         прожигающего│           │нагрузки и удлинения     │      │

│    │элемента         должна│           │при разрыве";            │      │

│    │составлять не менее  50│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │секунд для накладок   и│29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │изделий    3     класса│           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │защиты; не менее     30│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │секунд -  для    одного│29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │слоя материала или   не│           │раздвигаемости";         │      │

│    │менее  50  секунд   для│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │двух слоев   материалов│29104.7-91 │Метод определения        │      │

│    │(основной материал    и│           │размера ячеек";          │      │

│    │защитная накладка)    в│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │изделиях     2   класса│29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │защиты;                │           │                         │      │

│    │    устойчивость       │           │прочности и растяжимости │      │

│    │материалов,            │           │при продавливании        │      │

│    │используемых  в  одежде│           │шариком";                │      │

│    │специальной,          к│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │воздействию   искр    и│29104.9-91 │Метод определения        │      │

│    │брызг    расплавленного│           │изменения размеров в     │      │

│    │металла          должна│           │горячем воздухе";        │      │

│    │составлять не менее  30│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │капель  для  1   класса│29104.10-91│Метод определения        │      │

│    │защиты;                │           │изменения размеров в     │      │

│    │    материалы,         │           │кипящей воде";           │      │

│    │используемые  в  одежде│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │специальной           и│29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │средствах              │           │капиллярности";          │      │

│    │индивидуальной   защиты│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │рук   для   защиты   от│29104.14-91│Метод определения        │      │

│    │выплесков              │           │термостойкости";         │      │

│    │расплавленного         │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │металла,         должны│29104.15-91│Метод определения        │      │

│    │выдерживать     выплеск│           │массовой доли            │      │

│    │расплавленного  металла│           │компонентов нитей в      │      │

│    │массой не менее 60 г  в│           │тканях";                 │      │

│    │течение 30  секунд  без│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │налипания  металла   на│29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │внешнем слое  материала│           │водопроницаемости";      │      │

│    │и без повреждения  кожи│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │тела пользователя;     │29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │    материалы,         │           │стойкости к истиранию по │      │

│    │используемые  в  одежде│           │плотности";              │      │

│    │специальной           и│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │средствах              │29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │стойкости к              │      │

│    │рук   для   защиты   от│           │осыпаемости";            │      │

│    │контактного      тепла,│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │должны      выдерживать│29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │контакт               с│           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │поверхностями,         │           │волокон из ткани";       │      │

│    │нагретыми до 250 °C, не│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │менее 5 секунд;        │29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │компонентов полного      │      │

│    │                       │           │удлинения при растяжении │      │

│    │                       │           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │                       │           │разрывной";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.200-99│для защиты от тепла и    │      │

│    │                       │           │огня. Методы испытаний   │      │

│    │                       │           │при ограниченном         │      │

│    │                       │           │распространении          │      │

│    │                       │           │пламени";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │                       │           │материалов и одежды для  │      │

│    │                       │           │проведений испытаний по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │размеров";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2007  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменений размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Материалы          │      │

│    │                       │6940-99    │текстильные для СИЗ.     │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │воспламеняемости         │      │

│    │                       │           │вертикально              │      │

│    │                       │           │ориентированных проб";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Материалы          │      │

│    │                       │6941-99    │текстильные для СИЗ.     │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │способности              │      │

│    │                       │           │распространения пламени  │      │

│    │                       │           │на вертикально           │      │

│    │                       │           │ориентированных пробах"; │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7768-2008  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │гладкости тканей после   │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7769-2008  │Метод оценки внешнего    │      │

│    │                       │           │вида складок на тканях   │      │

│    │                       │           │после стирки и сушки";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7770-2008  │Метод оценки гладкости   │      │

│    │                       │           │швов на тканях после     │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │9185-2007  │защитная. Метод оценки   │      │

│    │                       │           │стойкости к выплеску     │      │

│    │                       │           │расплавленного металла"; │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда для защиты  │      │

│    │                       │11612-2007 │от тепла и пламени.      │      │

│    │                       │           │Методы испытаний и       │      │

│    │                       │           │эксплуатационные         │      │

│    │                       │           │характеристики           │      │

│    │                       │           │теплозащитной одежды";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │15025-2007 │для защиты от тепла и    │      │

│    │                       │           │пламени. Метод испытаний │      │

│    │                       │           │на ограниченное          │      │

│    │                       │           │распространение          │      │

│    │                       │           │пламени";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │                       │15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │                       │           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │                       │           │на термоманекене";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.247-  │для защиты от искр и     │      │

│    │                       │2008       │брызг расплавленного     │      │

│    │                       │           │металла. Технические     │      │

│    │                       │           │требования";             │      │

│    │                       │ГОСТ 20489-│"Материалы для одежды.   │      │

│    │                       │75         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │суммарного теплового     │      │

│    │                       │           │сопротивления";          │      │

│    │                       │ГОСТ 23948-│"Изделия швейные.        │      │

│    │                       │80         │Правила приемки";        │      │

│    │                       │ГОСТ 20566-│"Ткани и штучные изделия │      │

│    │                       │75         │текстильные. Правила     │      │

│    │                       │           │приемки и метод отбора   │      │

│    │                       │           │проб";                   │      │

│    │                       │ГОСТ 25451-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │                       │82         │синтетическая. Правила   │      │

│    │                       │           │приемки";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда             │      │

│    │                       │12.4.237   │специальная. Методы      │      │

│    │                       │(ИСО       │испытания материала при  │      │

│    │                       │9150:1988) │воздействии брызг        │      │

│    │                       │           │расплавленного металла"; │      │

│    │                       │СТБ 916-   │"Рукавицы и перчатки     │      │

│    │                       │2009       │хозяйственные. Общие     │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2001  │Подготовка, нанесение    │      │

│    │                       │(ГОСТ ИСО  │меток и измерение проб   │      │

│    │                       │3759-2002  │текстильных материалов и │      │

│    │                       │           │одежды при испытании по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │линейных размеров";      │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2001  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │СТБ 2178-  │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │2011       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │измерения линейных       │      │

│    │                       │           │размеров после влажно-   │      │

│    │                       │           │тепловой обработки";     │      │

│    │                       │СТ РК ИСО  │"Текстиль. Определение   │      │

│    │                       │10047-2009 │времени горения          │      │

│    │                       │           │поверхности ткани";      │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│34. │Пункт 4.6, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │    3)   в    отношении│12.4.167-79│теплосодержания человека │      │

│    │одежды  специальной   и│           │в средствах              │      │

│    │средств  индивидуальной│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │защиты      рук      от│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │воздействия  пониженной│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │температуры:           │           │Метод определения        │      │

│    │    одежда  специальная│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │в    зависимости     от│ГОСТ       │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │климатического региона,│12.4.101-93│специальная для          │      │

│    │времени    непрерывного│           │ограниченной защиты от   │      │

│    │пребывания  на  холоде,│           │токсичных веществ. Общие │      │

│    │воздухопроницаемости   │           │технические требования и │      │

│    │материала  верха  и   с│           │методы испытаний";       │      │

│    │учетом          тяжести│ГОСТ       │ССБТ. "Пленочные         │      │

│    │выполняемой      работы│12.4.118-82│полимерные материалы и   │      │

│    │должна            иметь│           │искусственные кожи для   │      │

│    │теплозащитные          │           │средств защиты рук.      │      │

│    │свойства: теплоизоляцию│           │Метод определения        │      │

│    │комплекта,   состоящего│           │стойкости к проколу";    │      │

│    │из          специальной│ГОСТ       │ССБТ "Материалы с        │      │

│    │защитной  одежды,   СИЗ│12.4.163-85│полимерным покрытием для │      │

│    │рук, СИЗ головы  и  СИЗ│           │средств защиты рук.      │      │

│    │ног,  в  диапазоне   от│           │Метод определения        │      │

│    │0,451    до   0,823 еC·│           │суммарного теплового     │      │

│    │м2/Вт,  или   суммарное│           │сопротивления";          │      │

│    │тепловое  сопротивление│ГОСТ       │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │пакета       материалов│12.4.183-91│средств защиты рук.      │      │

│    │одежды     специальной,│           │Технические требования"; │      │

│    │определяемое    классом│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │защиты,    и    которое│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │должно  быть  не  менее│2002       │Метод определения        │      │

│    │0,50 еC·м2/Вт;         │           │однородности материалов";│      │

│    │    воздухопроницае-   │ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │мость   верхнего   слоя│85         │и смешанные защитные для │      │

│    │или  пакета  материалов│           │спецодежды";             │      │

│    │одежды  специальной  не│ГОСТ 3811- │"Материалы текстильные.  │      │

│    │должна   превышать   40│72         │Ткани, нетканые полотна  │      │

│    │дм3/м2·с;              │           │и штучные изделия.       │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │линейных размеров,       │      │

│    │                       │           │линейной и поверхностной │      │

│    │                       │           │плотностей";             │      │

│    │                       │ГОСТ 3813- │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │72         │Ткани и штучные изделия. │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │разрывных характеристик  │      │

│    │                       │           │при растяжении";         │      │

│    │                       │ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │                       │82         │контроля качества";      │      │

│    │                       │ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │                       │2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │                       │           │определения толщины";    │      │

│    │                       │ГОСТ 12739-│"Полотна и изделия       │      │

│    │                       │85         │трикотажные. Метод       │      │

│    │                       │           │определения устойчивости │      │

│    │                       │           │к истиранию";            │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │                       │15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │прочности";              │      │

│    │                       │ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │                       │70         │полульняные для          │      │

│    │                       │           │спецодежды. Метод        │      │

│    │                       │           │определения стойкости к  │      │

│    │                       │           │истиранию по плоскости"; │      │

│    │                       │ГОСТ 17074-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │                       │71         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │сопротивления            │      │

│    │                       │           │раздиранию";             │      │

│    │                       │ГОСТ 17922-│"Ткани и штучные         │      │

│    │                       │72         │изделия текстильные.     │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │раздирающей              │      │

│    │                       │           │нагрузки";               │      │

│    │                       │ГОСТ 18321-│"Статический контроль    │      │

│    │                       │73         │качества. Метод          │      │

│    │                       │           │случайного отбора        │      │

│    │                       │           │выборок штучной          │      │

│    │                       │           │продукции";              │      │

│    │                       │ГОСТ 18976-│"Ткани текстильные.      │      │

│    │                       │73         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию";  │      │

│    │                       │ГОСТ 28073-│"Изделия швейные.        │      │

│    │                       │89         │Методы определения       │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки,      │      │

│    │                       │           │удлинения ниточных       │      │

│    │                       │           │швов, раздвигаемости     │      │

│    │                       │           │нитей ткани в швах";     │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │линейных размеров,       │      │

│    │                       │           │линейной и поверхностной │      │

│    │                       │           │плотностей";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │толщины";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │количества нитей на 10   │      │

│    │                       │           │см";                     │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.4-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │                       │           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │раздвигаемости";         │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.7-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │размера ячеек";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │прочности и растяжимости │      │

│    │                       │           │при продавливании        │      │

│    │                       │           │шариком";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │капиллярности";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические. Метод│      │

│    │                       │29104.14-91│определения              │      │

│    │                       │           │термостойкости";         │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.15-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │массовой доли            │      │

│    │                       │           │компонентов нитей в      │      │

│    │                       │           │тканях";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │водопроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию по │      │

│    │                       │           │плотности";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к              │      │

│    │                       │           │осыпаемости";            │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │                       │           │волокон из ткани";       │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │компонентов полного      │      │

│    │                       │           │удлинения при растяжении │      │

│    │                       │           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │                       │           │разрывной";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки. Общие │      │

│    │                       │           │положения";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки.       │      │

│    │                       │           │Режимы обработок";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.185-99│индивидуальной защиты от │      │

│    │                       │           │пониженных температур.   │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │теплоизоляции комплекта";│      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │                       │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │                       │2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │                       │           │технические требования.  │      │

│    │                       │           │Методы испытаний";       │      │

│    │                       │ГОСТ 20489-│"Материалы для одежды.   │      │

│    │                       │2005       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │суммарного теплового     │      │

│    │                       │           │сопротивления";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │                       │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты. Общие технические│      │

│    │                       │           │условия";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51517-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │при растяжении пробы     │      │

│    │                       │           │полоской";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51518-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │захватом пробы при       │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │51552-99   │Методы определения       │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию    │      │

│    │                       │           │текстильных материалов   │      │

│    │                       │           │для защитной одежды";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Полотна нетканые.       │      │

│    │                       │52221-2004 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │термостойкости и         │      │

│    │                       │           │изменения линейных       │      │

│    │                       │           │размеров после           │      │

│    │                       │           │термообработки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического     │      │

│    │                       │           │и специального           │      │

│    │                       │           │назначения.              │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │                       │           │материалов и одежды для  │      │

│    │                       │           │проведений испытаний по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │размеров";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2007  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменений размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7768-2008  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │гладкости тканей после   │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7769-2008  │Метод оценки внешнего    │      │

│    │                       │           │вида складок на тканях   │      │

│    │                       │           │после стирки и сушки";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7770-2008  │Метод оценки гладкости   │      │

│    │                       │           │швов на тканях после     │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │                       │15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │                       │           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │                       │           │на термоманекене";       │      │

│    │                       │ГОСТ 15162-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │                       │82         │синтетическая и          │      │

│    │                       │           │пленочные материалы.     │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │морозостойкости в        │      │

│    │                       │           │статических условиях";   │      │

│    │                       │ГОСТ 23948-│"Изделия швейные.        │      │

│    │                       │80         │Правила приемки";        │      │

│    │                       │ГОСТ 20566-│"Ткани и штучные изделия │      │

│    │                       │75         │текстильные. Правила     │      │

│    │                       │           │приемки и метод отбора   │      │

│    │                       │           │проб";                   │      │

│    │                       │ГОСТ 25451-│"Кожа искусственная и    │      │

│    │                       │82         │синтетическая. Правила   │      │

│    │                       │           │приемки";                │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2001       │технические требования"; │      │

│    │                       │СТБ 916-   │"Рукавицы и перчатки     │      │

│    │                       │2009       │хозяйственные. Общие     │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │37592001   │Подготовка, нанесение    │      │

│    │                       │(ГОСТ ИСО  │меток и измерение проб   │      │

│    │                       │3759-2002) │текстильных материалов и │      │

│    │                       │           │одежды при испытании по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │линейных размеров";      │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2001  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │СТБ 2178-  │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │2011       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │измерения линейных       │      │

│    │                       │           │размеров после влажно-   │      │

│    │                       │           │тепловой обработки";     │      │

│    │                       │СТ РК ГОСТ │ССБТ. Средства           │      │

│    │                       │Р 12.4.185-│индивидуальной защиты от │      │

│    │                       │2010       │пониженных температур.   │      │

│    │                       │           │Методы определения       │      │

│    │                       │           │теплоизоляции комплекта  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│35. │Пункт 4.6, подпункт 5: │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │    5)       автономные│15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │источники        тепла,│           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │размещенные         под│           │на термоманекене"        │      │

│    │верхней  одеждой  и   в│           │                         │      │

│    │обуви,  за  все   время│           │                         │      │

│    │работы,       указанное│           │                         │      │

│    │изготовителем,       не│           │                         │      │

│    │должны        создавать│           │                         │      │

│    │условия  для  повышения│           │                         │      │

│    │температуры            │           │                         │      │

│    │поверхности        кожи│           │                         │      │

│    │человека  более +40 еC,│           │                         │      │

│    │при    этом     рабочая│           │                         │      │

│    │поверхность   источника│           │                         │      │

│    │тепла     не     должна│           │                         │      │

│    │разогреваться     более│           │                         │      │

│    │чем до +65 еС;         │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│36. │Пункт 4.6, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │    7)   в    отношении│12.4.104-81│кожаная. Метод           │      │

│    │средств  индивидуальной│           │определения суммарного   │      │

│    │защиты ног  (обувь)  от│           │теплового                │      │

│    │повышенных   и    (или)│           │сопротивления";          │      │

│    │пониженных  температур,│ГОСТ       │ССБТ "Резина для низа    │      │

│    │контакта   с   нагретой│12.4.145-84│специальной обуви. Метод │      │

│    │поверхностью,  искр   и│           │определения              │      │

│    │брызг расплавленного   │           │теплопроводности";       │      │

│    │металла:               │ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │    обувь        должна│12.4.184-97│для специальной одежды,  │      │

│    │предотвращать          │           │средств защиты рук и     │      │

│    │попадание  внутрь  искр│           │верха специальной обуви. │      │

│    │и брызг  расплавленного│           │Методы определения       │      │

│    │металла   и    обладать│           │стойкости к прожиганию"; │      │

│    │устойчивостью         к│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │кратковременному       │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │воздействию   открытого│2002       │Метод определения        │      │

│    │пламени;               │           │однородности             │      │

│    │    коэффициент        │           │материалов";             │      │

│    │снижения      прочности│ГОСТ 28735-│"Обувь. Метод            │      │

│    │крепления деталей  низа│2005       │определения массы";      │      │

│    │обуви        гвоздевого│ГОСТ 9134- │"Обувь. Методы           │      │

│    │метода   крепления   от│78         │определения прочности    │      │

│    │воздействия  повышенных│           │крепления деталей низа"; │      │

│    │температур  до  +150 еC│ГОСТ 9135- │"Обувь. Методы           │      │

│    │должен  быть  не  менее│2004       │определения общей и      │      │

│    │0,85;                  │           │остаточной деформации    │      │

│    │    обувь,             │           │подноска и задника";     │      │

│    │предназначенная     для│ГОСТ 9136- │"Обувь. Методы           │      │

│    │использования         в│72         │определения прочности    │      │

│    │условиях    воздействия│           │крепления каблука и      │      │

│    │пониженных  температур,│           │набойки";                │      │

│    │должна  сохранять  свои│ГОСТ 9290- │"Обувь. Метод            │      │

│    │защитные   свойства   в│76         │определения прочности    │      │

│    │указанном              │           │ниточных швов соединения │      │

│    │изготовителем          │           │деталей верха";          │      │

│    │диапазоне    температур│ГОСТ 9292- │"Обувь. Методы           │      │

│    │(климатическом   поясе)│82         │определения прочности    │      │

│    │в     течение     всего│           │крепления подошв обуви   │      │

│    │нормативного      срока│           │химических методов       │      │

│    │эксплуатации;          │           │крепления";              │      │

│    │    требования        к│ГОСТ 9718- │"Обувь. Методы           │      │

│    │материалу       подошвы│88         │определения гибкости";   │      │

│    │обуви,   к    прочности│ГОСТ 17316-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │крепления       деталей│77         │Метод определения        │      │

│    │обуви   и   другим   ее│           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │параметрам  указаны   в│           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │подпункте   9    пункта│ГОСТ 17317-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │4.3;                   │88         │Метод определения        │      │

│    │    прочность          │           │прочности связи между    │      │

│    │крепления деталей  низа│           │слоями";                 │      │

│    │с верхом  обуви  должна│ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │быть   не   менее   120│91         │защиты. Требования к     │      │

│    │Н/см;                  │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │    материал    подошвы│           │швам";                   │      │

│    │обуви  должен  обладать│ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │термостойкостью      не│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │менее 160 еC;          │           │специального назначения. │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия для  │      │

│    │                       │           │проведения               │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытаний обуви и        │      │

│    │                       │           │деталей обуви";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Метод испытаний  │      │

│    │                       │19957-2008 │каблуков. Прочность      │      │

│    │                       │           │удерживания каблучного   │      │

│    │                       │           │гвоздя";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │                       │12.4.138-84│кожаная. Метод           │      │

│    │                       │           │определения коэффициента │      │

│    │                       │           │снижения прочности       │      │

│    │                       │           │крепления деталей низа   │      │

│    │                       │           │от воздействия           │      │

│    │                       │           │повышенных температур";  │      │

│    │                       │ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила приемки";│      │

│    │                       │78         │                         │      │

│    │                       │           │"Обувь валяная. Правила  │      │

│    │                       │ГОСТ 1059- │приемки и методы         │      │

│    │                       │72         │испытаний";              │      │

│    │                       │СТБ ISO    │Средства индивидуальной  │      │

│    │                       │20345-2009 │защиты. Обувь защитная.  │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования               │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│37. │Пункт 4.6, подпункт 9: │ГОСТ       │ССБТ "Строительство.     │      │

│    │    9)   в    отношении│12.4.087-84│Каски строительные.      │      │

│    │средств  индивидуальной│           │Технические условия";    │      │

│    │защиты          головы,│ГОСТ       │ССБТ "Каски шахтерские   │      │

│    │применяемых в  условиях│12.4.091-80│пластмассовые. Общие     │      │

│    │повышенных      и (или)│           │технические условия";    │      │

│    │пониженных   температур│ГОСТ       │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │(каски защитные):      │12.4.128-83│Общие технические        │      │

│    │    каски      защитные│           │условия";                │      │

│    │должны   препятствовать│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │проникновению          │80         │определения              │      │

│    │расплавленного  металла│           │водопоглощения";         │      │

│    │через   корпус    каски│ГОСТ Р     │ССБТ "Каски защитные.    │      │

│    │(корпус          должен│12.4.207-99│Общие технические        │      │

│    │прекратить  горение   с│           │требования. Методы       │      │

│    │образованием  открытого│           │испытаний"               │      │

│    │пламени   через    5  с│           │                         │      │

│    │после    контакта     с│           │                         │      │

│    │расплавленным  металлом│           │                         │      │

│    │или            открытым│           │                         │      │

│    │пламенем);             │           │                         │      │

│    │    каски     защитные,│           │                         │      │

│    │предназначенные     для│           │                         │      │

│    │работы  при  повышенных│           │                         │      │

│    │и                 (или)│           │                         │      │

│    │пониженных             │           │                         │      │

│    │температурах,    должны│           │                         │      │

│    │сохранять          свои│           │                         │      │

│    │защитные       свойства│           │                         │      │

│    │в диапазоне  температур│           │                         │      │

│    │окружающего    воздуха,│           │                         │      │

│    │указанном              │           │                         │      │

│    │изготовителем;         │           │                         │      │

│    │    каски      защитные│           │                         │      │

│    │по         механическим│           │                         │      │

│    │характеристикам,       │           │                         │      │

│    │сопротивлению          │           │                         │      │

│    │перфорации            и│           │                         │      │

│    │амортизации      должны│           │                         │      │

│    │соответствовать        │           │                         │      │

│    │требованиям,           │           │                         │      │

│    │предусмотренным        │           │                         │      │

│    │подпунктом  13   пункта│           │                         │      │

│    │4.3        технического│           │                         │      │

│    │регламента  Таможенного│           │                         │      │

│    │союза;                 │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│38. │Пункт   4.6,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │11:                    │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    11) в     отношении│           │Метод определения поля   │      │

│    │средств  индивидуальной│           │зрения";                 │      │

│    │защиты    глаз    (очки│ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │защитные) и лица (щитки│12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │защитные лицевые)    от│           │технические требования и │      │

│    │брызг    расплавленного│           │методы контроля";        │      │

│    │металла    и    горячих│           │                         │      │

│    │частиц:                │           │                         │      │

│    │    минимальная    зона│           │электросварщиков.        │      │

│    │обзора  лицевого  щитка│           │Технические условия";    │      │

│    │по          центральной│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │вертикальной      линии│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │должна  быть  не  менее│           │в средствах              │      │

│    │150 мм;                │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │    средства           │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │глаз (защитные очки)  и│2002       │Метод определения        │      │

│    │лица  (щитки   защитные│           │однородности материалов";│      │

│    │лицевые)         должны│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │отвечать    требованиям│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │по    энергии    удара,│2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │предусмотренным        │           │требования";             │      │

│    │подпунктами  17  и   19│ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │пункта              4.3│12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │технического           │2007       │измерений оптических и   │      │

│    │регламента  Таможенного│           │неоптических параметров";│      │

│    │союза;                 │ГОСТ 51854-│"Линзы очковые           │      │

│    │    средства           │2001       │солнцезащитные.          │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Технические требования.  │      │

│    │глаз  должны   обладать│           │Методы испытаний";       │      │

│    │устойчивостью         к│ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │проникновению  под  них│2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │горячих   твердых   тел│           │Оправы корригирующих     │      │

│    │при             времени│           │очков. Общие технические │      │

│    │непрерывного           │           │требования и методы      │      │

│    │воздействия не менее  7│           │испытаний";              │      │

│    │с;                     │СТБ ГОСТ Р │"Линзы очковые. Общие    │      │

│    │    очковые     стекла,│51044-99   │технические условия";    │      │

│    │отражающие инфракрасную│(ГОСТ      │                         │      │

│    │область спектра, должны│30808-2002)│                         │      │

│    │иметь коэффициент      │СТБ ISO    │"Офтальмологическая      │      │

│    │спектрального отражения│12870-2007 │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │более 60 процентов    в│           │Технические требования и │      │

│    │диапазоне длин волн  от│           │методы испытаний"        │      │

│    │780 нм до 2000 нм;     │           │                         │      │

│    │    очковые      стекла│           │                         │      │

│    │должны быть стойкими  к│           │                         │      │

│    │ультрафиолетовым       │           │                         │      │

│    │излучениям  длин   волн│           │                         │      │

│    │не менее 313 нм;       │           │                         │      │

│    │    толщина   смотровых│           │                         │      │

│    │стекол должна быть не  │           │                         │      │

│    │менее 1,4 мм;          │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│39. │Пункт 4.7, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │    1)   в    отношении│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │одежды      специальной│           │в средствах              │      │

│    │защитной             от│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │термических      рисков│ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │электрической дуги:    │12.4.074-79│для спецодежды. Методы   │      │

│    │    одежда  для  защиты│           │определения защитной     │      │

│    │от  термических  рисков│           │способности и стойкости  │      │

│    │электрической      дуги│           │при воздействии ИК-      │      │

│    │должна  применяться   в│           │излучения";              │      │

│    │комплекте  с  нательным│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │бельем,   СИЗ   головы,│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │лица, рук, ног;        │           │Метод определения        │      │

│    │    уровень      защиты│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │одежды      специальной│ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │защитной             от│12.4.184-97│для специальной одежды,  │      │

│    │термических      рисков│           │средств защиты рук и     │      │

│    │электрической     дуги,│           │верха специальной обуви. │      │

│    │определяемый после    5│           │Методы определения       │      │

│    │циклов           стирок│           │стойкости к прожиганию"; │      │

│    │(химчисток) - сушек, не│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │должен снижаться  более│12.4.219 - │индивидуальной защиты.   │      │

│    │чем на 5  процентов  от│2002       │Метод определения        │      │

│    │первоначального  уровня│           │однородности             │      │

│    │после 50 циклов  стирок│           │материалов";             │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │    значения           │75         │ткань. Метод определения │      │

│    │показателей   стойкости│           │прочности связи между    │      │

│    │материалов       одежды│           │слоями при расслоении";  │      │

│    │специальной    защитной│ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │от  термических  рисков│2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │электрической  дуги   к│           │определения толщины";    │      │

│    │механическим           │ГОСТ 15530-│"Парусины льняные и      │      │

│    │воздействиям          и│93         │полульняные технические. │      │

│    │показатель             │           │Технические условия";    │      │

│    │воздухопроницаемости не│ГОСТ 15898-│"Ткани льняные и         │      │

│    │должны снижаться  более│70         │полульняные. Метод       │      │

│    │чем   на   20 процентов│           │определения              │      │

│    │после 50 циклов  стирок│           │огнестойкости";          │      │

│    │(химчисток) - сушек;   │ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │    значение  удельного│15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │поверхностного         │           │прочности";              │      │

│    │электрического         │ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │сопротивления          │70         │полульняные для          │      │

│    │материалов       одежды│           │спецодежды. Метод        │      │

│    │специальной    защитной│           │определения стойкости к  │      │

│    │от  термических  рисков│           │истиранию по плоскости"; │      │

│    │электрической      дуги│ГОСТ 17922-│"Ткани и штучные         │      │

│    │после 50 циклов  стирок│72         │изделия текстильные.     │      │

│    │(химчисток) - сушек  не│           │Метод определения        │      │

│    │                     7 │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │должно   превышать 10  │ГОСТ 18321-│"Статический             │      │

│    │Ом;                    │73         │контроль качества. Метод │      │

│    │    одежда             │           │случайного отбора        │      │

│    │специальная,   перчатки│           │выборок штучной          │      │

│    │термостойкие,     белье│           │продукции";              │      │

│    │термостойкое,          │ГОСТ 18976-│"Ткани текстильные.      │      │

│    │подшлемники            │73         │Метод определения        │      │

│    │термостойкие     должны│           │стойкости к истиранию";  │      │

│    │изготавливаться      из│ГОСТ 19297-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │материалов            с│2003       │с огнезащитной           │      │

│    │постоянными            │           │отделкой. Технические    │      │

│    │термостойкими          │           │условия";                │      │

│    │свойствами            и│ГОСТ 28073-│"Изделия швейные.        │      │

│    │соответствовать        │89         │Методы определения       │      │

│    │требованиям   подпункта│           │разрывной нагрузки,      │      │

│    │1 п.  4.6  технического│           │удлинения ниточных       │      │

│    │регламента  Таможенного│           │швов, раздвигаемости     │      │

│    │союза  в  части  защиты│           │нитей ткани в швах";     │      │

│    │от         конвективной│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │теплоты   и   теплового│29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │излучения;             │           │линейных размеров,       │      │

│    │    время   остаточного│           │линейной и поверхностной │      │

│    │горения     материалов,│           │плотностей";             │      │

│    │применяемых         для│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │изготовления    средств│29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │толщины";                │      │

│    │от  термических  рисков│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │электрической дуги  при│29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │воздействии  пламени  в│           │количества нитей на 10   │      │

│    │течение 10 с не  должно│           │см";                     │      │

│    │превышать  2  с,  длина│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │обугливания  не  должна│29104.4-91 │Метод определения        │      │

│    │превышать 100 мм;      │           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │    одежда  специальная│           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │защитная             от│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │термических      рисков│29104.591  │Методы определения       │      │

│    │электрической      дуги│           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │должна     предохранять│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │пользователя от  ожогов│29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │второй   степени    при│           │раздвигаемости";         │      │

│    │воздействии            │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │электрической  дуги   с│29104.7-91 │Метод определения        │      │

│    │интенсивностью         │           │размера ячеек";          │      │

│    │падающего     теплового│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │потока плотностью от  5│29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │до  100   кал/см2   (от│           │прочности и растяжимости │      │

│    │20,93     до      418,6│           │при продавливании        │      │

│    │Дж/см2),  указанного  в│           │шариком";                │      │

│    │документации          к│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │изделию;               │29104.9-91 │Метод определения        │      │

│    │    для    изготовления│           │изменения размеров в     │      │

│    │одежды      специальной│           │горячем воздухе";        │      │

│    │защитной             от│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │термических      рисков│29104.10-91│Метод определения        │      │

│    │электрической      дуги│           │изменения размеров в     │      │

│    │должна   использоваться│           │кипящей воде";           │      │

│    │термо-  и   огнестойкая│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │неметаллическая        │29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │фурнитура,          или│           │капиллярности";          │      │

│    │фурнитура        должна│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │закрываться      слоями│29104.14-91│Метод определения        │      │

│    │огнестойкого           │           │термостойкости";         │      │

│    │материала;             │ГОСТ       │"Ткани технические. Метод│      │

│    │    материалы    одежды│29104.15-91│определения массовой     │      │

│    │специальной    защитной│           │доли компонентов нитей в │      │

│    │от  термических  рисков│           │тканях";                 │      │

│    │электрической      дуги│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │должны         обладать│29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │стойкостью к  истиранию│           │водопроницаемости";      │      │

│    │серошинельным    сукном│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │не менее  4000  циклов,│29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │разрывной  нагрузке  не│           │стойкости к истиранию по │      │

│    │менее      800       Н,│           │плотности";              │      │

│    │раздирающей    нагрузке│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │не    менее    40    Н,│29104.18-91│метод определения        │      │

│    │воздухопроницаемостью  │           │стойкости к              │      │

│    │не менее 30 дм3/м2·с;  │           │осыпаемости";            │      │

│    │    разрывная  нагрузка│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │швов   изделий   должна│29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │быть не менее 250 Н;   │           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │    застежки,          │           │волокон из ткани";       │      │

│    │используемые        для│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │изготовления     одежды│29104.20-91│Метод определения        │      │

│    │специальной    защитной│           │удельного поверхностного │      │

│    │от  термических  рисков│           │электрического           │      │

│    │электрической     дуги,│           │сопротивления";          │      │

│    │должны             быть│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │сконструированы    так,│29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │чтобы не  допустить  их│           │жесткости при            │      │

│    │самопроизвольного      │           │изгибе";                 │      │

│    │вскрытия          после│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │термического           │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │воздействия;           │           │компонентов полного      │      │

│    │    термостойкие       │           │удлинения при растяжении │      │

│    │свойства         одежды│           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │специальной    защитной│           │разрывной";              │      │

│    │от  термических  рисков│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │электрической      дуги│29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │должны  сохраняться   в│           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │течение  установленного│ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │изготовителем     срока│30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │хранения  в   условиях,│           │изменения размеров после │      │

│    │предусмотренных        │           │мокрых обработок или     │      │

│    │изготовителем,      без│           │химической чистки. Общие │      │

│    │дополнительных         │           │положения";              │      │

│    │действий   со   стороны│ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │пользователя;          │30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки.       │      │

│    │                       │           │Режимы обработок";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.200-99│для защиты от тепла и    │      │

│    │                       │           │огня. Методы испытаний   │      │

│    │                       │           │при ограниченном         │      │

│    │                       │           │распространении          │      │

│    │                       │           │пламени";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │12.4.234-  │для защиты от            │      │

│    │                       │2007       │термических рисков       │      │

│    │                       │           │электрической дуги.      │      │

│    │                       │           │Общие технические        │      │

│    │                       │           │требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний";              │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │                       │           │материалов и одежды для  │      │

│    │                       │           │проведений испытаний по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │размеров";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2007  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменений размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Материалы          │      │

│    │                       │6940-99    │текстильные для СИЗ.     │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │воспламеняемости         │      │

│    │                       │           │вертикально              │      │

│    │                       │           │ориентированных проб";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Материалы          │      │

│    │                       │6941-99    │текстильные для СИЗ.     │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │способности              │      │

│    │                       │           │распространения пламени  │      │

│    │                       │           │на вертикально           │      │

│    │                       │           │ориентированных пробах"; │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7768-2008  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │гладкости тканей после   │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7769-2008  │Метод оценки внешнего    │      │

│    │                       │           │вида складок на тканях   │      │

│    │                       │           │после стирки и сушки";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7770-2008  │Метод оценки гладкости   │      │

│    │                       │           │швов на тканях после     │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда для защиты  │      │

│    │                       │11612-2007 │от тепла и пламени.      │      │

│    │                       │           │Методы испытаний и       │      │

│    │                       │           │эксплуатационные         │      │

│    │                       │           │характеристики           │      │

│    │                       │           │теплозащитной одежды";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │15025-2007 │для защиты от тепла и    │      │

│    │                       │           │пламени. Метод испытаний │      │

│    │                       │           │на ограниченное          │      │

│    │                       │           │распространение          │      │

│    │                       │           │пламени";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │                       │15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │                       │           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │                       │           │на термоманекене";       │      │

│    │                       │СТБ 1387-  │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │2003       │производственная и       │      │

│    │                       │           │специальная. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2001  │Подготовка, нанесение    │      │

│    │                       │(ГОСТ ИСО  │меток и измерение проб   │      │

│    │                       │3759-2002) │текстильных материалов и │      │

│    │                       │           │одежды при испытании по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │линейных размеров";      │      │

│    │                       │СТБ ИСО    │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2001  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │СТ РК ГОСТ │ССБТ. "Одежда специальная│      │

│    │                       │Р 12.4.234-│для защиты от термических│      │

│    │                       │2010       │рисков электрической     │      │

│    │                       │           │дуги. Общие технические  │      │

│    │                       │           │требования и методы      │      │

│    │                       │           │испытаний"               │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│40. │Пункт 4.7, подпункт 3: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    3)   в    отношении│12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │средств  индивидуальной│           │Метод определения поля   │      │

│    │защиты     лица      от│           │зрения";                 │      │

│    │термических      рисков│ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │электрической      дуги│12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │(щитки         защитные│           │технические требования и │      │

│    │лицевые):              │           │методы контроля";        │      │

│    │    щитки      защитные│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │лицевые    не    должны│12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │иметь    токопроводящие│           │в средствах              │      │

│    │выступы,      смотровые│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │стекла щитков  защитных│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │лицевых  должны   иметь│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │толщину  не  менее  1,4│2002       │Метод определения        │      │

│    │мм,   а   зона   обзора│           │однородности материалов";│      │

│    │смотрового   стекла   в│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │оправе  по  центральной│12.4.230.1-│индивидуальной защиты    │      │

│    │вертикальной      линии│2007       │глаз. Общие технические  │      │

│    │щитка  лицевого  должна│           │требования";             │      │

│    │составлять   не   менее│ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │150 мм;                │12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │    экран щитка  должен│2007       │измерений оптических и   │      │

│    │изготавливаться      из│           │неоптических             │      │

│    │материала,     скорость│           │параметров";             │      │

│    │горения   которого   не│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │должна  превышать  1,25│80         │определения              │      │

│    │мм/с;                  │           │водопоглощения"          │      │

│    │    щиток      защитный│           │                         │      │

│    │лицевой          должен│           │                         │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │                         │      │

│    │лица   спереди   и    с│           │                         │      │

│    │боков;                 │           │                         │      │

│    │    внешняя     сторона│           │                         │      │

│    │смотрового       стекла│           │                         │      │

│    │должна            иметь│           │                         │      │

│    │термостойкую  окантовку│           │                         │      │

│    │для      предотвращения│           │                         │      │

│    │возгорания   в   момент│           │                         │      │

│    │образования            │           │                         │      │

│    │электрической дуги;    │           │                         │      │

│    │    смотровые    стекла│           │                         │      │

│    │щитка защитного должны │           │                         │      │

│    │удерживаться при  любом│           │                         │      │

│    │положении       лицевых│           │                         │      │

│    │щитков,    обеспечивать│           │                         │      │

│    │защиту               от│           │                         │      │

│    │ультрафиолетового      │           │                         │      │

│    │излучения  и   обладать│           │                         │      │

│    │устойчивостью         к│           │                         │      │

│    │одиночному   удару    с│           │                         │      │

│    │кинетической   энергией│           │                         │      │

│    │не менее 0,6 Дж, а  при│           │                         │      │

│    │ударопрочном           │           │                         │      │

│    │исполнении -  не  менее│           │                         │      │

│    │1,2 Дж;                │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│41. │Пункт 4.7, подпункт 5: │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │     5)   в   отношении│12.4.104-81│кожаная. Метод           │      │

│    │средств  индивидуальной│           │определения суммарного   │      │

│    │защиты   ног   (обувь),│           │теплового сопротивления";│      │

│    │применяемых           в│ГОСТ       │ССБТ "Резина для низа    │      │

│    │комплекте   с   одеждой│12.4.145-84│специальной обуви. Метод │      │

│    │для      защиты      от│           │определения              │      │

│    │термических      рисков│           │теплопроводности";       │      │

│    │электрической дуги:    │ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │     подошва      обуви│12.4.184-97│для специальной одежды,  │      │

│    │должна обладать  масло-│           │средств защиты рук и     │      │

│    │и         бензостойкими│           │верха специальной обуви. │      │

│    │свойствами            и│           │Методы определения       │      │

│    │выдерживать            │           │стойкости к прожиганию"; │      │

│    │воздействие            │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │температуры   не   ниже│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │+300 °C не менее  60 с,│2002       │Метод определения        │      │

│    │время      определяется│           │однородности материалов";│      │

│    │методами испытаний;    │ГОСТ       │"Обувь. Метод            │      │

│    │     носочная     часть│28735-2005 │определения массы";      │      │

│    │обуви            должна│ГОСТ 9134- │"Обувь. Методы           │      │

│    │обеспечивать защиту  от│78         │определения прочности    │      │

│    │ударов  с  энергией  не│           │крепления деталей низа"; │      │

│    │менее                  │ГОСТ       │"Обувь. Методы           │      │

│    │5 Дж;                  │9135-2004  │определения общей и      │      │

│    │     обувь  не   должна│           │остаточной деформации    │      │

│    │содержать              │           │подноска и задника";     │      │

│    │металлических   частей,│ГОСТ 9136- │"Обувь. Методы           │      │

│    │все  швы  должны   быть│72         │определения прочности    │      │

│    │прошиты   термостойкими│           │крепления каблука и      │      │

│    │нитками,   в   качестве│           │набойки";                │      │

│    │утеплителя       зимней│ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила          │      │

│    │обуви       допускается│78         │приемки";                │      │

│    │использование          │ГОСТ 9290- │"Обувь. Метод            │      │

│    │натурального  меха  или│76         │определения прочности    │      │

│    │искусственных          │           │ниточных швов            │      │

│    │огнестойких            │           │соединения деталей       │      │

│    │утеплителей;           │           │верха";                  │      │

│    │    требования        к│ГОСТ 9292- │"Обувь. Методы           │      │

│    │материалу       подошвы│82         │определения прочности    │      │

│    │обуви,   к    прочности│           │крепления подошв обуви   │      │

│    │крепления       деталей│           │химических методов       │      │

│    │обуви   и   другим   ее│           │крепления";              │      │

│    │параметрам  указаны   в│ГОСТ 9718- │"Обувь. Методы           │      │

│    │подпункте   9    пункта│88         │определения гибкости";   │      │

│    │4.3;                   │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │                       │53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │                       │           │специального             │      │

│    │                       │           │назначения.              │      │

│    │                       │           │Технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Стандартные      │      │

│    │                       │18454-2008 │атмосферные условия      │      │

│    │                       │           │для проведения           │      │

│    │                       │           │кондиционирования и      │      │

│    │                       │           │испытаний обуви и        │      │

│    │                       │           │деталей обуви";          │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Обувь. Метод            │      │

│    │                       │19957-2008 │испытаний каблуков.      │      │

│    │                       │           │Прочность удерживания    │      │

│    │                       │           │каблучного гвоздя";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Обувь специальная  │      │

│    │                       │12.4.138-84│кожаная. Метод           │      │

│    │                       │           │определения коэффициента │      │

│    │                       │           │снижения прочности       │      │

│    │                       │           │крепления деталей низа   │      │

│    │                       │           │от воздействия           │      │

│    │                       │           │повышенных температур";  │      │

│    │                       │ГОСТ       │ССБТ "Носки защитные для │      │

│    │                       │12.4.151-85│специальной обуви. Метод │      │

│    │                       │           │определения ударной      │      │

│    │                       │           │прочности"               │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│42. │Пункт 4.7, подпункт 7: │ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │    7) белье  нательное│12.4.067-79│теплосодержания человека │      │

│    │термостойкое          и│           │в средствах              │      │

│    │термостойкие           │           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │подшлемники          от│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │термических      рисков│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │электрической      дуги│           │Метод определения        │      │

│    │должны предохранять    │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │пользователя от ожогов │ГОСТ       │ССБТ "Ткани и материалы  │      │

│    │второй         степени,│12.4.184-97│для специальной одежды,  │      │

│    │изготавливаться      из│           │средств защиты рук и     │      │

│    │огнестойкого  материала│           │верха специальной обуви. │      │

│    │с термостойкими        │           │Методы определения       │      │

│    │свойствами,  указанными│           │стойкости к прожиганию"; │      │

│    │в  подпункте  1  пункта│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │4.6, не должны  гореть,│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │плавиться    и    тлеть│2002       │Метод определения        │      │

│    │после  воздействия   на│           │однородности             │      │

│    │них открытого   пламени│           │материалов";             │      │

│    │в   течение    10    с,│ГОСТ 3811- │"Материалы текстильные.  │      │

│    │устойчивость          к│72         │Ткани, нетканые полотна  │      │

│    │воздействию   открытого│           │и штучные изделия.       │      │

│    │пламени          должна│           │Методы определения       │      │

│    │сохраняться   после   5│           │линейных размеров,       │      │

│    │стирок (химчисток);    │           │линейной и поверхностной │      │

│    │                       │           │плотностей";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к              │      │

│    │                       │           │осыпаемости";            │      │

│    │                       │ГОСТ 20489-│"Материалы для одежды.   │      │

│    │                       │2005       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │суммарного теплового     │      │

│    │                       │           │сопротивления";          │      │

│    │                       │           │ГОСТ 28073-89 "Изделия   │      │

│    │                       │           │швейные. Методы          │      │

│    │                       │           │определения разрывной    │      │

│    │                       │           │нагрузки, удлинения      │      │

│    │                       │           │ниточных швов,           │      │

│    │                       │           │раздвигаемости нитей     │      │

│    │                       │           │ткани в швах";           │      │

│    │                       │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │                       │91         │защиты. Требования к     │      │

│    │                       │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │                       │           │швам";                   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки. Общие │      │

│    │                       │           │положения";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки.       │      │

│    │                       │           │Режимы обработок";       │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51517-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │при растяжении пробы     │      │

│    │                       │           │полоской";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7768-2008  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │гладкости тканей после   │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51518-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │захватом пробы при       │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Материалы          │      │

│    │                       │6941-99    │текстильные для СИЗ.     │      │

│    │                       │           │Метод определения        │      │

│    │                       │           │способности              │      │

│    │                       │           │распространения пламени  │      │

│    │                       │           │на вертикально           │      │

│    │                       │           │ориентированных пробах"; │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7769-2008  │Метод оценки внешнего    │      │

│    │                       │           │вида складок на тканях   │      │

│    │                       │           │после стирки и сушки";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7770-2008  │Метод оценки гладкости   │      │

│    │                       │           │швов на тканях после     │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда для защиты  │      │

│    │                       │11612-2007 │от тепла и пламени.      │      │

│    │                       │           │Методы испытаний и       │      │

│    │                       │           │эксплуатационные         │      │

│    │                       │           │характеристики           │      │

│    │                       │           │теплозащитной одежды";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │                       │15025-2007 │для защиты от тепла и    │      │

│    │                       │           │пламени. Метод испытаний │      │

│    │                       │           │на ограниченное          │      │

│    │                       │           │распространение          │      │

│    │                       │           │пламени";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Одежда. Физиологическое │      │

│    │                       │15831-2008 │воздействие. Метод       │      │

│    │                       │           │измерения теплоизоляции  │      │

│    │                       │           │на термоманекене"        │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│43. │Пункт 4.7, подпункт 9: │ГОСТ       │ССБТ.                    │      │

│    │    9)   в    отношении│12.1.038-82│"Электробезопасность.    │      │

│    │одежды  специальной   и│           │Предельно допустимые     │      │

│    │других          средств│           │значения напряжений      │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │прикосновения и токов";  │      │

│    │от            поражений│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │электрическим    током,│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │воздействия            │           │Метод определения        │      │

│    │электростатического,   │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │электрического        и│ГОСТ       │ССБТ "Комплект           │      │

│    │электромагнитного      │12.4.172-87│индивидуальный           │      │

│    │полей, а также средств │           │экранизирующий для       │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │защиты от электрических  │      │

│    │от          воздействия│           │полей промышленной       │      │

│    │статического           │           │частоты. Общие           │      │

│    │электричества:         │           │технические требования и │      │

│    │    одежда  специальная│           │методы контроля";        │      │

│    │и    другие    средства│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │индивидуальной   защиты│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │должны         обладать│2002       │Метод определения        │      │

│    │электризуемостью     не│           │однородности             │      │

│    │более   15    кВ/м    и│           │материалов";             │      │

│    │предохранять           │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │пользователя         от│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │поражения              │           │прочности связи между    │      │

│    │электрическим током, а │           │слоями при расслоении";  │      │

│    │также       воздействия│ГОСТ 10581-│"Изделия швейные.        │      │

│    │электростатического,   │91         │Маркировка, упаковка,    │      │

│    │электрического      или│           │транспортирование и      │      │

│    │электромагнитного  поля│           │хранение";               │      │

│    │с       интенсивностью,│ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │превышающей   предельно│85         │и смешанные защитные для │      │

│    │допустимые уровни;     │           │спецодежды";             │      │

│    │    коэффициент        │ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │ослабления             │2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │интенсивности          │           │определения толщины";    │      │

│    │электростатического,   │ГОСТ 413-91│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │электрического      или│           │пластмассовым покрытием. │      │

│    │электромагнитного  поля│           │Определение              │      │

│    │в   рабочем   диапазоне│           │водонепроницаемости";    │      │

│    │частот должен  быть  не│ГОСТ 15530-│"Парусины и двунитки.    │      │

│    │менее 30;              │93         │Общие технические        │      │

│    │    одежда  специальная│           │условия";                │      │

│    │от          воздействия│ГОСТ 28073-│"Изделия швейные. Методы │      │

│    │электростатического,   │89         │определения разрывной    │      │

│    │электрического        и│           │нагрузки, удлинения      │      │

│    │электромагнитного      │           │ниточных швов,           │      │

│    │полей должна  сохранять│           │раздвигаемости нитей     │      │

│    │свои защитные  свойства│           │ткани в швах";           │      │

│    │в течение  всего  срока│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │эксплуатации;          │29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │    электрическое      │           │толщины";                │      │

│    │сопротивление          │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │проводящих       частей│29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │одежды  специальной  от│           │линейных размеров,       │      │

│    │воздействия            │           │линейной и поверхностной │      │

│    │электрического      или│           │плотностей";             │      │

│    │электромагнитного  поля│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │не должно превышать  10│29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │Ом;                    │           │количества нитей на 10   │      │

│    │    указанная          │           │см";                     │      │

│    │специальная      одежда│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │должна            иметь│29104.4-91 │Метод определения        │      │

│    │выполненную          из│           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │хлопчатобумажной ткани │           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │прокладку,  изолирующую│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │тело  пользователя   от│29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │электропроводящей      │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │ткани  и  металлических│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │деталей;               │29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │    материалы          │           │раздвигаемости";         │      │

│    │указанной   специальной│ГОСТ       │Ткани технические. Метод │      │

│    │одежды должны  обладать│29104.7-91 │определения размера      │      │

│    │стойкостью            к│           │ячеек";                  │      │

│    │механическим  нагрузкам│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │и                      │29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │воздухопроницаемостью, │           │прочности и растяжимости │      │

│    │указанным  в  подпункте│           │при продавливании        │      │

│    │1 пункта 4.7;          │           │шариком";                │      │

│    │    застежки,          │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │используемые        для│29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │изготовления     одежды│           │капиллярности";          │      │

│    │специальной,     должны│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │обеспечивать   надежный│29104.15-91│Метод определения        │      │

│    │электрический   контакт│           │массовой доли            │      │

│    │компонентов       такой│           │компонентов нитей в      │      │

│    │одежды и  не  допускать│           │тканях";                 │      │

│    │самопроизвольного      │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │вскрытия;              │29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │    указанная          │           │водопроницаемости";      │      │

│    │специальная      одежда│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │должна     обеспечивать│29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │температуру            │           │стойкости к истиранию по │      │

│    │внутреннего   слоя   не│           │плотности";              │      │

│    │более  +40 °C  за   все│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │время ее  использования│29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │в  условиях,  указанных│           │стойкости к              │      │

│    │изготовителем;         │           │осыпаемости";            │      │

│    │    для изготовления   │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │средств  индивидуальной│29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │защиты  от  воздействия│           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │статического           │           │волокон из ткани";       │      │

│    │электричества    должны│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │применяться   материалы│29104.20-91│Метод определения        │      │

│    │с              удельным│           │удельного поверхностного │      │

│    │поверхностным          │           │электрического           │      │

│    │электрическим          │           │сопротивления";          │      │

│    │сопротивлением       не│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │          7            │29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │более   10    Ом    или│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │обладающие    свойством│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │убывания заряда;       │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │    экранирующие СИЗ   │           │компонентов полного      │      │

│    │должны обеспечивать    │           │удлинения при растяжении │      │

│    │защиту от поражения    │           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │электрическим током,   │           │разрывной";              │      │

│    │протекающим через  тело│ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │человека    в    момент│29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │прикосновения         к│           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │отключенному           │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │электрооборудованию,   │30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │находящемуся        под│           │изменения размеров после │      │

│    │напряжением,           │           │мокрых обработок или     │      │

│    │наведенным             │           │химической чистки. Общие │      │

│    │электромагнитным либо  │           │положения";              │      │

│    │электростатическим     │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │путем     и     имеющим│30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │величину выше 25 В;    │           │изменения размеров после │      │

│    │    экранирующие    СИЗ│           │мокрых обработок или     │      │

│    │должны  защищать   тело│           │химической чистки.       │      │

│    │человека  от  поражения│           │Режимы обработок";       │      │

│    │электрическим     током│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │посредством            │12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │шунтирования      тока,│2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │проходящего через  тело│           │технические требования.  │      │

│    │человека,         через│           │Методы испытаний";       │      │

│    │гальванические         │ГОСТ Р     │"Нитки швейные для       │      │

│    │связанные      элементы│53019-2008 │изделий технического и   │      │

│    │электропроводящей      │           │специального назначения. │      │

│    │специальной    защитной│           │Технические условия";    │      │

│    │одежды,     обуви     и│ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │средства защиты рук;   │1995       │каучуковым или           │      │

│    │    величина           │           │полимерным покрытием.    │      │

│    │электрического    тока,│           │Определение устойчивости │      │

│    │протекающего      через│           │к повреждению при        │      │

│    │тело человека,  одетого│           │многократном изгибе";    │      │

│    │в экранирующие СИЗ,  не│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │должна        превышать│1149-5-2008│защитная.                │      │

│    │предельно    допустимое│           │Электростатические       │      │

│    │значение            для│           │свойства. Общие          │      │

│    │промышленной частоты  -│           │технические требования"; │      │

│    │6 мА;                  │СТБ 1387-  │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │    электрическое      │2003       │производственная и       │      │

│    │сопротивление          │           │специальная. Общие       │      │

│    │экранирующей  одежды  в│           │технические условия";    │      │

│    │сборе, входящей       в│           │                         │      │

│    │состав шунтирующих СИЗ,│           │                         │      │

│    │не должно превышать  10│           │                         │      │

│    │Ом,       сопротивление│           │                         │      │

│    │средств  защиты  рук  -│           │                         │      │

│    │не более 30 Ом;        │           │                         │      │

│    │    средства     защиты│           │                         │      │

│    │рук,  обувь  и  одежда,│           │                         │      │

│    │входящие    в    состав│           │                         │      │

│    │экранирующих       СИЗ,│           │                         │      │

│    │должны  иметь  изоляцию│           │                         │      │

│    │тела    человека     от│           │                         │      │

│    │электропроводящих      │           │                         │      │

│    │элементов              │           │                         │      │

│    │    электрическое      │           │                         │      │

│    │сопротивление     между│           │                         │      │

│    │токопроводящим         │           │                         │      │

│    │элементом       средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества и  землей│           │                         │      │

│    │должно  составлять   от│           │                         │      │

│    │  6      8             │           │                         │      │

│    │10  до 10  Ом;         │           │                         │      │

│    │    электрическое      │           │                         │      │

│    │сопротивление     между│           │                         │      │

│    │подпятником  и  ходовой│           │                         │      │

│    │стороной подошвы  обуви│           │                         │      │

│    │должно  составлять   от│           │                         │      │

│    │  6      8             │           │                         │      │

│    │10  до 10  Ом;         │           │                         │      │

│    │    сопротивление      │           │                         │      │

│    │между        человеком,│           │                         │      │

│    │одетым в  комплект  СИЗ│           │                         │      │

│    │для      защиты      от│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества,        и│           │                         │      │

│    │землей должно  быть  не│           │                         │      │

│    │        8              │           │                         │      │

│    │менее 10  Ом;          │           │                         │      │

│    │   антиэлектростати-   │           │                         │      │

│    │ческие     кольца     и│           │                         │      │

│    │браслеты         должны│           │                         │      │

│    │обеспечивать           │           │                         │      │

│    │электрическое          │           │                         │      │

│    │сопротивление  в   цепи│           │                         │      │

│    │                      7│           │                         │      │

│    │человек - земля от  10 │           │                         │      │

│    │     8                 │           │                         │      │

│    │до 10  Ом;             │           │                         │      │

│    │    средства           │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │статического           │           │                         │      │

│    │электричества    должны│           │                         │      │

│    │исключать              │           │                         │      │

│    │возникновение  искровых│           │                         │      │

│    │разрядов   статического│           │                         │      │

│    │электричества         с│           │                         │      │

│    │энергией,   превышающей│           │                         │      │

│    │40            процентов│           │                         │      │

│    │минимальной     энергии│           │                         │      │

│    │зажигания    окружающей│           │                         │      │

│    │среды, или с  величиной│           │                         │      │

│    │заряда    в   импульсе,│           │                         │      │

│    │превышающей          40│           │                         │      │

│    │процентов              │           │                         │      │

│    │воспламеняющего        │           │                         │      │

│    │значения    заряда    в│           │                         │      │

│    │импульсе            для│           │                         │      │

│    │окружающей среды;      │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│44. │Пункт   4.7,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │11:                    │12.4.008-84│индивидуальной защиты.   │      │

│    │    11)   в   отношении│           │Метод определения поля   │      │

│    │средств  индивидуальной│           │зрения";                 │      │

│    │защиты    глаз    (очки│           │                         │      │

│    │защитные)    и     лица│           │                         │      │

│    │(щитки          лицевые│           │                         │      │

│    │защитные)            от│ГОСТ       │ССБТ "Щитки защитные     │      │

│    │воздействия            │12.4.023-84│лицевые. Общие           │      │

│    │электромагнитного      │           │технические требования и │      │

│    │поля:                  │           │методы контроля";        │      │

│    │    требования        к│ГОСТ       │ССБТ "Метод определения  │      │

│    │оптическим показателям │12.4.082-80│остроты зрения человека  │      │

│    │данных          средств│           │в средствах              │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │индивидуальной защиты";  │      │

│    │изложены в  пунктах  17│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │и                    19│12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │раздела             4.3│2002       │Метод определения        │      │

│    │технического           │           │однородности             │      │

│    │регламента  Таможенного│           │материалов";             │      │

│    │союза;                 │ГОСТ Р     │ССБТ "Индивидуальная     │      │

│    │    средства           │12.4.230.2-│защита глаз. Метод       │      │

│    │индивидуальной   защиты│2007       │измерений оптических и   │      │

│    │глаз  и  лица    должны│           │неоптических             │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │параметров";             │      │

│    │глаз или лица спереди и│ГОСТ 4650- │"Пластмассы. Метод       │      │

│    │с боков;               │80         │определения              │      │

│    │    указанные  средства│           │водопоглощения";         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │"Линзы очковые           │      │

│    │должны            иметь│ГОСТ 51854-│солнцезащитные.          │      │

│    │минимальную        зону│2001       │Технические              │      │

│    │обзора               по│           │требования. Методы       │      │

│    │центральной            │           │испытаний";              │      │

│    │вертикальной      линии│ГОСТ 51932-│"Оптика                  │      │

│    │не менее 150 мм;       │2002       │офтальмологическая.      │      │

│    │    стекло     (стекла)│           │Оправы корригирующих     │      │

│    │должно             быть│           │очков. Общие технические │      │

│    │бесцветным,            │           │требования и методы      │      │

│    │обеспечивать     защиту│           │испытаний";              │      │

│    │от    электромагнитного│СТБ ГОСТ Р │Линзы очковые. Общие     │      │

│    │поля     и     обладать│51044-99   │технические условия      │      │

│    │устойчивостью  к  удару│(ГОСТ      │                         │      │

│    │с          кинетической│30808-2002)│                         │      │

│    │энергией не  менее  1,2│СТБ ISO    │Офтальмонологическая     │      │

│    │Дж;                    │12870-2007 │оптика. Оправы очков.    │      │

│    │                       │           │Технические требования и │      │

│    │                       │           │методы испытаний         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│45. │Пункт   4.7,   подпункт│ГОСТ       │ССБТ.                    │      │

│    │13:                    │12.1.038-82│"Электробезопасность.    │      │

│    │    13)   в   отношении│           │Предельно допустимые     │      │

│    │диэлектрических        │           │значения напряжений      │      │

│    │средств  индивидуальной│           │прикосновения и токов";  │      │

│    │защиты  от  воздействия│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │электрического     тока│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │(перчатки              │           │Метод определения        │      │

│    │диэлектрические,   боты│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │и                калоши│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │диэлектрические):      │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │    диэлектрические    │2002       │Метод определения        │      │

│    │средства               │           │однородности             │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │материалов";             │      │

│    │от          воздействия│ГОСТ 262-93│"Резина. Определение     │      │

│    │электрического     тока│(ИСО 34-79)│сопротивления раздиру    │      │

│    │должны  изготавливаться│           │(раздвоенные, угловые и  │      │

│    │из      диэлектрических│           │серповидные образцы)";   │      │

│    │материалов,            │ГОСТ 270-75│"Резина. Метод           │      │

│    │сохраняющих    защитные│           │определения упруго-      │      │

│    │свойства            при│           │прочностных свойств при  │      │

│    │соблюдении      условий│           │растяжении";             │      │

│    │применения  в   течение│ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │всего             срока│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │эксплуатации,          │           │прочности связи между    │      │

│    │предусмотренных        │           │слоями при расслоении";  │      │

│    │изготовителем;         │ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │    диэлектрические    │95         │пластмассовым покрытием. │      │

│    │средства               │(ИСО 1421- │Определение разрывной    │      │

│    │индивидуальной   защиты│77)        │нагрузки и удлинения при │      │

│    │от          воздействия│           │разрыве";                │      │

│    │электрического     тока│ГОСТ 30304-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │должны             быть│95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │герметичными   и   быть│4674-77)   │Определение              │      │

│    │устойчивыми           к│           │сопротивления раздиру";  │      │

│    │воздействию     внешних│ГОСТ Р     │ССБТ "Средства           │      │

│    │механических          и│12.4.246-  │индивидуальной защиты    │      │

│    │химических факторов,  а│2008       │рук. Перчатки. Общие     │      │

│    │также      влаги      и│           │технические требования.  │      │

│    │сохранять          свои│           │Методы испытаний";       │      │

│    │защитные   свойства   в│ГОСТ Р     │ССБТ "Материалы для      │      │

│    │процессе эксплуатации; │12.4.199-99│средств индивидуальной   │      │

│    │    максимальное       │           │защиты с резиновым или   │      │

│    │значение  тока   утечки│           │пластиковым покрытием.   │      │

│    │для     диэлектрических│           │Метод определения        │      │

│    │средств  индивидуальной│           │сопротивления на изгиб"; │      │

│    │защиты    не     должно│ИСО 7854-  │"Материалы текстильные с │      │

│    │превышать 9 мА;        │1995       │каучуковым или           │      │

│    │    обувь должна  иметь│           │полимерным покрытием.    │      │

│    │изолирующую   прокладку│           │Определение устойчивости │      │

│    │из     хлопчатобумажной│           │к повреждению при        │      │

│    │ткани;                 │           │многократном изгибе";    │      │

│    │    электрическое      │ГОСТ 13385-│"Обувь специальная       │      │

│    │сопротивление          │78         │диэлектрическая из       │      │

│    │диэлектрической        │           │полимерных материалов.   │      │

│    │специальной      одежды│           │Технические условия";    │      │

│    │должно быть не менее  4│ГОСТ 9289- │"Обувь. Правила          │      │

│    │кОм,    диэлектрических│78         │приемки";                │      │

│    │сапог  и  галош  -   не│ГОСТ Р ЕН  │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │менее      2       кОм,│1149-5-2008│защитная.                │      │

│    │диэлектрических        │           │Электростатические       │      │

│    │ботинок -  не  менее  4│           │свойства. Общие          │      │

│    │кОм,                для│           │технические требования"; │      │

│    │диэлектрических        │ГОСТ 413-91│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │перчаток   ток   утечки│           │пластмассовым покрытием. │      │

│    │при            заданном│           │Определение              │      │

│    │напряжении  не   должен│           │водонепроницаемости"     │      │

│    │превышать 9 мА;        │           │                         │      │

│    │    диэлектрические    │           │                         │      │

│    │средства               │           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │от          воздействия│           │                         │      │

│    │электрического     тока│           │                         │      │

│    │должны  проверяться   с│           │                         │      │

│    │периодичностью,        │           │                         │      │

│    │предусмотренной        │           │                         │      │

│    │нормативными           │           │                         │      │

│    │документами          по│           │                         │      │

│    │электробезопасности,   │           │                         │      │

│    │которая           также│           │                         │      │

│    │указывается            │           │                         │      │

│    │изготовителем         в│           │                         │      │

│    │документации          к│           │                         │      │

│    │изделию.               │           │                         │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│46. │Пункт 4.8, подпункт 1: │ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │    1)           одежда│12.4.090-86│индивидуальной защиты.   │      │

│    │специальная  сигнальная│           │Метод определения        │      │

│    │повышенной    видимости│           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │должна  изготавливаться│ГОСТ       │ССБТ "Средства           │      │

│    │с применением          │12.4.219-  │индивидуальной защиты.   │      │

│    │флуоресцентных        и│2002       │Метод определения        │      │

│    │световозвращающих      │           │однородности             │      │

│    │материалов,     имеющих│           │материалов";             │      │

│    │площадь   установленных│ГОСТ Р     │ССБТ "Одежда специальная │      │

│    │сигнальных    элементов│12.4.219-99│сигнальная повышенной    │      │

│    │из      флуоресцентного│           │видимости. Технические   │      │

│    │материала   не    менее│           │требования";             │      │

│    │0,14       м2,       из│ГОСТ 3811- │"Материалы текстильные.  │      │

│    │световозвращающего     │72         │Ткани, нетканые полотна  │      │

│    │материала  -  не  менее│           │и штучные изделия.       │      │

│    │0,10    м2    и     для│           │Методы определения       │      │

│    │комбинированного       │           │линейных размеров,       │      │

│    │материала  -  не  менее│           │линейной и поверхностной │      │

│    │0,20 м2;               │           │плотностей";             │      │

│    │    коэффициент        │ГОСТ 4103- │"Изделия швейные. Методы │      │

│    │световозвращения       │82         │контроля качества";      │      │

│    │световозвращающих      │ГОСТ 6768- │"Резина и прорезиненная  │      │

│    │материалов          при│75         │ткань. Метод определения │      │

│    │значениях          угла│           │прочности связи между    │      │

│    │наблюдения 12/ и угла  │           │слоями при расслоении";  │      │

│    │освещения   5°   должен│ГОСТ 8972- │"Кожа искусственная.     │      │

│    │быть   не   менее   250│78         │Метод определения        │      │

│    │кд/(люкс·м2)        для│           │намокаемости и усадки";  │      │

│    │материалов         1-го│ГОСТ 8975- │"Кожа искусственная.     │      │

│    │класса,  не  менее  330│75         │Метод определения        │      │

│    │кд/(люкс·м2)        для│           │истираемости и слипания  │      │

│    │материалов 2-го класса │           │покрытия";               │      │

│    │и    не    менее     65│ГОСТ 8977- │"Кожа искусственная и    │      │

│    │кд/(люкс·м)         для│74         │пленочные материалы.     │      │

│    │комбинированных        │           │Методы определения       │      │

│    │материалов;            │           │гибкости, жесткости и    │      │

│    │    цветовые           │           │упругости";              │      │

│    │характеристики         │ГОСТ 8978- │"Кожа искусственная и    │      │

│    │фонового              и│75         │пленочные материалы.     │      │

│    │комбинированного       │           │Метод определения        │      │

│    │материалов должны      │           │устойчивости к           │      │

│    │находиться в диапазоне │           │многократному изгибу";   │      │

│    │координат цветности:   │ГОСТ 11209-│"Ткани хлопчатобумажные  │      │

│    │    для желтого        │85         │и смешанные защитные для │      │

│    │флуоресцентного        │           │спецодежды";             │      │

│    │(0,387;     0,610     -│ГОСТ 12023-│"Материалы текстильные и │      │

│    │0,356; 0,494  -  0,398;│2003       │изделия из них. Метод    │      │

│    │0,452 - 0,460; 0,540); │           │определения толщины";    │      │

│    │    для оранжевого     │ГОСТ 12739-│"Полотна и изделия       │      │

│    │флуоресцентного        │85         │трикотажные. Метод       │      │

│    │(0,610; 0,390 -  0,535;│           │определения устойчивости │      │

│    │0,375 - 0,570;         │           │к истиранию";            │      │

│    │0,340 - 0,655; 0,344); │ГОСТ 15530-│"Парусины льняные и      │      │

│    │    для красного       │93         │полульняные технические. │      │

│    │флуоресцентного        │           │Технические условия";    │      │

│    │(0,655; 0,344 -  0,570;│ГОСТ       │"Кожа искусственная и    │      │

│    │0,340 - 0,595; 0,314  -│8978-2003  │пленочные материалы.     │      │

│    │0,690; 0,310).         │           │Методы определения       │      │

│    │    Коэффициент        │           │устойчивости к           │      │

│    │яркости   фонового    и│           │многократному изгибу";   │      │

│    │комбинированного       │ГОСТ       │"Полотна нетканые.       │      │

│    │материалов       должен│15902.3-79 │Методы определения       │      │

│    │превышать не менее     │           │прочности";              │      │

│    │     для        желтого│ГОСТ 15967-│"Ткани льняные и         │      │

│    │флуоресцентного       -│70         │полульняные для          │      │

│    │0,76;                  │           │спецодежды. Метод        │      │

│    │    для оранжевого     │           │определения стойкости к  │      │

│    │флуоресцентного       -│           │истиранию по плоскости"; │      │

│    │0,40;                  │ГОСТ 17074-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │    для красного       │71         │Метод определения        │      │

│    │флуоресцентного       -│           │сопротивления            │      │

│    │0,25.                  │           │раздиранию";             │      │

│    │    при выполнении     │ГОСТ 17316-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │сигнальных элементов в │71         │Метод определения        │      │

│    │виде полос  они  должны│           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │быть шириной  не  менее│           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │50     мм,     а     их│ГОСТ 17317-│"Кожа искусственная.     │      │

│    │расположение     должно│88         │Метод определения        │      │

│    │обеспечивать           │           │прочности связи между    │      │

│    │визуальное обозначение │           │слоями";                 │      │

│    │тела человека;         │ГОСТ 17922-│"Ткани и штучные         │      │

│    │    материалы    одежды│72         │изделия текстильные.     │      │

│    │специальной  сигнальной│           │Метод определения        │      │

│    │повышенной видимости   │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │должны        сохранять│ГОСТ 18321-│"Статический контроль    │      │

│    │световозвращающие      │73         │качества. Метод          │      │

│    │свойства   в    течение│           │случайного отбора        │      │

│    │установленного         │           │выборок штучной          │      │

│    │изготовителем срока  ее│           │продукции";              │      │

│    │эксплуатации;          │ГОСТ 18976-│"Ткани текстильные.      │      │

│    │                       │73         │Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию";  │      │

│    │                       │ГОСТ 21050-│"Ткани для спецодежды.   │      │

│    │                       │2004       │Метод определения        │      │

│    │                       │           │устойчивости к сухой     │      │

│    │                       │           │химической чистке";      │      │

│    │                       │ГОСТ 28073-│"Изделия швейные. Методы │      │

│    │                       │89         │определения разрывной    │      │

│    │                       │           │нагрузки, удлинения      │      │

│    │                       │           │ниточных швов,           │      │

│    │                       │           │раздвигаемости нитей     │      │

│    │                       │           │ткани в швах";           │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.1-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │91         │линейных размеров,       │      │

│    │                       │           │линейной и поверхностной │      │

│    │                       │           │плотностей";             │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.2-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │толщины";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.3-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │количества нитей на 10   │      │

│    │                       │           │см";                     │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.4-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки и     │      │

│    │                       │           │удлинения при разрыве";  │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.5-91 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │раздирающей нагрузки";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.6-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │раздвигаемости";         │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.7-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │размера ячеек";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.8-91 │Метод определения        │      │

│    │                       │           │прочности и растяжимости │      │

│    │                       │           │при продавливании        │      │

│    │                       │           │шариком";                │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.11-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │капиллярности";          │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.15-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │массовой доли            │      │

│    │                       │           │компонентов нитей в      │      │

│    │                       │           │тканях";                 │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.16-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │водопроницаемости";      │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.17-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию по │      │

│    │                       │           │плотности";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.18-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к              │      │

│    │                       │           │осыпаемости";            │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.19-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │стойкости к вымыванию    │      │

│    │                       │           │волокон из ткани";       │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.21-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │жесткости при изгибе";   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.22-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │компонентов полного      │      │

│    │                       │           │удлинения при растяжении │      │

│    │                       │           │нагрузкой, меньше        │      │

│    │                       │           │разрывной";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Ткани технические.      │      │

│    │                       │29104.23-91│Метод определения        │      │

│    │                       │           │тонкости фильтрации";    │      │

│    │                       │ГОСТ 29122-│"Средства индивидуальной │      │

│    │                       │91         │защиты. Требования к     │      │

│    │                       │           │стежкам, строчкам и      │      │

│    │                       │           │швам";                   │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.0-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки. Общие │      │

│    │                       │           │положения";              │      │

│    │                       │ГОСТ       │"Полотна текстильные.    │      │

│    │                       │30157.1-95 │Методы определения       │      │

│    │                       │           │изменения размеров после │      │

│    │                       │           │мокрых обработок или     │      │

│    │                       │           │химической чистки.       │      │

│    │                       │           │Режимы обработок";       │      │

│    │                       │ГОСТ 30303-│"Ткани с резиновым или   │      │

│    │                       │95 (ИСО    │пластмассовым покрытием. │      │

│    │                       │1421-77)   │Определение разрывной    │      │

│    │                       │           │нагрузки и удлинения при │      │

│    │                       │           │разрыве";                │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Кожа искусственная для  │      │

│    │                       │50714-94   │средств индивидуальной   │      │

│    │                       │           │защиты. Общие            │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51517-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │при растяжении пробы     │      │

│    │                       │           │полоской";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Изделия швейные. Метод  │      │

│    │                       │51518-99   │определения максимальной │      │

│    │                       │           │разрывной нагрузки шва   │      │

│    │                       │           │захватом пробы при       │      │

│    │                       │           │растяжении";             │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │51552-99   │Методы определения       │      │

│    │                       │           │стойкости к истиранию    │      │

│    │                       │           │текстильных материалов   │      │

│    │                       │           │для защитной одежды";    │      │

│    │                       │ГОСТ Р     │"Полотна нетканые.       │      │

│    │                       │52221 -    │Методы определения       │      │

│    │                       │2004       │термостойкости и         │      │

│    │                       │           │изменения линейных       │      │

│    │                       │           │размеров после           │      │

│    │                       │           │термообработки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │3759-2007  │Подготовка образцов      │      │

│    │                       │           │материалов и одежды для  │      │

│    │                       │           │проведений испытаний по  │      │

│    │                       │           │определению изменений    │      │

│    │                       │           │размеров";               │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │5077-2007  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │изменений размеров после │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7768-2008  │Метод определения        │      │

│    │                       │           │гладкости тканей после   │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7769-2008  │Метод оценки внешнего    │      │

│    │                       │           │вида складок на тканях   │      │

│    │                       │           │после стирки и сушки";   │      │

│    │                       │ГОСТ Р ИСО │"Материалы текстильные.  │      │

│    │                       │7770-2008  │Метод оценки гладкости   │      │

│    │                       │           │швов на тканях после     │      │

│    │                       │           │стирки и сушки";         │      │

│    │                       │ГОСТ 23948-│"Изделия швейные.        │      │

│    │                       │80         │Правила приемки";        │      │

│    │                       │СТБ 1387-  │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │2003       │производственная и       │      │

│    │                       │           │специальная. Общие       │      │

│    │                       │           │технические условия";    │      │

│    │                       │СТБ ГОСТ Р │ССБТ. "Одежда            │      │

│    │                       │12.4.218-  │специальная. Общие       │      │

│    │                       │2001       │технические требования"  │      │

├────┼───────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼──────┤

│47. │Пункт 4.14:            │ГОСТ Р     │"Изделия парфюмерно-     │      │

│    │    4.14.      Средства│51391-99   │косметические.           │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │Информация для           │      │

│    │дерматологические      │           │потребителя. Общие       │      │

│    │должны соответствовать │           │требования";             │      │

│    │следующим требованиям: │ГОСТ Р     │"Изделия косметические   │      │

│    │    1)         средства│51579-2000 │жидкие. Общие            │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │технические условия";    │      │

│    │дерматологические,     │ГОСТ Р     │"Кремы косметические.    │      │

│    │выпускаемые           в│52343-2005 │Общие технические        │      │

│    │обращение   на   единой│           │условия";                │      │

│    │таможенной   территории│ГОСТ Р     │"Изделия косметические   │      │

│    │Таможенного союза,  при│52345-2005 │гигиенические моющие.    │      │

│    │использовании        по│           │Общие технические        │      │

│    │назначению  не   должны│           │условия";                │      │

│    │причинять  вреда  жизни│ГОСТ Р     │"Гели косметические.     │      │

│    │и здоровью  человека  и│52952-2006 │Общие технические        │      │

│    │обладать   направленной│           │условия";                │      │

│    │эффективностью       от│ГОСТ Р     │"Изделия косметические в │      │

│    │воздействия            │53427-2009 │аэрозольной упаковке.    │      │

│    │специфических вредных  │           │Общие технические        │      │

│    │производственных       │           │условия";                │      │

│    │факторов;              │СТБ 1555-  │"Продукция парфюмерно-   │      │

│    │    2)     безопасность│2005       │косметическая.           │      │

│    │средств  индивидуальной│           │Информация для           │      │

│    │защиты                 │           │потребителя. Общие       │      │

│    │дерматологических      │           │требования"              │      │

│    │обеспечивается         │           │                         │      │

│    │совокупностью          │           │                         │      │

│    │требований  к  составу,│           │                         │      │

│    │микробиологическим     │           │                         │      │

│    │показателям,     уровню│           │                         │      │

│    │содержания    токсичных│           │                         │      │

│    │элементов,             │           │                         │      │

│    │токсикологической      │           │                         │      │

│    │безопасности,  клинико-│           │                         │      │

│    │лабораторной           │           │                         │      │

│    │безопасности,          │           │                         │      │

│    │потребительской        │           │                         │      │

│    │упаковке  и  информации│           │                         │      │

│    │для потребителей;      │           │                         │      │

│    │    3)    в    качестве│           │                         │      │

│    │ингредиентов    средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │запрещается            │           │                         │      │

│    │использовать  силиконы,│           │                         │      │

│    │минеральные   абразивы,│           │                         │      │

│    │горючие,       летучие,│           │                         │      │

│    │органические           │           │                         │      │

│    │растворители          в│           │                         │      │

│    │количестве   более   10│           │                         │      │

│    │процентов  по   каждому│           │                         │      │

│    │веществу,    а    также│           │                         │      │

│    │вещества,   запрещенные│           │                         │      │

│    │к    использованию    в│           │                         │      │

│    │качестве   ингредиентов│           │                         │      │

│    │парфюмерно-            │           │                         │      │

│    │косметической          │           │                         │      │

│    │продукции;             │           │                         │      │

│    │    4)    в    качестве│           │                         │      │

│    │ингредиентов    средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │разрешается            │           │                         │      │

│    │использовать  красители│           │                         │      │

│    │и   соли    красителей,│           │                         │      │

│    │консерванты,           │           │                         │      │

│    │ультрафиолетовые       │           │                         │      │

│    │фильтры    и     другие│           │                         │      │

│    │вещества,   разрешенные│           │                         │      │

│    │к     применению      в│           │                         │      │

│    │качестве   ингредиентов│           │                         │      │

│    │парфюмерно-            │           │                         │      │

│    │косметической          │           │                         │      │

│    │продукции;             │           │                         │      │

│    │    5)         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические     с│           │                         │      │

│    │антибактериальным      │           │                         │      │

│    │эффектом         должны│           │                         │      │

│    │обладать               │           │                         │      │

│    │антибактериальной      │           │                         │      │

│    │(антимикробной)        │           │                         │      │

│    │активностью           в│           │                         │      │

│    │отношении              │           │                         │      │

│    │грамотрицательных      │           │                         │      │

│    │бактерий              и│           │                         │      │

│    │грамположительных      │           │                         │      │

│    │бактерий              -│           │                         │      │

│    │возбудителей           │           │                         │      │

│    │инфекционных           │           │                         │      │

│    │заболеваний            │           │                         │      │

│    │(санитарно-            │           │                         │      │

│    │показательные  виды   -│           │                         │      │

│    │Escherichia       coli,│           │                         │      │

│    │Staphylococcus         │           │                         │      │

│    │aureus);               │           │                         │      │

│    │    6)         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические     с│           │                         │      │

│    │противогрибковым       │           │                         │      │

│    │эффектом         должны│           │                         │      │

│    │обладать               │           │                         │      │

│    │противогрибковой       │           │                         │      │

│    │(фунгицидной)          │           │                         │      │

│    │активностью           в│           │                         │      │

│    │отношении  возбудителей│           │                         │      │

│    │инфекций              -│           │                         │      │

│    │дерматофитий-T,        │           │                         │      │

│    │кандидозов,      других│           │                         │      │

│    │патогенных     грибков-│           │                         │      │

│    │дерматофитов           │           │                         │      │

│    │(санитарно-            │           │                         │      │

│    │показательный   вид   -│           │                         │      │

│    │Ca№dida albica№s);     │           │                         │      │

│    │    7)         средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические    от│           │                         │      │

│    │воздействия      низких│           │                         │      │

│    │температур  (кремы  для│           │                         │      │

│    │рук    и    лица     от│           │                         │      │

│    │обморожения)     должны│           │                         │      │

│    │быть    устойчивы     к│           │                         │      │

│    │пониженным             │           │                         │      │

│    │температурам          и│           │                         │      │

│    │выдерживать  не   менее│           │                         │      │

│    │3-х              циклов│           │                         │      │

│    │замораживания         и│           │                         │      │

│    │размораживания  (от   -│           │                         │      │

│    │20 °C  до  +20 °C),  не│           │                         │      │

│    │должны расслаиваться  и│           │                         │      │

│    │изменять           свои│           │                         │      │

│    │органолептические     и│           │                         │      │

│    │физико-химические      │           │                         │      │

│    │свойства.     Указанные│           │                         │      │

│    │средства             от│           │                         │      │

│    │воздействия      низких│           │                         │      │

│    │температур  не   должны│           │                         │      │

│    │образовывать пленки  на│           │                         │      │

│    │кожном    покрове     и│           │                         │      │

│    │препятствовать         │           │                         │      │

│    │нормальному            │           │                         │      │

│    │газообмену,            │           │                         │      │

│    │минимальная            │           │                         │      │

│    │температура  применения│           │                         │      │

│    │должна быть  указана  в│           │                         │      │

│    │маркировке;            │           │                         │      │

│    │    8)            общее│           │                         │      │

│    │количество  мезофильных│           │                         │      │

│    │аэробных              и│           │                         │      │

│    │факультативно-         │           │                         │      │

│    │анаэробных  бактерий  в│           │                         │      │

│    │1  г  или   в   1   см3│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты                 │           │                         │      │

│    │дерматологических    не│           │                         │      │

│    │должно  превышать  1000│           │                         │      │

│    │колониеобразующих      │           │                         │      │

│    │единиц;                │           │                         │      │

│    │    9)       количество│           │                         │      │

│    │дрожжей,               │           │                         │      │

│    │дрожжеподобных        и│           │                         │      │

│    │плесневых грибов в 1  г│           │                         │      │

│    │или  в  1  см3  средств│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических    не│           │                         │      │

│    │должно  превышать   100│           │                         │      │

│    │колониеобразующих      │           │                         │      │

│    │единиц;                │           │                         │      │

│    │    10)  энтеробактерии│           │                         │      │

│    │и            патогенные│           │                         │      │

│    │стафилококки не  должны│           │                         │      │

│    │определяться  принятыми│           │                         │      │

│    │методами анализов  в  1│           │                         │      │

│    │г   или   в    1    см3│           │                         │      │

│    │продукции;             │           │                         │      │

│    │    11)     синегнойная│           │                         │      │

│    │палочка   в   средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │должна отсутствовать;  │           │                         │      │

│    │    12)   в   средствах│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │допускается  содержание│           │                         │      │

│    │мышьяка  не   более   5│           │                         │      │

│    │мг/кг,  свинца   -   не│           │                         │      │

│    │более 5 мг/кг  и  ртути│           │                         │      │

│    │- не более 1 мг/кг;    │           │                         │      │

│    │    13)        средства│           │                         │      │

│    │индивидуальной   защиты│           │                         │      │

│    │дерматологические    не│           │                         │      │

│    │должны обладать  кожно-│           │                         │      │

│    │резорбтивным,          │           │                         │      │

│    │раздражающим          и│           │                         │      │

│    │сенсибилизирующим      │           │                         │      │

│    │действием;             │           │                         │      │

│    │    14)   использование│           │                         │      │

│    │средств  индивидуальной│           │                         │      │

│    │защиты                 │           │                         │      │

│    │дерматологических      │           │                         │      │

│    │регенерирующего,       │           │                         │      │

│    │восстанавливающего    и│           │                         │      │

│    │очищающего    типа    в│           │                         │      │

│    │условиях    воздействия│           │                         │      │

│    │радиоактивных   веществ│           │                         │      │

│    │и          ионизирующих│           │                         │      │

│    │излучений            не│           │                         │      │

│    │допускается.           │           │                         │      │

└────┴───────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴──────┘